數位無線電視機上盒設備及組裝技術採購招標規範

國家通訊傳播委員會

100年4月11日

- 適用範圍及目的：本規範適用獨立型地面數位無線電視機上盒設備，訂定機上盒、天線組（含固定支架）及同軸電纜等技術規定，並規定依安裝戶實際環境需求組裝該等設備，以達到最佳收視數位無線電視節目之目的。

- 設備規格要求：

  - 機上盒：

    - 符合經濟部標準檢驗局所訂地面數位電視接收機技術規範(CNS 14972)。

    - 具標準畫質數位電視(SDTV)及高畫質數位電視(HDTV)接收功能。

    - 具有快速頻道搜尋功能。

    - 具有快速節目索引功能。

    - 影像顯像比例：4:3/16:9（Full Screen/Letter Box）。

    - 快閃記憶體(Flash memory)：4 MB以上。

    - 系統記憶體(System memory)：128MB以上。

    - 具備繁體中文操作畫面顯示及遙控功能。

    - 電子節目表單(EPG) 功能需符合DVB-SI規範

      - SDT節目頻道分類須依據頻道供應商(Broadcaster)所傳送的「服務節目」(Service Type)型態為分類標準【註】。

    - 面板操作及指示

      - 機上盒按鍵：至少具備頻道上下切換鍵(Channel up/down)及電源開關鍵(PWR ON/OFF)或待機鍵(Standby) 。

      - 開機狀態指示燈。

    - 機上盒連接端子

      - RF天線輸入端子：F type。

      - RF天線輸出端子(Loop RF through)：F type。

      - 立體聲輸出端子：AL/AR for one-pair RCA connectors。

      - VBS 影像輸出端子：

        - CVBS video output。

        - YPbPr video output (480i、720p、1080i) 。

      - 數位影音輸出端子：HDMI connector。

      - 支援USB dongle 軟體升級。

    - 附屬配件

      - 遙控器：

        - 至少具備頻道上下切換鍵(channel up/down)、音量大小切換鍵(volume up/down) 、電源開關鍵(PWR ON/OFF) 、0-9數字鍵、選單設定鍵、解析度選擇鍵、電子節目表單(EPG)鍵、電視/廣播切換鍵。

        - 可遙控距離：至少7公尺(上下左右15度)

        - 按鍵字型及尺寸：繁體中文，選台/音量/電源按鍵最寬處不得小於0.8公分。

        - 附電池。

      - RCA 影音線：至少1.2公尺。

      - YPbPr影像線：至少1.2公尺。

      - 電源連接線：至少1.5公尺。

    - 本規格未列舉之其他必要配件，若屬正常操作所需者必須無償提供。

    - 中文使用手冊

      - 機上盒使用說明。

      - 故障排除方法。

      - 客服資訊。

  - 天線組

    - 波段(Band)：UHF。

    - 頻率(Frequency)：530~710 MHz。

    - 頻道(Channel)：美規NTSC (6MHz) CH24~CH53。

    - 阻抗匹配： 75Ω，F type。

    - 極化方式：水平極化。

    - 被動式天線：

      - 室內被動式天線：

        - 駐波比(SWR)：2.5:1 (含)以下

        - 最大增益(Gain)：4 dBi (含)以上

      - 指向型天線

        - 駐波比(SWR)：2.5:1 (含)以下

        - 最大增益(Gain)：8 dBi (含)以上。

      - 高增益指向型天線：弱收視區使用

        - 駐波比(SWR)：2:1 (含)以下。

        - 最大增益(Gain)：12 dBi (含)以上。

        - 風速：13級風(40 m/s）。

    - 主動式天線：

      - 最大增益(Gain)：20 dBi(含)以上。

      - 雜訊指數：4 dB(含)以下。

      - 駐波比(SWR)：2:1 (含)以下。

      - 三階輸入截止點（IIP3)：8 dBm以上。

    - 低雜訊放大器（強波器)：弱收視區使用

      - 頻道(Channel)：美規NTSC (6MHz) CH24~CH53。

      - 頻率範圍：530~710 MHz。

      - 增益(Gain)：12 dB以上。

      - 雜訊指數(Noise Figure) : 4 dB以下。

      - 供電方式：連接機上盒或外接供電。

      - 輸出入端子： F type Female to Female。

      - 防水等級IPX3。

  - 同軸電纜：

    - RG-6通信級(或頭端專用級) 。

    - 符合國際規範IEC 61034發煙量、IEC 60754鹵素含量、NES 713毒性以及可通過IEEE 383或IEC 60332-3耐燃等試驗要求。

    - 阻抗: 75Ω。

    - 最大損耗 < 20 dB/100 meters @ 860 MHz @ 20°C。

【註】

SDT節目頻道分類:數位機上盒(STB)節目頻道分類，須依據頻道供應商(Broadcaster)所傳送的「服務節目」(Service Type)型態為分類標準。

例如：Digital Television (0x01)；Digital Radio (0x02)…

- 組裝技術規定：

  - 數位電視強收視區：可穩定收視高畫質電視節目、64QAM節目或收訊品質MER 17.6dB以上達1分鐘以上者。

    - 組裝方式：

      - 得標廠商須依實際數位無線電視電波涵蓋情形及組裝環境，徵求安裝戶同意，選擇在屋頂、外牆、陽台、室內或其他合適地點使用符合本規範之天線組。

      - 得標廠商可利用安裝戶既設天線組。惟利用既設天線組收視者，得標廠商應依安裝戶要求提供室內或室外型一般天線1組。

    - 收訊品質：安裝天線組及同軸電纜時，可穩定收視高畫質電視節目、64QAM 節目或收訊品質MER逹17.6dB以上達1分鐘以上。

  - 數位電視弱收視區：使用一般天線無法收視高畫質電視節目、64QAM節目或收訊品質MER在17.6dB以下者。

    - 組裝方式：

      - 得標廠商須依實際數位無線電視電波涵蓋情形及安裝環境，徵求安裝戶同意，在安裝環境許可下，優先使用高增益指向型天線及低雜訊放大器，並建議安裝戶選擇屋頂、外牆或其他合適地方組裝，以逹到最佳收視效果。

      - 若無合適地點安裝上揭天線時，得標廠商得使用其他符合本規範之最佳天線組，必要時可加裝強波器(若為主動天線，則免加裝強波器)。

    - 收訊品質：

      - 得標廠商在安裝戶可提供的安裝區域內，應選用最適合天線組及最佳安裝地點，調整天線位置、高度及方向，並避免干擾源，以達到最佳收視品質。

      - 得標廠商經選用符合本規範之高增益指向型天線及低雜訊放大器後，仍無法找到最佳接收地點或僅能部分收視或收訊品質不佳者，安裝戶得選擇接受或不接受安裝。若安裝戶不接受安裝，得標廠商工資計算方式為附件1「每戶現場安裝及調整費用」1式金額之60%。

  - 天線固定規定：得標廠商得依安裝環境，選擇壁掛式或立竿式安裝；惟立竿式安裝者，必須提供支架，支架材質可為木竿或金屬類；若為金屬材質為鐵質者，必須鍍錏或鍍鋅加烤漆。

- 其它規定

  - 現場抽驗作業

    - 實際接收測試

      - 可穩定收視高畫質電視節目或64QAM節目達1分鐘以上者，則視為該安裝點抽驗合格。

    - 儀器測試

      - 無法收視高畫質電視節目或64QAM節目者，則使用儀器測試。

      - 測試儀器：PROMAX PROLINK-4C Digital TV & SAT Level Meter（型號: PK4COPEU11B）或具量測MER參數功能之儀器設備。

      - 測試方法：先量測得標廠商所組裝之天線組，以CH28為抽驗頻道，記錄MER訊號品質值；再於安裝戶可提供之安裝區域內，選擇最佳接收地點，使用得標廠商所提供符合本規範之最佳天線組，安裝於2公尺高之立桿上，以CH28為抽驗頻道，記錄MER訊號品質值，加以比對。

      - 合格標準：

        - 得標廠商組裝之天線MER訊號品質值逹17.6dB以上者，即視為該安裝點合格。

        - 前項天線MER訊號品質值未逹17.6dB以上者，其MER訊號品質值不得低於本會抽驗量測值2 dB（含）以上，否則視為該安裝點抽驗不合格。

附件1

主要設備採購數量表：

| 項次 | 品名 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 機上盒 | 1,000部 | 數量為預估數量，實際數量以各鄉(區)公所查報之戶籍為準。 |
| 2 | 天線組 | 1,000套 | 數量為預估數量，實際數量以各鄉(區)公所查報之戶籍為準。 |
| 3 | 每戶現場安裝及調整費用 | 1,000式 | 含同軸電纜材料費。 數量為預估數量，實際數量以各鄉(區)公所查報之戶籍為準。 |