101年度「數位無線電視節目共同上鏈」採購案徵求建議書說明文件

國家通訊傳播委員會

中華民國100年10月

目錄

壹、	計畫目的	2

貳、	工作項目及規格需求說明	2

一、	節目共星上鏈時程：詳契約條款。	2

二、	衛星上鏈規格：	2

(一)	傳送節目	2

(二)	既有原民會共星共碟收視戶收視保障：	2

(三)	電視台與衛星上鏈站間光纖中繼電路：	2

(四)	使用之衛星頻率範圍：Ku-Band	2

(五)	使用衛星：	3

(六)	衛星轉頻器之下鏈飽和功率：	3

(七)	衛星接收之G/T：	3

(八)	衛星之飽和通量密度(Saturation Flux Density)：	3

(九)	鎖碼系統及傳輸方式：	3

(十)	射頻設備：	4

(十一)	衛星鏈路傳輸品質：	4

(十二)	衛星中繼傳輸須與既設數位無線電視單頻網(SFN)同步：	4

(十三)	解決數位電視未涵蓋區民眾收視問題：	4

(十四)	衛星上鏈異地備援機制：	4

(十五)	系統頭端所需IRD、LNB及Smart卡	4

(十六)	公視於有線電視系統頭端用DVB-S2 H.264/AVC衛星接收解碼器(IRD)	5

(十七)	公視於轉播站訊號源用DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN衛星接收解碼器(IRD)	6

(十八)	公視於總台頭端用DVB-S2 H.264/AVC ASI Input/Output & SD/HD-SDI Output 衛星接收解碼器(IRD)	7

(十九)	公視於總台及數位轉播站用Ku-Band LNB(Norsat 1000HC同級品或以上)	8

(二十)	有線電視系統頭端用Ku-Band LNB(Norsat 4000C同級品或以上)	8

參、	專案經費	9

肆、	建議書製作規定	10

一、	裝訂及交付	10

二、	建議書內容	10

伍、	其他規定及注意事項	11

陸、	廠商評選及決標	11

一、	評選方式	11

二、	評選辦法與決標	12

# 計畫目的

整合既有行政院新聞局共星共碟、客家台、原民台及公視CH26之上鏈資源，將數位無線電視節目整合一起上鏈，以提供數位改善站節目源、公共電視東部數位無線電視轉播站中繼傳輸及其他數位無線電視台中繼傳輸備援，並提供數位電視未涵蓋區民眾收視使用。

# 工作項目及規格需求說明

## 節目共星上鏈時程：詳契約條款。

## 衛星上鏈規格：

## 傳送節目：

CH24、CH26、CH28、CH30、CH32及CH34等5家電視台共6個DVB-T頻道ASI訊號及原民台節目。另傳輸容量需配合無線電視台之調變參數調整(最大為15Mbps/CH)。

## 既有原民會共星共碟收視戶收視保障：

為避免系統更換，損及原民鄉共星共碟民眾之收視權益，得標廠商必須同時維持原民鄉既有共星共碟收視戶之無縫隙收視(收視節目包含5家無線電視台主頻道及原民台等)至少1年，至多不超過2年。

## 電視台與衛星上鏈站間光纖中繼電路：

電視台訊號源與衛星上鏈站間光纖電路(線路架構詳如附件1)及其傳送設備需由立約商免費提供，且光纖傳輸網路須具備環路保護功能。另電視台配合提供數位電視單頻網訊號源。

## 使用之衛星頻率範圍：Ku-Band

- 上鏈頻段 14.0~14.5 GHz

- 下鏈頻段 11.45~12.75 GHz

## 使用衛星：

台灣地區衛星接收天線仰角需高於32度。

## 衛星轉頻器之下鏈飽和功率：

在台灣地區優於 52dBW。

## 衛星接收之G/T：

在台灣地區優於 8dB/°K 。

## 衛星之飽和通量密度(Saturation Flux Density)：

-75dBW/m2 ~ -105dBW/m2 in Beam Center

## 鎖碼系統及傳輸方式：

- 鎖碼系統：

- 為Conax系統，由得標廠商提供，並須檢具原廠簽約文件。並說明與行政院原住民族委員會現行共星共碟案所使用之Conax系統是否相容。如使用系統不同或不相容者，得標廠商需提供既有原民鄉共星共碟收視戶所需更換之Smart 卡，其數量約為75,128張。

- 得標廠商另須提供以下標的所需之Smart 卡：

- 公視、客家及原民台節目等有線電視系統頭端、數位電視轉播站及數位改善站。

- 本會補助訊號源為衛星之數位改善站。

- 既有4家無線商業電視台總台節目監視使用。

- 傳輸方式：

符合ETSI EN 302 307 (DVB-S2)之調變及FEC之規範，且調變方式可以選擇右列其中之一，QPSK、8PSK。(備註：資料佐證)

- 得標廠商所採系統(含鎖碼及傳輸等等)與目前建置中及建置完成之衛星源數位無線電視改善站(數量及地點，如附件2，實際數量視當時改善站建置狀況，以實作數為準)所用系統不同或不相容，得標廠商須免費更換其相關鎖碼及接收系統設備，以維持正常運作。

- 本系統作為節目源中繼使用，得標廠商需提供系統架構及相關設定參數，避免採用獨家規格及設備，不利廠商公平競價。

## 射頻設備：

包含調變器(Modulator)、昇頻器(Up-Converter)及高功率放大器(HPA)皆需有備援設備及自動切換系統。

## 衛星鏈路傳輸品質：

衛星Link Budget必須滿足共星共碟案相同大小之接收天線為標準，得標廠商必須提供衛星Link Budget計算書。

## 衛星中繼傳輸須與既設數位無線電視單頻網(SFN)同步：

當數位無線電視轉播站或改善站以本案衛星節目中繼作為訊號源時，其架構必須維持全區單頻網之同步運作，不得發生轉播站及改善站之訊號全部或局部不同步之現象。

## 解決數位電視未涵蓋區民眾收視問題：

本案採用之消費型衛星接收機上盒，須至少有1家機上盒製造商，可提供，且其價格必須低於毎台2500元以下。另得標廠商必須協助提供DVB-T電波未涵蓋區收視戶所需之Smart卡，且毎張價格不得高於525元。

## 衛星上鏈異地備援機制：

得標廠商必須具備衛星上鏈異地備援機制，包含異地備援單頻網訊號之光纖傳輸網路，並保證當主上鏈站發生異常導致無法上鏈信號時，須即時切換至備援站接續工作。

## 系統頭端所需IRD、LNB及Smart卡

- 因系統更換得標廠商須提供公視所屬主控、數位電視轉播站(地點如附件3)及有線電視系統業者頭端等，所需公視、原民台及客家等3頻道，以上全部所需之IRD、LNB及Smart卡 (衛星下鏈頻段使用於12.25~12.75 GHz者免提供LNB)，數量如附件4，相關設備規格如下，另得標廠商如提供設備之傳輸標準及規格不同於本規範者，亦須參考建議規格項目，提供頭端等級設備。

- 得標廠商需負責台灣本島、金門、馬祖及澎湖等地區之有線電視系統業者及有線播送系統業者（共67處，均含副機房，如附件5，安裝家數以公視實際已安裝家數為準）天線區、機房之公視、客家、原民電視頻道信號相關設備安裝、測試及保固維護，保固期為自驗收完成日起算，計1年。

## 公視於有線電視系統頭端用DVB-S2 H.264/AVC衛星接收解碼器(IRD)

- 輸入頻率範圍：950 MHz ～2150 MHz。

- 輸入阻抗及接頭：75Ω, F type female。

- 接收信號動態範圍：-65 dBm～-25 dBm。

- 輸入訊號型態：DVB-S2

- 解調變模式：8PSK and QPSK (配合下鏈訊號需求)。

- 符碼率(Symbol rate)：2～45MS/s。

- 符合DVB-S EN 300 421及DVB-S2 EN 302 307標準。

- 視訊解碼格式：MPEG-2(SD) 及 H.264/MPEG-4 AVC(HD/SD)。

- 類比視訊輸出：

  - 輸出接頭：RCA母頭或BNC母頭。

  - 視訊解壓縮：MPEG-2 4:2:0, MPEG-4 4:2:0。

  - 視訊標準：NTSC，支援HD降轉。

  - 輸出位準：1.0Vpp ± 5 % 。

  - 頻率響應：100Hz-4.2MHz＜+0.5db/-0.75dB。

  - Chroma-luma delay:        ±30ns。

  - Field time distortion:    ≦3%。

  - Line time distortion:     ≦3%。

  - Differential gain:        ≦3%。

  - Differential phase:       ≦3°。

  - Aspect ratio： 4:3 / 16:9

- 類比音訊輸出：

  - 輸出接頭：RCA母頭或平衡式輸出接頭，同時兩對左右聲道/四個聲道。

  - 音訊解壓縮：MPEG  L-I, L-II, AC-3, HE-AAC。

  - 音訊輸出位準： 0 dBm(Tolerance±3dB) in 600Ω(0 dBu) adjustable, range: at least 0dBu±6db。

  - Frequency response:      ±0.5db, 40 Hz to 18 kHz。

  - Total harmonic distortion: ＜0.3% at 1 kHz。

  - Crosstalk: 70dB at 1 kHz (typical)。

  - 類比聲音輸出需提供雙語功能

- 條件存取(CA)：配合NCC共星上鏈的鎖碼方式提供解碼。

- LNB Power：13/18VDC, or off, 22KHz or off。

- 須提供接收異常時的「乾接點控制輸出」或配合公視Auto Switch設備作訊號接收異常時之訊號自動切換。

- 需符合一天24小時，終年不關機使用，仍能正常運作。

- 當電源ON/OFF/ON或RF訊號發生中斷時，仍能保留最後設定的接收相關參數值。

- 運作條件：

  - 電源：AC110V(±10%)，60Hz。

  - 溫度：攝氏0度～45度。

  - 濕度：10%～90%。

- 交貨、裝機及驗收相關規定

17.1本購案之設備須提供6份紙本使用手冊及其電子檔。

17.2交貨時應提供至少6台交貨設備的原廠測試報告（含測量數據、測試條件和方法），每台設備提供3份測試報告。

17.3 交貨點收完成後，由得標廠商進行有線電視系統業者頭端機房裝機、調校作業，完成後，得標廠商應檢送各有線電視系統業者頭端機房裝機調校報告（內含設備安裝完成後相片、節目接收畫面相片及接收衛星信號品質和各有線電視系統業者設備管理人簽收紀錄等）報請結案驗收。

## 公視於轉播站訊號源用DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN衛星接收解碼器(IRD)

- 輸入頻率範圍：950 MHz ～2150 MHz。

- 輸入阻抗及接頭：75Ω, F type。

- 接收信號動態範圍：-65 dBm～-25 dBm。

- 輸入訊號型態：DVB-S2。

- 解調變模式：8PSK and QPSK (配合下鏈訊號需求)。

- 符碼率(Symbol rate)：2～45MS/s 。

- 符合DVB-S ETSI300 421及DVB-S2 ETSI302 307標準。

- 視訊解碼格式：MPEG-2(SD) 及 H.264/MPEG-4 AVC(HD/SD)。

- 音訊解碼格式：MPEG L-I, L-II, AC-3, HE-AAC。

- 輸出接頭型式：DVB-ASI、75Ω、BNC。

- 條件存取(CA)：

  - 配合NCC共星上鏈的鎖碼方式提供解碼。

  - 需符合DVB-T 單頻網(SFN)廣播訊號源規範(保留MIP功能)，使單頻網發射機正常發射。

  - 需符合NCC上鏈訊號正常解調輸出TS給單頻網發射機，不能造成干擾及維持現有DVB-T機上盒接收功能不變。

- 類比視訊輸出：

  - 輸出接頭：BNC

  - 視訊解壓縮：MPEG-2 4:2:0, MPEG-4 4:2:0。

  - 視訊標準：NTSC，支援HD降轉

  - 輸出位準：1.0Vpp ± 5 %

  - Aspect ratio： 4:3 / 16:9

- 類比音訊輸出：

  - 輸出接頭：平衡式，同時兩對左右聲道/四個聲道。

  - 音訊解壓縮：MPEG L-I, L-II, AC-3, HE-AAC。

  - 音訊輸出位準： 0 dBm in 600 Ω (0 dBu) adjustable

- 應具備之操作介面：

  - 具有顯示功能及設定之操作按鍵。

  - 需具備以網路操作設定之介面及功能。

- 須提供接收異常時的「乾接點控制輸出」或SNMP Alarm Trap功能。

- 需符合一天24小時，終年不關機使用，仍能正常運作。

- 運作條件：

  - 電源：AC110V(±10%)，60Hz。

  - 溫度：攝氏0度～45度。

  - 濕度：10%～90%。

## 公視於總台頭端用DVB-S2 H.264/AVC ASI Input/Output & SD/HD-SDI Output 衛星接收解碼器(IRD)

- 輸入頻率範圍：950 MHz ～2150 MHz。

- 輸入阻抗及接頭：RF 75Ω, F type；ASI 75Ω, BNC type。

- 接收信號動態範圍：-65 dBm～-25 dBm。

- 輸入訊號型態：DVB-S2。

- 解調變模式：8PSK and QPSK (配合下鏈訊號需求)。

- 符碼率(Symbol rate)：2～45MS/s。

- 符合DVB-S ETSI300 421及DVB-S2 ETSI302 307標準。

- 視訊解碼格式：MPEG-2(SD) 及 H.264/MPEG-4 AVC(HD/SD)。

- 音訊解碼格式：MPEG L-I, L-II, AC-3, HE-AAC。

- 輸出接頭型式：DVB-ASI、75Ω、BNC。

- 條件存取(CA)：配合NCC共星上鏈的鎖碼方式提供解碼。

- 類比視訊輸出：

  - 輸出接頭：BNC。

  - 視訊解壓縮：MPEG-2 4:2:0, MPEG-4 4:2:0。

  - 視訊標準：NTSC，支援HD降轉。

  - 輸出位準：1.0Vpp ± 5 % 。

  - Aspect ratio： 4:3 / 16:9 。

- 類比音訊輸出：

  - 輸出接頭：平衡式，同時兩對左右聲道/四個聲道。

  - 音訊解壓縮：MPEG L-I, L-II, AC-3, HE-AAC。

  - 音訊輸出位準： 0 dBm in 600 Ω (0 dBu) adjustable

- 具2路SD/HD-SDI輸出(BNC type)。

- 應具備之操作介面：

  - 具有顯示功能及設定之操作按鍵。

  - 需具備以網路操作設定之介面及功能。

- 須提供接收異常時的「乾接點控制輸出」或SNMP Alarm Trap功能。

- 需符合1天24小時，終年不關機使用，仍能正常運作。

- 運作條件：

  - 電源：AC110V(±10%)，60Hz。

  - 溫度：攝氏0度～45度。

  - 濕度：10%～90%。

## 公視於總台及數位轉播站用Ku-Band LNB(Norsat 1000HC同級品或以上)

- Input Frequency(GHz)　　：10.95～11.70或依實際ku頻帶

- L.O. Frequency(GHz)         ：10.00   或依實際ku頻帶

- Output Frequency(MHz)　 ：950～1700

- Noise Figure               ：0.9 dB(含)以下

- L.O. Stability(over temperature) ：±25KHz(含)以內

- L.O. Phase Noise　　　：-75dBc/Hz Max＠1kHz

-80dBc/Hz Max＠10kHz

-95dBc/Hz Max＠100kHz

- Conversion Gain　           ：60dB(含)以上

- Output Level(1dB compression)　：＋5dBm(含)以上

- Power Requirement       　：＋15 to ＋24Volt

- Input V.S.W.R.　　　　　　  　：2.2：1

- Output V.S.W.R.　　　　　　   ：2.2：1

## 有線電視系統頭端用Ku-Band LNB(Norsat 4000C同級品或以上)

- Input Frequency(GHz)　　：10.95～11.70或依實際ku頻帶

- L.O. Frequency(GHz)         ：10.00或依實際ku頻帶

- Output Frequency(MHz)　　：950～1700

- Noise Figure               ：0.9 dB(含)以下

- L.O. Stability(over temperature) ：±500KHz(含)以內

- L.O. Phase Noise　　　：-65dBc/Hz Max＠1kHz

-80dBc/Hz Max＠10kHz

-100dBc/Hz Max＠100kHz

- Conversion Gain　           ：60dB(含)以上

- Output Level(1dB compression)　：＋5dBm(含)以上

- Power Requirement       　：＋15 to ＋24Volt

- Input V.S.W.R.　　　　　　  　：2.2：1

- Output V.S.W.R.　　　　　　   ：2.2：1

# 專案經費

- 本專案計畫預算為新臺幣7508萬元整（含稅）。

- 本案預算尚未完成立法程序，相關特別注意事項如下：

- 本會與優勝廠商辦理議價程序前，若因全部或部分預算遭立法院刪除時，本會得通知投標廠商宣布本專案廢標，投標廠商於投標過程中所支付之任何費用，本會概不予補償。

- 本會與優勝廠商完成議價決標程序後，若因全部或部分預算遭立法院刪除時，本會將通知得標廠商依契約規定處置。

# 建議書製作規定

## 裝訂及交付

### 製作及裝訂原則

- 以Microsoft Office 2003以上中文版之Word、Excel、Access、PowerPoint製作（電子檔得隨同交付）。

- 以A4紙印製，双面列印，直式橫書，裝訂線在左。

- 裝訂成冊，不得以活頁方式裝訂。

- 簡報現場，廠商不得發送簡報資料，如有簡報資料者，請隨同建議書遞送。

- 數量：1式16份。

### 交付

- 截止日期及時間：依本會招標公告規定。

- 交付地點：本會總收文室(100 臺北市中正區仁愛路1段50號1樓)。

### 逾期交付、修改及增訂

- 建議書不得逾期交付，否則視為不合格標。

- 投標廠商對其所交付之建議書，不得提出修改或增訂要求。

- 建議書交付後著作權歸本會，建議書除評選委員及業務需求人員外，本會不得交付第三者參閱或應用。

## 建議書內容

投標廠商建議書應包括下列各項：

### 摘要

### 專案工作規劃

1.工作內容及推動方式

2.系統設備更換及既有共碟收視無縫隙轉換及併載規劃

3.工作時程及查核點

4.專案架構設計是否可行

5.完整性及擴充性

### 系統規劃、使用設備及衛星

1.衛星功率、接收仰角、頻段及Link budget

2.鎖碼系統及單頻網之架構及運作

3.電視台與上鏈站中繼電路規劃

4.設備調度及備援機制

5.可提供消費型機上盒廠商家數、廠牌型號及售價

### 費用分析及價格合理性：如上鏈費(含共星併載)、網路傳輸費、衛星接收設備費、人事費、設備使用費、消耗性器材費、管理費、業務費、旅運費、維護費，或其他有關費用等。

### 廠商財務及專業執行能力：

1.實績經驗

2.技術能力

3.專案管理及人力配置

4.廠商財務狀況

### 投標廠商如須額外補充或建議，得於建議書中另闢章節描述。

# 其他規定及注意事項

### 一、本專案交付之各式文件及文件電子檔中之文章、圖表及資料庫  等，須以Microsoft Word 2003版本(以上)撰寫，且須提供PDF格式之檔案，統計數據與圖表應以Microsoft Excel 2003版本(以上)編輯，圖片以JPEG或GIF等格式儲存，相關資料庫應以Microsoft Access 格式建立）。

### 二、專案進行期間，得標廠商須就相關事項與本會進行協商、說明、報告等。得標廠商須提出本專案聯絡窗口，提供本會諮詢。

# 廠商評選及決標

## 評選方式

依據行政院公共工程委員會頒「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」準用最有利標方式辦理，以最有利標評選辦法第15條第1項第1款所規定採序位法（價格納入評比）之評選方式，經評選通過之優勝廠商，本會將依優勝廠商總序位，排定議價順序。

### 採購評選委員會

依政府採購法第94條規定訂定之採購評選委員會組織準則及採購評選委員會審議規則組成。

### 投標廠商簡報與答詢

- 資格審查合格之投標廠商，開標時抽籤決定簡報與答詢之順序。本會依其投標時間(以本會收件時間為準) 之先後，分別安排抽籤(收件時間較早者先抽)，未依指定時間到場抽籤之廠商，由本會開標主持人代抽。

- 本會通知投標廠商簡報與答詢之時間、地點，並由採購評選委員會進行評選(依抽籤順序進行簡報)，簡報現場廠商不得發送簡報資料。

- 廠商應依指定時間(遲到者，簡報與答詢項目之評分以零分計)、地點向採購評選委員簡報及答詢。簡報時間為20分鐘，答詢以統問統答方式進行，統答時間10分鐘，時間終止前1分鐘按1短鈴，時間終止時按1長鈴。簡報後即進行統問，統問後即進行統答，簡報時間不足20分鐘者，其剩餘時不得併入統答時間。

- 本會於簡報會場備有單槍投影設備及筆記電腦供簡報使用(使用Microsoft PowerPoint 2007)，簡報廠商請於簡報2小時前到達現場進行測試；如自備簡報電腦時，請於簡報1日前洽本案聯絡人(李福懿；電話：2343-3803)進行測試。

- 投標廠商進行簡報與答詢之人數最多以5人，且主要簡報者須為計畫負責人。

- 評選項目及配分標準

本專案將就投標廠商所提建議書內容依「評選項目與配分表」（如附件6）予以評分。

## 評選辦法與決標

### 建議書評選

- 依第1階段資格審核通過之投標廠商，由採購評選委員會對其所提建議書內容依附件「評選項目與配分表」予以評分，評選委員先依評選項目分別評分並加總各評選項目分數，總滿分為100分，各投標廠商之得分加總評定後，再依優勝廠商之得分高低給予序位，得分最高者其序位為1，次高者為2，餘依此類推。

- 投標廠商如經半數出席（含）以上評選委員評定得分達80分(含)以上，方列入優勝廠商，反之為不合格廠商，不合格廠商不列為優勝廠商。再依各採購評選委員評定之序位加總其序位數，決定總序位，加總數最低者為總序位第1，次低者為第2，餘依此類推，建議書評選總表(如附件7)。如遇2家(含)以上優勝廠商總序位相同時，則以標價（投標金額）較低者序位優先議價，若標價（投標金額）仍相同，再由獲得採購評選委員評定配分最高項目得分合計值較高者優先議價；仍相同者，則由採購評選委員會之召集人抽籤決定之。

- 若所有投標廠商經評選委員評定後，均屬不合格廠商時，則優勝廠商從缺並廢標。

- 採購評選委員會議，應有委員總額1/2以上委員出席，其決議應經出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數應至少2人且不得低於出席委員人數之1/3。

- 評選結果排定優勝廠商總序位（議價序位），須經評選委員會出席過半數同意，並簽請機關首長核定後，本會將另以書面通知各優勝廠商之總序位（議價序位）。投標廠商於參選過程中所支付之任何費用，本會概不予補償。

### 議價、決標與簽約

- 本案預算尚未完成立法程序，相關特別注意事項如下：

### (1)本會與優勝廠商辦理議價程序前，若因全部或部分預算遭立法院刪除時，本會得通知投標廠商宣布本專案廢標，投標廠商於投標過程中所支付之任何費用，本會概不予補償。

(2)本會與優勝廠商完成議價決標程序後，若因全部或部分預算遭立法院刪除時，本會將通知得標廠商依契約規定處置。

- 本案依據採購法第22條第1項第9款之規定採限制性招標方式辦理委託專業服務，並準用最有利標之規定，辦理公開客觀評選優勝廠商，依序辦理議價程序。

- 優勝廠商由本會依總序位（議價序位）第1開始通知辦理議價程序。且依據採購法施行細則第54條第3項於評選後議價前，參考各優勝廠商之報價，分別訂定底價；議價廠商之議價金額低於本會訂定之底價時，本案決標，該廠商為得標廠商，其餘優勝廠商不再辦理議價程序。若總序位（議價順序）第1之廠商報（減）價後未進入底價，本會將邀總序位（議價順序）第2廠商進行議價；餘依此類推。

- 本會於完成議價程序後，通知得標廠商辦理簽約手續。

- 如所有優勝廠商均未能得標時，本案廢標。

附件2：

100-101年數位改善站-衛星中繼訊號源

| 項次 | 站台名 | 站台地點 | 經緯度 | 建置年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北市雙溪站 | 新北市雙溪區蝙蝠山中山瞭望臺 | 121度51分54秒 25度01分38.9秒 | 100 |
| 2 | 新北市平溪站 | 新北市平溪區石底段芊蓁林小段 | 121度44分43.6秒 25度01分10.5秒 | 100 |
| 3 | 新北市貢寮靈鷲山站 | 新北市貢寮區田寮洋段入桂小段0007-0015地號 | 121度58分07.7秒 25度00分57.8秒 | 100-101 |
| 4 | 宜蘭縣澳花站 | 待勘查 |  | 101(規劃) |
| 5 | 花蓮縣豐濱站 | 待勘查 |  | 101(規劃) |
| 6 | 新竹縣五指山站 | 121,05,48.5 24,38,28.9 | 121度05分48.5秒 24度38分28.9秒 | 100-101 |
| 7 | 馬祖北竿站 | 北竿塘岐消防隊 |  | 101 |
| 8 | 臺中市梨山站 | 臺中市和平區梨山里福壽路19之5號（中華電信福壽山微波機房） | 121度14分54秒 24度14分57秒 | 100 |
| 9 | 南投縣北東眼山站 | 南投縣仁愛鄉北東眼山127林班地 | 121度07分40.6秒 24度04分25.0秒 | 100 |
| 10 | 南投縣廬山站 | 南投縣仁愛鄉精英村蘆山段290地號 | 121度10分53秒 24度01分59秒 | 100 |

附件3:

公視數位轉播站地點

附件 4：衛星解調器及LNB需求統計表

| 共星上鏈公視、客家、原民等頻道及相關有線電視系統業者頭端之衛星解調器(IRD)及LNB需求統計表 |
| --- |
|  | CH26 衛星解碼器 （ASI輸出） | 備註 | SD衛星解碼器（類比1V4A輸出） | 備註 | LNB | 備註 |
| SD數位站 | 13 |  |  |  | LNB×20 | LNB10站，每站2個 |
| HD數位站 |  |  |  |  |  |  |
| 類比站 |  |  | 0 | 11站 |  |  |
| 總台主控機房 | 4 |  |  |  | LNB×2 |  |
| 總台有線電視機房 | 1 |  | 3 |  | 2 |  |
| 全國各有線電視頭端機房 |  |  | 186 | 62家，每家公、客、原三頻道各一部 | 62家外加五個副機房共67處含LNB、傳輸饋線及施工均由立約商負責。 |
| 全國各有線電視頭端副機房 |  |  | 15 | 5個副機房，每機房公、客、原三頻道各一部 |  |
| 全國各有線電視頭端備品 |  |  | 10 |  | 4 |  |
| 合計 | 18 | 214 | LNB | 22 |
|  |  |  | LNB | 73 |

附件5

「有線電視系統業者頭端機房安裝名冊」

編號     系統名稱      地址 連絡電話

1吉隆 基隆市七堵區崇孝街 6 號 02-24563355

2長德 臺北市中山區吉林路 345 號１樓 02-25992545

3金頻道 臺北市中山區朱崙街 31 號 7 樓 02-55825180

4大安文山 臺北市文山區木柵路 2 段 204 巷 15 號 02-55501966

5萬象 臺北市文山區興隆路４段 109 巷 96 號 1 樓    02-25992545

6寶福 臺北市長沙街 2 段 151 號 4 樓 02-23613656

7聯維 臺北市長沙街 2 段 91 號 4 樓 02-23756358

8陽明山 臺北市北投區北投路二段 13 號 5 樓之1  02-55815377

9新台北 臺北市信義區忠孝東路五段 412 號 12 樓之 2 02-55529488

10麗冠 臺北市內湖區瑞光路 399 號 3 樓之 1 02-25992545

11永佳樂 新北市新莊區中正路 651-5 號 10 樓 02-29025999

12大豐 新北市板橋區民族路 258 號 4 樓 02-29527999

13台灣數位寬頻  新北市板橋區信義路 163 巷 5 號 9 樓 02-29643877

14興雙和 新北市中和區中和路 356 號 9 樓 02-22331668

15新視波 新北市永和區中和路 343、345 號 16 樓          02-29272000

16全聯 新北市蘆洲區中山一路 12 號 3 樓 02-28482299

17天外天 新北市三重區重新路二段 78 號 10 樓 02-29743399

18紅樹林 新北市淡水區中正東路一段 3 巷 33 號 5 樓    02-26200669

19大新店民主 新北市新店區北新路一段 311 號 2 樓 02-29173528

20新唐城 新北市新店區中正路 37 號 1 樓 02-89193399

21觀天下 新北市汐止區大同路 2 段 206 號 02-66169611

22家和 新北市樹林區東順街 82 之 3 號 7 樓 02-86850055

23北桃園 桃園市大興西路 2 段 63 號 10 樓 03-3019300

24北健 桃園縣桃園市民有東路 55 號 1、2、16 樓，57號 1 樓 03-3577123

25南桃園 桃園縣平鎮市環南路 2 段 27 號 16 樓-2 03-272 5000

26新竹振道 新竹市中華路三段 126 號 2 樓 03-5260860

27北視 新竹縣竹東鎮中興路 1 段 153 巷 11 號 035- 6216000

28信和 苗栗縣竹南鎮山佳里 7 鄰 198 號 037-633036

29吉元 苗栗市北安街 150 號 12 樓-1.2.3.5.6 037-770000

30群健 臺中市文心路 4 段 934 號12F-1 04-37027700

31西海岸 臺中市梧棲區中華路一段 1098 號 04-26653388

32豐盟 臺中市豐原區圓環南路 193 號 12 樓 04-25205401

33大屯 臺中市國光路一段 68 號 04-37050606

34威達 臺中市大里區愛心路 55 號 04-23118000

35中投 南投縣竹山鎮大明路 320 號 049-2259900

36新頻道 彰化縣花壇鄉中山路二段 768 號 04-7116767

37三大 彰化縣永靖鄉中山路三段 151 號 04-8238778

38佳聯 雲林縣虎尾鎮光復路 66 號 05-6312717

39北港 雲林縣元長鄉元南路 80 號 05-7887177

40世新 嘉義市民權路 244 號 4 樓 05-2302255

41國聲 嘉義縣中埔鄉中山路 5 段 505 號 05-2302211

42大揚 嘉義縣朴子市中興路 92 號 05-3796699

43三冠王 臺南市南區永安街 48 號 06-2921141

44雙子星 臺南市北區北成路 186 巷 60 號 06-2815194

45新永安 臺南市永康區廣興街 83 號 06-2057777

46南天 臺南市新營區長榮路二段 537 號 06-6570416

47慶聯 高雄市左營區立文路42號 07-5566726

48大信 高雄市左營區裕誠路 394 號 12 樓 07-5574255

49港都 高雄市苓雅區民權一路59號3樓 07-3336133

50大高雄 高雄市苓雅區林森 2 路 10 號 11 樓 07-3347823

51南國 高雄市岡山區岡山路 164 號 07-6225769

52鳳信 高雄市大寮區鳳屏一路 312 號 07-7016988

53觀昇 屏東縣屏東巿工業路 10 號 08-7214567

54屏南 屏東縣東港鎮船頭里船頭路 26-69 號 08-8332525

55東台 臺東市長沙街 396 號 7 樓 089-347450

56聯禾 宜蘭市東港路校舍巷 28-23 號 03-9380728

57洄瀾 花蓮縣吉安鄉吉安路一段 135 號 03-8461840

58東亞 花蓮縣玉里鎮民國路一段 200 號 03-888276561

59 澎湖 澎湖縣馬公市中正路 17 號 2 樓 06-9261234

60東台池上機房 台東縣池上鄉忠孝路二二五號

61名城事業股份有限公司 金門縣金寧鄉仁愛新村 43-44 號 082-312345

62祥通有線播送系統 連江縣馬祖南竿鄉福澳村 88 號 08-3625879

63東台成功副機房 台東縣成功鎮大同路六十五之一號

64南桃園/拉拉山副機房 桃園縣復興鄉巴陵 99 號

65豐盟/梨山副機房 臺中市和平區梨山里中正路 33-1 號 04-2598-0629

66屏南恆春副機房 屏東縣恒春鎮省北路 139 號 08-835-4567

67屏南琉球副機房 屏東縣琉球鄉相埔路9號  08-861-2704

附件6：

101年度「數位無線電視節目共同上鏈」採購案評選項目與配分表

(案號：NCCL100045-1001019)        日期:  年  月  日

採購評選委員代號：

| 評選項目 | 配分 | 廠 商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 1.專案工作規劃 工作內容及推動方式 系統設備更換及既有共碟收視無縫隙轉換及併載規劃 工作時程及查核點 專案架構設計是否可行 完整性及擴充性 | 30 |  |  |  |  |
| 2. 系統規劃、使用設備及衛星 衛星功率、接收仰角、頻段及Link budget 鎖碼系統及單頻網之架構及運作 電視台與上鏈站中繼電路規劃 設備調度及備援機制 消費型衛星接收機廠牌型號及報價 | 20 |  |  |  |  |
| 3.費用分析及價格合理性 上鏈費(含共星併載)、網路傳輸費、接收設備費 | 20 |  |  |  |  |
| 4.廠商財務及專業執行能力 實績經驗 技術能力 專案管理及人力配置 廠商財務狀況 | 20 |  |  |  |  |
| 5. 簡報與答詢 | 10 |  |  |  |  |
| 總 分 | 100 |  |  |  |  |
| 序 位 |  |  |  |  |
| 未達80分之理由 |  |

| 101年度「數位無線電視節目共同上鏈」採購案招標評選序位統計總表(案號：NCCL100045-1001019 ) 年 月 日 |
| --- |
| 採購評選委員 | 廠商甲(報價： ) | 廠商乙(報價： ) | 廠商丙(報價： ) | 廠商丁(報價： ) |
|  | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否為優勝廠商 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  |
| 序位合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總序位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議價順序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席之評選委員 簽 名 |  |
| 評選委員姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

V1.2.

委員簽名：

本人無「採購評選委員會審議規則」第14條及第14條之1文所列情事。

摺疊線

附件1：衛星電台(異地備援)

附件 7：評選序位統計總表