GSM900及DCS1800行動電話機技術規範

# 國家通訊傳播委員會

目	錄

1.	依據及適用範圍	3

1.1	依據	3

1.2	適用範圍	3

1.3	內容及參考	3

2.	縮語	3

3.	必要檢驗項目	4

4.	工作頻帶測試	8

4.1	測試目的	8

4.2	合格標準	8

4.3	測試方法	8

4.3.1	初始條件		8

4.3.2	進行步驟		8

4.4	測試規定	9

5.	最大發射輸出功率測試	10

5.1	測試目的	10

5.2	合格標準	10

5.3	測試方法	11

5.3.1	話機裝有天線接頭的測試方法	12

5.3.2	話機與天線整合型的測試方法	13

5.4	測試規定	14

6.	收發頻率間隔測試	19

6.1	測試目的	19

6.2	合格標準	19

6.3	測試方法	19

6.4	測試規定	20

7.	頻道間隔測試	20

7.1	測試目的	20

7.2	合格標準	20

7.3	測試方法	20

7.4	測試規定	21

8.	混附波輻射測試	22

8.1	傳導性混附波輻射	22

8.2	輻射性混附波輻射	26

9.	發射機頻率誤差測量	31

9.1	調變後頻率誤差	31

9.2	在多重路徑及干擾狀況下的頻率誤差	34

10.	發射射頻頻譜測量	36

10.1	測試目的	36

10.2	合格標準	37

10.3	測試方法	38

10.4	測試規定	40

附錄A環境條件及主機連接設備………………………………………………….44

附錄B測試設備…………………………………………………………………….46

附錄C申請者自我宣告之檢驗項目……………………………………………….49

# 依據及適用範圍

## 依據

本規範係依據電信法第四十二條第一項規定訂定之。

## 適用範圍

本規範僅適用工作頻帶範圍為900MHz頻段（發射頻率由890MHz至915MHz頻率範圍，及接收頻率由935MHz至960MHz頻率範圍）及1800MHz頻段（發射頻率由1710MHz至1785MHz頻率範圍，及接收頻率由1805MHz至1880MHz頻率範圍）之GSM及DCS行動電話機。

## 內容及參考

關於GSM及DCS行動電話機之檢驗項目、合格標準、測試方法及測試規定等相關技術規範，為考量本國GSM900及DCS1800行動電話機符合國際標準之一致性，本規範未規定時，將遵循並參考ETSI ETS 300 607-1（GSM11.10 -1）最新版本之相關規定，以期本規範之完整性。

# 縮語

| AB | 擷取叢訊 |
| --- | --- |
| ARFCN | 絕對無線電頻率頻道碼 |
| BCCH | 廣播控制頻道 |
| BS | 基地臺 |
| CCCH | 共同控制頻道 |
| FCCH | 頻率修正頻道 |
| MAX | 最大值 |
| MS | 行動臺 |
| RX | 接收 |
| SAR | 生物體單位質量對電磁波能量比吸收率 |
| SDCCH | 獨立專用控制頻道 |
| TCH | 話務頻道 |
| TDMA | 分時多工接取 |
| TX | 發射 |
| TXPWR | 發射功率 |

# 必要檢驗項目

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作頻帶 | GSM900 | Tx：890 + 0.2 * n MHz Rx：935 + 0.2 * n MHz (n=1~124) |  |  |
|  |  | DCS1800 | Tx：1710.2 + 0.2 * (n-512) MHz Rx：1805.2 + 0.2 * (n-512) MHz (512 ≦ n ≦ 885) |  |  |
| 2 | 最大發射輸出功率 | GSM900 | 8W (Power class 2) 5W (Power class 3) 2W (Power class 4) 0.8W (Power class 5) |  |  |
|  |  | DCS1800 | 1W (Power class 1) 0.25W (Power class 2) 4W (Power class 3) |  |  |
| 3 | 收發頻率間隔 | GSM900： 45 MHz DCS1800：95 MHz |  |  |
| 4 | 頻道間隔 | 200 KHz |  |  |
| 5 | 混附波輻射 | 依表一之一量測值: ≦－36 dBm 依表一之二量測值﹕ 9 KHz ~ 1 GHz ﹕≦－36 dBm 1 GHz ~ 12.75GHz ﹕≦－30 dBm 空閒狀態時﹐以100 KHz頻寬量測﹕ 9 KHz ~ 880 MHz ﹕≦－57 dBm 880 ~ 915 MHz ﹕≦－59 dBm 915 ~ 1000 MHz ﹕≦－57 dBm 1000 ~ 1710 MHz ﹕≦－47 dBm 1710 ~ 1785 MHz ﹕≦－53 dBm 1.785 ~ 12.75GHz ﹕≦－47 dBm |  |  |
| 6 | 發射機頻率誤差 | GSM900： ≦ 90Hz DCS1800：≦180Hz |  |  |
| 7 | 發射射頻頻譜 | 如表二之一、表二之二及表二之三 |  |  |
| 8 | 電磁波能量比吸收率 SAR(非手持式免驗) | 生物體局部組織SAR(最大值)：≦2.0W/Kg(10g) (申請者提出測試報告及測試數據) |  |  |
| 9 | 電磁波警語標示 | 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」 標示方式：設備本體適當位置標示，且於設備外包裝及使用說明書上標明。 |  |  |
| 10 | SAR標示 | SAR內容：「SAR標準值2.0W/Kg；送測產品實測值為： W/Kg」 標示方式：設備本體適當位置標示，且於設備外包裝及使用說明書上標明。 |  |  |
| 11 | 附錄C申請者自我宣告檢驗項目 | 申請者提出自我宣告或符合GCF(Global Certification Forum，全球驗證論壇)測試報告 |  |  |
| 12 | IMEI號碼及唯一保證書 | 測試儀器讀取IMEI號碼並記錄 申請者提出IMEI唯一保證書 |  |  |
| 13 | 電磁相容(EMC) | 符合CNS13438標準規範 |  |  |
| 14 | 電氣安全(Safety) | 符合CNS14336標準規範 |  |  |
| 15 | 手機端充電連接介面 | 符合CNS15285標準規範A 4.2及A4.3或符合USB-IF(Universal Serial Bus Implementers Forum，通用串列匯流排實施者論壇)技術規範之測試報告。 |  |  |
| 16 | 充電器端充電連接介面及充電線 | 符合CNS15285標準規範A 4.2及A4.3或符合USB-IF技術規範之測試報告。 |  |  |
| 17 | 充電器 | 符合CNS15285標準規範 4.3至4.12之一般要求 |  |  |

註：一、檢驗項目8,9,10,11,及12項為本會指定資料，依據電信終端設備審驗辦法第10、12條第1項第7款規定。

二、手持式行動電話機(以下簡稱手機)應附充電器及充電線組併同送檢，並符合檢驗項目13至17；但已併同手機送檢取得審定證明之充電器及充電線組，得檢附審定證明及測試報告免驗檢測項目16及17項；非手持式行動電話機免驗檢驗項目15至17。

三、手機端充電插座須符合CNS15285附錄A之micro-B或micro-AB，充電線組手機端插頭須符合CNS15285附錄A之micro-B，充電器端插座及充電線組之充電器端插頭須符合CNS15285附錄A之STD-A。

四、檢驗項目15及16規定符合CNS15285標準規範A4.3部分，排除適用A4.3.1及A4.3.2。

五、檢驗項目15至17自100年1月1日起實施；但於100年1月1日至12月31日止，送檢之器材手機端充電連接介面(手機端充電插座或充電線組手機端插頭)未符合檢驗項目15之規定者，得採用符合檢驗項目16之轉換連接充電線組或轉換器。

表一之一：

| 頻帶 | 偏離載波頻率 | 測量頻寬 |
| --- | --- | --- |
| 900MHz相關發射頻帶：890-915MHz | ≧1.8MHz ≧6MHz | 30 KHz 100 KHz |
| 1800 MHz相關發射頻帶﹕ 1710 - 1785 MHz |  |  |

註:已指配頻道時

表一之二：

| 頻帶 | 偏離相關發射頻帶邊緣 | 測量頻寬 |
| --- | --- | --- |
| 100KHz—50MHz | — | 10 KHz |
| 50MHz—500MHz | — | 100 KHz |
| 500MHz以上，但在表一之一相關發射頻帶外 | ≧ 2 MHz ≧ 5 MHz ≧ 10 MHz ≧ 20 MHz ≧ 30 MHz | 30 KHz 100 KHz 300 KHz 1 MHz 3 MHz |

註:已指配頻道時

表二之一：調變頻譜（Spectrum due to the modulation）

| 功率(dBm) | 在偏移載波下列頻率（KHz）時其相對於載波功率之最大允許值（dB） |
| --- | --- |
|  | 30KHz（測量頻寬） | 100KHz（測量頻寬） |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600～＜1200 | 1200～ ＜1800 | 1800～ ＜3000 | 3000～ ＜6000 | ≧6000 |
| GSM900 | ≧39 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -66 | -66 | -69 | -71 | -77 |
|  | 37 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -64 | -64 | -67 | -69 | -75 |
|  | 35 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -62 | -62 | -65 | -67 | -73 |
|  | ≦33 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -65 | -71 |
| DCS1800 | ≧36 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -71 | -79 |
|  | 34 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -69 | -77 |
|  | 32 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -67 | -75 |
|  | 30 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -65 | -73 |
|  | 28 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -71 |
|  | 26 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -61 | -69 |
|  | ≦24 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -59 | -67 |

上表中之值依以下原則修正：

- 偏移載波600KHz以上到6MHz以下範圍內之頻率，其測量值最多可允許3個200KHz頻寬之信號可到-36 dBm，其200KHz頻寬之中心頻率為200KHz的整數倍。

- 偏移載波6MHz以上之頻率，其量測值最多可允許12個200KHz頻寬之信號可到-36 dBm，其200KHz頻寬之中心頻率為200KHz的整數倍。

- 偏移載波600KHz以下，若上表之限制值低於-36dBm時，可以-36dBm取代。此限制值於偏移載波600KHz以上至1800KHz以下時，GSM900為-51dBm，DCS1800為-56dBm。此限制值於偏移載波1800KHz（含）以上時，GSM900為-46dBm，DCS1800為-51dBm。

表二之二：GSM 900功率轉換瞬態所產生之頻譜（Spectrum due to switching transients）

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 39dBm | -13dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 37dBm | -15dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 35dBm | -17dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 33dBm | -19dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 31dBm | -21dBm | -23dBm | -23dBm | -26dBm |
| 29dBm | -23dBm | -25dBm | -25dBm | -28dBm |
| 27dBm | -23dBm | -26dBm | -27dBm | -30dBm |
| 25dBm | -23dBm | -26dBm | -29dBm | -32dBm |
| 23dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -34dBm |
| ≦21dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

表二之三：DCS 1800功率轉換瞬態所產生之頻譜（Spectrum due to switching transients）

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 36dBm | -16dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 34dBm | -18dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 32dBm | -20dBm | -22dBm | -22dBm | -25dBm |
| 30dBm | -22dBm | -24dBm | -24dBm | -27dBm |
| 28dBm | -23dBm | -25dBm | -26dBm | -29dBm |
| 26dBm | -23dBm | -26dBm | -28dBm | -31dBm |
| 24dBm | -23dBm | -26dBm | -30dBm | -33dBm |
| 22dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -35dBm |
| ≦20dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

註：電磁波輻射安全標準

- 比吸收率(SAR, Specific Absorption Rate)之標準值係採用中華民國國家標準(CNS 14959)：時變電場、磁場及電磁場曝露之限制值(300GHz以下)，原採用SAR之標準值1.6W/Kg(1g)適用至95年3月31日止。

- 比吸收率(SAR)之量測程序係採用中華民國國家標準(CNS 14958-1)、IEC 62209-1、IEEE Std 1528等相對應國際標準。

# 工作頻帶測試

## 測試目的

驗證用戶話機發射頻率為890MHz至915MHz及接收頻率935MHz至960MHz。每個載波間隔為200kHz，未來將再擴充頻帶，故前述每200kHz為一頻道，由第0個頻道開始。及用戶話機發射頻率為1710MHz至1785MHz及接收頻率1805MHz至1880MHz。每個載波間隔為200kHz，未來將再擴充頻帶，故前述每200kHz為一頻道，由第512個頻道開始。

## 合格標準

GSM900頻段之發射頻率須於890+nx0.2MHz(n=1至124)範圍內、接收頻率須於935+nx0.2MHz(n=1至124)範圍內。n為絕對無線電頻道號碼（ARFCN）。DCS1800頻段之發射頻率須於1710.2+0.2x(n-512)MHz(n=512至885)範圍內、收訊頻率須於1805.2+0.2x(n-512)MHz(n=512至885)範圍內。n為絕對無線電頻道號碼（ARFCN）。

## 測試方法

### 初始條件

- 系統模擬器與話機於中間之（絕對射頻頻道號碼）ARFCN頻道範圍內中，建立一個通話頻道。

- 系統模擬器命令話機環接其頻道解碼器從輸出端至頻道編碼器輸入端。

- 系統模擬器送出標準測試信號C1。

- 系統模擬器設定話機在最大發射功率中操作。

### 進行步驟

- 先將測試天線與話機旋緊，在30MHz至2GHz範圍，藉由測試天線及接收機量測話機所產生的頻率。

註：此為定性的步驟，以確定頻率及混附波輻射的存在，能被接下

來的步驟量測得到。

- 調諧頻譜分析儀設定

- 0頻率掃描

- 解析頻寬：		30kHz

- 視訊頻寬：		30kHz

c. 藉由調諧頻譜分析儀中心頻率至測量頻率，按下列頻率範圍測量話機接收工作頻率。

系統模擬器發射標準測試信號C1，頻率為話機接收機之主頻率

900MHz的頻段：

TX＋n ×0.2MHz，TX為890MHz

RX＋n ×0.2MHz，RX為935MHz

1≦n≦124

1800MHz的頻段：

TX＋0.2 ×(n-512)MHz，TX為1710.2MHz

RX＋0.2 ×(n-512)MHz，RX為1805.2MHz

512≦n≦885

註：	僅對話機在ARFCN頻道中接收時為正確

d. 藉由調諧頻譜分析儀中心頻率至測量頻率，按下列頻率範圍測量話機發射工作頻率。

系統模擬器撥叫話機，話機應答，在ARFCN範圍內建立頻道，頻率為話機發射機之主頻率。

900MHz的頻段：

TX＋n×0.2MHz，TX為890MHz

1≦n≦124

1800MHz的頻段：

TX＋0.2×(n-512)MHz，TX為1710.2MHz

512≦n≦885

## 測試規定

900MHz頻段之任何工作頻率的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 工作頻道頻率 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：890MHz~915MHz | 890＋n×0.2MHz | 1≦n≦124 |
| 接收：935MHz~960MHz | 935＋n×0.2MHz | 1≦n≦124 |

1800MHz頻段之任何工作頻率的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 工作頻道頻率 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：1710MHz~1785MHz | 1710.2＋（n－512）×0.2MHz | 512≦n≦885 |
| 接收：1805MHz~1880MHz | 1805.2＋（n－512）×0.2MHz | 512≦n≦885 |

# 最大發射輸出功率測試

## 測試目的

為驗證話機最大的發射輸出功率在合格標準內。

## 合格標準

- 話機最大的輸出功率如下表所示。

| 功率級別 | GSM 900 主要最大輸出功率 | 容許度 (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 正常 | 極限 |
| 1 2 3 4 5 | - 8W(39dBm) 5W(37dBm) 2W(33dBm) 0.8W(29dBm) | - ±2 ±2 ±2 ±2 | - ±2.5 ±2.5 ±2.5 ±2.5 |
| 註:對GSM900話機所有級別之最低輸出功率為5dBm。 |
| 功率級別 | DCS 1800 主要最大輸出功率 | 容許度 (dB) |
|  |  | 正常 | 極限 |
| 1 2 3 | 1W(30dBm) 0.25W(24dBm) 4W(36dBm) | ±2 ±2 ±2 | ±2.5 ±2.5 ±2.5 |
| 註: 對DCS1800話機所有級別之最低輸出功率，為0dBm |

註：雙頻話機須同時符合其功率級別之輸出功率。

- 相對於時間的發射功率位準，對一正常叢訊，在正常狀況下應符合在下列功率/時間圖之範圍內。

一般叢訊時包絡圖 (NB, FB, DB, 及 SB)

(*)GSM 900 話機	-59dBc或 -54dBm，GSM 900選其較大者， 除了時槽超前執行槽，如此則許可之位準為-59dBc或-36dBm選其較大者，但最低之位準是-59dBc。

(*)DCS 1800  話機	-48dBc或-48dBm選其較大者。

(**)GSM 900話機	-4dBc，功率控制位準為16時

-2dBc ，功率控制位準為17時

-1dBc，功率控制位準為18及19時

(**)DCS 1800 話機	-4dBc，功率控制位準為11時

-2dBc ，功率控制位準為12時

-1dBc，功率控制位準為13，14及15時

(***)GSM 900 話機	-30dBc或 -17dBm, 選其中較高者

(***)DCS 1800 話機	-30dBc或 -20dBm, 選其中較高者

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.3.2 Conformance requirement

## 測試方法

兩種測試方法分別如下所述：

a.話機裝有天線接頭時

b.話機裝有整合天線，即無法外接天線，除非再配臨時測試接頭，做為測試治具。

註：	在本系統中，話機的特性取決於天線的高品質，在此ETS中僅使用整合型天線做發射機測試。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.3.4 Methods of test

### 話機裝有天線接頭的測試方法

#### 初始條件

經由系統模擬器與話機在ARFCN中間範圍建立通話頻道，功率控制位準設定在最大的功率。在測試下，MS_TXPWR_MAX_CCH被設定在話機功率級別所支援的最大值。

#### 進行步驟

- 正常叢訊發射機輸出功率的測量

系統模擬器以至少2/T的取樣率於一叢訊中平均分配期取樣測量，其中T為位元之時長。該取樣是以叢訊中時間對應於調變為一致的測量。系統模擬器確認有用的147傳輸位元的中心。即從位元13到位元14的轉換做為時序參考。

從147個有用的位元計算出發射機輸出功率。在功率/時間圖中以0dB為參考位準。

- 正常叢訊時序延遲的測量

叢訊時序延遲是步驟a)所確任的參考時序與對應話機接收叢訊轉換期之間於時間之差異。

- 正常叢訊功率/時間關係的測量

在步驟a)所測量的功率取樣排列，對有用的發射位元中心做為參考時間及在功率上0dB參考位準被引用，兩者如同a)步驟所確認之結果。

- 話機下指令執行每個功率控制位準，即使有些功率不支援。重複部驟a)至c)。

- 系統模擬器下指令給話機，執行其所支援的最大功率控制位準，對低範圍的ARFCN及高範圍的ARFCN重複部驟a)至c)。

- 擷取叢訊發射機輸出功率的測量

系統模擬器使話機在ARFCN範圍中間產生一擷取叢訊，可能於交遞的過程或是一個新的上網要求。在交遞的過程中，功率位準指示在HANDOVER COMMAND信息，為話機所支援的最大功率控制位準。在擷取叢訊，話機應使用MS_TXPWR_CCH參數所指示的功率位準。

系統模擬器功率測量取樣平均分配於一擷取叢訊期間如步驟a)所述。然而，系統模擬器確認叢訊的有用位元中心，係藉由確認同步序列的最後位元轉換，有用的位元的中心。叢訊中心為在此點之前的5個資料位元，並被用來做為時序參考。

從87個有用的位元計算出發射機輸出功率。在功率/時間圖中以0dB為參考位準。

- 擷取叢訊時序延遲的測量

此叢訊時序延遲為時間之差異，由步驟f)所確認的時序參考與由共用控制頻道上，話機所接收的資料之差。

- 擷取叢訊功率/時間關係的測量

在步驟f)所測量的功率取樣排列，是參考在時間上對應有用的傳輸位元中心，及在功率上0dB位準，兩者均為步驟f)所確認。

- 依照於步驟f)所使用的方法，使話機送出一擷取叢訊，系統模擬器送出不是帶存功率控制位準設定為10的交遞指令，就是改變系統資訊元件MS_TXPWR_MAX_CCH為限制話機在擷取叢訊其發射功率為控制位準10(對GSM900為+23dBm)，重複步驟f)至h)。

- 在極限的測試的狀況下，重複步驟a)至i)，除了重複步驟d)僅執行話機功率控制位準為10及最小功率控制位準。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.3.4.1 Method of test for equipment with a permanent antenna connector

### 話機與天線整合型的測試方法

註：	假如話機有天線接頭，使天線可與話機分開，而可直接與系統模擬器連接，則適用5.3.1.2的測試方法。

本節的測試進行為無修正的測試樣品。

#### 初始條件

話機置於一電波暗室或在室外測試場所，置於一絕緣支撐物上，在正常的使用位置，從測試天線連接到系統模擬器至少距離3公尺。

註：	在無反射的隔離室中之測試方法，已於本節中敘述。假如使用室外測試場地，則必須昇／降測試天線，符合指定之高度範圍以使待測物及替代天線接收功率位準最大化。

經由系統模擬器與話機在ARFCN中間範圍建立一通話頻道，功率控制位準設定為最大的功率。在此測試下，話機TXPWR_MAX_CCH設定為功率級別所支援的最大值。

#### 進行步驟

- 根據初始條件，測量是在最大功率ARFCN在低、中、高範圍完成。這測量共做8次並隨著話機旋轉n*45度，n為從0到7完成這8組數據。

- 評估測試場所損失以定接收的輸出功率測量大小

話機以半波偶極天線代替連接到射頻產生器，以發射頻道中心頻率。

射頻信號產生器的頻率設定在步驟a)所使用的24個測量的ARFCN的頻率，輸出功率被調整到可再產生於步驟a)的所記錄的被接收發射機輸出功率平均值。

由信號產生器傳送到半波偶極天線(以瓦計)，對每個功率指示作記錄。這些值以Pnc形式記錄，n為話機旋轉，c為頻道號碼。

使用的每一個頻道號碼計算:

Pac(Tx dBm) = 10log10(Pac)+30+2.15

三個頻道中的每一個頻道，其在8個測量方向的實際發射機輸出功率的平均值與在方向n=0時接收的發射機輸出功率之間的差異，被用來定量接收的測量結果，由所有量到之功率位準及ARFCN其實際的發射機輸出功率所造成。可依要求核對各值。

- 暫時的天線接頭校正因素（發射）

修改過測試樣品帶有暫時的天線接頭放置在一氣象測試室，透過暫時的天線接頭連接系統模擬器。

註：	在步驟b)後所得知之值係在正常的測試狀況下，有關於發射機載波輸出功率位準。因此，頻率依賴校正因素即暫時的天線接頭的影響原因可被決定。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.3.4.2 Method of test for equipment with an integral antenna

## 測試規定

- 在正常及極限測試狀況的任一組合，對正常叢訊與擷取叢訊，在每一個頻率及對每一個功率控制位準，適用於話機功率級別，發射機輸出功率相關的位準應分別如下表所示。

GSM 900 發射機功率之不同級別

| 功率級別 | 功率控制位準 | 發射機輸出功率 | 容許度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | dBm | 一般 (dB) | 極限 (dB) |
| ( |  |  |  | 2 | 39 | ±2 | ±2.5 |
| ( | ( |  |  | 3 | 37 | ±3 *) | ±4 *) |
| ( | ( |  |  | 4 | 35 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( |  | 5 | 33 | ±3 *) | ±4 *) |
| ( | ( | ( |  | 6 | 31 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 7 | 29 | ±3 *) | ±4 *) |
| ( | ( | ( | ( | 8 | 27 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 9 | 25 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 10 | 23 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 11 | 21 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 12 | 19 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 13 | 17 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 14 | 15 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 15 | 13 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | ( | 16 | 11 | ±5 | ±6 |
| ( | ( | ( | ( | 17 | 9 | ±5 | ±6 |
| ( | ( | ( | ( | 18 | 7 | ±5 | ±6 |
| ( | ( | ( | ( | 19 | 5 | ±5 | ±6 |

*)	當功率控制位準對應話機之功率級別時，在正常測試條件下，則容許度為2.0dB；在極限條件下，應為2.5dB。

DCS1800 發射機功率之不同級別

| 功率級別 | 功率控制位準 | 發射機輸出功率 | 容許度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | dBm | 一般 (dB) | 極限 (dB) |
|  |  | ( | 29 | 36 | ±2 | ±2.5 |
|  |  | ( | 30 | 34 | ±3 | ±4 |
|  |  | ( | 31 | 32 | ±3 | ±4 |
| ( |  | ( | 0 | 30 | ±3 *) | ±4 *) |
| ( |  | ( | 1 | 28 | ±3 | ±4 |
| ( |  | ( | 2 | 26 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 3 | 24 | ±3 *) | ±4 *) |
| ( | ( | ( | 4 | 22 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 5 | 20 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 6 | 18 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 7 | 16 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 8 | 14 | ±3 | ±4 |
| ( | ( | ( | 9 | 12 | ±4 | ±5 |
| ( | ( | ( | 10 | 10 | ±4 | ±5 |
| ( | ( | ( | 11 | 8 | ±4 | ±5 |
| ( | ( | ( | 12 | 6 | ±4 | ±5 |
| ( | ( | ( | 13 | 4 | ±4 | ±5 |
| ( | ( | ( | 14 | 2 | ±5 | ±6 |
| ( | ( | ( | 15 | 0 | ±5 | ±6 |

*)	當功率控制位準對應話機之功率級別時，在正常測試條件下，則容許度為2.0dB；在極限條件下，應為2.5dB。

- 於相同頻率所測量的兩個相鄰的功率控制位準的發射機輸出功率的差異不可小於0.5dB及不可大於3.5dB。

- 在正常及極限測試狀況的任一組合，及在每個功率控制位準測量下，對正常叢訊測量取樣其功率/時間之關係，應如下圖限制的範圍內。

(*)GSM 900 話機	-4dBc，功率控制位準為16時

-2dBc，功率控制位準為17時

-1dBc，功率控制位準為18及19時

(*)DCS1800 話機	-4dBc，功率控制位準為11時

-2dBc，功率控制位準為12時

-1dBc，功率控制位準為13，14及15時

(**)GSM 900 話機	-30dBc或 -17dBm，選其中較大者

(**)DCS1800 話機	-30dBc或 -20dBm，選其中較大者

|  | 最低下限 |
| --- | --- |
| GSM 900 | -59dBc 或–54dBm，選其中最高者，除了時槽超前執行槽，因此許可之位準可至-59dBc或–36dBm，選其中最高者。 |
| DCS 1800 | -48dBc或-48dBm，選其中最高者。 |

- 所有的功率控制位準，即製造商所提供的話機功率級別及形式，應在話機上完全要執行測試。

- 當發射機被下指令其功率控制位準超出申請者所提供的話機功率級別及形式，發射機輸出功率應在容許度的範圍內，為了最接近的功率控制位準，以對應至申請者所提供的話機功率級別及形式。

- 由中段的位元13至位元14的轉換所定義的發射正常叢訊中心，應有3個時槽期長（1731μs）±1位元期長（±3.69μs），並在對應的接收的叢訊中心之後。

- 在正常及極限測試狀況的任一組合，及在每個功率控制位準測量下，對擷取叢訊測量取樣其功率/時間之關係，應如果下圖限制的範圍內。

(*)GSM 900 話機	-4dBc，功率控制位準為16時

-2dBc，功率控制位準為17時

-1dBc，功率控制位準為18及19時

(*)DCS1800 話機	-4dBc，功率控制位準為11時

-2dBc，功率控制位準為12時

-1dBc，功率控制位準為13，14及15時

(**)GSM 900 話機	-30dBc或 -17dBm，選其中較大者

(**)DCS1800 話機	-30dBc或 -20dBm，選其中較大者

- 發射擷取叢訊的中心應為時槽期長的一個整數；但少於30位元期長其相對於任一CCCH中段中間有±1位元週期（±3.69μs）的容許度。

參照（ETSI EST 300 607-1）之13.3.5 Test requirements

# 收發頻率間隔測試

## 測試目的

驗證話機於指配頻道時，發射載波頻率與接收載波頻率之間隔，應符合於900MHz頻段為45MHz及於1800MHz頻段為95MHz之規定，以避免話機自身之發射頻率與接收頻率互相干擾。

## 合格標準

900MHz頻段之話機發射載波與接收載波頻率間隔須符合45MHz。

1800MHz頻段之話機發射載波與接收載波頻率間隔須符合95MHz。

## 測試方法

### 初始條件

系統模擬器與話機於中間之（絕對射頻頻道號碼）ARFCN頻道範圍內中，建立一個通話頻道。

系統模擬器命令話機環接其頻道解碼器從輸出端至頻道編碼器輸入端。

系統模擬器送出標準測試信號C1。

系統模擬器設定話機在最大發射功率中操作。

### 進行步驟

a)	先將測試天線與話機旋緊，在30MHz至2GHz範圍，藉由測試天線及接收機量測話機所產生的頻率。

註：	此為定性的步驟，以確定頻率及混附波輻射的存在，能被接下來的步驟量測得到。

b)	調諧頻譜分析儀設定

- 0頻率掃描

- 解析頻寬：		30kHz

- 視訊頻寬：		30kHz

- 當在指配頻道時，系統模擬器發射標準信號C1至話機，話機答應，且執行跳頻模式，在ARFCN範圍內建立一個語音頻道通話。

跳頻模式必須含三個頻道ARFCN低範圍，ARFCN中間範圍及ARFCN高範圍。

藉由調諧頻譜分析儀中心頻率，測量頻率如下：

900MHz頻段：

（RX＋n×0.2MHz）－（TX＋n×0.2MHz）= 45MHz

1≦n≦124

1800MHz頻段：

[RX +0.2×(n-512)MHz]—[TX＋0.2×(n-512)MHz]= 95MHz

512≦n≦885

## 測試規定

900MHz頻段之任何頻率間隔的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 工作頻道頻率 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：890MHz~915MHz | 890＋n×0.2MHz | 1≦n≦124 |
| 接收：935MHz~960MHz | 935＋n×0.2MHz | 1≦n≦124 |
| 接收載波中心頻率—發射載波中心頻率=45MHz |

1800MHz頻段之任何頻率間隔的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 工作頻道頻率 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：1710MHz~1785MHz | 1710.2＋（n－512）×0.2MHz | 512≦n≦885 |
| 接收：1805MHz~1880MHz | 1805.2＋（n－512）×0.2MHz | 512≦n≦885 |
| 接收載波中心頻率—發射載波中心頻率=95MHz |

# 頻道間隔測試

## 測試目的

驗證話機於指配頻道時，其頻道間隔為200KHz，以避免相鄰頻道互相干擾其正常運作。

## 合格標準

前後相鄰頻道間隔為200KHz。

## 測試方法

### 初始條件

系統模擬器與話機於中間之（絕對射頻頻道號碼）ARFCN頻道範圍內中，建立一個通話頻道。

系統模擬器命令話機環接其頻道解碼器從輸出端至頻道編碼器輸入端。

系統模擬器送出標準測試信號C1。

系統模擬器設定話機在最大發射功率中操作。

### 進行步驟

a)	先將測試天線與話機旋緊，在30MHz至2GHz範圍，藉由測試天線及接收機量測話機所產生的頻率。

註：	此為定性的步驟，以確定頻率及混附波輻射的存在，能被接下來的步驟量測得到。

b)	調諧頻譜分析儀設定

- 零頻率掃描

- 解析頻寬：		30kHz

- 視訊頻寬：		30kHz

c)	當在指配頻道時，系統模擬器發射標準信號C1至話機，話機答應，且執行跳頻模式，在ARFCN範圍內建立一個語音頻道通話。

跳頻模式必須含三個頻道ARFCN低範圍，ARFCN中間範圍及ARFCN高範圍。

藉由調諧頻譜分析儀中心頻率，測量頻率如下：

900MHz頻段：

（FT＋n×0.2MHz）－[FT＋(n-1)×0.2MHz]= 0.2MHz

1≦n≦124

1800MHz頻段：

[FT＋（n-511）×0.2MHz]－[FT＋(n-512)×0.2MHz]= 0.2MHz

512≦n≦885

註：	FT分別為跳頻模式中之射頻頻道主中心頻率，ARFCN之低、中、高範圍。

## 測試規定

900MHz頻段之任何頻道間隔的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 頻道間隔 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：890MHz~915MHz | 200kHz | 1≦n≦124 |
| 接收：935MHz~960MHz | 200kHz | 1≦n≦124 |
| （FT＋n×0.2MHz）－（FT＋(n-1)×0.2MHz）= 200kHz |

1800MHz頻段之任何頻道間隔的測量，應符合下表

| 頻率範圍 | 頻道間隔 | 頻道範圍 |
| --- | --- | --- |
| 發射：1710MHz~1785MHz | 200kHz | 512≦n≦885 |
| 接收：1805MHz~1880MHz | 200kHz | 512≦n≦885 |
| （FT＋(n-511)×0.2MHz）－（FT＋(n-512)×0.2MHz）= 200kHz |

# 混附波輻射測試

## 傳導性混附波輻射

### 話機於指配頻道時

當話機已被指配之頻道時，傳導性混附波輻射，係指由天線接頭輻射出，非由該頻道載波及正常調變下旁波帶之頻率。

#### 測試目的

為驗證當話機於指配頻道時，所產生之混附波輻射從100kHz到12.75GHz不包括GSM900之接收頻帶，不得超過符合之要求。

註：9到100kHz的頻帶因為測試執行的困難不被測試。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.1.3 Test purpose

#### 合格標準

當話機於指配頻道時，所產生傳導性混附波功率，於正常電壓狀況下，不可大於下表之位準。

| 頻率範圍 | 功率位準 （dBm） |
| --- | --- |
|  | GSM 900頻段 |
| 9kHz 至 1GHz | -36 |
| 1GHz 至 12.75GHz | -30 |

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
|  | DCS 1800頻段 |
| 9kHz 至 1GHz | -36 |
| 1GHz 至 1710MHz | -30 |
| 1710MHz 至 1785MHz | -36 |
| 1785MHz 至 12.75GHz | -30 |

此要求及測試適用於所有GSM900及1800有天線接頭之話機。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.1.2 Conformance Requirement

#### 測試方法

##### 初始條件

系統模擬器與話機於中間之（絕對射頻頻道號碼）ARFCN頻道範圍內中，建立一個通話頻道。

系統模擬器命令話機環接其頻道解碼器從輸出端至頻道編碼器輸入端。

系統模擬器送出標準測試信號C1。

系統模擬器設定話機在最大發射功率中操作。

##### 進行步驟

於100kHz至12.75GHz的頻率範圍中測量。在話機天線接頭測量混附波輻射，當任何不連續的信號的功率位準高於下表的要求時，減6dB，在連接一個50歐姆的假負載，以吸收發射出之功率負載。

測量頻寬使用一個5極點同步可調濾波器。功率指示值為量測系統檢測出之峰值功率值。

在任何頻道的測量都應進行於至少一個TDMA訊框期長，但不包含空閒訊框。

| 頻率範圍 | 頻率偏移 | 濾波器頻寬 | 視訊頻寬估值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kHz 至 50MHz | - | 10kHz | 30kHz |
| 50 至 500MHz | - | 100kHz | 300kHz |
| 500MHz 至 12.75GHz 不包括P-GSM相關TX頻段: 890 至 915MHz 及RX頻段: 935 至 960MHz 不包括DCS相關TX 頻段: 1710 至 1785MHz 及RX頻段: 1805 至 1880MHz | 0 至 10MHz >=10MHz >=20MHz >=30MHz （由相關之TX頻段邊界偏移） | 100kHz 300kHz 1MHz 3MHz | 300kHz 1MHz 3MHz 3MHz |
| 相關TX 頻段: P-GSM:890 至 915MHz 相關 TX 頻段: DCS: 1710 至 1785MHz | 1.8 至 6.0MHz >6.0MHz （由載波頻率偏移） | 30kHz 100kHz | 100kHz 300kHz |

註1：	不包括之935MHz 到960MHz及1805MHz 到1880MHz的頻率範圍。

註2：	濾波器、視訊頻寬及頻率偏移之測量，僅對話機在中段ARFCN頻道發射時為正確。

註3：由於實際上的應用，視訊頻寬限制最大為3MHz。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.1.4 Method of test

#### 測試規定

任何混附波的功率不得超過下表的位準

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
|  | GSM 900 | DCS 1800 |
| 100kHz 至 1GHz | -36 | -36 |
| 1GHz 至 12.75GHz | -30 |  |
| 1GHz 至 1710MHz |  | -30 |
| 1710MHz 至 1785MHz |  | -36 |
| 1785MHz 至 12.75GHz |  | -30 |

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.1.5 Test requirement

### 話機於空閒模式時

當話機於空閒模式中，傳導性混附波輻射係由天線接頭所產生之任何輻射。

此要求及測試適用於所有GSM900及1800有天線接頭之話機。

#### 測試目的

當話機於空閒模式中，傳導性混附波輻射係由天線接頭所產生之任何輻射。

為確定當話機於空閒模式中，所產生之混附波輻射從100kHz到12.75GHz其中不包括GSM900及1800之接收頻帶，於正常電壓狀況下，不得超過合格標準。

註：9到100kHz的頻帶，因為測試執行的困難不被測試。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.2.3 Test purpose

#### 合格標準

當話機於空閒模式時，所產生傳導性混附波功率，於正常電壓狀況下，不可大於下表之位準。

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
| 9kHz 至 880MHz | -57 |
| 880MHz 至 915MHz | -59 |
| 915MHz 至 1GHz | -57 |
| 1GHz 至 1710MHz | -47 |
| 1710MHz 至 1785MHz | -53 |
| 1785MHz 至 12.75GHz | -47 |

此要求及測試適用於所有GSM900及1800有天線接頭之話機。

參照（ETSI EST 300 607-1）之12.1.2.2 Conformance requirement

#### 測試方法

##### 初始條件

BCCH信息內容來自其所在之細胞內，並應確保其週期位址保持不斷更新（Periodic Location Updating）而不被佔用，與呼叫模式持續地設定在呼叫重組（Paging Reorganization）及BS_AG_BLKS_RES被設定為0，以便話機接收機持續地運作。

CCCH_CONF應設定為000.1基本實體頻道用來給CCCH，而不與SDCCHs結合。

BCCH指配應為不是空置就是只包含其所在之細胞內之BCCH。

註:	這是確保接收機不掃描到其他的ARFCH，掃描其他ARFCN可能導致混附波頻率的移動，因此可能測量不到混附波輻射或可能測量超過一次。

話機在MM狀態為“空閒，更新”（“idle, updated”）。

##### 進行步驟

在100kHz到12.75GHz的頻率範圍中做測量。在話機的接頭測量混附波輻射，當任何不連續的信號的功率位準高於上表的要求時，減6dB，再連接一個50歐姆的假負載。

測量頻寬依據下表使用一個5極點同步可調濾波器。功率指示值為量測系統檢測出之峰值功率值。

在任何頻道測量時間都應為話機接收一個TDMA訊框並包括含有呼叫頻道的時間。

| 頻率範圍 | 濾波器頻寬 | 視訊頻寬 |
| --- | --- | --- |
| 100kHz 至 50MHz | 10kHz | 30kHz |
| 50MHz 至 12.75GHz | 100kHz | 300kHz |

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.2.4 Method of test

#### 測試規定

任何混附波輻射的功率不得超過下表的位準

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
| 100kHz 至 880MHz | -57 |
| 880MHz 至 915MHz | -59 |
| 915MHz 至 1000MHz | -57 |
| 1GHz 至 1710MHz | -47 |
| 1710MHz 至 1785MHz | -53 |
| 1785MHz 至 12.75GHz | -47 |

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.1.2.5 Test requirement

## 輻射性混附波輻射

### 話機於指配頻道時

當話機已被指配頻道時，輻射性混附波之輻射為話機機殼及機構，及全部的接線所產生輻射之混附波。

此即所謂之“機殼輻射”。

此要求適用於所有形式GSM900及1800話機，此外話機不可連接到外部電源之極限電壓做測試。

註：接外部電源必需為話機連結極限的電壓時，不可干擾話機架構以免使此測試無效。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.1 MS allocated a channel

#### 測試目的

為確認當話機被指配頻道時，其所產生的輻射性混附波之輻射，在正常電壓狀況下，不超過合格標準。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.1.3 Test purpose

#### 合格標準

當話機被配頻道時，所產生輻射性混附波功率，在正常的電壓狀況下，不可大於下表之位準。

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
|  | GSM 900 | DCS 1800 |
| 30MHz 至 1GHz | -36 | -36 |
| 1GHz 至 4GHz | -30 |  |
| 1GHz 至 1710MHz |  | -30 |
| 1710MHz 至 1785MHz |  | -36 |
| 1785MHz 至 4GHz |  | -30 |

此要求適用於所有形式GSM900及1800話機。此測試適用於所有形式GSM900話機，此外話機不可連接到外部電源之極限電壓做測試。

註：	接外部電源必需為話機連結極限的電壓時，不可干擾話機架構以免使此測試無效。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.1.2 Test Conformance

#### 測試方法

##### 初始條件

系統模擬器與話機於中間之（絕對射頻頻道號碼）ARFCN頻道範圍內中建立一個通話頻道。

註：	電源應連結到話機以致實際的架構，在測量中或有影響狀況下，仍維持不變。由其是，話機的電池不可被挪開。以防若沒有實際連結到電源，話機的電池可被使用。

系統模擬器命令話機環接其頻道解碼器從輸出端至頻道編碼器輸入端。

系統模擬器送出標準測試信號C1。

系統模擬器設定話機在最大發射功率中操作。

##### 進行步驟

- 先將測試天線與話機旋緊，在30MHz至4GHz範圍，藉由測試天線及接收機量測話機所產生的任何混附波輻射。

註：	此為定性的步驟，以確定頻率及混附波輻射的存在，能被接下來的步驟量測得到。

- 將測試天線分隔設定至一個適當的測量距離，並每一頻率的輻射可被偵測。話機應被旋轉以得最響應及藉由代用的測量以確定有效輻射功率。假若一個無反射隔離室事先校準，可被用來取代代用測量。

- 測量頻寬根據下表使用一個5極點同步可調濾波器。功率指示值為量測系統檢測出之峰值功率值。

在任何頻道的測量都應被執行至少為一個TDMA訊框週期，但不含空閒訊框。

註1：	此應確保於動作時間（話機發射時）與靜止時間均能被測量到。

註2：	對這些濾波器頻寬可能會遭遇到雜訊層超過需要的測量限制。這將取決於測試天線的增益，而且調整測量系統的頻寬是許可的。或者，對高於900MHz的頻率之測試，將測試天線與話機的間隔可以減少至1公尺。

- 將測試天線在正交極化平面重複測量。

| 頻率範圍 | 頻率偏移 | 濾波器頻寬 | 視訊頻寬估值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 至 50MHz 50 至 500MHz 500MHz 至 4GHz, 不包括相關之 TX 頻段: P-GSM: 890 至 915MHz DCS: 1710 至 1785MHz 相關 TX 頻段: P-GSM: 890 至 915MHz DCS: 1710 至 1785MHz | - - 0 至 10MHz >=10MHz >=20MHz >=30MHz (由相關TX頻段邊界之偏移) 1.8 至 6.0MHz >6.0MHz (由載波頻率偏移) | 10kHz 100kHz 100kHz 300kHz 1MHz 3MHz 30MHz 100MHz | 30kHz 300kHz 300kHz 1MHz 3MHz 3MHz 100kHz 300kHz |

註1：濾波器、視訊頻寬，和頻率偏移之測量只對話機在ARFCN頻道中傳輸時為正確。

註2：由於實際上的應用，視訊頻寬限制最大為3MHz。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.1.4 Method of test

#### 測試規定

任何混附波輻射功率不得超過上表之位準。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.1.5 Test Requirement

### 話機於空閒模式時

當話機於空閒模式時，輻射性混附波之輻射為話機機殼及其機構，包括全部相互連結的線路所產生之輻射。

此為所謂的“機殼輻射”。

此要求適用於所有形式GSM900及1800話機，此外話機不可接到外部電源之極限電壓做測試。

註：	實際連接外部電源，必需為話機連結極限的電壓時，不可干擾話機架構，以免使此測試無效。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.2 MS in idle mode

#### 測試目的

為確認當話機於空閒模式時，話機所產生的輻射性混附波輻射，在正常電壓狀況下，不超過合格標準。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.2.3 Test purpose

#### 合格標準

- 當話機於空閒模式時，所產生輻射性混附波功率，於正常的電壓狀況下，不可大於下表之位準。

- 當話機於空閒模式時所，所產生輻射性混附波功率，於極限的電壓狀況下，不可大於下表之位準。

| 頻率範圍 | 功率位準（dBm） |
| --- | --- |
| 30MHz 至 880MHz | -57 |
| 880MHz 至 915MHz | -59 |
| 915MHz 至 1GHz | -57 |
| 1GHz 至 1710MHz | -47 |
| 1710MHz 至 1785MHz | -53 |
| 1785MHz 至 4GHz | -47 |

此要求適用於所有形式GSM900及1800話機，此外話機不可接到外部電源之極限電壓做測試。

註：	實際連接外部電源，必需為話機連結極限的電壓時，不可干擾話機架構，以免使此測試無效。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.2.2 Conformance requirement

#### 測試方法

##### 初始條件

註：電源應連接到話機以致實際的架構，在測量中或有影響狀況下，仍維持不變。尤其是，話機的電池不可被挪開。以防若沒有實際連結到電源，話機的電池可被使用。

BCCH信息內容來自其所在之細胞內，並應確保其週期位址保持不斷更新而不被佔用，與呼叫模式持續地設定在呼叫重組（Paging Reorganization）及BS_AG_BLKS_RES被設定為0，以便話機接收機持續地運作。

CCCH_CONF應設定為000.1基本實體的頻道（1 basic physical channel）用來給CCCH，而不與SDCCHs結合。

BCCH指配應為不是空置就是只包含其所在細胞內之BCCH。

註:	這是確保接收機不掃描到其他的ARFCH，掃描其他ARFCN可能導致混附波頻率的移動，因此可能測量不到混附波輻射或可能測量超過一次。

話機在MM狀態為“空閒，更新”，（“idle, updated”）。

##### 進行步驟

- 先將測試天線與話機旋緊，在30MHz至4GHz範圍，藉由測試天線及接收機量測話機所產生的任何混附波輻射。

註：此為定性的步驟，以確認頻率及混附波輻射的存在，能被接下來的步驟所量測得到。

- 將測試天線分隔設定至一個適當的測量距離，在每一頻率的輻射可被偵測到。話機應被旋轉以得最大的響應，及藉由代用的測量以確定有效輻射功率。假若一個無反射隔離室事先校準，可被用來以取代代用測量。

- 測量頻寬根據下表使用一個5極點同步可調濾波器。功率指示值為量測系統檢測出之峰值功率值。

在任何頻道的測量都應被執行於至少一個TDMA框送週期，除了空閒之框送外。

註：對這些濾波器頻寬可能會遭遇到雜訊層超過需要的測量限制。這將取決於測試天線的增益，而且調整測量系統的頻寬是許可的。或者，對高於900MHz的頻率之測試，將測試天線與話機的間隔可以減少至1公尺。

| 頻率範圍 | 濾波器頻寬 | 視訊頻寬 |
| --- | --- | --- |
| 30MHz 至 50MHz 50MHz 至 4GHz | 10kHz 100kHz | 30kHz 300kHz |

- 將測試天線在正交極化平面重複測量。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.2.4 Method of test

#### 測試規定

任何混附波輻射功率不得超過上表之位準。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之12.2.2.5 Test requirement

# 發射機頻率誤差測量

## 調變後頻率誤差

頻率誤差是指頻率間之差異，即指調整之後調變的效果。話機射頻發射或由基地臺射頻發射或是對ARFCN使用的標稱頻率之間的頻率差異。

### 測試目的

為確認話機的載波頻率誤差不超過0.1ppm。

(a)在正常狀況下

(b)當話機被振動時

註：系統模擬器發射頻率的準確度預期足夠確保在絕對值0.1ppm，相較於從基地臺所接收的信號與0.1ppm比，小得足以忽略。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.1.3 Test purpose

### 合格標準

話機載波頻率應精確至0.1ppm範圍內，或是相較於從基地臺接收的信號精確到0.1ppm範圍內。

(a)在正常狀況下

(b)當話機被振動時

此要求與測試適用於所有GSM900及1800話機。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.1.2 Conformance requirement

### 測試方法

為了測量頻率誤差的準確度，應取得發射相位誤差軌跡的抽樣測量，與理論上預期的相位軌跡比較。在期望的軌跡與測量的軌跡之間，差異的迴歸線為頻率誤差（假設叢訊持續不變）標示，而從此軌跡相位差異的差距為相位誤差測量。峰值相位誤差為距迴歸線最遠之值。均方根相位誤差為所有取樣的相位誤差之均方根。

#### 初始條件

系統模擬器與話機間建立一個通話頻道。

系統模擬器命令話機進入跳頻模式。

註：非必要在跳頻模式下測試，但在此模式為使話機改變頻道一種簡易的方法，將足供於非跳頻模式下測試，並可確認從一些不同的頻道取得叢訊。

系統模擬器啟動加密模式。

註：	本測試加密模式的起動，乃要給調變器一個虛擬隨機位元組。

系統模擬器命令話機完成話務頻道，環接在非無信令訊框條件下。

系統模擬器產生標準測試C1信號。

#### 進行步驟

- 對一個發射的叢訊，系統模擬器於叢訊發生的期間，抓取信號。即為連串之取樣相位。這些取樣信號應分配於叢訊期間，並以其最小之取樣率2/T（T為調變符號週期）。所接收的相位軌跡至少要294個取樣點排列為代表。

- 系統模擬器從已知位元型式，及調變器之相位軌跡定義期望值。

- 從a)到b)可算出相位軌跡誤差，透過此相位軌跡之誤差，計算一線性迴歸線。此迴歸線的斜率為話機發射，相對於模擬器之基準頻率誤差，在個別取樣點與迴歸線間的差異值，即為該點的相位誤差。

c.1)	至少294個相位測量取樣排列

以向量(m=(m(0)…(m(n)表示

此取樣數量在此排列n+1>=294

c.2)	在對應的取樣瞬間，計算出的排列

以向量(c=(c(0)…(c(n)表示

c.3)	其誤差排列

以向量(e={(m(0) - (c(0)}…{(m(n) - (c(n)}= (e(0)…(e(n)表示

c.4)	對應取樣數形成一向量t = t(0)…t(n)

c.5)	藉由迴歸理論，相關於t的取樣的斜率為k

c.6)	頻率誤差為k/(360*γ)，γ為取樣區間，所有相位取樣以度數測量。

c.7)	由迴歸線得出個別相位誤差

(e(j) – k*t(j)

c.8)	相位誤差的均方根值(e為

- 重複步驟a)到c) 做20個叢訊，叢訊可不必相鄰。

- 系統模擬器指示話機在最大功率控制位準，其他條件保持不變。重複步驟a)至d)。

- 系統模擬器指示話機至其最小功率控制位準，其他條件保持不變。重複步驟a)至d)。

- 將話機固定置於振動桌上，振動的頻率及振幅如下所述：

| 頻率範圍（Hz） | ASD（m2/s3） |
| --- | --- |
| 5-20 20-500 | 0.96 0.96 在 20Hz, 因此為 –3dB/octave |

ASD(Acceleration Spectral Densities)

在振動期間，重複步驟a)至f)。

註：如話機置於振動桌上，通話頻道卻被切斷。在重複步驟a)至f)之前則必須再次建立初始條件。

- 話機重新定位在振動桌上，於兩個互相垂直平面及相對於步驟g)所使用的平面。於每一正交面，重複步驟g)。

註：也可使用連串取樣值以決定相位軌跡，依不同計算處理過程，以決定發射機叢訊之特性。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.1.4 Method of test

### 測試規定

對所有測量的叢訊，由步驟c.6)所推導出的頻率誤差應小於0.1ppm。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.1.5 Test requirement

## 在多重路徑及干擾狀況下的頻率誤差

在多重路徑及干擾狀況下的頻率誤差為在都卜勒頻移，多重路徑接收及干擾下，話機對已接收的信號保持頻率同步的能力。

### 測試目的

(a)	為確認話機載波頻率誤差在參考靈敏度、多重路徑及都卜勒頻移的影響狀況下，不超過0.1ppm。以及由於話機接收信號受都卜勒頻移，及手機誤差造成的頻率誤差。

註：	雖然“合格標準”之敘述，對輸入信號參考靈敏度低於3dB，頻率仍應保持同步，但由於RF連線失敗，因此測試無法建立。故本節所有的測試均以參考靈敏度為準。

(b)	為確認話機載波頻率誤差在參考靈敏度，在多路徑干擾及TU低衰褪影響下，不超過0.1ppm。以及由於話機之接收信號受都卜勒頻移，及手機的誤差造成的頻率誤差。

註：	本測試增加都卜勒頻移效應“合格標準”中一項要求，並以話機接收之信號為準，將不考慮都卜勒頻移。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.2.3 Test purpose

### 合格標準

(a) 話機載波頻率誤差對每個叢訊應精確至0.1ppm範圍內，或是相較於從基地臺接收信號降到3dB，低於參考靈敏度位準的信號，精確至0.1ppm範圍內。

(b) 話機載波頻率誤差對每個叢訊應精確至0.1ppm範圍內，或是相較於從基地臺對載波干擾比值較參考干擾比值低於3dB的信號位準，精確到0.1ppm範圍內。

此要求及測試適用於所有GSM900及1800話機。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.2.2 Conformance requirement

### 測試方法

本測試使用如9.1節，話機在不同的射頻狀況下，採用相同的測量方法。

註：	BCCH Allocation表在BCCH與SACCH上傳送，將標示至少6個周圍的細胞，以及至少有一個接近頻帶邊界。但假設已使用5個ARFCN頻道，提供BCCH或TCH時，則不必產生BCCH的任何頻道。

#### 初始條件

話機保持空閒並隨時更新狀態，以所在細胞之BCCH及中間ARFCN範圍。

#### 進行步驟

- 話機所在細胞之BCCH的位準設定，須高於參考靈敏度位準（）之10dB以上，及衰褪功能設定為RA。系統模擬器待30秒後以使話機能趨於穩定。系統模擬器之設定，欲在通話建立時能擷取由話機發射的第一個叢訊。由系統模擬器開始通話，在ARFCN中間範圍，如同建立一般通話程序，但TCH位準設定須高於參考靈敏度位準（）10dB，及衰褪功能設定為RA。

- 系統模擬器計算擷取叢訊之頻率精確度。

- 系統模擬器設定所在細胞的BCCH及TCH合乎話機型式的參考靈敏度位準（），且衰褪功能設定為RA，則系統模擬器需待30秒後，使話機能趨於穩定做測量。

- 系統模擬器應自話務頻道擷取連續之叢訊。

註：	由於話機接收機輸入端信號位準非常的低，話機易有誤差，因此“環接”位元也易有誤差。因此系統模擬器無法預知位元序列，系統模擬器必須解調接收的信號以求得發射機叢訊位元模式。使用此位元模式，系統模擬器可計算出預期的相位軌跡。

- 系統模擬器計算所抓取叢訊頻率準確度。

- 對5個話務頻道的叢訊分佈於至少20秒的期間，重複步驟d)及e)。

- 再次建立初始條件，設定衰褪功能為HT100，重複步驟a)到f)。

- 再次建立初始條件，設定衰褪功能為TU50，重複步驟a)到f)。

- 再次建立初始條件，設定下列的差異，重複步驟a)及b)。

- BCCH及TCH的位準設定，高於參考靈敏度位準（）18dB。

- 當BCCH及TCH的位準設定，低於TCH位準10dB，並包含隨機資料調變兩個獨立的干擾性的信號在相同的主要載波頻率上被送出。

- 對所有頻道衰褪功能設定為TU low。

- 系統模擬器待100秒之後，使話機能趨於穩定。

- 重複步驟d)到f)，除了步驟f)測量期必須展延到200秒及測量次數增加至20。

- 再次建立初始條件，對低範圍的ARFCN，重複步驟a)到k)。

- 再次建立初始條件，對高範圍的ARFCN，重複步驟a)到k)。

- 在極限測試狀況下，重複步驟h)。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.2.4 Method of test

### 測試規定

頻率誤差，及參照系統模擬器載波頻率重複e)所做的測量，對每個所測得的叢訊應少於下表之值。

多重路徑及都卜勒頻移干擾狀況下的頻率誤差要求

| GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- |
| 傳播狀況 | 允許的頻率誤差 | 傳播狀況 | 允許的頻率誤差 |
| RA250 | ±300Hz | RA130 | ±400Hz |
| HT100 | ±180Hz | HT100 | ±350Hz |
| TU50 | ±160Hz | TU50 | ±260Hz |
| TU3 | ±230Hz | TU1.5 | ±320Hz |

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.2.5 Test requirement

# 發射射頻頻譜測量

## 測試目的

- 為驗證由於調變所產生的輸出射頻頻譜，不超過下述合格標準a.。

- 為驗證由於調變所產生頻譜的影響在被許可的範圍下，由於切換暫態所產生的輸出射頻頻譜，不超過下述合格標準b.。

- 為驗證話機混附波輻射在話機接收頻道不超過下述合格標準c.。

此要求與測試適用於所有的GSM900及DCS1800話機。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.4.3 Test purpose

## 合格標準

a.由於調變所產生的輸出射頻頻譜位準，不可超過下表所示之最低測量限制：

- 載波偏移低於600kHz，最低為-36dBm。

- 載波偏移高於600kHz，低於1800kHz，對於GSM900最低為-51dBm，對於DCS1800最低為-56dBm。

- 載波偏移高於1800kHz，對於GSM900最低為-46dBm，對於DCS1800最低為-51dBm。

但下列例外可達到-36dBm

- 在載波偏移介於600kHz至6000kHz，可達到200KHz頻寬中心頻率寬度的3個頻帶，即為200kHz的整數倍。

- 在載波偏移高於6000kHz，可達到200KHz頻寬中心頻率寬度的12個頻道，即為200kHz的整數倍。

調變頻譜（Spectrum due to the modulation）

| 功率(dBm) | 在下列偏移載波頻率（KHz）時其相對於載波功率之最大允許值（dB） |
| --- | --- |
|  | 30KHz（測量頻寬） | 100KHz（測量頻寬） |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600～＜1200 | 1200～ ＜1800 | 1800～ ＜3000 | 3000～ ＜6000 | ≧6000 |
| GSM900 | ≧39 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -66 | -66 | -69 | -71 | -77 |
|  | 37 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -64 | -64 | -67 | -69 | -75 |
|  | 35 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -62 | -62 | -65 | -67 | -73 |
|  | ≦33 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -65 | -71 |
| DCS1800 | ≧36 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -71 | -79 |
|  | 34 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -69 | -77 |
|  | 32 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -67 | -75 |
|  | 30 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -65 | -73 |
|  | 28 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -71 |
|  | 26 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -61 | -69 |
|  | ≦24 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -59 | -67 |

b.由於切換暫態所產生的輸出射頻頻譜位準，不可超過下表所示

GSM 900功率轉換瞬態所產生之頻譜（Spectrum due to switching transients）

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 39dBm | -13dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 37dBm | -15dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 35dBm | -17dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 33dBm | -19dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 31dBm | -21dBm | -23dBm | -23dBm | -26dBm |
| 29dBm | -23dBm | -25dBm | -25dBm | -28dBm |
| 27dBm | -23dBm | -26dBm | -27dBm | -30dBm |
| 25dBm | -23dBm | -26dBm | -29dBm | -32dBm |
| 23dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -34dBm |
| ≦21dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

DCS1800功率轉換瞬態所產生之頻譜（Spectrum due to switching transients）

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 36dBm | -16dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 34dBm | -18dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 32dBm | -20dBm | -22dBm | -22dBm | -25dBm |
| 30dBm | -22dBm | -24dBm | -24dBm | -27dBm |
| 28dBm | -23dBm | -25dBm | -26dBm | -29dBm |
| 26dBm | -23dBm | -26dBm | -28dBm | -31dBm |
| 24dBm | -23dBm | -26dBm | -30dBm | -33dBm |
| 22dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -35dBm |
| ≦20dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

c.當GSM 900在指配頻道時，話機發射的功率，在935MHz到960MHz的頻帶不超過-79dBm，在925MHz到935MHz的頻帶不超過-67dBm，除在925MHz到960MHz的頻帶中5個測量可達到-36dBm是被允許的。

d.當DCS 1800在指配頻道時，話機發射的功率，在1805MHz到1880MHz的頻帶不超過-71dBm，除在1805MHz到1880MHz的頻帶中5個測量可達到-36dBm是被允許的。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.4.2 Conformance requirement

## 測試方法

### 初始條件

建立一通話頻道，如同一般通話建立程序。

系統模擬器命令話機至跳頻模式。跳頻模式僅為三個頻道。即在低的ARFCN範圍中取一頻道，在中的ARFCN範圍中取一頻道，在高的ARFCN範圍中取一頻道。

註1：話機雖在跳頻模式，但每次測量只在單一頻道中。

註2：此測試在指定的跳頻模式，為使話機變換頻道的簡易方法，將足以在非跳頻模式做測試，與亦可使話機在此三頻道間適當的時間交遞。

系統模擬器命令話機完成話務頻道，環接在清除訊框無信令條件下。此為對發射機設定在一隨機模式。

系統模擬器產生標準測試C1信號至話機在23dBμVemf（）位準。

### 進行步驟

註：	當平均化在跳頻的模式中使用時，其平均化僅包括叢訊的發射，跳頻的載波對應到測量的主載波。

- 在步驟b)至h)，FT等於在跳頻模式的ARFCN中間範圍。

- 頻譜分析儀的設定如下

- 0頻率掃描

- 解析頻寬：		30kHz

- 視訊頻寬：		30kHz

- 視訊平均化：	可使用，應取決於測試的執行

頻譜的視訊信號為“閘控”，使頻譜的產生為叢訊的位元87到位元132至少40位元測量的頻譜。此“閘控”可為類比或數位，視頻譜分析儀的設計。只在發射叢訊期間的測量，也包括主載波的測量。頻譜分析儀在“閘控”週期及200或50個叢訊求平均值，使用數值及/或視訊平均。

話機被命令在其最大功率控制位準。

- 藉由調諧頻譜分析儀中心頻率至測量頻率，測量其功率位準包括50個叢訊在所有30kHz偏移的倍數從FT到＜1800KHz。

- 解析頻寬及視訊頻寬調至100kHz在下列的頻率中測量：

從1800kHz偏移每個ARFCN，由載波到發射頻帶邊緣，50個叢訊做每一個測量。

2MHz中以200kHz區間相關的發射頻帶兩邊， 50個叢訊做每一個測量。

GSM 900在935MHz到960MHz及DCS 1800在1805MHz到1880MHz的頻帶中以200kHz區間，50個叢訊做每一個測量。

- 話機被命令在其最小功率控制位準。頻譜分析儀再設定如步驟b)。

- 藉由調諧頻譜分析儀中心頻率至測量頻率，包括200個叢訊，測量其功率位準，按下列的頻率：

FT

FT + 100kHz		FT - 100kHz

FT + 200kHz		FT – 200kHz

FT + 250kHz		FT – 250kHz

FT + 200kHz*N		FT – 200kHz*N

N為2，3，4，5，6，7，8

FT為射頻頻道主中心頻率

- 頻譜分析儀的設定如下

- 零頻率掃描

- 解析頻寬：	30kHz

- 視訊頻寬：	100kHz

- 峰值保留

頻譜分析儀信號的閘控關閉。

話機被命令在其最大功率控制位準。

- 藉由調諧頻譜分析儀中心頻率至測量頻率，測量其功率位準，按下列的頻率：

FT + 400kHz			FT - 400kHz

FT + 600kHz			FT – 600kHz

FT + 1.2MHz			FT – 1.2MHz

FT + 1.8MHz			FT – 1.8MHz

FT為射頻頻道主中心頻率

每個測量期間至少涵蓋在FT10個叢訊發射。

- 對功率控制位準7及11，重複步驟h)。

- 重複步驟b)，f)，g)，在FT等於跳頻模式ARFCN在其低範圍ARFCN，除了在步驟g) 話機被命令在功率控制位準11而非其最大功率。

- 重複步驟b)，f)，g)，在FT等於跳頻模式ARFCN範圍在其高範圍ARFCN，除了在步驟g) 話機被命令在功率控制位準11。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.4.4 Method of test

## 測試規定

至於絕對測量，以暫時之天線接頭執行頻帶880MHz到915MHz及1710至1785MHz最接近的相關頻率，暫時天線接頭藕合因素，將被使用。

絕對測量，以暫時之天線接頭執行在頻帶925MHz到960MHz及1805至1880MHz最接近的相關頻率，暫時天線接頭藕合因素， GSM900話機假設為0dB。

於下表所示之數值，從載波所列的頻率，為相對於載波以30kHz頻寬的測量最大位準。

- 從步驟c)，f)，h)及i)所測得載波小於1800kHz偏移的調變旁波帶，相對於在FT所測的功率位準以dB計，根據實際發射功率及FT的偏移頻率，不超過下表之值：

GSM 900 由於調變小於1800kHz偏移之頻譜

| 功率位準 | 相對於FT測量之功率位準（dB） |
| --- | --- |
| (dBm) | 頻率偏移（kHz） |
|  | 0 –100 | 200 | 250 | 400 | 600 至 ＜1800 |
| 39 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -66 |
| 37 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -64 |
| 35 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -62 |
| ≦33 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 |
| 上述之值應以下列最小絕對位準為主(dBm) |
|  | -36 | -36 | -36 | -36 | -51 |

DCS 1800 由於調變小於1800kHz偏移之頻譜

| 功率位準 | 相對於FT測量之功率位準（dB） |
| --- | --- |
| (dBm) | 頻率偏移 (kHz) |
|  | 0 至100 | 200 | 250 | 400 | 600 至 ＜1800 |
| ≦36 | +0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 |
| 上述之值應以下列最小絕對位準為主(dBm) |
|  | -36 | -36 | -36 | -36 | -56 |

註：	頻率偏移在100kHz與600kHz間，需求係由線性內差法藉由上表確認線性頻率與功率推導出。

- 調變旁波帶由步驟d)所測得之載波頻率偏移1800kHz到2MHz遠超過相關發射頻帶之邊緣，在FT所測的功率位準以dB計，根據實際發射功率及從FT的頻率偏移，不超過下表之值，然而任何失敗於小於1800kH大於6MHz的要求如測試規定步驟c)及任何其他失敗可算為測試之例外，視為許可如要求步驟d)。

調變頻譜自1800kHz偏移至發射頻帶邊緣（寬頻雜訊）

| 相對於FT測量之功率位準（dB） | 相對於FT測量之功率位準（dB） |
| --- | --- |
| GSM 900 | DCS 1800 |
| 功率 | 頻率偏移 | 功率 | 頻率偏移 |
| 位準 | kHz | 位準 | kHz |
| (dBm) | 1800 至 ＜6000 | 3000 至 ＜6000 | ≧6000 | (dBm) | 1800 至 ＜6000 | ≧6000 |
| 39 | -69 | -71 | -77 | 36 | -71 | -79 |
| 37 | -67 | -69 | -75 | 34 | -69 | -77 |
| 35 | -65 | -67 | -73 | 32 | -67 | -75 |
| ≦33 | -63 | -65 | -71 | 30 | -65 | -73 |
|  |  |  |  | 28 | -63 | -71 |
|  |  |  |  | 26 | -61 | -69 |
|  |  |  |  | ≦24 | -59 | -67 |
| 上述之值應以下列最小絕對位準為主(dBm) |
|  | -46 | -46 | -46 |  | -51 | -51 |

- 任何上述之失敗由步驟a)到b)在於由600kHz至6MHz範圍，應再對許可的混附波輻射重新檢查。對三個ARFCN中的每一個使用，只要無混附波輻射低於-36dBm，可達到200KHz寬度的3個頻帶，其200kHz頻寬中心頻率為200kHz的整數倍。任何的混附波輻射以30kHz頻寬測量，跨越兩個200kHz頻寬，朝向200kHz頻帶的兩邊，可被算出，極小化包含混附波例外的200kHz頻帶的數量。

- 任何失敗由步驟b)在超過6MHz載波偏移應對允許的混附波輻射重新檢查。對三個ARFCN中的每一個使用許可達到12個混附波輻射，只要沒有混附波輻射超過-36dBm。

- 任何的話機，於步驟d)，混附波輻射在頻帶925 ~935MHz，935~ 960MHz，1805 ~1880MHz，不超過下表之數值，除非可有5個測量點在頻帶925MHz~960MHz，可達到-36dBm及1805MHz~1800MHz，可達到-36dBm便可接受。

話機接收頻帶之混附波發射

| 頻帶 (MHz) | 混附波位準 (dBm) |
| --- | --- |
| 925 至 935 | -67 |
| 935 至 960 | -79 |
| 1805 至 1880 | -71 |

- 步驟h)及i)的功率增加的旁波帶，功率位準必不超過下列之值：

GSM 900 由於切換暫態之頻譜

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 39dBm | -13dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 37dBm | -15dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 35dBm | -17dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 33dBm | -19dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 31dBm | -21dBm | -23dBm | -23dBm | -26dBm |
| 29dBm | -23dBm | -25dBm | -25dBm | -28dBm |
| 27dBm | -23dBm | -26dBm | -27dBm | -30dBm |
| 25dBm | -23dBm | -26dBm | -29dBm | -32dBm |
| 23dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -34dBm |
| ≦21dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

DCS1800 由於切換暫態之頻譜

| 功率位準 | 載波頻率不同偏移之最大位準 |
| --- | --- |
|  | 400kHz | 600kHz | 1200kHz | 1800kHz |
| 36dBm | -16dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 34dBm | -18dBm | -21dBm | -21dBm | -24dBm |
| 32dBm | -20dBm | -22dBm | -22dBm | -25dBm |
| 30dBm | -22dBm | -24dBm | -24dBm | -27dBm |
| 28dBm | -23dBm | -25dBm | -26dBm | -29dBm |
| 26dBm | -23dBm | -26dBm | -28dBm | -31dBm |
| 24dBm | -23dBm | -26dBm | -30dBm | -33dBm |
| 22dBm | -23dBm | -26dBm | -31dBm | -35dBm |
| ≦20dBm | -23dBm | -26dBm | -32dBm | -36dBm |

註：	上表之值，因為在較高的功率位準這是調變頻譜利用峰值維持量測方式。容許度已置於此表中。

註：	上表之值，使用峰值維持測量，假設高於調變位準使用30kHz頻寬閘控平均的方法對載波偏移400kHz，可測的最低位準為8dB。對在載波偏移600kHz及1200kHz，可測的最低位準為6dB，對載波偏移高於等於1800kHz，可測的最低位準為3dB。上表之值對1800kHz已假設30kHz頻寬頻譜，由於調變規範小於1800kHz。

參照（ETSI ETS 300 607-1）之13.4.5 Test requirement

環境條件及主機連接設備

  - 電波暗室（GC5）

另一種可替代室外測試場地，為模仿自由空間環境之室內測量場地，可使用良好的無反射隔離之電波暗室。假如使用電波暗室，應記錄於測試報告中。

本規範使用之電波暗室，其長9公尺，寬6公尺及高6公尺。牆壁及天花板均覆蓋1公尺厚的無線電頻率吸收材料。地板應亦以1公尺的吸收材料覆蓋，能承受測試設備及操作人員。在此室之測量距離為3到5公尺，其測量頻率可達到至少10GHz。

測試天線、測試接收器、替代天線及校準的信號產生器，其使用方式如同室外測試場地的方式。除了因為地板吸收器可消除地板反射，所以天線高度不需被改變，如同測試樣品的高度。

  - 正常測試狀況（TC）

    - 電源及周圍環境（TC2）

在本測試中，設備的電源應被測試電源所取代，能產生正常測試電壓。測試電源的內部阻抗，應低至不影響測試結果。對測試目的而言，電源的電壓在設備之輸入端應可被量測，假如設備以永久方式連接電源線提供電源，則測試電壓應在電源線到設備之連接點可被量測。在整合電池的設備，測試電源應儘可能連接電池端點。

在測試中，電源電壓應維持於相對每次測試開始之電壓±3%的容許範圍內。

    - 正常測試狀況（TC2.1）

測試之正常溫度及濕度應為下列之範圍：

溫度：	+15℃到+35℃

相對濕度：	20%到75%

註：	當無法於上述的狀況實施測試時，應記錄於測試報告當時的溫度及相對濕度。

設備的正常測試電壓，連接至電源為正常電源電壓。對規範目的而言，正常的電壓為標稱的電壓，或對原設計的任何標稱電壓。測試電源的頻率，應在正常電源頻率變動的1Hz內。

當無線電設備預由車輛的鉛蓄電池電源操作，則正常測試電壓為電池（6伏特，12伏特等）正常電壓的1.1倍。

對由其他電源或電池形式（主要或次要）之操作時，則正常測試電壓依設備廠商標示。

  - 主機連接設備及插入模組之檢測

若設備須連接主機才能動作時，則下列兩種檢測方式均可使用，申請者必須指定採用何種方法。

    - 方法Ａ:	組合設備

按照方法Ａ，GSM、DCS行動電話機與特定主機之組合，須用此組合方式測試本規範所定之檢驗項目。

若有一種以上之組合，而主機型式極為相似，特別是主機不太可能對GSM、DCS行動電話機之發射有重大影響時，則無需對GSM、DCS行動電話機及其他主機之組合重覆測試。

若有一種以上之組合而主機型式並不相似，則只有一種組合需檢測所有檢驗項目，而其他之組合只需分別檢測輻射發射。

    - 方法B:	使用測試架

按照方法B，GSM、DCS行動電話機設計與一些主機使用，則申請者必需提供適當之測試架。此測試架為這些主機之代表，測試架之設計必需使用GSM、DCS發射所受影響為最小；測試架必需使GSM、DCS行動電話機發設所受之影響為最小；測試架必需對GSM、DCS行動電話機供電及激發之方式，如同插入主機之方式一樣。

GSM、DCS行動電話機需檢測本規範所訂之所有檢驗項目。

測試設備

  - 序論

    - 概述

測試設備為一整體之設備，或為設備之組合，能執行本規範所訂之測試。

本附錄對測試設備的要求，不是由本規範所述之合格標準中推導出來，而是假設符合測試規範。

信號源裝置及測量的不確定值均被定義。

    - 測試設備名詞

“系統模擬器”能執行此規範所要求測試的完整套裝測試設備，並與下列話機介面交互作用：

- 天線

- 聲響元件

- 數據埠

- 電源

- 數位音頻介面

    - 可信度

在本附錄中所提不確定值之可信度為95%。

  - 標準測試信號

Cx信號表需要之信號，Ix信號表不需要之信號。

C0信號	未調變連續信號

C1信號	標準之GSM帶有調變之信號，藉由數據轉換之信號，送入頻道編碼器的輸入端。頻道編碼器取決於測試及加密模式，可經由測試模式選擇。當使用此信號於非跳頻模式，未使用的7個時槽也應包含假叢訊，對應於已使用的時槽功率位準隨著變化。

I0信號	未調變連續信號

I1信號	跟隨著GSM信號的架構，有一個GMSK調變載波，但卻有從隨機資料或偽隨機資料，直接推導出全部的調變位元。

I2信號	正當的中段標準GSM信號，不同於C1。從隨機資料序列所得的資料位元（包括第58位元及59位元）。

  - 系統模擬器功能性要求

    - 位準設定範圍

假設系統模擬器能設定信號源位準，在話機的介面，在本附錄中定義到由測量的不確定值所衍生，在規範所要求的位準。

註：	此為確保系統模擬器在所有狀況下，能適當激發話機效能，等於或超過需要極限。

    - 位準測量/操作範圍

假設系統模擬器能執行測量在本附錄所定義不確定值的範圍內，包括所有位準的範圍。在話機的介面，如同由系統模擬器測量衍生本附錄所定義不確定值，並在話機合格標準增加3dB。

註：	此為確保系統模擬器在所有狀況下，能適當起動話機功能，等於或超過需要極限。

    - 話機電源介面

對話機測試直流電源

電壓設定不確定值	＜1%

漣波			＜10mV均方根值，50mV峰值到峰值

對話機測試交流電源

電壓設定不確定值	＜1%

    - 話機天線介面

假設系統模擬器能提供50歐姆阻抗導線到話機。

| 電壓駐波比 | GSM頻段 ≦1.3 | ＜4GHz ≦1.3 | ＜10GHz ≦1.3 | ＜12.75GHz ≦1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - 功率對應於時間之測量

發射機載波峰值功率測量不確定值：	±1dB

功率位準測量不確定性（相對於峰值發射機載波功率）

功率位準			測量不確定值

+6dB  到 –7dB			±0.25dB

–7dB  到 –20dB			±1.0dB

–20dB 到 –32dB			±2.0dB

–32dB 到 –45dB			±5.0dB

–45dB 到 –71dB			±1.0dB

＜–71dB				±2.0dB

    - 測試設備連接方塊圖

申請者自我宣告之檢驗項目

| 檢驗項目 | 測試參考 GSM 11.10-1 ETS 300 607-1 | 測試結果 符合與否 (Yes/No) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmitter 發射機 |
| Intermodulation attenuation 互調衰減 | 13.5 |  |  |
| Receiver 接收機 |
| Bad frame indication 劣訊框指示 | 14.1 |  |  |
| Reference sensitivity 參考靈敏度 | 14.2 |  |  |
| Usable receiver input level range 可用接收機輸入位準範圍 | 14.3 |  |  |
| Co-channel rejection 同頻道排斥 | 14.4 |  |  |
| Adjacent channel rejection 鄰頻道排斥 | 14.5 |  |  |
| Intermodulation rejection 互調排斥 | 14.6 |  |  |
| Blocking and spurious response 阻塞及混附波響應 | 14.7 |  |  |
| AM suppression AM抑制 | 14.8 |  |  |
| Paging performance at high input levels 高輸入位準呼叫效能 | 14.9 |  |  |

| Other tests of the layer 1 第1層之其他測試 |
| --- |
| Timing advance and absolute delay 時間超前及絕對延遲 | 15 |  |  |
| Reception time tracking speed 接收時間追蹤速率 | 16 |  |  |
| Access times during handover 交遞間之擷取時間 | 17 |  |  |
| Temporary reception gaps 暫態接收間隙 | 18 |  |  |
| Channel release after unrecoverable errors 無法恢復失誤後之頻道釋出 | 19 |  |  |
| Cell selection and reselection 細胞選取及重選 | 20 |  |  |
| Received signal measurements 接收信號量測 | 21 |  |  |
| Transmit power control timing and confirmation 發射功率控制定時及確認 | 22 |  |  |
| Single frequency reference 單頻參考 | 23 |  |  |

| Tests of the layer 2 第2層測試 |
| --- |
| Initialization 初始化 |
| Normal Initialization 標稱初始化 | 25.2.1.1.1 |  |  |
| Loss of UA frame UA訊框損失 | 25.2.1.1.2.1 |  |  |
| UA frame with different information field 不同訊息領域之UA訊框 | 25.2.1.1.2.2 |  |  |
| Information frame and supervisory frames in response to an SABM frame 回應SABM訊框之信息訊框及監視訊框 | 25.2.1.1.2.3 |  |  |
| Initialization denial 初始化之拒絕 | 25.2.1.1.3 |  |  |
| Total initialization failure 全部初始化之失敗 | 25.2.1.1.4 |  |  |
| Normal initialization without contention resolution 標稱初始化不含爭議部份 | 25.2.1.2 |  |  |
| Initialization failure 初始化失敗 | 25.2.1.2.2 |  |  |
| Normal information transfer 標稱訊息移轉 |
| Sequence counting and 1 frame acknowledges 連續計次及訊框1之接受 | 25.2.2.1 |  |  |
| Receipt of an 1 frame in the timer recovery state 在計時器恢復狀態下訊框1的接收 | 25.2.2.2 |  |  |
| Segmentation and concatenation 區隔與連結 | 25.2.2.3 |  |  |
| Normal layer 2 disconnection 標稱第2層斷訊 | 25.2.3 |  |  |
| Test of link failure 連線失敗測試 |
| 1 frame loss (MS to SS) 訊框1的遺失(MS至SS) | 25.2.4.1 |  |  |
| RR response frame loss (MS to SS) RR響應訊框的遺失(MS至SS) | 25.2.4.3 |  |  |
| Test of frame transmission with incorrect C/R values 不正確C/R值訊框傳輸測試 |
| 1 frame with C bit set to zero 訊框1含C位元設定為零 | 25.2.5.1 |  |  |
| SABM frame with C bit set to zero SABM訊框含C位元設定為零 | 25.2.5.2 |  |  |
| Test of errors in the control field 在控制範圍內之失誤測試 |
| N(S) sequence error N(S)連續失誤 | 25.2.6.1 |  |  |
| N(R)sequence error N(R)連續失誤 | 25.2.6.2 |  |  |
| Improper F bit 不適當F位元 | 25.2.6.3 |  |  |
| Test on receipt of Invalid frames 失效訊框接收之測試 | 25.2.7 |  |  |

| Tests of the layer 3 第3層測試 |
| --- |
| Initial Tests 初始測試 |
| Channel request / initial time 頻道請求/初始時間 | 26.2.1.1 |  |  |
| Channel request / repetition time 頻道請求/重複時間 | 26.2.1.2.1 |  |  |
| Channel request / random reference 頻道請求/隨機參考 | 26.2.1.3 |  |  |
| IMSI detach and IMSI attach IMSI不附加及附加 | 26.2.2 |  |  |
| Sequenced MM / CM message transfer 連續MM/CM訊息移轉 | 26.2.3 |  |  |
| Establishment cause 建立原因 | 26.2.4 |  |  |
| Test of MS functions in idle mode MS功能在空閒模式之測試 |
| MS indication of available PLMNs 有效之PLMNs之MS指示 | 26.3.2 |  |  |
| MS will send only if BSS is “on air” MS將發送僅於BSS是〝正播送中〞 | 26.3.3 |  |  |
| Manual mode of PLMN selection PLMN選取之手動模式 | 26.3.4 |  |  |
| Handling of unknown, unforeseen, and erroneous protocol data, and of parallel transactions 未知、未見、失誤信令數據及平行交易之處理 |
| TI and skip indicator / RR / Idle Mode TI及跳過省略指示/RR/空閒模式 | 26.5.2.1.1 |  |  |
| TI and skip indicator / RR / RR-Connection established TI及跳過省略指示/RR/RR-連結建立 | 26.5.2.1.2 |  |  |
| TI and skip indicator / MM TI及跳過省略指示/MM | 26.5.2.2 |  |  |
| TI and skip indicator / CC TI及跳過省略指示/CC | 26.5.2.3 |  |  |
| Undefined or unexpected message type / undefined message type / CC 未定義或不期望訊息型式/未定義訊息型式/CC | 26.5.3.1 |  |  |
| Undefined or unexpected message type / undefined message type / MM 未定義或不期望訊息型式/未定義訊息型式/MM | 26.5.3.2 |  |  |
| Undefined or unexpected message type / undefined message type / RR 未定義或不期望訊息型式/未定義訊息型式/RR | 26.5.3.3 |  |  |
| Undefined or unexpected message type / unexpected message type / CC 未定義或不期望訊息型式/不期望訊息型式/CC | 26.5.3.4 |  |  |
| Unforeseen information elements in the non-imperative message part / duplicated information 未見訊息元件在不適當之信息部份/複製訊息 | 26.5.4.1 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / RR / missing mandatory IE error / special case 非語意必備IE失誤/RR/失蹤必備IE失誤/一般狀況 | 26.5.5.1.1.1 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / RR / missing mandatory IE error / general case 非語意必備IE失誤/RR/失蹤必備IE失誤/一般狀況 | 26.5.5.1.1.2 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / RR / comprehension required 非語意必備IE失誤/RR/失蹤必備IE失誤/綜合性需求 | 26.5.5.1.2 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / MM / syntactically incorrect mandatory IE 非語意必備IE失誤/MM/綜合非正確必備IE | 26.5.5.2.1 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / MM / comprehension required 非語意必備IE失誤/MM/綜合性需求 | 26.5.5.2.3 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / CC / missing mandatory IE / disconnect message 非語意必備IE失誤/CC/失蹤必備IE/斷訊訊息 | 26.5.5.3.1.1 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / CC / missing mandatory IE / general case 非語意必備IE失誤/CC/失蹤必備IE/一般狀況 | 26.5.5.3.1.2 |  |  |
| Non-semantical mandatory IE errors / CC / comprehension required 非語意必備IE失誤/CC/綜合性需求 | 26.5.5.3.2 |  |  |
| Unknown IE, comprehension not required/ MM / IE unknown in the message 未知IE，綜合性不需求/M/訊息中IE未知 | 26.5.6.1.2 |  |  |
| Unknown information elements in the non-imperative message part / CC / Call establishment 在非適當訊息中未知IE信息元件/通話建立 | 26.5.6.2.1 |  |  |
| Unknown information elements in the non-imperative message part / CC / release 在非適當訊息中未知IE信息元件/釋出 | 26.5.6.2.3 |  |  |
| Unknown information elements in the non-imperative message part / CC / release complete 在非適當訊息中未知IE信息元件/完全釋出 | 26.5.6.2.4 |  |  |
| Spare bits / RR / paging channel 備份位元/RR/呼叫頻道 | 26.5.7.1.1 |  |  |
| Spare bits / RR / BCCH 備份位元/RR/BCCH | 26.5.7.1.2 |  |  |
| Spare bits / RR / AGCH 備份位元/RR/AGCH | 26.5.7.1.3 |  |  |
| Spare bits / RR / Connected Mode 備份位元/RR/連接模式 | 26.5.7.1.4 |  |  |
| Spare bits / MM 備份位元/MM | 26.5.7.2 |  |  |
| Spare bits / CC 備份位元/CC | 26.5.7.3 |  |  |
| Test of the elementary procedures for radio resource management 無線資源管理基本程序測試 |
| Immediate assignment / SDCCH or TCH assignment 立即指配/SDCCH或TCH指配 | 26.6.1.1 |  |  |
| Immediate assignment / extended assignment 立即指配/延伸指配 | 26.6.1.2 |  |  |
| Immediate assignment / assignment rejection 立即指配/指配拒絕 | 26.6.1.3 |  |  |
| Immediate assignment / Ignore assignment 立即指配/忽略指配 | 26.6.1.4 |  |  |
| Immediate assignment after immediate assignment reject 立即指配拒絕後之立即指配 | 26.6.1.5 |  |  |
| Paging / normal / type 1 呼叫/標稱/型式1 | 26.6.2.1.1 |  |  |
| Paging / normal / type 2 呼叫/標稱/型式2 | 26.6.2.1.2 |  |  |
| Paging / normal / type 3 呼叫/標稱/型式3 | 26.6.2.1.3 |  |  |
| Paging / extended 呼叫/延伸 | 26.6.2.2 |  |  |
| Paging / reorganization / procedure 1 呼叫/確認/步驟1 | 26.6.2.3.1 |  |  |
| Paging / reorganization / procedure 2 呼叫/確認/步驟2 | 26.6.2.3.2 |  |  |
| Paging / multislot CCCH 呼叫/多時槽CCCH | 26.6.2.5 |  |  |
| Measurement / no neighbours 量測/無相鄰細胞 | 26.6.3.1 |  |  |
| Measurement / all neighbours present 量測/所有相鄰細胞出現 | 26.6.3.2 |  |  |
| Measurement / barred cells and non-permitted NCCs 量測/禁發細胞及非許可NCCs | 26.6.3.3 |  |  |
| Measurement / DTX 量測/DTX | 26.6.3.4 |  |  |
| Measurement / Frequency Formats 量測/頻率格式 | 26.6.3.5 |  |  |
| Measurement / multiband environment 量測/多頻環境 | 26.6.3.6 |  |  |
| Dedicated assignment / successful case 專用指配/成功狀態 | 26.6.4.1 |  |  |
| Dedicated assignment / failure / failure during active state 專用指配/失敗/執行狀態中失敗 | 26.6.4.2.1 |  |  |
| Dedicated assignment / failure / general case 專用指配/失敗/一般狀況 | 26.6.4.2.2 |  |  |
| Handover / successful / active call / non-synchronized 交遞/成功/通話中/非同步 | 26.6.5.1 |  |  |
| Handover / successful / call under establishment / non-synchronized 交遞/成功/建立通話中/非同步 | 26.6.5.2 |  |  |
| Handover/ successful / active call / finely synchronized 交遞/成功/通話中/完全同步 | 26.6.5.3 |  |  |
| Handover / successful / call under establishment / finely synchronized 交遞/成功/建立通話中/完全同步 | 26.6.5.4 |  |  |
| Handover / successful / active call / pre-synchronized / Timing Advance IE not included 交遞/成功/通話中/預同步/時間超前不含IE | 26.6.5.5.1 |  |  |
| Handover / successful / call being established / pre-synchronized / timing advance IE is included / reporting of observed time difference requested. 交遞/成功/通話中/預同步/時間超前含IE/需要時間差異觀察之報告 | 26.6.5.5.2 |  |  |
| Handover / successful / active call / pseudo synchronized 交遞/成功/通話中/偽同步 | 26.6.5.6 |  |  |
| Handover / successful / active call / non-synchronized / reporting of observed time difference requested 交遞/成功/通話中/非同步/時間超前含IE/需要時間差異觀察之報告 | 26.6.5.7 |  |  |
| Handover / layer 3 failure 交遞/第3層失敗 | 26.6.5.8 |  |  |
| Handover / layer 1 failure 交遞/第1層失敗 | 26.6.5.9 |  |  |
| Frequency redefinition 頻率重新定義 | 26.6.6.1 |  |  |
| Test of the channel mode modify procedure / full rate 頻道模式修正步驟之測試/全速率 | 26.6.7.1 |  |  |
| Test of the channel mode modify procedure / half rate 頻道模式修正步驟之測試/半速率 | 26.6.7.2 |  |  |
| Ciphering mode / start ciphering 保密模式/開始保密 | 26.6.8.1 |  |  |
| Ciphering mode / no ciphering 保密模式/禁止保密 | 26.6.8.2 |  |  |
| Ciphering mode / old cipher key 保密模式/舊保密鍵 | 26.6.8.3 |  |  |
| Ciphering mode / change of mode, algorithm and key 保密模式/模式變更，計算法則及鍵 | 26.6.8.4 |  |  |
| Ciphering mode / IMEISV request 保密模式/IMEISV需求 | 26.6.8.5 |  |  |
| Classmark change Classmark變更 | 26.6.11.1 |  |  |
| Classmark interrogation Classmark疑問 | 26.6.11.2 |  |  |
| Channel release / SDCCH 頻道釋出/ / SDCCH | 26.6.12.1 |  |  |
| Channel release / SDCCH - no L2 ACK 頻道釋出/ SDCCH - no L2 ACK | 26.6.12.2 |  |  |
| Channel release / TCH-F 頻道釋出/ / TCH-F | 26.6.12.3 |  |  |
| Channel release / TCH-F - no L2 ACK 頻道釋出/ TCH-F - no L2 ACK | 26.6.12.4 |  |  |
| Dedicated assignment with starting time / successful case / time not elapsed 專用頻道指配含起始時間/成功狀況/時間暫停 | 26.6.13.1 |  |  |
| Dedicated assignment with starting time / successful case / time elapsed 專用頻道指配含起始時間/成功狀況/時間進行 | 26.6.13.2 |  |  |
| Dedicated assignment with starting time and frequency redefinition / failure case / time not elapsed 專用頻道指配含起始時間及頻率重新定義/失敗狀況/時間暫停 | 26.6.13.3 |  |  |
| Dedicated assignment with starting time and frequency redefinition / failure case / time elapsed 專用頻道指配含起始時間及頻率重新定義/失敗狀況/時間進行 | 26.6.13.4 |  |  |
| Handover with starting time / successful case / time not elapsed 交遞含起始時間/成功狀況/時間暫停 | 26.6.13.5 |  |  |
| Handover with starting time / successful case / time elapsed 交遞含起始時間/成功狀況/時間進行 | 26.6.13.6 |  |  |
| Handover with starting time and frequency redefinition / failure case / time not elapsed 交遞含起始時間及頻率重定義/失敗狀況/時間暫停 | 26.6.13.7 |  |  |
| Handover with starting time and frequency redefinition / failure case / time elapsed 交遞含起始時間及頻率重新定義/失敗狀況/時間進行 | 26.6.13.8 |  |  |
| Immediate assignment with starting time / successful case / time not elapsed 立即指配含起始時間/成功狀況/時間暫停 | 26.6.13.9 |  |  |
| Immediate assignment with starting time / successful case / time elapsed 立即指配含起始時間/成功狀況/時間進行 | 26.6.13.10 |  |  |
| Elementary procedures of mobility management 行動管理的基本程序 |
| TMSI reallocation TMSI重新指配 | 26.7.1 |  |  |
| Authentication accepted 辨識接受 | 26.7.2.1 |  |  |
| Authentication rejected 辨識拒絕 | 26.7.2.2 |  |  |
| General Ientification 一般確認 | 26.7.3.1 |  |  |
| Location updating / accepted 位置更新/接受 | 26.7.4.1 |  |  |
| Location updating / rejected / IMSI invalid 位置更新/拒絕/IMSI無效 | 26.7.4.2.1 |  |  |
| Location updating / rejected / PLMN not allowed 位置更新/拒絕/PLMN不被許可 | 26.7.4.2.2 |  |  |
| Location updating / rejected / location area not allowed 位置更新/拒絕/漫游區域不被許可 | 26.7.4.2.3 |  |  |
| Location updating / rejected / roaming not allowed in this location area 位置更新/拒絕/漫游在該位置區域不被許可 | 26.7.4.2.4 |  |  |
| Location updating / abnormal cases / random access fails 位置更新/不正常狀況/隨機擷取失敗 | 26.7.4.3.1 |  |  |
| Location updating / abnormal cases / attempt counter less or equal to 4, LAI different 位置更新/不正常狀況/企圖上網計數≦4，不同LAI | 26.7.4.3.2 |  |  |
| Location updating / abnormal cases / attempt counter equal to 4 位置更新/不正常狀況/企圖上網計數=4 | 26.7.4.3.3 |  |  |
| Location updating / abnormal cases / attempt counter lesequal to 4, stored LAI equal to broadcast LAI 位置更新/不正常狀況/企圖上網計數≦4，儲存LAI等於廣播LAI | 26.7.4.3.4 |  |  |
| Location updating / release / expiry of T3240 位置更新/釋出頻道/T3240過期 | 26.7.4.4 |  |  |
| Location updating / periodic spread 位置更新/週期式展開 | 26.7.4.5.1 |  |  |
| Location updating / periodic normal / test 1 位置更新/週期式正常/測試1 | 26.7.4.5.2 |  |  |
| Location updating / periodic normal / test 2 位置更新/週期式正常/測試2 | 26.7.4.5.3 |  |  |
| Location updating / periodic HPLMN search / MS waits time T 位置更新/週期式搜尋HPLMN/MS等待時間T | 26.7.4.5.4.1 |  |  |
| Location updating / periodic HPLMN search / MS in manual mode 位置更新/週期式搜尋HPLMN/MS手動模式 | 26.7.4.5.4.2 |  |  |
| Location updating / periodic HPLMN search / MS waits at least two minutes and at most T minutes 位置更新/週期式搜尋HPLMN/MS等待至少2分鐘並佔T分鐘大部份 | 26.7.4.5.4.3 |  |  |
| Location updating / interworking of attach and periodic 位置更新/附加及週期式互動工作 | 26.7.4.6 |  |  |
| MM connection / establishment with cipher MM連線/以保密方式建立 | 26.7.5.2 |  |  |
| MM connection / establishment without cipher MM連線/非以保密方式建立 | 26.7.5.3 |  |  |
| MM connection / establishment rejected MM連線/建立被拒絕 | 26.7.5.4 |  |  |
| MM connection / establishment rejected cause 4 MM連線/建立被拒絕原因4 | 26.7.5.5 |  |  |
| MM connection / expiry T3230 MM連線/T3230過期 | 26.7.5.6 |  |  |
| MM connection / abortion by the network / cause #6 MM連線/被網路拋棄/原因#6 | 26.7.5.7.1 |  |  |
| MM connection / abortion by the network / cause not equal to #6 MM連線/被網路拋棄/原因不等於#6 | 26.7.5.7.2 |  |  |
| MM connection / follow-on request pending / test 1 MM連線/後繼請求等候/測試1 | 26.7.5.8.1 |  |  |
| MM connection / follow-on request pending / test 2 MM連線/後繼請求等候/測試2 | 26.7.5.8.2 |  |  |
| MM connection / follow-on request pending / test 3 MM連線/後繼請求等候/測試3 | 26.7.5.8.3 |  |  |
| Tests related to circuit switched call control 與電路交換通話控制之有關測試 |
| Outgoing call / U0 null state / MM connection requested 去話/U0空態/MM連線請求 | 26.8.1.2.1.1 |  |  |
| Outgoing call / U0.1 MM connection pending 去話/U0.1MM連線等待 | 26.8.1.2.2.1 |  |  |
| Outgoing call / U0.1 MM connection pending / CM service accepted 去話/U0.1MM連線等待/CM服務接受 | 26.8.1.2.2.2 |  |  |
| Outgoing call / U0.1 MM connection pending / lower layer failure 去話/U0.1MM連線等待/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.2.3 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / receiving CALL PROCEEDING 去話/U1發話/接收CALL PROCEEDING | 26.8.1.2.3.1 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / rejecting with RELEASE COMPLETE 去話/U1發話/拒絕含RELEASE COMPLETE | 26.8.1.2.3.2 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / T303 expiry 去話/U1發話/T303過期 | 26.8.1.2.3.3 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / lower layer failure 去話/U1發話/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.3.4 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / receiving ALERTING 去話/U1發話/接收ALERTING | 26.8.1.2.3.5 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / entering state U10 去話/U1發話/輸入狀態U10 | 26.8.1.2.3.6 |  |  |
| Outgoing call / U1 call initiated / unknown message received 去話/U1發話/未知訊息接收 | 26.8.1.2.3.7 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / ALERTING received 去話/ U3 MS發話進行/ALERTING接收 | 26.8.1.2.4.1 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / CONNECT received 去話/ U3 MS發話進行/ CONNECT接收 | 26.8.1.2.4.2 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / PROGRESS received without in band information 去話/ U3 MS發話進行/ PROGRESS接收，但無頻帶內信息 | 26.8.1.2.4.3 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / PROGRESS with in band information 去話/ U3 MS發話進行/ PROGRESS接收，但具頻帶內信息 | 26.8.1.2.4.4 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / DISCONNECT with in band tones 去話/ U3 MS發話進行/ DISCONNECT接收，但具頻帶內音頻 | 26.8.1.2.4.5 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / DISCONNECT without in band tones 去話/ U3 MS發話進行/ DISCONNECT接收，但無頻帶內音頻 | 26.8.1.2.4.6 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / RELEASE received 去話/ U3 MS發話進行/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.4.7 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / termination requested by user 去話/ U3 MS發話進行/用戶通話請求結束 | 26.8.1.2.4.8 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / traffic channel allocation 去話/ U3 MS發話進行/話務頻道指配 | 26.8.1.2.4.9 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / timer T310 time-out 去話/ U3 MS發話進行/計時器T310暫停 | 26.8.1.2.4.10 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / lower layer failure 去話/ U3 MS發話進行/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.4.11 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / unknown message received 去話/ U3 MS發話進行/未知訊息接收 | 26.8.1.2.4.12 |  |  |
| Outgoing call / U3 MS originating call proceeding / internal alerting indication 去話/ U3 MS發話進行/內部警告指示 | 26.8.1.2.4.13 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / CONNECT received 去話/ U4通話傳送/ CONNECT接收 | 26.8.1.2.5.1 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / termination requested by user 去話/ U4通話傳送/用戶通話請求結束 | 26.8.1.2.5.2 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / DISCONNECT with in band tones 去話/ U4通話傳送/ DISCONNECT DISCONNECT接收，但具頻帶內音頻 | 26.8.1.2.5.3 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / DISCONNECT without in band tones 去話/ U4通話傳送/ DISCONNECT DISCONNECT接收，但無頻帶內音頻 | 26.8.1.2.5.4 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / RELEASE received 去話/ U4通話傳送/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.5.5 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / lower layer failure 去話/ U4通話傳送/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.5.6 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / traffic channel allocation 去話/ U4通話傳送/話務頻道指配 | 26.8.1.2.5.7 |  |  |
| Outgoing call / U4 call delivered / unknown message received 去話/ U4通話傳送/未知訊息接收 | 26.8.1.2.5.8 |  |  |
| U10 call active / termination requested by the user U10通話進行/用戶通話請求結束 | 26.8.1.2.6.1 |  |  |
| U10 call active / RELEASE received U10通話進行/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.6.2 |  |  |
| U10 call active / DISCONNECT with in band tones U10通話進行/ DISCONNECT接收，但具頻帶內音頻 | 26.8.1.2.6.3 |  |  |
| U10 call active / DISCONNECT without in band tones U10通話進行/ DISCONNECT接收，但無頻帶內音頻 | 26.8.1.2.6.4 |  |  |
| U10 call active / RELEASE COMPLETE received U10通話進行/ RELEASE COMPLETE接收 | 26.8.1.2.6.5 |  |  |
| U10 call active / SETUP received U10通話進行/ SETUP接收 | 26.8.1.2.6.6 |  |  |
| U11 disconnect request / clear collision U11斷線請求/清除衝突 | 26.8.1.2.7.1 |  |  |
| U11 disconnect request / RELEASE received U11斷線請求/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.7.2 |  |  |
| U11 disconnect request / timer T305 time-out U11斷線請求/計時器T305暫停 | 26.8.1.2.6.3 |  |  |
| U11 disconnect request / lower layer failure U11斷線請求/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.6.4 |  |  |
| U11 disconnect request / unknown message received U11斷線請求/未知訊息接收 | 26.8.1.2.7.5 |  |  |
| U12 disconnect indication / call releasing requested by the user U12斷線請求/用戶通話請求結束 | 26.8.1.2.8.1 |  |  |
| U12 disconnect indication / RELEASE received U12斷線請求/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.8.2 |  |  |
| U12 disconnect indication / lower layer failure U12斷線請求/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.8.3 |  |  |
| U12 disconnect indication / unknown message received U12斷線請求/未知訊息接收 | 26.8.1.2.8.4 |  |  |
| Outgoing call / U19 release request / timer T308 time-out 去話/ U19釋出請求/計時器T308暫停 | 26.8.1.2.9.1 |  |  |
| Outgoing call / U19 release request / 2nd timer T308 time-out 去話/ U19釋出請求/第2計時器T308暫停 | 26.8.1.2.9.2 |  |  |
| Outgoing call / U19 release request / RELEASE received 去話/ U19釋出請求/ RELEASE接收 | 26.8.1.2.9.3 |  |  |
| Outgoing call / U19 release request / RELEASE COMPLETE received 去話/ U19釋出請求/ RELEASE COMPLETE接收 | 26.8.1.2.9.4 |  |  |
| Outgoing call / U19 release request / lower layer failure 去話/ U19釋出請求/較低層訊號失敗 | 26.8.1.2.9.5 |  |  |
| Incoming call / U0 null state / SETUP received with a non supported bearer capability 來話/U0空態/ SETUP接收具非支援承載能力 | 26.8.1.3.1.1 |  |  |
| Incoming call / U6 call present / automatic call rejection 來話/U6通話出現/自動通話拒絕 | 26.8.1.3.2.1 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / alerting or immediate connecting 來話/U9行動結束確認/警告或立即連線 | 26.8.1.3.3.1 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / TCH assignment 來話/U9行動結束確認/TCH指配 | 26.8.1.3.3.2 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / termination requested by the user 來話/U9行動結束確認/用戶通話請求結束 | 26.8.1.3.3.3 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / DISCONNECT received 來話/U9行動結束確認/ DISCONNECT接收 | 26.8.1.3.3.4 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / RELEASE received 來話/U9行動結束確認/ RELEASE接收 | 26.8.1.3.3.5 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / lower layer failure 來話/U9行動結束確認/較低層訊號失敗 | 26.8.1.3.3.6 |  |  |
| Incoming call / U9 mobile terminating confirmed / unknown message received 來話/U9行動結束確認/未知訊息接收 | 26.8.1.3.3.7 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / call accepted 來話/U7行動結束確認/通話收到 | 26.8.1.3.4.1 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / termination requested by the user 來話/U7通話收到/用戶通話請求結束 | 26.8.1.3.4.2 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / DISCONNECT received 來話/U7通話收到/ DISCONNECT接收 | 26.8.1.3.4.3 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / RELEASE received 來話/U7通話收到/ RELEASE接收 | 26.8.1.3.4.4 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / lower layer failure 來話/U7通話收到/較低層訊號失敗 | 26.8.1.3.4.5 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / unknown message received 來話/U7通話收到/未知訊息接收 | 26.8.1.3.4.6 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / TCH assignment 來話/U7通話收到/TCH指配 | 26.8.1.3.4.7 |  |  |
| Incoming call / U7 call received / RELEASE COMPLETE received 來話/U7通話收到/ RELEASE COMPLETE接收 | 26.8.1.3.4.8 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / CONNECT acknowledged 來話/U8連線請求/ CONNECT承認 | 26.8.1.3.5.1 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / timer T313 time-out 來話/U8連線請求/計時器T313暫停 | 26.8.1.3.5.2 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / termination requested by the user 來話/U8連線請求/用戶通話請求結束 | 26.8.1.3.5.3 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / DISCONNECT received with in-band information 來話/U8連線請求/ DISCONNECT接收，但具頻帶內音頻 | 26.8.1.3.5.4 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / DISCONNECT received without in-band information 來話/U8連線請求/ DISCONNECT接收，但無頻帶內音頻 | 26.8.1.3.5.5 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / RELEASE received 來話/U8連線請求/ RELEASE接收 | 26.8.1.3.5.6 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / lower layer failure 來話/U8連線請求/較低層訊號失敗 | 26.8.1.3.5.7 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / TCH assignment 來話/U8連線請求/TCH指配 | 26.8.1.3.5.8 |  |  |
| Incoming call / U8 connect request / unknown message received 來話/U8連線請求/未知訊息接收 | 26.8.1.3.5.9 |  |  |
| In-call functions / DTMF information transfer / basic procedures 通話中功能/DTMF訊息移轉/基本程序 | 26.8.1.4.1.1 |  |  |
| In-call functions / User notification / MS terminated 通話中功能/用戶通知/MS結束 | 26.8.1.4.2.1 |  |  |
| In-call functions / channel changes / a successful channel change in active state / Handover and Assignment Command 通話中功能/頻道改變/通話狀態中頻道成功變換/交遞及指派指令 | 26.8.1.4.3.1 |  |  |
| In-call functions / channel changes / an unsuccessful channel change in active mode / Handover and Assignment command 通話中功能/頻道改變/通話模式中頻道成功變換/交遞及指派指令 | 26.8.1.4.3.2 |  |  |
| In-call functions / MS terminated in-call modification / modify when new mode is not supported 通話中功能/MS發話中修改/修改當新模式不支援 | 26.8.1.4.4.1 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / a successful case of modifying 通話中功能/MS發話中修改/假如在修改中 | 26.8.1.4.5.1 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / modify rejected 通話中功能/MS發話中修改/修改被拒絕 | 26.8.1.4.5.2 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / an abnormal case of acceptance 通話中功能/MS發話中修改/非正常之確認 | 26.8.1.4.5.3 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / an abnormal case of rejection 通話中功能/MS發話中修改/非正常之拒絕 | 26.8.1.4.5.4 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / time-out of timer T323 通話中功能/MS發話中修改/計時器T323暫停 | 26.8.1.4.5.5 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / a successful channel change in state mobile originating modify 通話中功能/MS發話中修改/行動狀態中頻道成功變換發話修改 | 26.8.1.4.5.6 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / an unsuccessful channel change in state mobile originating modify 通話中功能/MS發話中修改/行動狀態中頻道未成功變換發話修改 | 26.8.1.4.5.7 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / unknown message received 通話中功能/MS發話中修改/未知訊息接收 | 26.8.1.4.5.8 |  |  |
| In-call functions / MS originated in-call modification / a release complete received 通話中功能/MS發話中修改/釋出完全被接收 | 26.8.1.4.5.9 |  |  |
| Call Re-establishment / call present, re-establishment allowed 通話再建立/通話出現，再建立許可 | 26.8.2.1 |  |  |
| Call Re-establishment / call present, re-establishment not allowed 通話再建立/通話出現，再建立不許可 | 26.8.2.2 |  |  |
| Call Re-establishment / call under establishment, transmission stopped 通話再建立/通話建立中，傳送停止 | 26.8.2.3 |  |  |
| User to user signalling 用戶對用戶信令 | 26.8.3 |  |  |
| Structured Procedures 結構化程序 |
| Structured procedures / MS originated call / early assignment 結構化程序/MS發話/及早指配 | 26.9.2 |  |  |
| Structured procedures / MS originated call / late assignment 結構化程序/MS發話/較晚指配 | 26.9.3 |  |  |
| Structured procedures / MS terminated call / early assignment 結構化程序/MS結束通話/及早指配 | 26.9.4 |  |  |
| Structured procedures / MS terminated call / late assignment 結構化程序/MS結束通話/較晚指配 | 26.9.5 |  |  |
| Structured procedures / emergency call / idle updated / preferred channel rate 結構化程序/緊急通知/空閒更新/較喜歡之頻道速率 | 26.9.6.1.1 |  |  |
| Structured procedures / emergency call / idle, no IMSI / accept case 結構化程序/緊急通知/空閒，無IMSI/接受狀況 | 26.9.6.2.1 |  |  |
| Structured procedures / emergency call / idle, no IMSI / reject case 結構化程序/緊急通知/空閒，無IMSI/拒絕狀況 | 26.9.6.2.2 |  |  |
| Multiband Signalling 多頻帶信令 |
| Multiband signalling / RR / Immediate assignment procedure 多頻帶信令/RR/立即指配程序 | 26.11.2.1 |  |  |
| Multiband signalling / RR / Handover / successful / active call / non-synchronized 多頻帶信令/RR/交遞/成功/執行通話/非同步 | 26.11.2.2.1 |  |  |
| Multiband signalling / RR / Handover / layer 1 failure 多頻帶信令/RR/交遞/第1層訊息失敗 | 26.11.2.2.2 |  |  |
| Multiband signalling / RR / Measurement reporting 多頻帶信令/RR/量測報告 | 26.11.2.3 |  |  |
| Location updating / accepted 位置更新/接受 | 26.11.3.1.1 |  |  |
| Location updating / periodic 位置更新/週期式 | 26.11.3.1.2 |  |  |
| Multiband signalling / Structured procedures / MS originated call / early assignment 多頻帶信令/結構化程序/MS發話/及早指配 | 26.11.5.1 |  |  |
| Structured procedures / MS terminated call / late assignment 多頻帶信令/結構化程序/MS發話/較晚指配 | 26.11.5.2 |  |  |

| Testing of the SIM/ME interface SIM/ME之界面測試 |
| --- |
| MS identification by short IMSI - Normal case MS確認經由短IMSI-Normal case | 27.1.1 |  |  |
| MS identification by short IMSI - Phase 1 DCS SIM MS確認經由短IMSI -Phase 1 DCS SIM | 27.1.2 |  |  |
| MS identification by short TMSI MS確認經由短TMSI | 27.2 |  |  |
| MS identification by long TMSI MS確認經由長TMSI | 27.3 |  |  |
| MS identification by long IMSI, TMSI updating and cipher key sequence number assignment MS確認經由長IMSI，TMSI更新及保密鍵連續碼指配 | 27.4 |  |  |
| Forbidden PLMNs, location updating and undefined cipher key 禁用PLMNs，位置更新及未定義保密鍵 | 27.5 |  |  |
| MS updating forbidden PLMNs MS更新禁用之PLMNs | 27.6 |  |  |
| MS deleting forbidden PLMNs MS消除禁用之PLMNs | 27.7 |  |  |
| MS updating the PLMN selector list MS更新PLMNs選擇表 | 27.8 |  |  |
| MS recognizing the priority order of the PLMN selector list MS確認PLMNs選擇表優先順序 | 27.9 |  |  |
| MS access control management MS擷取控制管理 | 27.10 |  |  |
| Bit/character duration during the transmission from the ME to the SIM ME至SIM傳輸時位元/字長度 | 27.11.1.1 |  |  |
| Bit/character duration during the transmission from the SIM simulator to the ME SIM模擬器至ME傳輸時位元/字長度 | 27.11.1.2 |  |  |
| Inter-character delay 字間延遲 | 27.11.1.3 |  |  |
| Error handling during the transmission from the ME to the SIM simulator ME至SIM模擬器傳輸時失誤處理 | 27.11.1.4 |  |  |
| Error handling during the transmission from the SIM simulator to the ME SIM模擬器至ME傳輸時失誤處理 | 27.11.1.5 |  |  |
| Acceptance of SIMs with internal RST SIMs含內部RST之確認 | 27.11.2.1 |  |  |
| Acceptance of SIMs with active low RST SIMs含進行低RST之確認 | 27.11.2.2 |  |  |
| Characters of the answer to reset 回答至重新設定之字數 | 27.11.2.3 |  |  |
| PTS procedure PTS步驟 | 27.11.2.4 |  |  |
| Reset repetition 重做重新設定 | 27.11.2.5 |  |  |
| Command processing, procedure bytes 下指令程序，步驟字元 | 27.11.3 |  |  |
| Operating speed in authentication procedure 確認步驟之操作速度 | 27.12.1 |  |  |
| Clock stop 時鐘停止 | 27.12.2 |  |  |
| Contact pressure 接觸壓力 | 27.13.1 |  |  |
| Shape of contacts for IC card SIM card reader IC卡SIM卡閱讀機接觸形式 | 27.13.2 |  |  |
| Entry of PIN PIN之輸入 | 27.14.1 |  |  |
| Change of PIN PIN之變更 | 27.14.2 |  |  |
| Disabling the PIN PIN功能取消 | 27.14.3 |  |  |
| PUK entry PUK輸入 | 27.14.4 |  |  |
| Entry of PIN2 PIN2之輸入 | 27.14.5 |  |  |
| Change of PIN2 PIN2之變更 | 27.14.6 |  |  |
| PUK2 entry PUK2輸入 | 27.14.7 |  |  |
| Abbreviated Dialling Numbers 簡化撥碼 | 27.15 |  |  |
| MMI reaction to SIM status encoding MM對SIM狀態編碼之反應 | 27.16 |  |  |
| Phase preceding ME power on 相位在ME開機 | 27.17.1.1 |  |  |
| Phase during SIM power on 相位在SIM開機 | 27.17.1.2 |  |  |
| Phase during ME power off with clock stop forbidden 相位在ME關機中且禁止時鐘停止 | 27.17.1.3 |  |  |
| Phase during ME power off with clock stop allowed 相位在ME關機中且許可時鐘停止 | 27.17.1.4 |  |  |
| Reaction of 3V only MEs on SIM type recognition failure 3V的反應，僅MEs在SIM型式確認失敗 | 27.17.1.5.1 |  |  |
| Reaction of 3V only MEs on type recognition of 5V only SIMs 3V的反應，僅MEs在僅SIMs 5V的型式確認 | 27.17.1.5.2 |  |  |
| Reaction of 3V technology MEs on type recognition of 5V only SIMs 3V技術的反應，僅MEs在僅SIMs 5V的型式確認 | 27.17.1.5.3 |  |  |
| Reaction of 3V technology MEs on type recognition of 3V technology SIMs 3V技術的反應，在SIMs 3V技術的型式確認 | 27.17.1.5.4 |  |  |
| Electrical tests on contact C1, Test 1 電氣測試在接觸C1，測試1 | 27.17.2.1.1 |  |  |
| Electrical tests on contact C1, Test 2 電氣測試在接觸C1，測試2 | 27.17.2.1.2 |  |  |
| Electrical tests on contact C2 電氣測試在接觸C2 | 27.17.2.2 |  |  |
| Electrical tests on contact C3 電氣測試在接觸C3 | 27.17.2.3 |  |  |
| Electrical tests on contact C7 電氣測試在接觸C7 | 27.17.2.5 |  |  |
| ME and SIM with FND activated ME及SIM含FND啟用 | 27.18.1 |  |  |
| ME and SIM with FND deactivated ME及SIM含FND停用 | 27.18.2 |  |  |
| Enabling, disabling and updating of FND FND可動作，不能動作及更新 | 27.18.3 |  |  |
| Phase identification 相位確認 | 27.19 |  |  |
| SIM presence detection SIM出現偵測 | 27.20 |  |  |
| AoC not supported by SIM AoC非由SIM支援 | 27.21.1 |  |  |
| Maximum frequency of ACM updating ACM更新的最大頻率 | 27.21.2 |  |  |
| Call terminated when ACM greater than ACMmax 通話結束當ACM大於ACMmax | 27.21.3 |  |  |
| Response codes of increase command 增加指令的回應碼 | 27.21.4 |  |  |

| Tests of autocalling restrictions 自動發話限制之測試 |
| --- |
| Constraining the access to a single number (GM 02.27 category 3) 限制擷取單一號碼 | 28.2 |  |  |
| Constraining the access to a single number (GSM 02.07 categories 1 and 2) 限制擷取單一號碼 | 28.3 |  |  |
| Behaviour of the MS when its list of blacklisted numbers is full 當MS之黑名單表滿檔時的行為 | 28.4 |  |  |

| Tests of bearer services 承載服務之測試 |
| --- |
| Verification of synchronization 同步確認 | 29.2.1 |  |  |
| Filtering of channel control information for transparent BCs 為BCs透明之頻道控制信息之過濾 | 29.2.2 |  |  |
| Negotiation of Radio Channel Requirement (RCR) 射頻頻道(RCR)需求之協商 | 29.2.3.1 |  |  |
| Negotiation of Connection Element (CE) 連結元件(CE)之協商 | 29.2.3.2 |  |  |
| Negotiation of Number of Stop Bits, Number of Data bits, and Parity 截止位元數，數據位元數及比對之協商 | 29.2.3.3 |  |  |
| Negotiation of Modem Type 數據機型式之協商 | 29.2.3.4 |  |  |
| Negotiation of Intermediate Rate 中間速率之協商 | 29.2.3.5 |  |  |
| Negotiation of User Information Layer 2 Protocol 用戶信息第2層信令之協商 | 29.2.3.6 |  |  |
| Negotiation between TS 61 and TS 62: Mobile Originated call. TS61及TS62之間協商： 行動發話 | 29.2.3.7 |  |  |
| Negotiation between TS 61 and TS 62: Mobile Terminated call. TS61及TS62之間協商： 行動結束通話 | 29.2.3.8 |  |  |
| Data Rate Adaptation for Synchronous Transparent Bearer Capabilities 數據速率採用為同步透明承載能力 | 29.2.4 |  |  |
| Data Rate Adaptation 數據速率之採用 | 29.2.6.1 |  |  |
| Passage of the Break Signal 中止信號之通道 | 29.2.6.2 |  |  |
| Overspeed/Underspeed Handling (Local Terminal) 超速/低速之處理 (本地終端設備) | 29.2.6.3 |  |  |
| Overspeed/Underspeed Handling (Remote Terminal) 超速/低速之處理 (遠距終端設備) | 29.2.6.4 |  |  |
| Interchange circuit mapping for transparent bearer capabilities 互換電路映射給透明承載能力 | 29.2.7 |  |  |
| Normal initialization done by the MS 由MS完成標稱初始化 | 29.3.1.1 |  |  |
| Loss of UA frame UA訊框之遺失 | 29.3.1.2.1 |  |  |
| Total loss of UA frame UA訊框之總遺失 | 29.3.1.2.2 |  |  |
| N(S) sequence number N(S)連續號碼 | 29.3.2.2.1 |  |  |
| Transmission window 傳輸視窗 | 29.3.2.2.2 |  |  |
| Busy condition 忙線狀況 | 29.3.2.2.3 |  |  |
| N(R) sequence number N(R)連續號碼 | 29.3.2.3.1 |  |  |
| Busy condition 忙線狀況 | 29.3.2.3.2 |  |  |
| REJ Frame RE訊框 | 29.3.2.4.1 |  |  |
| SREJ Frame SREJ訊框 | 29.3.2.4.2 |  |  |
| I+S reject frame I+S拒絕訊框 | 29.3.2.4.3 |  |  |
| Rejection with REJ or SREJ supervisory frames 拒絕含REJ或SREJ監視訊框 | 29.3.2.5.1 |  |  |
| Retransmission of REJ or SREJ frames REJ或SREJ訊框的再傳輸 | 29.3.2.5.2 |  |  |
| I+S reject frame I+S拒絕訊框 | 29.3.2.5.3 |  |  |
| SS in checkpoint recovery mode SS在檢查點恢復模式 | 29.3.2.6.1 |  |  |
| End of the window 視窗之最後畫面 | 29.3.2.6.2 |  |  |
| End of a sequence 連續之末端 | 29.3.2.6.3 |  |  |
| Time-out of one frame 一個訊框之暫停 | 29.3.2.6.4 |  |  |
| No response to checkpointing 對檢查點無回應 | 29.3.2.6.5 |  |  |
| Incorrect response to checkpointing 對檢查點非正確回應 | 29.3.2.6.6 |  |  |
| Total loss of response to checkpointing 對檢查點回應總遺失 | 29.3.2.6.7 |  |  |
| Retransmission of a sequence 一個連續的再傳輸 | 29.3.2.6.8 |  |  |
| N2 retransmission of a sequence 一個連續的N2再傳輸 | 29.3.2.6.9 |  |  |
| Negotiation initiated by the SS 由SS協商初始化 | 29.3.3.1 |  |  |
| Negotiation initiated by the MS 由MS協商初始化 | 29.3.3.2 |  |  |
| Collision of XID frames XID訊框之衝突 | 29.3.3.3 |  |  |
| Loss of XID frames XID訊框之遺失 | 29.3.3.4 |  |  |
| Total loss of XID frames XID訊框之總遺失 | 29.3.3.5 |  |  |
| Mobile originated call, Call establishment procedure, Alternate speech / facsimile 行動發話，通話建立程序，其它語音/傳真 | 29.4.2.1.1 |  |  |
| Mobile originated call, Call establishment procedure, Automatic facsimile 行動發話，通話建立程序，自動傳真 | 29.4.2.1.2 |  |  |
| Pre-message procedure 前訊息程序 | 29.4.2.2 |  |  |
| Message procedure 訊息程序 | 29.4.2.3 |  |  |
| Post-message procedure 後訊息程序 | 29.4.2.4 |  |  |
| Call release procedure 通話釋出頻道程序 | 29.4.2.5 |  |  |
| CTC processing - 4th PPR for the same block CTC步驟-4th PPR對相同區塊 | 29.4.2.6 |  |  |
| Transition from Facsimile to Speech - Procedure interrupt generated by receiving station 由傳真至語音轉換-由接收台產生程序打斷 | 29.4.2.7 |  |  |
| Transition from Facsimile to Speech - Procedure interrupt generated by transmitting station 由傳真至語音轉換-由發射台產生程序打斷 | 29.4.2.8 |  |  |
| Quality check 品質檢驗 | 29.4.2.9 |  |  |
| Mobile terminated call, Call Establishment Procedure, Alternate Speech/Facsimile, DCD Mobile Terminated 行動結束通話，通話建立程序，其它語音/傳真，DCD行動結束 | 29.4.3.1.1.1 |  |  |
| Mobile terminated call, Call establishment Procedure, Alternate Speech/Facsimile DCD mobile originated 行動結束通話，通話建立程序，其它語音/傳真，DCD行動發話 | 29.4.3.1.1.3 |  |  |
| Mobile terminated call, Call Establishment Procedure, Automatic Facsimile 行動結束通話，通話建立程序，自動傳真 | 29.4.3.1.2 |  |  |
| Pre-message procedure 前訊息程序 | 29.4.3.2 |  |  |
| Message Procedure 訊息程序 | 29.4.3.3 |  |  |
| Post-message procedure 後訊息程序 | 29.4.3.4 |  |  |
| Call release procedure 通話釋出頻道程序 | 29.4.3.5 |  |  |
| Speed conversion factor 速率轉換因素 | 29.4.3.6 |  |  |

| Speech Teleservices 語音遠端服務 |
| --- |
| Sending sensitivity/frequency response 傳送靈敏度/頻率響應 | 30.1 |  |  |
| Sending loudness rating 傳送音量級別 | 30.2 |  |  |
| Receiving sensitivity/frequency response 接收靈敏度/頻率響應 | 30.3 |  |  |
| Receiving loudness rating 接收音量級別 | 30.4 |  |  |
| Side Tone Masking Rating (STMR) 側音遮蓋率(STMR) | 30.5.1 |  |  |
| Listener Side Tone Rating (LSTR) 聽筒側音級別(LSTR) | 30.5.2 |  |  |
| Echo Loss (EL) 回音損失(EL) | 30.6.1 |  |  |
| Stability margin 穩定度邊界 | 30.6.2 |  |  |
| Distortion, Sending 失真，傳送 | 30.7.1 |  |  |
| Distortion, Receiving 失真，接收 | 30.7.2 |  |  |
| Sidetone Distortion 側音失真 | 30.8 |  |  |
| Out-of-band signals, Sending 頻帶外信號，傳送 | 30.9.1 |  |  |
| Out-of-band signals, Receiving 頻帶外信號，接收 | 30.9.2 |  |  |
| Idle channel noise, Sending 空閒頻道雜訊，傳送 | 30.10.1 |  |  |
| Idle channel noise, Receiving 空閒頻道雜訊，接收 | 30.10.2 |  |  |

| Test of Supplementary services 補充服務之測試 |
| --- |
| Call forwarding supplementary services, Registration accepted 指定轉接補充服務，註冊接受 | 31.2.1.1.1 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Registration rejected 指定轉接補充服務，註冊拒絕 | 31.2.1.1.2 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Erasure accepted 指定轉接補充服務，消除接受 | 31.2.1.2.1 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Erasure rejected 指定轉接補充服務，消除拒絕 | 31.2.1.2.2 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Activation 指定轉接補充服務，執行 | 31.2.1.3 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Deactivation 指定轉接補充服務，停止執行 | 31.2.1.4 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, interrogation accepted 指定轉接補充服務，疑問接受 | 31.2.1.6.1 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Interrogation rejected 指定轉接補充服務，疑問拒絕 | 31.2.1.6.2 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Notification during an incoming call 指定轉接補充服務，來話中通知 | 31.2.1.7.1.1 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Notification during an outgoing call 指定轉接補充服務，發話中通知 | 31.2.1.7.1.2 |  |  |
| Call forwarding supplementary services, Forwarded-to mobile subscriber side 指定轉接補充服務，指定轉接至行動用戶端 | 31.2.1.7.2 |  |  |
| AOC time related charging / MS originated call AOC時間有關充電/MS發話 | 31.6.1.1 |  |  |
| AOC time related charging / MS terminated call AOC時間有關充電/MS結束通話 | 31.6.1.2 |  |  |
| Change in charging information during a call 通話中改變充電信息 | 31.6.1.5 |  |  |
| Different formats of charging information 充電信息之不同格式 | 31.6.1.6 |  |  |
| AOC on a Call Hold Call AOC在話中插接 | 31.6.1.7 |  |  |
| AOC on a Multi-party call AOC在多方通話中 | 31.6.1.8 |  |  |
| Removal of SIM during an active call 在進行通話中移除SIM | 31.6.2.1 |  |  |
| Interruption of power supply during an active call 在進行通話中打斷供電狀態 | 31.6.2.2 |  |  |
| MS going out of coverage during an active AOCC call 再進行AOCC通話時MS逐漸離開覆蓋區域 | 31.6.2.3 |  |  |
| ACMmax operation / Mobile Origination ACMmax操作/行動發話 | 31.6.2.4 |  |  |
| ACMmax operation / Mobile Terminating ACMmax操作/行動結束通話 | 31.6.2.5 |  |  |
| Registration of a password 密碼註冊 | 31.8.1 |  |  |
| Registration accepted 註冊被接受 | 31.8.1.1 |  |  |
| Rejection after invoke of the Register Password operation 註冊密碼操作之保護後拒絕 | 31.8.1.2.1 |  |  |
| Rejection after password check with negative result 密碼檢查為負面結果後拒絕 | 31.8.1.2.2 |  |  |
| Rejection after new password mismatch 新密碼不符後拒絕 | 31.8.1.2.3 |  |  |
| Activation accepted 開始通話被接受 | 31.8.3.1 |  |  |
| Rejection after invoke of Activate SS operation 開始SS操作保護後拒絕 | 31.8.3.2.1 |  |  |
| Deactivation accepted 停止操作被接受 | 31.8.4.1 |  |  |
| Rejection after invoke of Deactivate SS operation 停止SS操作保護後拒絕 | 31.8.4.2.1 |  |  |
| Rejection after use of Password procedure 密碼程序使用後拒絕 | 31.8.4.2.2 |  |  |
| Interrogation accepted 疑問被接受 | 31.8.6.1 |  |  |
| Interrogation rejected 疑問被拒絕 | 31.8.6.2 |  |  |
| Normal operation 正常操作 | 31.8.7 |  |  |
| Process Unstructured SS-request/accepted 非結構化步驟SS-請求/接受 | 31.9.1.1 |  |  |
| Process Unstructured SS-request/cross phase compatibility and error handling 非結構化步驟SS-請求/跨相位相容及失誤處理 | 31.9.1.2 |  |  |
| Unstructured SS-Notify/accepted 非結構化SS-通知/接受 | 31.9.2.1 |  |  |
| Unstructured SS-Notify/rejected on user busy 非結構化SS-通知/拒絕當用戶忙線 | 31.9.2.2 |  |  |
| Unstructured SS-Request/accepted 非結構化SS-請求/接受 | 31.9.2.3 |  |  |
| Unstructured SS-Request/rejected on user busy 非結構化SS-請求/拒絕當用戶忙線 | 31.9.2.4 |  |  |
| MMI input for USSD MMI輸入給USSD | 31.10 |  |  |

| Testing of speech transcoding functions 語音轉碼功能測試 |
| --- |
| Full Rate Downlink speech transcoding 全速率下鏈語音轉碼 | 32.1 |  |  |
| Full Rate Downlink receiver DTX functions 全速率下鏈接收機DTX功能 | 32.2 |  |  |
| Full Rate Uplink speech transcoding 全速率上鏈語音轉碼 | 32.3 |  |  |
| Full Rate Uplink transmitter DTX functions 全速率上鏈發射機DTX功能 | 32.4 |  |  |
| Full Rate Speech channel transmission delay 全速率語音頻道傳輸延遲 | 32.5 |  |  |
| Downlink processing delay 下鏈處理延遲 | 32.5.4 |  |  |
| Downllink coding delay 下鏈編碼延遲 | 32.5.5 |  |  |
| Uplink processing delay 上鏈處理延遲 | 32.5.6 |  |  |
| Uplink coding delay 上鏈編碼延遲 | 32.5.7 |  |  |
| Half Rate Downlink speech transcoding 半速率下鏈語音轉碼 | 32.6 |  |  |
| Half Rate Downlink receiver DTX functions 半速率下鏈接收機DTX功能 | 32.7 |  |  |
| Half Rate Uplink speech transcoding 半速率上鏈語音轉碼 | 32.8 |  |  |
| Half Rate Uplink speech transmitter DTX functions 半速率上鏈發射機DTX功能 | 32.9 |  |  |
| Half Rate Speech channel transmission delay 半速率語音頻道傳輸延遲 | 32.10 |  |  |
| Downlink processing delay 下鏈處理延遲 | 32.10.4 |  |  |
| Downlink coding delay 下鏈編碼延遲 | 32.10.5 |  |  |
| Uplink processing delay 上鏈處理延遲 | 32.10.6 |  |  |
| Uplink coding delay 上鏈編碼延遲 | 32.10.7 |  |  |
| Intra cell channel change from a TCH/HS to a TCH/FS 跨細胞頻道變換由TCH/HS至TCH/FS | 32.11 |  |  |
| Intra cell channel change from a TCH/FS to a TCH/HS 跨細胞頻道變換由TCH/FS至TCH/HS | 32.12 |  |  |

| Mobile Station Features 行動臺功能 |
| --- |
| Entry and display of called number 鍵入及顯示對方號碼 | 33.1 |  |  |
| Ringing tone 振鈴音 | 33.2.4 |  |  |
| Busy tone 忙線音 | 33.2.5 |  |  |
| Congestion tone 阻塞音 | 33.2.6 |  |  |
| Authentication failure tone 辨識失敗音 | 33.2.7 |  |  |
| Number uinobtainable tone 號碼得不到音 | 33.2.8 |  |  |
| Call dropped tone 斷語音 | 33.2.9 |  |  |
| Network selection / indication 網路選擇/指示 | 33.3 |  |  |
| Invalid and blocked PIN indicators 無效及PIN鎖碼指示 | 33.4 |  |  |
| Service indicator 服務指示 | 33.5 |  |  |
| Subscription identify management 用戶首次開機確認管理 | 33.6 |  |  |
| Barring of outgoing calls 發話禁止 | 33.7 |  |  |
| Prevention of unauthorised calls 非授權通話之預防 | 33.8 |  |  |

| Short Message Service (SMS) 短訊服務 |
| --- |
| SMS mobile terminated SMS行動結束 | 34.2.1 |  |  |
| SMS mobile originated SMS行動開始 | 34.2.2 |  |  |
| Test of memory full condition and memory available notification: 記憶完整狀況及記憶有效通知之測試 | 34.2.3 |  |  |
| Test of the status report capabilities and of SMS-Command: 狀態報告能力及SMS指令之測試 | 34.2.4 |  |  |
| Short message class 0 短訊級別0 | 34.2.5.1 |  |  |
| Test of class 1 short messages 短訊級別1之測試 | 34.2.5.2 |  |  |
| Test of class 2 short messages 短訊級別2之測試 | 34.2.5.3 |  |  |
| Test of the replace mechanism for SM type 1-7 SM型式1-7替代機構之測試 | 34.2.7 |  |  |
| Test of the reply path scheme 回應路徑表之測試 | 34.2.8 |  |  |
| Short message service cell broadcast 短訊服務細胞廣播 | 34.3 |  |  |
| Low battery voltage detection 電池低電壓偵測 | 35 |  |  |

| Testing of GPRS and End-to-End Capabilities GPRS及端點對端點能力偵測 |
| --- |
| 檢驗項目 | 參照TR101 186 V6.0.0 (1998-04) | 測試結果 符合與否 (Yes/No) | 備註 |
| X.25 QoS Requirement X.25 QoS要求 | 3.3.1.1 |  |  |
| CLNS QoS Requirement CLNS QoS要求 | 3.3.1.2 |  |  |
| IP QoS Requirement IP QoS要求 | 3.3.1.3 |  |  |
| Maximum Service Delay 最大服務延遲 | 3.3.2 |  |  |

# Text boxes

(147bits bits)

+4 dB

+1 dB

0 dB

- 1dB

-6dB

-30dB

10

8

10

10

8

10

(**)

(***)

(*)

7056/13=542.8μs

(μs)

4176/13=321.2μs

(87 bits)

+4 dBc

+1 dBc

待測設備

- 1dBc

-6dBc

-30dBc

10

8

10

10

8

10

(*)

(**)

(μs)