7.電信設備繪製圖說及清單

7.1 建築物基地位置圖

7.1.1 基地位置圖圖樣須符合建築管理規定，並載明基地位置、方位、都市計畫土地使用區域或區域計畫土地使用編定及比例尺；基地位置圖與配置圖，如圖7-1。

7.1.2 標明建築物引進管管徑、位置及電信室、總配線箱位置。

7.2 建築物電信設備設計清單，如表7-1。

7.3 垂直昇位圖：垂直昇位圖範例如下。

7.3.1 五樓建築物具宅內配線箱電信管線垂直昇位圖，如圖7-2 。

7.3.2 十二樓含地下室之電信管線垂直昇位圖，如圖7-3。

7.3.3 十一樓含地下室二層光纖到戶（Fiber to the home,以下簡稱FTTH）及電話配管昇位圖，如圖7-4。配線昇位圖，如圖7-5、圖7-6、圖7-7、圖7-8。線纜編號，如圖7-9。

7.4 平面配置圖：

平面配置圖應每層繪製，不同樓層有相同配置時可以同一張圖標示，公寓式建築物具宅內配線箱之電信管線平面配置圖，如圖7-10、圖7-11、圖7-12及圖7-13。

表7-1                                建  築  物  電  信  設  備  設  計  清  單

編號：________________ 建築物名稱：                                           建築物地點：                                                   日期：___年__月__日

| 電信室 | 位置 | 面積 (㎡) | MDF容量 | OLDF容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 上 | 地 下 |  | MDF型式 | 架數 | OLDF型式 | 架數 |
|  | 第 層 | 第 層 |  |  |  |  |  |
| 引進管 | 引進方式 | 管徑(㎜) | 管數 | 引進路由 |
|  | 地下引進 |  |  | 共 處 |
|  | 架空引進 |  |  | 共 處 |

| 樓層別 | 使用區分(用途) | 樓層 面積 (㎡) | 戶數 | 樓層電信對(條、心)數 | 配線箱規格（WxHxD）cm | 垂直幹管 | 水平幹管 | 線纜佈放對(條、心)數 | 電話插座數量 | 資訊插座數量 | 接地設備 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PE-PVC 電纜對數 | UTP/ScTP電纜條數 | 光纜 心數 | 總配線箱 （集中總箱） | 主配線箱 （室） | 宅內配線箱 | 支配線箱 | 拖線箱 | 管徑 (㎜) | 管數 | 線架(槽) (WxH)mm | 管徑 (㎜) | 管數 | 線架(槽) (WxH)mm | 垂直主幹線纜 | 水平主幹線纜 |  |  | 總接地箱 (WxHxD)cm | 接地線 線徑 （㎜） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PE-PVC 電纜對數 | UTP/ScTP 電纜條數 | 光纖 心數 | PE-PVC 電纜對數 | UTP/ScTP 電纜條數 | 光纖 心數 |  |  |  |  |

□專業技師(設計)

□建 築 師(設計)   簽章： __________________

# Text boxes

圖7-9 FTTH（TYPE 1&TYPE 2&TYPE 3）線纜編號範例

圖7-6 FTTH氣吹式光纖(TYPE 2)配線垂直昇位圖

圖7-15 一層平面圖

圖7-7 FTTH混合式光纖(TYPE 3)配線垂直昇位圖