| 業餘無線電技術規範修正草案對照表 |
| --- |
| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| 3. 本規範用詞定義如下： ...... 3.33 業餘無線電臺：：由建立無線電通信所需設備構成之固定式或行動式業餘無線電作業電臺，簡稱業餘電臺。 3.43 （刪除） ..... | 3. 本規範用詞定義如下： ...... 3.33 業餘無線電臺：由建立無線電通信所需設備構成之業餘無線電作業電臺，簡稱業餘電臺。 3.43 業餘無線電話電臺：使用電話發射方式發射功率二十五瓦以下業餘無線電機，非固定設置之行動式業餘電臺。 ..... | 一、 配合業餘無線電管理辦法第三條用詞定義變更，修正現行規定第3.33、刪除第3.43。 二、 餘皆未修正。 |
| 6. 三等業餘無線電機，其分配頻段及發射功率規定如下： （1） 50.0兆赫至50.0125兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。 （2） 50.11兆赫至50.1225兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。 （3） 144.0兆赫至146.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。 （4） 430.0兆赫至432.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下 ，依次要使用條件使用。 | 6. 三等業餘無線電機，其分配頻段及發射功率規定如下： （1） 3.55兆赫至3.5625兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （2） 7.040兆赫至7.075兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （3） 14.025兆赫至14.15兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （4） 14.225兆赫至14.35兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （5） 21.025兆赫至21.2兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （6） 21.3兆赫至21.45兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （7） 28.1兆赫至29.7兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （8） 50.0兆赫至50.0125兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （9） 50.11兆赫至50.1225兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （10）144.0兆赫至146.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。 （11）430.0兆赫至432.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下，依次要使用條件使用。但在市區或機場及重要軍事基地之5公里範圍內之發射功率，不得超過50瓦。 （12）1260兆赫至1265兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下，依次要使用條件使用。但在市區或機場及重要軍事基地之5公里範圍內之發射功率，不得超過50瓦。 （13）2.44秭赫至2.45秭赫、47.0秭赫至47.2秭赫、75.5秭赫至76.0秭赫、142秭赫至144秭赫及248秭赫至250秭赫等頻段，發射機峰值波封輸出功率200瓦以下。業餘衛星通信時，其上鏈之有效輻射功率不得超過所擬通信衛星規定之上鏈功率。 | 一、 配合業餘無線電臺等級分類簡化，爰調整各等級業餘無線電機分配頻段及發射功率。 二、 為促進業餘無線電頻率有效運用，並鼓勵三等業餘無線電人員從事業餘無線電研究，爰適度開放50兆赫頻段供修正後三等業餘無線電人員使用，修正規定第6.(3)(4)由現行規定第7點移列。 |
| 7. 第4點至第6點各等級業餘無線電分配頻段，發射方式及發射功率等詳參附錄：業餘無線電分配頻段及發射功率表。 | 7. 四等業餘無線電機，其分配頻段及發射功率規定如下： （1） 144.0兆赫至146.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。 （2） 430.0兆赫至432.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下 ，依次要使用條件使用。 | 一、 配合業餘無線電臺等級分類簡化，爰刪除本點規定。原四等業餘無線電機所分配頻段及發射功率規定移列第6點，供修正後等業餘無線電機使用。 二、增訂附錄之依附規定，以表明附錄為本規範之一部分 |
| 11. 電臺傳輸方式規定如下： 11.1 在最高調變頻率上之角調變指數不得超過1。 11.2 非電話發射之調變方式與電話發射相同時，頻寬不得超過電話發射通信品質所需之頻寬。第一字符為B之獨立邊帶發射，或影像及電話混合多工發射之總頻寬不得超過A3E類發射通信品質所需之頻寬。 11.3 僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過300鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。 11.4 僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過1200鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。 11.5 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射，其符號率不得超過19.6千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為20千赫。 11.6 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過56千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為100千赫。 11.7 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射。 11.8 無線打字或數據發射之第一字符為A、B、C、D、E、F、G、H、J或R；第二字符為1、2、7或9；第三字符為D或W者，亦可傳送。 11.9 F8E類發射亦可傳送。 11.10 二等業餘無線電人員僅能傳送國際摩爾斯碼電報或J3E及R3E類電話。 | 11. 電臺傳輸方式規定如下： 11.1 在最高調變頻率上之角調變指數不得超過1。 11.2 非電話發射之調變方式與電話發射相同時，頻寬不得超過電話發射通信品質所需之頻寬。第一字符為B之獨立邊帶發射，或影像及電話混合多工發射之總頻寬不得超過A3E類發射通信品質所需之頻寬。 11.3 僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過300鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。 11.4 僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過1200鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。 11.5 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射，其符號率不得超過19.6千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為20千赫。 11.6 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過56千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為100千赫。 11.7 可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射。 11.8 無線打字或數據發射之第一字符為A、B、C、D、E、F、G、H、J或R；第二字符為1、2、7或9；第三字符為D或W者，亦可傳送。 11.9 F8E類發射亦可傳送。 11.10 三等業餘無線電人員僅能傳送國際摩爾斯碼電報或J3E及R3E類電話。 | 一、 配合業餘無線電臺等級分類簡化，將現行規定第11.10三等修正為二等。 二、 餘未修正。 |
| 21. 適用範圍含固定式業餘無線電臺及行動式業餘無線電臺。 | 21. 適用範圍含固定設置之業餘無線電臺及業餘無線電話電臺。 | 配合業餘無線電臺管理政策修訂，酌作文字修正。 |
| 22. 固定式業餘無線電臺審驗項目及標準（詳如附件3-1固定式業餘無線電臺審驗紀錄表）： 22.1 來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。 22.2 發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第6點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍，惟三等業餘無線電機發射頻率仍不應超過VHF及UHF頻段。 22.3 發射功率：發射功率不得超過第4點至第6點之規定。 22.4 混附發射：混附發射之平均功率不得超過第18點之規定。 | 22. 固定設置之業餘無線電臺審驗項目及標準（詳如附件3-1固定業餘無線電臺審驗紀錄表）： 22.1 型式認證證明標籤是否黏貼或印鑄於器材明顯處。 22.2 來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。 22.3 發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第7點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍。 22.4 發射功率：發射功率不得超過第4點至第7點之規定。 22.5 混附發射：混附發射之平均功率不得超過第18點之規定。 | 一、 配合業餘無線電管理辦法第16條法規鬆綁之規定，刪除現行規定第22.1檢查型式認證標籤之規定。 二、 現行業餘無線電機之發射頻段含50兆赫頻段者，大多涵蓋HF頻段，為免三等業餘無線電人員操作時，於非開放頻率使用並保障合法使用者之權益，爰明定其電臺發射頻率仍不應超過VHF及UHF頻段。 三、 其餘酌作文字修正並調整規定次序。 |
| 23. 行動式業餘無線電臺之審驗項目及標準（詳如附件3-2行動式業餘無線電臺審驗紀錄表）： 23.1 業餘無線電管理辦法第17條第2項規定所需檢附之資料。 23.2 來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。 23.3 發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第6點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍，惟三等業餘無線電機發射頻率仍不應超過VHF及UHF頻段。 23.4 發射功率：發射功率不得超過第4點至第6點之規定。 | 23. 業餘無線電話電臺之審驗項目及標準（詳如附件3-2業餘無線電話電臺審驗紀錄表）： 23.1 型式認證證明標籤是否黏貼或印鑄於器材明顯處。 23.2 來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。 23.3 發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第7點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍。 23.4 發射功率：發射功率不得超過第4點至第7點之規定。 | 一、 配合業餘無線電管理辦法第17條法規鬆綁之規定，刪除現行規定第23.1檢查型式認證標籤之規定。 二、 現行業餘無線電機之發射頻段含50兆赫頻段者，大多涵蓋HF頻段，為免三等業餘無線電人員操作時，於非開放頻率使用，並保障合法使用者之權益，爰明定其電臺發射頻率仍不應超過VHF及UHF頻段。 三、 其餘酌作文字修正並調整規定次序。 |
| 24. 固定式業餘業餘電臺之審驗應至設臺處所，即電臺設置申請書上所填之地址為之。 行動式業餘無線電臺之審驗，由申請者或其代理人將業餘無線電機送本會各區監理處辦理。 | 24. 固定設置之業餘無線電臺之審驗應至設臺處所，即電臺設置申請書上所填之地址為之。 業餘無線電話電臺之審驗得將業餘無線電機送轄區電信監理站審驗。 | 配合業餘無線電臺管理政策修訂，酌作文字修正。 |

附錄：業餘無線電分配頻段及發射功率表

| 業餘別 | 分配頻段 | 發射方式 | 傳輸規範 （第11. xx） | 電臺等級 及發射功率（註1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業餘 | 1.8 | MHz | ~ | 1.9 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 4. 無線打字 5. 數據 | 1, 2 1, 2 1, 2 3 3 | 一等、二等 （註2） |
| 業餘 | 3.5 | MHz | ~ | 3.5125 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 3.55 | MHz | ~ | 3.5625 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 7.0 | MHz | ~ | 7.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 7.025 | MHz | ~ | 7.1 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 7.075 | MHz | ~ | 7.1 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 10.13 | MHz | ~ | 10.15 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 14.0 | MHz | ~ | 14.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等 |
| 業餘 | 14.025 | MHz | ~ | 14.15 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 14.15 | MHz | ~ | 14.225 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 14.225 | MHz | ~ | 14.35 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 18.068 | MHz | ~ | 18.110 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 18.11 | MHz | ~ | 18.168 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.0 | MHz | ~ | 21.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.025 | MHz | ~ | 21.20 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 21.20 | MHz | ~ | 21.30 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.30 | MHz | ~ | 21.45 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 24.89 | MHz | ~ | 24.93 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 24.93 | MHz | ~ | 24.99 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.1 | MHz | ~ | 28.3 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 4 4 4 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.3 | MHz | ~ | 28.5 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2, 10 1, 2, 10 1, 2, 10 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.5 | MHz | ~ | 29.0 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 29.0 | MHz | ~ | 29.7 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 2 2 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 50.0 | MHz | ~ | 50.0125 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 | 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 | 一等、二等、三等 |
| 業餘 | 50.11 | MHz | ~ | 50.1225 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 | 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 | 一等、二等、三等 |
| 業餘 | 144.0 | MHz | ~ | 146.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 測試 | 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 | 一等、二等、三等 |
| 業餘（次） | 430.0 | MHz | ~ | 432.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 | 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 | 一等、二等、三等 （註4） |
| 業餘（次） | 1260.0 | MHz | ~ | 1265.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註4） |
| 業餘（次） | 2440.0 | MHz | ~ | 2450.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註5） |
| 業餘 | 47.0 | GHz | ~ | 47.2 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘 | 75.5 | GHz | ~ | 76.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘衛星 | 142.0 | GHz | ~ | 144.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘衛星 | 248.0 | GHz | ~ | 250.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |

註1：	除特別註明者外，50.1225兆赫以下頻段：一等業餘無線電機發射功率限PEP 1500 W以下、二等業餘無線電機發射功率限PEP 600 W以下；50.1225兆赫以上頻段：一等及二等業餘無線電機發射功率皆限PEP 200 W以下，另50.0兆赫以上頻段三等業餘無線電機發射功率限PEP 25 W以下，PEP表示發射機輸出之峰值波封功率。

註2：	羅蘭系統在1850千赫作業者，其佔用頻帶為1825至1875千赫。業餘電台於1800至1900千赫頻帶應在不致干擾羅蘭系統之條件下作業。

註3：	各等業餘無線電機發射功率皆限PEP 200 W以下。

註4：	430 MHz頻段及1260 MHz頻段皆分配無線電定位為主要業務，業餘無線電為次要業務，業餘無線電臺在市區或機場及重要軍事基地之五公里範圍內之發射功率，不得超過PEP 50 W。

註5：	2440 MHz頻段分配工業、科學及醫療無線電（ISM）為主要業務，業餘無線電為次要業務，業餘無線電臺應忍受工業、科學及醫療無線電（ISM）之干擾。

註6：	業餘衛星通信時，其上鏈之有效輻射功率不得超過所提通信衛星規定之上鏈功率。

附件3-1            固定式業餘無線電臺審驗紀錄表

所屬者：

| 審驗項目及方法 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一般性項目 | 1、電臺地址與電臺架設許可證是否相符。 | □是 □否 | 架設許可證號碼 |
|  | 2、機件廠牌、型號、型式是否和架設許可證相符。 | □是 □否 | 機件序號 |
|  | 3、機件型式認證證明或相關證明及來源證明是否符合規定。 | □是 □否 |  |
| 技 術性項目 | 發射頻段 | 發射頻段測試結果 | 發射功率測試結果 | 混附發射測試結果 |
| 備註 | 發射頻率測量方式 | 發射功率測量方式 | 混附發射測量方式 |
| 審驗意見 | 申請人簽章 |

判定：□合格    □不合格

審驗單位：    區監理處  審驗日期：  年  月  日

審驗人員：                    審驗單位主管：

附件3-2         行動式業餘無線電臺執照申請書

| 設立目的 |  |
| --- | --- |
| 申 請 者 | 姓 名 |  |
|  | 身分證字號 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 電 話 |  |
| 行動式業 餘 無 線 電 機 | 廠 牌 |  |
|  | 型 號 |  |
|  | 型式認證號碼 | 若無則需依業餘無線電管理辦法第17條規定檢附相關資料備查 |
|  | 機件序號 |  |
|  | 輸出功率 | 認證值： 瓦 |
|  | 發射頻率 | 認證值： 兆赫 |
|  | 販售廠商 |  | 統一發票號碼： |
| （以下申請者免填） 電臺器材來源證明資料： □ 發票影本 □ 其他 射頻性能： 輸出功率 瓦 發射頻率 兆赫 審驗結果：□ 合格 （電臺呼號： ） （執照字號：業行字第 號 ） □ 不合格（ ） 審驗單位： 區監理處 審驗日期： 年 月 日 審驗人員： 審驗單位主管： |

申請者：               （簽章）

申請日期：中華民國     年   月    日

附件3-4

行動式業餘無線電臺申辦及審驗作業流程圖

# Text boxes

申  請  者

國家通訊傳播委員會

區監理處

- 填具業餘無線電臺設置申請書1份

- 有效之業餘無線電人員執照影本

- 業餘無線電機產品型錄

申  請  者

繳費領證(證照費新臺幣500元)

並架設電臺

架設證有效期限內完成架設

准予展延6個月

期滿前1個月內

申請展延(以1次為限)

備妥型式認證證明或

相關文件申請審驗

派員審驗

審查合格

核發架設許可證

並通知繳費領證

改善後申請複驗

審驗合格

製發執照並通知繳費

繳費領照

並繳回架設許可證

核發執照

固定式業餘無線電臺申辦及審驗作業流程圖

國家通訊傳播委員會

各區監理處

附件3-3

1.填具行動式業餘無線電臺執照申請書1份。

2.有效之業餘無線電人員執照影本。

3.業餘無線電機型式認證證明或相關文件。

4.上述電機之來源證明(統一發票或進口許可證(”國產機免”)。

5.繳交審驗費-新臺幣100元整。

收件

改善後申請復驗

審驗

核發執照

(執照費500元)

不合格

合格