行動寬頻基地臺審驗技術規範5.2.2及附表三修正條文

5.2.2電波功率密度（必測項目）：

（1）各頻段之最大電波功率密度：

700MHz頻段為0.35mW/cm²；

900MHz頻段為0.45mW/cm²；

1800MHz頻段為0.9mW/cm²；

2GHz以上頻段為1mW/cm²。

行動寬頻基地臺審驗技術規範附表、附錄及附圖

| 附件三 行動寬頻基地臺審驗項目紀錄表及自評報告表（2/3） 二、射頻審驗： 申請人（公司）： 基地臺廠牌： 基地臺型號： 測試頻道CH ： 發射頻率： MHz 頻寬： MHz 審 驗 項 目 及 內 容 審 驗 數 據 自 評 審驗 結果 備 註 缺點 等級 測 試 項 目 最大有效等向輻射功率（EIRP）：57dBm以下 量測或讀取基地臺射頻單體發射功率： dBm 天線增益： 饋電線損失： dB/100m 饋電線長度： m 連接器損失： dB 連接器個數： 個 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 檢附EIRP二十瓦以下之基地臺測試報告 Ａ （發射機 dBm－連接器 dB－饋電線損失 dB+天線增益_____dBi）＝天線輸出總功率 dBm 最大電波功率密度： □700MHz：0.35mW/cm² □900MHz：0.45mW/cm² □1800MHz：0.9mW/cm² □ 2GHz以上頻段：1mW/cm² 功率值： dBm 天線因子（AF）： dB/m 電場強度： V/m 功率密度： mW/cm² □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 檢附每一型式基地臺之測試位置示意圖，如附表三之一 Ａ 電波功率密度合計 mW/cm² 選 測 項 目 帶外輻射發射限制 須符合行動寬頻基地臺射頻設備技術規範帶外輻射發射限制之規範值。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 Ａ 公司章及負責人章： | 增訂行動寬頻基地臺審驗項目記錄表及自評報告表之2GHz以上頻段最大電波功率密度內容。 |
| --- | --- |