行動寬頻基地臺審驗技術規範5.2.2及附表三修正

總說明

配合行政院一百零四年開放2500MHz及2600MHz頻段行動寬頻業務，為因應該頻段業務基地臺審驗，增訂該頻段最大功率密度，確保符合電磁波輻射安全標準，爰修正本規範，俾為基地臺審驗之依據，本次修正重點如下：

- 增訂2GHz以上頻段電波功率密度之審驗標準方式。（修正5.2.2）

行動寬頻基地臺審驗技術規範5.2.2及附表三修正

對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.2電波功率密度（必測項目）： （1）各頻段之最大電波功率密度： 700MHz頻段為0.35mW/cm²； 900MHz頻段為0.45mW/cm²； 1800MHz頻段為0.9mW/cm²； 2GHz以上頻段為1mW/cm²。 | 5.2.2電波功率密度（必測項目）： （1）各頻段之最大電波功率密度： 700MHz頻段為0.35mW/cm²； 900MHz頻段為0.45mW/cm²； 1800MHz頻段為0.9mW/cm²。 | 配合行政院一百零四年開放2500MHz及2600MHz頻段行動寬頻業務，並參酌行政院環境保護署一百零一年十一月三十 日環署空字第一零一零一零八零六八號公告之「限制時變電場、磁場及電磁場曝露指引」曝露參考位準值，復考量一百零七年十二月三十一日第三代行動通信特許執照之有效期間屆滿後之未來頻譜釋出規劃，爰修正5.2.2規定。 |

行動寬頻基地臺審驗技術規範附表、附錄及附圖

| 附件三（修正表格） 行動寬頻基地臺審驗項目紀錄表及自評報告表（2/3） 二、射頻審驗： 申請人（公司）： 基地臺廠牌： 基地臺型號： 測試頻道CH ： 發射頻率： MHz 頻寬： MHz 審 驗 項 目 及 內 容 審 驗 數 據 自 評 審驗 結果 備 註 缺點 等級 測 試 項 目 最大有效等向輻射功率（EIRP）：57dBm以下 量測或讀取基地臺射頻單體發射功率： dBm 天線增益： 饋電線損失： dB/100m 饋電線長度： m 連接器損失： dB 連接器個數： 個 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 檢附EIRP二十瓦以下之基地臺測試報告 Ａ （發射機 dBm－連接器 dB－饋電線損失 dB+天線增益_____dBi）＝天線輸出總功率 dBm 最大電波功率密度： □700MHz：0.35mW/cm² □900MHz：0.45mW/cm² □1800MHz：0.9mW/cm² □ 2GHz以上頻段：1mW/cm² 功率值： dBm 天線因子（AF）： dB/m 電場強度： V/m 功率密度： mW/cm² □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待 清 檢附每一型式基地臺之測試位置示意圖，如附表三之一 Ａ 電波功率密度合計 mW/cm² 選 測 項 目 帶外輻射發射限制 須符合行動寬頻基地臺射頻設備技術規範帶外輻射發射限制之規範值。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 Ａ 公司章及負責人章： | 增訂行動寬頻基地臺審驗項目記錄表及自評報告表之2GHz以上頻段最大電波功率密度內容。 |
| --- | --- |

| 附件三（現行表格） 行動寬頻基地臺審驗項目紀錄表及自評報告表（2/3） 二、射頻審驗： 申請人（公司）： 基地臺廠牌： 基地臺型號： 測試頻道CH ： 發射頻率： MHz 頻寬： MHz 審 驗 項 目 及 內 容 審 驗 數 據 自 評 審驗 結果 備 註 缺點 等級 測 試 項 目 最大有效等向輻射功率（EIRP）：57dBm以下 量測或讀取基地臺射頻單體發射功率： dBm 天線增益： 饋電線損失： dB/100m 饋電線長度： m 連接器損失： dB 連接器個數： 個 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 檢附EIRP二十瓦以下之基地臺測試報告 Ａ （發射機 dBm－連接器 dB－饋電線損失 dB+天線增益_____dBi）＝天線輸出總功率 dBm 最大電波功率密度： □700MHz：0.35mW/cm² □900MHz：0.45mW/cm² □1800MHz：0.9mW/cm² 功率值： dBm 天線因子（AF）： dB/m 電場強度： V/m 功率密度： mW/cm² □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待 清 檢附每一型式基地臺之測試位置示意圖，如附表三之一 Ａ 電波功率密度合計 mW/cm² 選 測 項 目 帶外輻射發射限制 須符合行動寬頻基地臺射頻設備技術規範帶外輻射發射限制之規範值。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □待澄清 Ａ 公司章及負責人章： |  |
| --- | --- |