綜合網路及市內網路業務經營者經營網路電話服務

通信網路設備技術審驗規範草案總說明

由於新通信技術發展，網路電話已成為寬頻服務中之新趨勢，為使綜合網路業務及市內網路業務經營者依固定通信業務管理規則第三十二條之一規定申請E.164用戶號碼網路電話(VoIP)服務相關設備審驗時能有所依循，特訂定本技術審驗規範草案。

本技術審驗規範草案共計12點，其重點分述如次：

一、本規範之法源依據。（草案規定第1點）

二、本規範之適用業者。（草案規定第2點）

三、申請審驗之程序。（草案規定第4點）

四、審驗項目及抽樣檢驗原則。（草案規定第5點）

五、審驗作業應檢附資料、審驗方法及審驗標準。（草案規定第6點）

六、審驗結果判定標準及處理原則。（草案規定第7點）

七、審驗作業之程。（草案規定第8點）

八、換照之審驗。（草案規定第9點）

九、進行不定期審驗之情形。（草案規定第10點）

綜合網路及市內網路業務經營者經營網路電話服務技術審驗規範草案

| 條文 | 說明 |
| --- | --- |
| 訂定依據 本規範依據電信法第三十九條及固定通信業務管理規則第三十二條之一規定訂定。 | 訂定本規範之法源依據。 |
| 適用範圍 本規範適用於綜合網路業務及市內網路業務經營者提供E.164用戶號碼網路電話服務之通信網路設備審驗。 | 訂定本規範之適用業者。 |
| 用詞定義 3.1用戶接取點(Subscriber Access Point)，以下簡稱接取點： 指設置於用戶建築物(building)端、路邊(curb)端或用戶(home)端可供用戶終端設備介接之遠端接取設備。 3.2集線端： 指將數個接取點之線路集線或訊務量集縮後，再以線路連接端局(End Office)之端點。 3.3頭端(Head End, HE) : 指在混合光纖同軸纜線(Hybrid Fiber Coaxial, HFC)接取網路 (以下簡稱HFC網路)中，為提供用戶終端設備接取纜線電話接取節點(Cable Telephony Access Node, CTAN)或纜線數據機終端系統(Cable Modem Termination System, CMTS)所設置之設備場所。 3.4光節點(Fiber Node)： 指在HFC網路中，光纖纜線與同軸纜線之介接點，其功能為將下行光信號轉換成電信號及將上行電信號轉換成光信號。 3.5局端： 指端局以上之各局階交換機房。 | 一、訂定本規範使用之名詞。 二、參考綜合網路業務技術審驗規範第2點，訂定本規範之用詞定義。 |
| 4.申請審驗之程序 4.1申請人於籌設同意書有效期限內，完成其事業計畫書(含原送審及報請國家通訊傳播委員會核准變更之相關文件)所承諾自行建設之網路建設時，於申請之網路電話完成自評測試後，應向國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)申請技術審驗。 4.2申請人申請技術審驗時，應檢附附表一「網路電話服務技術審驗申請表」(以下簡稱申請表)、其相關資料、附表二「網路電話服務技術審驗紀錄表/自評報告書」(以下簡稱自評報告書)及其測試紀錄表各壹式2份，報請本會審驗。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第3點，訂定申請審驗之程序。 |
| 5.審驗項目及抽樣檢驗原則 本技術規範審驗項目分為一般性審驗、局端審驗、及用戶接取點介面埠審驗。其中一般性審驗和局端審驗採全數審驗，用戶接取點介面埠審驗採抽樣檢驗(以下簡稱抽驗)。 5.1一般性審驗： 依附表二自評報告書所定之第一項審驗之各項別進行審驗。 5.2局端審驗： 依附表二自評報告書所定之第二項審驗之各項別進行審驗。 5.3用戶接取點介面埠審驗及其抽驗原則： 依附表二自評報告書第三項審驗所定之各項別進行審驗；用戶接取點介面埠之抽驗包含用戶門號之抽驗，抽驗埠總數之計算及抽驗埠之選取方式說明如下： 5.3.1抽驗埠總數之計算 依申請人所檢送附表二「網路電話服務建設數量統計表」之「1.用戶門號埠建設總數」中報驗之迴路門號埠數合計為用戶接取點介面埠總數量，此總數量再按附錄「網路電話服務用戶接取點介面埠抽樣標準」決定抽驗埠總數。 報驗門號埠計算應取決於局端設備容量及用戶接取點所能提供之服務數量兩者時，應以其中較小之容量為基準，並作為決定應分配抽驗埠總數之依據。 申請人報驗之網路包括接取網路或其他網路架構者，按其比例決定其應分配之抽驗埠數。 5.3.2抽驗埠之選取 5.3.2.1光纖迴路接取網路架構及無線迴路接取網路架構者 依第5.3.1所定方式計算抽驗埠數，平均分配於各集線端；不足平均分配之埠餘數，由本會審驗人員再分配於各集線端。 決定各集線端應抽驗埠數後，依申請人所檢送附表三報驗清單之「4.用戶迴路設備」，於各集線端所收容之接取點中，隨機選取其中2個接取點進行抽驗。 各選出之接取點，依建置為門號埠或通信埠者，按抽驗埠數測試門號埠或通信埠。 5.3.2.2屬HFC網路架構者 (1) 依第5.3.1點所定方式計算抽驗埠數，再除以5取其商數，即為訂戶分接器(TAP)抽驗總數。 (2) 以訂戶分接器抽驗總數平均分配於各頭端。不足平均分配之訂戶分接器餘數，由本會審驗人員再分配於各頭端。 (3) 決定各頭端抽驗訂戶分接器數後，依申請人所檢送附表三報驗清單之「3.3 HFC網路設備」，由頭端所收容之光節點中隨機選足抽驗數，再依所選取之光節點為中心座標，隨機於360∘內決定一角度，沿此角度方向左右各100公尺之範圍內，選擇最遠端之訂戶分接器為其測試埠。如選取之角度方向範圍內無訂戶分接器可供測試時，須重新選取。 (4）各選出之訂戶分接器，以5門號埠或通信埠或其組合進行測試，選出之訂戶分接器不足5埠數者，須另抽測其他訂戶分接器之門號埠或通信埠或其組合代之。並依各選出之接取點，依建置為門號埠或通信埠者，按抽驗埠數測試門號埠或通信埠。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第4點，訂定審驗項目及抽樣檢驗原則。 |
| 6.審驗作業 6.1申請人應檢附申請表之相關資料如下： 6.1.1網路電話服務主要設備報驗清單 應包含局端機房、局端設備，申請人對提供新增之局端設備，應檢附相關採購證明。 6.1.2網路電話服務建設數量統計表 應包含用戶門號或通信埠建設總數、局端交換機建設數量。 6.1.3 網路電話通信網路架構圖： 以網路各局階間之通信網路功能之架構圖，並標示各局端之編號或名稱。 6.1.4通信網路互連架構圖： 與其他第一類電信事業網路POI之互連架構圖，須包含互連之局端及其鏈路數量、傳輸容量。 6.1.5通信網路維運測試紀錄： 申請人對所報驗通信網路，須先完成自我測試，並檢附通信網路維運測試紀錄，其格式由申請人自訂。 6.1.6通信網路報驗測試計畫： 其內容須包括各測試項目之測試架構(含電信設備、路由及測試設備)、配合測試之時程規劃及人力需求。 6.1.7工程主管人員及其聯絡電話名冊： 其內容須包括各局端負責通信網路施工、維護及運作之工程主管人員名冊及其聯絡電話、傳真電話、電子信箱(E-mail)。 6.1.8高級電信工程人員證明文件： 檢附相關高級電信工程人員證明文件影本，並於審驗時提示正本供備查。 6.1.9其他須佐證資料之文件： 本規範所定須檢附之佐證資料文件。 6.2審驗方法及標準： 申請人除須先完成所報驗之整體通信網路自我測試外，於報驗時須再依附表二自評報告書所定之審驗項目自評測試之；其自評測試數量，不得低於第5點之規定。 6.2.1一般性審驗： 6.2.1.1資料備齊： 須備齊附表一申請表中所列之相關資料及附表，其中所檢附相關資料所載之建設規模須與事業計畫書一致。 所報驗之E.164用戶號碼網路電話服務，須提供架設許可證或同意書備查。 6.2.1.2障礙申告及處理： 應檢附障礙申告受理單樣式(格式由申請人自訂)及障礙處理流程。 須提供障礙申告之免費服務電話，且對受理之障礙申告應有紀錄可供查核。 6.2.1.3通信紀錄： 對每一通受測之門號均應做通信紀錄，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 6.2.1.4帳務處理： 檢附帳務處理流程並說明所使用之軟硬體設備。 應以通信紀錄提供出帳範例並說明之。 6.2.2局端審驗 依報驗局端數，每一局端均須分別自評填列，並檢附設備配置平面圖及其相片佐證說明。 6.2.2.1一般性審驗： (1) 局端設備數量： 依據設備報驗清單，查核局端設備項目及數量。 (2) 責任分界： 與其他第一類電信事業相連接之電信設備應有明確之責任分界，並提出佐證資料說明之。 (3) 施工、維運日誌： (a)局端機房應備具施工、維運日誌(格式由申請人自訂)。 (b)依固定通信業務管理規則第四十一條規定，遴用領有高級電信工程人員資格證之人員，負責及監督通信網路之施工、維運，並於施工、維運日誌等簽署。 (4) 備用電源： 局端機房應備有緊急供電設備或不斷電源設備，其中主中心局應具備援發電設施，以維持電信服務之暢通及適當品質，並檢附相片佐證之。 (5) 安全設置： (a)申請人應就局端機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (b)申請人應檢具專業技師證明文件，證明各局端機房結構安全無虞及符合消防安全法令規定，以維護人員及設備之安全。 (c)申請人對進出交換機房人員應有門禁安全管理措施，並應檢具相關佐證資料說明之。 (6) 電磁相容： 申請人就附表二所列之局端設備，應檢附符合國際電磁相容規範(Electromagnetic Compatibility，EMC)之文件及相關佐證資料。 (7) 局端接地： (a)局端機房應具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不得與避雷設施共用接地，並檢附佐證資料。 (b) 局端機房為1萬門號(含)以下者，其接地電阻應低於5歐姆；局端機房為1萬門號以上者，其接地電阻應低於0.5歐姆，並檢附局端接地電阻測試紀錄表(如附表二之一)，載明測試日期、時間、所測局端名稱及所測電阻值等紀錄。 6.2.2.2交換設備審驗： (1) 網路電話交換設備功能： 至少應具備選徑(routing)及通話處理(controlling and terminating of calls)功能，並須提供資料備查。 (2) 網路電話交換設備服務介面： 測試方法： 於申請人在主中心局網路電話交換機或會談邊界控制器(SBC)以1024 byte之網路封包對其他主中心局中繼閘道器進行1000次ping測試。 測試標準：每次ping回應時間須≦100ms，ping timeout次數須≦10次 應檢附附表二之二網路電話交換設備服務介面測試紀錄表。 (3)網路協定： 申請人對其網路電話局端設備所使用之網路協定，應檢附原廠交換設備符合國際標準之主要規格資料，以條列清單說明。 （4）網路電話之服務品質： (a) 端對端延遲 ＜100 ms (b) 網路封包損失率（Packet loss ratio）＜ 1×10-4 6.2.4用戶接取點介面埠審驗： 申請人應於台北、台中及高雄等主中心局設置足供抽驗所需之門號埠，以作為市內、長途、行動、E.164用戶號碼所需之通信遠端測試埠，並檢附遠端測試埠資料，審驗時並應依本附錄規定各項表格進行審驗。 6.2.4.1屬光纖迴路接取網路架構及無線迴路接取網路架構者之測試方法 (1)申請人應預先於各接取點設置足供抽驗所需之門號以供抽驗，門號埠之測試於申請人之網路內進行撥號測試。其門號測試方法及標準如下： 行動、E.164、市內及長途電話撥號測試： 對抽驗之門號埠以隨機選取方式決定撥接何種電話。撥號測試合格標準須為下列之一： 第一通撥號連線成功。 連續兩次撥號連線成功。 國際電話撥號測試： 在新增之服務涵蓋縣市中，每一縣市在抽驗之門號埠中選取一埠進行國際電話撥號測試，撥號測試合格標準為能將電話連線至國際通信閘（International Gateway）之自動回應裝置或與其他國家之網路完成國際電話連線，並提供通話記錄或佐證資料。 104/105/106查號服務測試： 第二類電信事業管理規則中並未規範E.164用戶號碼網路電話服務須建置網路電話查號平台，故免驗104/105/106查號服務。 （d）110/119緊急服務測試： 在新增之服務涵蓋縣市中，每一縣市在抽驗之門號埠中取一埠分別進行110/119撥號測試。測試合格標準為能將測試電話完成連線至110/119警消機關。 (2)屬無線迴路接取網路架構者，於測試當天如遇雷雨、豪雨或其他不可抗力之天氣因素，得停止測試，待原因消失後繼續測試。 (3)申請人應檢附附表二之三「用戶接取點門號埠測試紀錄表」，載明測試日期、時間、兩端門號地點、測試項目、符合與否等紀錄。 6.2.4.2屬HFC網路架構者之測試方法 (1)門號埠之測試於訂戶分接器端進行，並依第4.2.4.1點所定之測試方法及標準進行審驗。 (2) 申請人應檢附附表二之三「用戶接取點通信埠測試紀錄表」，載明測試日期、時間、兩端門號地點、測試項目、符合與否等紀錄。 6.3其他事項： 6.3.1申請人應檢附與通訊監察執行機關簽訂建置通訊監察之協議書或其他證明文件。 6.3.2審驗時，申請人除應指派工程主管全程參與外，應另指派一人以上之工作人員隨同協助審驗之進行，其中系統工程人員須操作相關設備，以配合審驗人員進行審驗。 6.3.3因審驗所發生之測試費用及所需軟硬體設備，由申請人負責支付及提供。 6.3.4申請人所報驗用戶迴路之用戶門號數量，本會審驗人員除對抽驗之接取點進行核對所報資料是否確實外，對未抽驗到之接取點部分，亦得進行核對所報資料是否屬實。 | 一、參考綜合網路業務技術審驗規範第5點，訂定審驗作業所須檢附之資料。 二、參考綜合網路業務技術審驗規範第5.2點，訂定審驗之方法及標準。 三、參考綜合網路業務技術審驗規範第5.3點，訂定審驗須配合之其他事項。 |
| 7.審驗結果判定標準與處理原則 7.1審驗結果判定標準 一般性審驗、局端審驗、及用戶接取點介面埠審驗之測試完全符合規定者，始判定合格。 7.1.1用戶接取點介面埠審驗之合格判定標準 依附錄之用戶接取點介面埠檢驗項目抽驗標準表所定之合格判定標準辦理。 7.1.2各項測試如有待澄清項目者，申請人須提出資料證明其原因為非可歸責於申請人，本會得對該待澄清項目再行測試，否則判定為不合格。 7.2審驗結果處理原則 7.2.1審驗不符合之檢驗點，如能於2小時內完成改善，得由本會進行重驗，每一檢驗點之重驗，以一次為限。重驗之抽驗點數不得超過該項檢驗總數之二分之一。 7.2.2審驗時如有抽驗點不符合時，本會仍將繼續審驗其餘抽驗點，並將審驗結果資料全部列出，以供申請人改善。 7.2.3審驗結果經判定為不合格者，申請人於改善後，應自收到該次審驗判定不合格通知之次日起一個月內向國家通訊傳播委員會申請複驗，並以一次為限；複驗時依第4點「審驗項目及抽樣檢驗原則」辦理，其中抽驗總數量之四分之一自前次審驗點中抽選，四分之三審驗點重新抽選。 7.2.4經複驗後仍判定不合格者，由本會通知申請人其審驗結果。但申請人於改善後，得重新繳費申請審驗。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第6點，訂定審驗結果判定標準及處理原則。 |
| 8.網路電話服務技術審驗作業流程 審驗作業流程圖如附圖所述。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第7點，訂定審驗作業流程圖。 |
| 9.繼續經營之技術審驗 網路電話服務之特許執照期限屆滿時，有意繼續營運之經營者應於期限屆滿前6個月起之3個月內，依規定向本會申請核准，並由本會視需要依本規範規定辦理技術審驗，於審驗合格後，依規定重新換發特許執照。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第8點，訂定換發特許執照。 |
| 10.不定期技術審驗 本會因實際需要、遇有爭議或發生電波干擾時，得對經營者之相關通信網路設備進行審驗。 | 參考綜合網路業務技術審驗規範第10點，訂定必要時得進行不定期審驗。 |
| 11.免除重覆審驗之規定 前述審驗項目內容，若已於申請綜合、市內網路業務經本會技術審驗通過者，得檢附資料免重覆審驗。 | 定得免除重覆審驗之情形。 |
| 12.本規範自發布日施行。 |  |

附表一:

網路電話服務技術審驗申請表

申請人（公司）：

代　　表　　人：

公　司　地　址：

連　　絡　　人：

連　絡　電　話：　　　　　　　　　　　傳真電話：

檢附資料：

一、相關資料：

□1.附表三：網路電話服務主要設備報驗清單。

- 2.附表四：網路電話服務通信網路建設數量統計表。

- 3.通信網路架構圖(包括網路功能、網路階層及骨幹網路架構圖)。

- 4.通信網路互連架構圖。

- 5通信網路維運測試紀錄。

- 6.通信網路報驗測試計畫。

- 7.工程主管人員及其聯絡電話名冊。

- 8.高級電信工程人員證明文件。

- 9.其他須佐證資料之文件。

二、自評報告書及其測試紀錄表：

- 1.附表二：網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書。

- 2.附表二之一：局端接地電阻測試紀錄表。

- 3.附表二之二：網路電話交換設備服務介面測試紀錄表。

- 4.附表二之三：用戶接取點門號埠測試紀錄表。

- 5.附表二之四：HFC網路傳輸測試紀錄表。

申請日期：　　年　　月　　日

公司章及代表人章：

…………………………………（以下由國家通訊傳播委員會填註）

受理日期：　　年　　月　　日

受理單位：國家通訊傳播委員會營運管理處第二科/台北市延平南路143號

查詢電話：（02）2343-3647　　　　　傳真電話：（02）2343-3600

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

申請人（公司）：

第一項審驗：一般性審驗

測試日期：  年  月  日

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自評 | 審驗 結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 資 料 備 齊 | (1) 檢附網路電話服務技術審驗申請表之各項資料： ‧相關資料 ‧自評報告書及其測試紀錄表 (2) 所報驗之E.164 用戶號碼網路電話服務，須提供架設許可證或同意書備查。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 自評報告書及測試紀錄表須備齊。 |
| 2. 障 礙 申 告 及 處 理 | (1)須提供用戶障礙申告之免費服務電話。 (2)對每一通障礙申告之處理應予記錄，並可供查核。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 須檢附障礙申告單樣式及障礙處理流程。 |
| 3. 通 信 紀 錄 | 對每一通受測之門號通話均應做通話紀錄，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通話紀錄。 |
|  | □ 以傳輸資料量計費。 須提供傳輸通信紀錄資料，其內容至少包括連線電路號碼(或其他足以區別之編號)、連線日期、連線起訖時間、傳輸資料量等紀錄 □ 非以傳輸資料量計費時。 須說明所採用之收費方式。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附佐證資料。 |
| 4. 帳 務 處 理 | (1) 檢附帳務處理流程並說明所使用之軟硬體設備。 (2) 應以通信紀錄提供出帳範例並說明之。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗

本次報驗：第　　局/共　 　局

局端名稱：　　　　　　　　　  局階：□端局  □

局端地點：　　市(縣)     鎮     路    段　　巷    弄    號   樓

1.一般性審驗                                    測試日期：　  年　  月　  日

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自評 | 審驗 結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 局端設備數量 | 局端設備數量查核項目,包括： □網路電話交換機設備 □其他相關設備 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 依附表三網路電話設備報驗清單所列。 |
| 2. 責 任 分 界 | 與其他第一類電信事業相連接之電信設備應有明確之責任分界。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附佐證資料說明。 |
| 3. 施工維運日誌 | (1)各機房應備具施工、維運日誌。 (2)依固定通信業務管理規則第41條之規定，遴用領有高級電信工程人員資格證之人員，負責及監督通信網路之施工、運作及維護，並於施工、維護日誌等簽署。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 備妥施工、維護日誌。 |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 備用電源 | 局端應備有緊急供電設備或不斷電源設備，其主中心中局應具備援發電設施，以維持電信服務之暢通及適當品質。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附相片及佐證資料。 |
| 5. 安全 設置 | (1)申請人應就局端機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (2)業技師證明文件，證明各局端機房結構安全無虞及符合消防安全法令規定，以維護人員及設備之安全。 (3)申請人對進出交換機房人員應有門禁安全管理措施，檢具相關佐證資料。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附切結書。 (2)檢附經專業技師證明文件。 |
| 6. 電磁相容 | 申請人就附表七所列之局端設備，應檢附符合國際電磁相容(EMC)規範之文件。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附相關佐證資料。 |
| 7. 局端接地 | (1)單一接地裝置，不得與避雷設施共用接地。 (2)局端機房為一萬門號(含)以下者，其接地電阻應低於5歐姆；局端機房為一萬門號以上者，其接地電阻應低於0.5歐姆。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附相片資料佐證。 (2)檢附局端接地電阻測紀錄表錄(如附表二之一) 佐證之。 |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

2.交換設備審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審驗 結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.交換設備功能 | 網路電話交換設備功能至少應具備選徑及通話處理功能。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附原廠規格資料備查 |
| 2.網路電話交換設備服務介 面 | 由主中心局之網路電話交換設備與其他主中心局中繼閘道器間之折返路由。 (1) 測試方法： 在網路電話交換機或會談邊界控制器(SBC)以1024 byte之IP封包對其他主中心局中繼閘道器進行1000次ping測試。 (2) 測試標準： 每次ping回應時間須≦100ms，ping timeout次數須≦10次。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之三) |
| 3.網路 協定 | 檢附所使用分封交換設備之網路協定：網路電話網路 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附原廠交換設備符合國際標準之主要規格資料，以條列清單說明。 |
| 4.網路電話之服務品質 | (1)端對端延遲 ＜200ms (2)網路封包損失率（Packet loss ratio）＜1×10-4 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第三項審驗：用戶接取點介面埠審驗(續)

1.用戶門號埠審驗：

| 項 別 | 審 驗 內 容 | 自評 | 審驗 結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.E.164、行動、市內及長途電話撥號 | 撥號測試合格標準須為下列之一： (1)第一通撥號連線成功。 (2)連續兩次撥號連線成功。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之三) |
| 2.國際電話撥號 | (1)在新增之服務涵蓋縣市中，每一縣市在抽驗之門號埠中取一埠進行國際電話撥號測試。 (2)撥號測試合格標準為能將電話連線至International Gateway之自動回應裝置或其他國家之網路完成國際電話連線。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 提供通話紀錄或其他佐證資料。 |
| 3.110/119 緊急服務 | (1)在新增之服務涵蓋縣市中，每一縣市在抽驗之門號埠中取一埠分別進行110/119撥號測試。 (2)測試合格標準為能將測試電話完成連線至110/119警消機關。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之三) |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第三項審驗：用戶接取點介面埠審驗(續)

2.通信埠審驗

2.1光纖迴路接取網路

| 項 別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審驗 結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.數據專線測試 | 測試方法： 以接取點抽驗之通信埠與遠端測試埠進行點對點或折返之測試。 測試時間： （S為通信埠速率） S ≦1.544Mbps (T1/DS1)：30分鐘 1.544Mbps (T1/DS1) ( S ≦ 44.736Mbps (T3/DS3)：20分鐘 44.736Mbps (T3/DS3) ( S：10分鐘 測試標準如下 音頻級56 kbps及以下：BER( 1(10-5 56 kbps：BER( 5(10-6 64/128 kbps：BER( 5(10-6 or ESR( 2% n(64 kbps (FT1/FE1;n =1,2,3,4,6,8,12)：ESR( 2% 1544 kbps(T1/DS1)：ESR( 2%, SESR( 0. 1%； 2048 kbps(E1)：ESR( 2%, SESR( 0.1%； 45 Mbps(T3/DS3)：ESR( 3.75%, SESR( 0.1%； 155 Mbps(STM1/OC3)：ESR( 8%, SESR( 0.1% 622 Mbps(STM4/OC16)：ESR( 8%, SESR( 0.1%； 2.5 Gbps(STM16/OC48)：ESR( 8%, SESR( 0.1%； | □符合 □不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之四) |
| 2.IP ping測試 (非對稱通信埠或Ethernet通信埠) | (1) 測試方法： 在抽驗通信埠以1024 byte之IP封包對遠端測試埠之IP伺服器進行1000次ping測試。 (2) 測試標準： 每次ping回應時間須≦100ms，ping timeout次數須≦10次。 | □符合 □不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之四) |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第三項審驗：用戶接取點介面埠審驗

2.2 HFC網路:

| 項 別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 頭端至訂戶分接器間傳輸測試 | 測試方法及測試標準依電信總局訂頒之「市內、國內長途陸纜電路出租業務通信網路技術審驗規範」第4.1.3點及第4.1.3.1點之規定辦理。 下行頻道測試： 每一TAP測試點，依規劃之下行頻道，僅就其低、中、高三個頻道中擇一頻道測試（對各測試點須依低、中、高頻道輪流擇一測試）。 測試標準： ․頭端傳送信號源之參數設定： Modulation： 64 QAM（含）以上。 Channel Data Rate：26.97 Mbps至38.81Mbps擇一速率設定。 ․傳輸設備FEC功能： □ 具備但未致能或不具此功能者。 □ 具此功能且致能者。 ․測試時間：30分鐘。 ․測試標準：□ ESR≦3.75%，SESR≦0.1% □ ESR≦2%，SESR≦0.1% | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | (1)檢附測試儀器SES之BER門檻定義及其FEC功能之原廠或相關技術資料佐證說明。 (2)檢附附表二之四測試紀錄表。 |
|  | 上行頻道測試： 每一訂戶分接器測試點，依規劃之上行頻道，就其低、中、高三個頻道中擇一頻道測試。 測試標準： ․纜線數據機參數設定： Modulation：16 QAM 或QPSK擇一設定。 Channel Data Rate：320Kbps至10Mbps擇一速率設定。 ․ping長度：至少1024byte。 ․ping次數：至少1000次。 ․ping timeout次數 ≦10次。 ․每次ping 回應時間需≦100ms，否則視同timeout。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  | 有線廣播電視訂戶終端信號品質測試： 以經CATV查驗之低、中、高頻道擇一測試。 測試標準： ․影像載波位準：0～＋14dBmV。 ․載波雜訊比：≧43dB。 ․載波合成拍差比：≧53dB。 | 符合 不符合 | 符合 不符合 | 租用電路出租者本項免驗。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

網路電話服務技術審驗項目自評報告書(續)

審 驗 結 果：

| 項 目 | 審 驗 結 果 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 一般性審驗 | 資料查核、障礙申告及處理、通話紀錄資料、帳務處理。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 須全數審驗合格，始判定審驗結果符合。 |
| 2. 局端審驗 | 本次報驗局端共 站。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 須全數審驗合格，始判定審驗結果符合。 |
| 3 用戶接取點介面埠審驗 | □本次報驗門號埠數： 埠。 抽驗門號埠數： 埠。 □本次報驗通信埠數： 埠。 抽驗通信埠數： 埠。 □本次報驗TAP數 ： 個。 抽驗TAP數 ： 個。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 依5.1.1 判定標準決定審驗結果是否符合。 |

公司章及代表人章：

| 審驗 意見 |  |
| --- | --- |

審驗單位：                        審驗人員：

審驗單位主管：                    判定： □合 格    □不合格

附表二之一:

局端接地電阻測試紀錄表

測試日期：     年     月     日							    	   	    本表為第     頁／共     頁

| 測試時間 | 局端名稱 | 局端門號數 / 電 阻值 （Ω） | 測 試 地 點 | 測試數據 (Ω） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |
|  |  | □一萬門以下/5Ω □一萬門以上/0.5Ω |  |  |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之二                          用戶接取點通信埠測試紀錄表

測試日期：     年     月     日  		                    			                本表為第   頁／共   頁

| 測試時間 | 測試地址 | 測試速率 | 測試標準 | 測試數據 | 自評 | 測試結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲端 | 乙端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在網路電話交換機或會談邊界控制器(SBC)以1024 byte之IP封包對其他主中心局中繼閘道器進行1000次ping測試。 ( IP ping測試 ping長度：1024byte ping次數：1000次 ping timeout時間：100ms ping timeout次數 ≦10次 |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之三:

用戶接取點門號埠測試紀錄表

測試日期：     年     月     日											   本表為第     頁／共     頁

| 測試時間 | 測 試 地 址 | 門 號 | 測 試 項 目 | 自 評 | 測 試 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 端 | 乙 端 | 主叫端 | 被叫端 | 服 務 功 能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (固網市話 (長途電話 (國際電話 | (110 (E.164 (119 (行動 ( 070 | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  | (固網市話 (長途電話 (國際電話 | (110 (E.164 (119 (行動 ( 070 | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  | (固網市話 (長途電話 (國際電話 | (110 (E.164 (119 (行動 ( 070 | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |
|  |  |  |  |  | (固網市話 (長途電話 (國際電話 | (110 (E.164 (119 (行動 ( 070 | (符合 (不符合 | (符合 (待澄清 (不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之四：

H FC網路傳輸測試紀錄表

測試日期：     年     月     日                                                            本表為第    頁／共    頁

| 測試時間 | T A P 端 地 點 | 測 試 速 率 | 測 試 標 準 | 測 試 數 據 | 自 評 | 測試結果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上 行 頻 道 速率= | 上行頻道： ping長度至少1024bytes ping次數至少1000次 ping timeout次數≦10次 ping回應時間≦100ms 下行頻道： (1)測試時間60分鐘 (2)測試標準: □ ESR≦2﹪，SESR≦0.1﹪ □ ESR≦3.75﹪，SESR≦0.1﹪ | ping回應時間 最長 秒 ping timeout次數= 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  | 下 行 頻 道 速率= |  | 測試頻道 CH： | ESR= ﹪ SESR= ﹪ |  |  |  |
|  |  | 上 行 頻 道 速率= |  | ping回應時間 最長 秒 ping timeout次數= 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  | 下 行 頻 道 速率= |  | 測試頻道 CH： | ESR= ﹪ SESR= ﹪ |  |  |  |
|  |  | 上 行 頻 道 速率= |  | ping回應時間 最長 秒 ping timeout次數= 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  | 下 行 頻 道 速率= |  | 測試頻道 CH： | ESR= ﹪ SESR= ﹪ |  |  |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表三:

網路電話服務主要設備報驗清單

申 請 人(公司)：

連　　絡　　人：

連　絡　電　話：　　　　　　　　　　　傳真電話：

1.局端機房                                    填表日期：

本表為第    頁／共    頁

| 編 號 | 名 稱 | 地 點 | 用 途 | 局階 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 局端設備

2.1網路電話交換設備                             本表為第    頁／共   頁

| 局端 名稱 | 設備編號 | 廠 牌 | 型 號 | 類別 | 規格容量 | 通信協定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2主要幹線傳輸設備

| 局 端 名 稱 | 設 備 編 號 | 廠 牌 | 型 號 | 規 格 容 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表三:

網路電話服務主要設備報驗清單(續)

3.用戶迴路設備                              (本表格若不敷填寫，請自行增加頁數)

3.1有線用戶迴路-集線端                            本表為第    頁／共    頁

| 序號 | 編 號 | 集 線 端 地 址 | 廠 牌 型 號 | 門 號 數 | 通 信 埠 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已審驗 | 本階段 | 累計 | 已審驗 | 本階段 | 累計 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

附表三:

網路電話網路服務主要設備報驗清單(續)

3.2有線用戶迴路-接取點                          第　 　集線端/共　　室									      本表為第   頁／共   頁

| 類別 | 編號 | 集線端/接取點 地址 | 廠牌 型號 | 門號數 | 通信埠數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已審驗 | 本階段 | 累計 | 已審驗 | 本階段 | 累計 |
| 集 線 端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

附表三:

網路電話網路服務主要設備報驗清單(續)

3.3 HFC網路設備                                       本表為第    頁／共    頁

| 序號 | 頭端 編號 | 序號 | 頭端接取 廠牌型號 | 序號 | 光節點 | TAP數 | 門號數 | 通信埠數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 已審驗 | 本階段 | 累計 | 已審驗 | 本階段 | 累計 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三:

網路電話服務主要設備報驗清單(續)

3.4 無線用戶迴路-集線端               (本表格若不敷填寫，請自行增加頁數)

本表為第     頁／共     頁

| 序號 | 編 號 | 集 線 端 地 址 | 廠 牌 型 號 | 門 號 數 | 通 信 埠 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已審驗 | 本階段 | 累 計 | 已審驗 | 本階段 | 累 計 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

附表三:

網路電話服務主要設備報驗清單(續)

3.5無線用戶迴路-接取點                         第　  　集線端/共　  　室

本表為第    頁／共    頁

| 類別 | 編 號 | 集線端/接取點 地址 | 廠牌 型號 | 門 號 數 | 通 信 埠 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已審驗 | 本階段 | 累計 | 已審驗 | 本階段 | 累計 |
| 集 線 端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 取 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |

附表四：

網路電話服務通信網路建設數量統計表

本表為第    頁／共     頁

填表日期：   年   月   日

| 申請人(公司) |  | 公司及負責人印章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 連 絡 人 |  |  |  |
| 電 話 號 碼 |  |  |  |

1.用戶門號或通信埠建設總數：

| 建設數量 設備種類 | 用 戶 門 號 或 通 信 埠 總 數 | 完成用戶門號或通信埠百分比 |
| --- | --- | --- |
|  | 承諾應建設 | 已審驗合格 | 本階段報驗 | 累計 |  |
| 有 線 | 門號數 |  |  |  |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |  |  |  |
| 無 線 | 門號數 |  |  |  |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

附表四：

網路電話服務通信網路建設數量統計表(續)

1.1報驗有線迴路接取建設                  本表為第   頁／共     頁

| 建 設 數 量 網 路 型 態 | 用戶門號或 通信埠總數 | 接取點總數 |
| --- | --- | --- |
| 光纖迴路接取網路 | 門號數 |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |
| H FC 網 路 | 門號數 |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |
| 其 他 | 門號數 |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |
| 合 計 |  |  |

1.2報驗無線迴路接取建設

| 建 設 數 量 網 路 型 態 | 用戶門號或 通信埠總數 | 接取點總數 |
| --- | --- | --- |
| 區域多點分散式服務(LMDS) | 門 號 數 |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |
| 其 他 | 門 號 數 |  |  |
|  | 通信埠數 |  |  |
| 合 計 |  |  |

附表四：

網路電話服務通信網路建設數量統計表(續)

2.局端網路電話交換機建設

本表為第    頁／共    頁

| 用 途 別 | 合 計 局 數 |
| --- | --- |
|  | 已報驗合格 | 報驗 | 累 計 |
| 分封交換 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

附圖:

附錄:     綜合及市內網路業務用戶接取點介面埠抽樣標準

- 目的

為確保綜合網路業務通信網路之通信品質需要，明定用戶接取點介面埠技術審驗之抽樣方式。

- 名詞定義

  - 檢查：將用戶接取點介面埠之檢驗結果與檢驗項目標準表加以比較，以判定其品質良窳，或檢查組是否合格之一種手續。

  - 檢查單元：係判定每一實體電路之傳輸品質良窳之基本檢驗單位。用戶接取點介面埠以每一電路埠為檢查單元。

  - 檢查組(LOT)：為檢查單元之集合。

  - 試樣(SAMPLE)：自檢查組中抽出一個以上檢查單元作為檢查對象，稱為試樣。

  - 抽樣檢驗：自檢查組抽取試樣加以檢驗，將其結果與合格判定標準相比較，以判定為合格或不合格之一種手續。

  - 全數檢驗：送檢數量等於或低於抽驗數量，送檢數量須全部予以檢驗，並將其結果與合格判定標準相比較，以判定為合格或不合格之一種手續。

  - 主要缺點：指用戶接取點介面埠性能上完全不堪使用、實質上已失去其實用性、或其實質機能降低致中繼電路或用戶接取點介面埠未達到所期望之目的。

  - 合格判定數(Ac)：凡缺點數在某一特定數值以下(含)，可判定其合格時，該判定數稱為合格判定數。其數值隨試樣之多少而定，又稱允收水準。

  - 不合格判定數(Re)：凡缺點數在某一特定數值以上(含)，可判定其不合格時，該判定數稱為不合格判定數。其數值隨試樣之多少而定，又稱拒收水準。

  - 不良率(％)：不良率(％)＝(不良數量÷檢查試樣總數量)×100％，為檢查組品質之表示方式。

- 抽驗作業

  - 檢驗水準

參照美國軍用抽驗計畫標準MIL-STD-105D表之普通檢驗水準(General Inspection Levels)，共分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級，本抽驗標準採用普通檢驗Ⅱ級。

  - 抽樣檢驗之等級分為減量檢驗、正常檢驗。

  - 決定抽樣等級

3.3.1正常檢驗：申請人於第一次申請審驗時，一律採用正常檢驗。

3.3.2 由正常檢驗轉成減量檢驗：於實施正常檢驗時，申請審驗全部被判定合格者，於下次審驗則採用減量檢驗。

3.3.3由減量檢驗轉成正常檢驗：於實施減量檢驗時，經檢驗不合格者，或檢驗結果之缺點數適介於合格及不合格間者(亦即缺點數大於合格判定數，而又小於不合格判定數)，改採用正常檢驗。

4.檢驗標準：

4.1 缺點等級均為主要缺點（以 ”A” 表示）。

4.2 合格品質水準AQL(Acceptable Quality Levels)為重缺點(A)：AQL採用4.0。

4.3 抽樣檢驗原則依普通檢驗項目抽驗標準表(用戶接取點介面埠檢驗項目抽驗標準表)。

5.合格判定標準：

5.1抽樣測試結果，有任何一被測試用戶接取點介面埠不符合規定者，即計一個主要缺點。

5.2累計主要缺點為「重缺點(A)」，如「重缺點(A)」小於或等於合格判定數，即判定該電路或用戶接取點介面埠測試為合格，否則判定為不合格。

用戶接取點介面埠檢驗項目抽驗標準表

| 品質表示：不良率(%) | AQL：重 缺 點(A)：4.0 | 檢驗水準：普通( |
| --- | --- | --- |
| 每 批 數 量 (埠) | 正 常 檢 驗 | 嚴 格 檢 驗 | 減 量 檢 驗 |
|  | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) |
|  |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |
| 1200(含) 以下 | 80 | 7 | 8 | 80 | 5 | 6 | 32 | 3 | 6 |
| 1201~3200 | 125 | 10 | 11 | 125 | 8 | 8 | 50 | 5 | 8 |
| 3201~10000 | 200 | 14 | 15 | 200 | 12 | 10 | 80 | 7 | 10 |
| 10001~35000 | 315 | 21 | 22 | 315 | 18 | 19 | 125 | 10 | 13 |
| 35001~149000 | 500 | 21 | 22 | 500 | 18 | 19 | 200 | 10 | 13 |
| 149001~500000 | 800 | 21 | 22 | 800 | 18 | 19 | 315 | 10 | 13 |
| 500001以上 | 1250 | 21 | 22 | 1250 | 18 | 19 | 500 | 10 | 13 |

備註：每批數量等於或低於抽驗數量，則須全數檢驗。

# Text boxes

51