無線廣播電視電臺設置使用管理辦法部分條文修正草案總說明

現有調幅廣播電臺因都市發展迅速，導致地網遭受破壞，以致無線電波未能有效涵蓋原服務區域範圍，故需適度提高電臺發射電功率，以保障聽眾權益；另為配合國家通訊傳播委員會正式成立、推動共同鐵塔政策、因應數位廣播電臺申請架設與審驗作業需求及考量目前廣播電臺監理實務需要，爰修正相關規定及附表，其修正重點分述如下：

- 修正量測之天線高度為二公尺，以應量測電場強度時實際操作需要。(修正條文第二條)

- 增訂共同鐵塔之定義及相關規定。(修正條文第二條、第五條及第二十七條)

- 增訂既設電臺變更天線設備，應向主管機關請領架設許可證，並經審驗合格換發電臺執照始得使用。(修正條文第十二條)

- 修正甲類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特。(修正條文第二十六條)

- 增訂數位廣播地區區域網於主管機關核定之服務範圍邊界電場強度之限制，以避免干擾。(修正條文第二十七條)

- 增訂本辦法相關書表、證照主管機關另行訂定公告之規定。(修正條文第三十五條之一)

無線廣播電視電臺設置使用管理辦法部分條文修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第 一 章 總 則 | 第 一 章 總 則 | 本章章名未修正。 |
| 第 二 條 本辦法用詞定義如下： 電場強度：指在天線感應場外（至少距天線一個波長距離），以高二公尺標準半波偶極天線所測得之無線電波強度，以微伏/公尺（uV/m）或以分貝(微伏/公尺)（dBuV/m）為單位。 地波：電波之傳播方式可概略分為直射波、反射波、折射波、繞射波、表面波及散射波等六種，其中沿地球表面傳播的無線電波稱為地表波，簡稱地波。經由電離層反射傳播的無線電波稱為天波。直射波、地表反射波及地波合稱為地上波。 轉播站：指本身未具有製作節目設備而利用中繼系統接收主臺節目，同時將其轉播之電臺。 共同鐵塔：指二以上之廣播或電視電臺共同附掛發射天線之鐵塔。 | 第 二 條 本辦法用詞定義如下： 電場強度：指在天線感應場外（至少距天線一個波長距離），以高三公尺標準半波偶極天線所測得之無線電波強度，以每公尺微伏（uV/m）或以每公尺分貝微伏（dBuV/m）為單位。 地波：電波之傳播方式可概略分為直射波、反射波、折射波、繞射波、表面波及散射波等六種，其中沿地球表面傳播的無線電波稱為地表波，簡稱地波。經由電離層反射傳播的無線電波稱為天波。直射波、地表反射波及地波合稱為地上波。 轉播站：指本身未具有製作節目設備而利用中繼系統接收主臺節目，同時將其轉播之電臺。 | 為符合實際操作需要，第一款量測電場強度時，其天線高度修正為二公尺。另參照經濟部訂定之「法定度量衡單位」用語，酌作文字修正。 增訂第四款共同鐵塔之定義。本款係由現行條文第五條第五項移列，並酌作文字修正。 其餘未修正。 |
| 第 五 條 電臺之設立，應依廣播電視法相關規定，向主管機關申請許可籌設，申請人應於取得籌設許可六個月內檢具下列文件，送請主管機關審查合格，發給電臺架設許可證後，始得架設： 一、電臺架設許可證申請書。 二、電臺設備說明書，其內容應載明機件出品廠名、機件型號、機件原廠型錄並附系統圖，如屬無線電設備部分應註明電功率、電臺頻率、發射方式，並附天線增益、位址座標、天線場型圖等相關資料。 三、預估電波涵蓋區域表。 四、干擾評估表。 五、工程主管資歷表。 六、天線之鐵塔架設於建築物屋頂者，應檢具開業建築師或與建築物結構有關之土木技師、結構技師鑑定之建築物結構安全無顧慮證明書正本。 前項審查期間為六個月，審查時主管機關得視審查評估之需要，要求申請人進行實地測試。 電臺之天線鐵塔設置位置不得違反主管機關公告或指定之廣播服務區。 三以上廣播或電視電臺使用同一共同鐵塔，並使用指向性天線，經主管機關評估無干擾之虞，且未偏離原主要服務區域者，其電臺天線鐵塔得設置於距離廣播服務區界限外三公里內，不受前項規定之限制。 乙、丙類調頻廣播電臺得在不干擾其他既設合法電臺下，於主管機關指定之廣播服務區內依第一項規定申請設立同頻轉播站。 | 第 五 條 電臺之設立，應依廣播電視法相關規定，向行政院新聞局申請許可籌設，申請人應於取得籌設許可六個月內檢具下列文件，送請行政院新聞局轉經交通部審查合格，發給電臺架設許可證後，始得架設： 一、電臺架設許可證申請書。（格式如附表一） 二、電臺設備說明書，其內容應載明機件出品廠名、機件型號、機件原廠型錄並附系統圖，如屬無線電設備部分應註明電功率、電臺頻率、發射方式，並附天線增益、位址座標、天線場型圖等相關資料。（格式如附表二） 三、預估電波涵蓋區域表。(格式如附表三) 四、干擾評估表。（格式如附表四之一及四之二） 五、工程主管資歷表。（格式如附表五） 六、天線之鐵塔架設於建築物屋頂者，應檢具開業建築師或與建築物結構有關之土木技師、結構技師鑑定之建築物結構安全無顧慮證明書正本。 前項審查期間為六個月，審查時交通部得視審查評估之需要，要求申請人進行實地測試。 電臺之天線鐵塔設置位置不得違反行政院新聞局公告或指定之廣播服務區。 電臺天線鐵塔之設置位置，基於使用廣播電視共同鐵塔之目的，得選擇使用距離廣播服務區界限外一公里內之共同鐵塔，不受前項規定之限制。 前項共同鐵塔，係指二家廣播或電視電臺以上共用同一鐵塔附掛發射天線者。 乙、丙類調頻廣播電臺得在不干擾其他既設合法電臺下，於行政院新聞局指定之廣播服務區內依第一項規定申請設立同頻轉播站。 | 配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 現行條文第五項共同鐵塔之定義移列第二條第四款。 參酌中華民國台灣中功率調頻廣播電臺協會之建議，修正第四項廣播電視共同鐵塔得選擇於距離廣播服務區界限外三公里內為原則設置及其相關限制。 配合增訂第三十五條之一，刪除本條相關附表之規定。 |
| 第 八 條 申請人取得電臺架設許可證，完成機器架設，自行對電臺內部系統運作、電波涵蓋範圍及干擾評估進行測試，測試完成後，向主管機關申請審驗。審驗合格者，應檢具原領之電臺架設許可證，向主管機關申請電臺執照，經許可後發給之。 前項審驗之處理期間為三個月。 第一項測試時，僅得發射測試用之測試音及檢驗圖，用以量測輻射電場強度、評估電波涵蓋範圍與電波干擾情形，不得為其他使用。 申請人取得電臺執照後，始得向主管機關申請發給廣播或電視執照。 申請審驗電臺應檢附下列文件： 發射機原廠出廠證明，國外輸入者，並應附進口證明。(證明文件至少應包含廠牌、型號、序號、出廠日期) 發射機自行檢驗紀錄表。 頻率使用費預估表或服務區內人口數估算表。 八方位電場強度及干擾評估表。 電波涵蓋圖。 天線鐵塔依相關建築法令規定須請領雜項執照者，其雜項執照影本。 | 第 八 條 申請人取得電臺架設許可證，完成機器架設，自行對電臺內部系統運作、電波涵蓋範圍及干擾評估進行測試，測試完成後，向電信總局申請審驗。審驗合格者，應檢具原領之電臺架設許可證，向電信總局申請電臺執照，經交通部許可後發給之。 前項審驗之處理期間為三個月。 第一項測試時，僅得發射測試用之測試音及檢驗圖，用以量測輻射電場強度、評估電波涵蓋範圍與電波干擾情形，不得為其他使用。 申請人取得電臺執照後，始得向行政院新聞局申請發給廣播或電視執照。 申請審驗電臺應檢附下列文件： 發射機原廠出廠證明，國外輸入者，並應附進口證明。(證明文件至少應包含廠牌、型號、序號、出廠日期) 發射機自行檢驗紀錄表。（格式如附表六之一至六之四） 頻率使用費預估表。(格式如附表七) 八方位電埸強度及干擾評估表。(格式如附表八之一及八之二) 電波涵蓋圖。 天線鐵塔依相關建築法令規定須請領雜項執照者，其雜項執照影本。 | 修正條文第一項及第四項配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 配合增訂第三十五條之一，刪除本條有關附表之規定。 其餘未修正。 |
| 第 十 條 電臺執照有效期間為三年。期滿後仍需繼續營運者，應於期滿三十日前自行檢驗機件，並填具發射機自行檢驗紀錄表，報請主管機關核准換發電臺執照。 電臺執照應記載之事項如下： 一、電臺名稱。 二、電臺所屬機關或法人名稱及其代表人名稱。 三、電臺負責人。 四、工程主管。 五、核定電功率。 六、電臺頻率。 七、電臺頻寬。 八、電臺呼號。 九、設置處所。 十、發射機主機、備機之廠牌型號、數量、機件號碼及電功率，功率放大器數量。 十一、主控室或播音室地點。 電臺發射機應一機一照。但主、備機應併載於一張電臺執照上。 | 第 十 條 電臺執照有效期間為三年。期滿後仍需繼續營運者，應於期滿三十日前自行檢驗機件，並填具發射機自行檢驗紀錄表(格式如附表六之一至六之四)，報請電信總局轉請交通部核准換發電臺執照。 電臺執照應記載之事項如下： 一、電臺名稱。 二、電臺所屬機關或法人名稱及其代表人名稱。 三、電臺負責人。 四、工程主管。 五、核定電功率。 六、電臺頻率。 七、電臺頻寬。 八、電臺呼號。 九、設置處所。 十、發射機主機、備機之廠牌型號、數量、機件號碼及電功率，功率放大器數量。 十一、主控室或播音室地點。 電臺發射機應一機一照。但主、備機得併載於一張電臺執照上。 | 修正條文第一項配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 配合增訂第三十五條之一，刪除本條相關附表之規定。 修正條文第三項為避免主、備機電臺執照所載事項不同，爰修正但書規定，要求主備機應併載於一張電臺執照上，以利管理。 第二項未修正。 |
| 第 十二 條 既設電臺遷移發射地址、變更頻率、電功率、天線及換裝發射機時，應向主管機關請領架設許可證，並經審驗合格換發電臺執照始得使用。 前項請領架設許可證應檢具第五條第一項之文件。但僅汰換機件設備者，得免附第五條第一項第三款至第六款文件；變更頻率、電功率者，得免附第五條第一項第五款、第六款文件。 電臺架設許可證，經依第七條展期一次仍無法完成架設者，得依前二項規定檢附相關證明文件，向主管機關申請重新核發電臺架設許可證。 申請第一項審驗者，應檢附第八條第五項之文件，並準用第八條第一項之程序規定辦理之。但僅汰換機件設備者，得免附第八條第五項第三款至第六款文件；變更頻率、電功率未涉及天線鐵塔變更者，得免附第八條第五項第六款文件。 | 第 十二 條 既設電臺遷移發射地址、變更頻率、電功率及換裝發射機時，應向交通部請領架設許可證，並經審驗合格換發電臺執照始得使用。 前項請領架設許可證應檢具第五條第一項之文件，並準用該條項後段程序規定辦理之。但單純汰換機件設備者，得免附第五條第一項第三款至第六款文件；變更頻率、電功率者，得免附第五條第一項第五款、第六款文件。 第一項電臺架設許可證，經依第七條展期一次仍無法完成架設者，如有正當理由，得依前二項規定檢附相關證明文件，向交通部申請重新核發電臺架設許可證。 第一項申請審驗應檢附第八條第五項之文件，並準用第八條第一項之程序規定辦理之。但單純汰換機件設備者，得免附第八條第五項第三款至第六款文件；變更頻率、電功率未涉及天線鐵塔變更者，得免附第八條第五項第六款文件。 | 修正條文第一項及第三項配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 鑑於電臺變更天線設備將改變原電波涵蓋區域，爰於第一項增列既設電臺變更天線時，亦應向國家通訊傳播委員會請領架設許可證，並經審驗合格換發電臺執照始得使用。 第二項至第四項酌作文字修正。 |
| 第 十四 條 電臺架設許可證或電臺執照內所載事項變更，非屬第十二條規定之事項者，應檢附相關證明文件，報請主管機關核准後換發。 | 第 十四 條 電臺架設許可證或電臺執照內所載事項變更時，應檢附相關證明文件，報請電信總局轉請交通部核准後換發。 | 配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 酌作文字修正。 |
| 第二十五條 電臺使用之頻率，由主管機關規劃支配。 電臺之頻率、電功率、發射方式，由主管機關統籌管理，非經核准，不得使用或變更。 主管機關為整體電信及資訊發展之需求，必要時得調整使用頻率或要求更新設備，電臺及使用者不得拒絕或請求補償。 無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊應先報主管機關備查。 調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊應檢具申請書向主管機關提出申請，經審查合格，核准換發電臺執照，始得使用。 利用調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊須符合以下規定： 一、以供公眾直接接收且不涉及向公眾收取任何費用者為限。 二、播送之信息不得使原電臺節目產生顯著劣化，或干擾既有廣播、電視及通信等無線電臺。 三、信息內容涉及節目或廣告者，仍應符合廣播電視法之規範。 電臺違反前項規定或其他相關法規之規定者，應停止以調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊，且不得要求補償。 | 第二十五條 電臺使用之頻率，由交通部會同行政院新聞局規劃支配。 電臺之頻率、電功率、發射方式，由交通部統籌管理，非經核准，不得使用或變更。 交通部為整體電信及資訊發展之需求，必要時得調整使用頻率或要求更新設備，電臺及使用者不得拒絕或請求補償。 無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊應先報行政院新聞局備查。 調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊應檢具申請書（格式如附表九、附表九之一及附表十）向電信總局提出申請，經電信總局審查合格轉請交通部核准後換發電臺執照，始得使用。 利用調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊須符合以下規定： 一、以供公眾直接接收且不涉及向公眾收取任何費用者為限。 二、播送之信息不得使原電臺節目產生顯著劣化，或干擾既有廣播、電視及通信等無線電臺。 三、信息內容涉及節目或廣告者，仍應符合廣播電視法之規範。 電臺違反前項規定或其他相關法規之規定者，應停止以調頻廣播電臺發射副載波信息、無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊及無線電視電臺利用垂直遮沒期間播送電視資訊，且不得要求補償。 | 配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正本條相關文字。 配合增訂第三十五條之一，刪除第五項相關附表之規定。 第六項、第七項未修正。 |
| 第二十六條 各類電臺發射機輸出電功率及發射電場強度規定如下： 一、調幅廣播電臺： （一）甲類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特以下，於距發射天線半徑四十公里外之地波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過八十公里。 （二）乙類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為五千瓦特以下，於距發射天線半徑六十公里外之地波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過一百二十公里。 （三）丙類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率得為五千瓦特以上，於距發射天線半徑一百公里外之地波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過二百公里。 （四）其他類型及海外調幅廣播電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由主管機關依事實需要規定之。 二、調頻廣播電臺： （一）甲類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率宜蘭、花蓮、台東(以下簡稱宜花東)及外島地區為一千五百瓦特以下，其他地區為七百五十瓦特以下。宜花東及外島地區於距發射天線半徑十五公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過三十公里；其他地區於距發射天線半徑十公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過二十公里。 （二）乙類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特以下，宜花東及外島地區於距發射天線半徑三十公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝微伏/公尺，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過六十公里；其他地區於距發射天線半徑二十公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過四十公里。 （三）丙類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率為三十千瓦特以下，於距發射天線半徑六十公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過一百二十公里。 （四）其他類型調頻廣播電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由主管機關依事實需要規定之。 三、電視電臺： （一）全區無線電視電臺之發射機輸出電功率為三十千瓦特以下，使用電視八二至八八兆赫頻道之發射天線與使用調頻九八．五兆赫頻道之發射天線間至少需相距三十六公里。 （二）地區無線電視電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特以下，於距發射天線半徑二十公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)。 （三）改善收視不良無線電視電臺之發射機輸出電功率為二百瓦特以下，於距發射天線半徑五公里外之地上波電場強度，不得大於五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)。 （四）其他類型無線電視電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由主管機關依事實需要規定之。 四、全區無線數位電視電臺之發射機輸出電功率為十千瓦特以下，無線數位廣播電臺之發射機輸出電功率為五千瓦特以下，發射電場強度由主管機關依事實需要規定之。 前項電臺，如須配合主管機關傳播管理需要，或受電波干擾，須以調整發射電功率解決者，其發射電功率及發射電場強度，得由主管機關視事實需要調整之；電臺因調整發射電功率而產生干擾者，應協商解決之，如無法協商解決干擾者，得報請主管機關處理，並應依其決定辦理。 | 第二十六條 各類電臺發射機輸出電功率及發射電場強度規定如下： 一、調幅廣播電臺： （一）甲類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為一千瓦特以下，於距發射天線半徑四十公里外之地波電場強度，不得大於每公尺五百微伏（uV/m）或每公尺五十四分貝微伏（dBuV/m），若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過八十公里。 （二）乙類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為五千瓦特以下，於距發射天線半徑六十公里外之地波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過一百二十公里。 （三）丙類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率得為五千瓦特以上，於距發射天線半徑一百公里外之地波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過二百公里。 （四）其他類型及海外調幅廣播電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由交通部依事實需要規定之。 二、調頻廣播電臺： （一）甲類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率宜蘭、花蓮、台東(以下簡稱宜花東)及外島地區為一千五百瓦特以下，其他地區為七五Ｏ瓦特以下。宜花東及外島地區於距發射天線半徑十五公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過三十公里；其他地區於距發射天線半徑十公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過二十公里。 （二）乙類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特以下，宜花東及外島地區於距發射天線半徑三十公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過六十公里；其他地區於距發射天線半徑二十公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過四十公里。 （三）丙類調頻廣播電臺之發射機輸出電功率為三十千瓦特以下，於距發射天線半徑六十公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏，若發射電場強度等量線非正圓時，則前述規定之電場強度其最寬徑向長度不得超過一百二十公里。 （四）其他類型調頻廣播電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由交通部依事實需要規定之。 三、電視電臺： （一）全區無線電視電臺之發射機輸出電功率為三十千瓦特以下，使用電視八二至八八兆赫頻道之發射天線與使用調頻九八．五兆赫頻道之發射天線間至少需相距三十六公里。 （二）地區無線電視電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特以下，於距發射天線半徑二十公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏。 （三）改善收視不良無線電視電臺之發射機輸出電功率為二百瓦特以下，於距發射天線半徑五公里外之地上波電場強度，不得大於每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏。 （四）其他類型無線電視電臺之發射機輸出電功率及發射電場強度由交通部依事實需要規定之。 四、全區無線數位電視電臺之發射機輸出電功率為十千瓦特以下，無線數位廣播電臺之發射機輸出電功率為五千瓦特以下，發射電場強度由交通部依事實需要規定之。 前項電臺，如須配合行政院新聞局傳播管理需要，或受電波干擾，須以調整發射電功率解決者，其發射電功率及發射電場強度，得由交通部視事實需要調整之；電臺因調整發射電功率而產生干擾者，應協商解決之，如無法協商解決干擾者，得報請電信總局處理，並應依電信總局之決定辦理。 | 配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 考量現有調幅廣播電臺因都市發展致地網遭受破壞，以致未能達到原服務範圍，爰修正第一項第一款第一目，提昇甲類調幅廣播電臺之發射機輸出電功率為三千瓦特。 參照經濟部訂定之「法定度量衡單位」用語酌作文字修正。 |
| 第二十七條 各類電臺干擾保護規定如下： 一、調幅廣播電臺： （一）同頻（頻率間距零千赫）：於既設電臺電場強度二千微伏/公尺或六十六分貝(微伏/公尺)範圍內，新設電臺電場強度不得逾一百微伏/公尺；既設電臺電場強度一百微伏/公尺或四十分貝(微伏/公尺)範圍內，新設電臺電場強度不得逾二千微伏/公尺。 （二）第一鄰頻（頻率間距九千赫）：於既設電臺電場強度五百微伏/公尺或五十四分貝(微伏/公尺)範圍內，新設電臺電場強度不得逾五百微伏/公尺。 （三）第二鄰頻（頻率間距十八千赫）：於既設電臺電場強度二萬五千微伏/公尺或八十八分貝(微伏/公尺)範圍內，新設電臺電場強度不得逾二千微伏/公尺；於既設電臺電場強度二千微伏/公尺或六十六分貝微伏/公尺範圍內，新設電臺電場強度不得逾二萬五千微伏/公尺。 （四）第三鄰頻（頻率間距二十七千赫）：於既設電臺電場強度二萬五千微伏/公尺或八十八分貝微伏/公尺範圍內，新設電臺電場強度不得逾二萬五千微伏/公尺。 二、調頻廣播電臺： （一）同頻（頻率間距零千赫）：於既設電臺六十分貝(微伏/公尺)電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾四十分貝(微伏/公尺)。 （二）第一鄰頻（頻率間距二百千赫）：於既設電臺六十分貝(微伏/公尺)電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾五十四分貝(微伏/公尺)。 （三）第二鄰頻（頻率間距四百千赫）：於既設電臺六十分貝(微伏/公尺)電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾八十分貝(微伏/公尺)。 （四）第三鄰頻（頻率間距六百千赫）：於既設電臺六十分貝(微伏/公尺)電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾一百分貝(微伏/公尺)。 三、數位廣播電臺：地區區域網於主管機關核定之服務範圍邊界，其電場強度不得大於三十二分貝(微伏/公尺)。但於邊界地區，經相鄰區域之經營者協商同意不相互干擾情形者，不在此限。 調頻廣播電臺使用共同鐵塔，或發射天線相距一公里以內，經主管機關評估無干擾之慮者，得不受前項第二款第三目及第四目規定之限制。 | 第二十七條 各類電臺干擾保護規定如下： 一、調幅廣播電臺： （一）同頻（頻率間距零千赫）：於既設電臺電場強度每公尺二千微伏或每公尺六十六分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺一百微伏；既設電臺電場強度每公尺一百微伏或每公尺四十分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺二千微伏。 （二）第一鄰頻（頻率間距九千赫）：於既設電臺電場強度每公尺五百微伏或每公尺五十四分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺五百微伏。 （三）第二鄰頻（頻率間距十八千赫）：於既設電臺電場強度每公尺二萬五千微伏或每公尺八十八分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺二千微伏；於既設電臺電場強度每公尺二千微伏或每公尺六十六分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺二萬五千微伏。 （四）第三鄰頻（頻率間距二十七千赫）：於既設電臺電場強度每公尺二萬五千微伏或每公尺八十八分貝微伏範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺二萬五千微伏。 二、調頻廣播電臺： （一）同頻（頻率間距零千赫）：於既設電臺每公尺六十分貝微伏電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺四十分貝微伏。 （二）第一鄰頻（頻率間距二百千赫）：於既設電臺每公尺六十分貝微伏電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺五十四分貝微伏。 （三）第二鄰頻（頻率間距四百千赫）：於既設電臺每公尺六十分貝微伏電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺八十分貝微伏。 （四）第三鄰頻（頻率間距六百千赫）：於既設電臺每公尺六十分貝微伏電場涵蓋範圍內，新設電臺電場強度不得逾每公尺一百分貝微伏。 | 配合本辦法之主管機關修正為國家通訊傳播委員會，修正相關文字。 增訂第一項第三款數位廣播地區區域網於主管機關核定之服務範圍邊界電場強度之限制，以避免干擾。 增訂第二項電臺共塔之干擾保護除外規定，鼓勵廣播電臺共塔。 參照經濟部訂定之「法定度量衡單位」用語酌作文字修正。 |
| 第三十五條之一 本辦法所定之相關書表、證照，其內容應記載事項及格式，除本辦法另有規定外，由主管機關另行訂定公告之。 |  | 本條新增。 本辦法所定相關書表繁複，且為因應實務上檢驗之需要，常須變動，爰參酌行動通信業務管理規則之體例增訂本條。 |