無線數位廣播電臺工程審驗作業要點修正草案總說明

第一梯次數位廣播頻率開放案，前經行政院新聞局公告審議結果，獲得籌設許可之申請者應於6個月內，申請電臺架設許可證，進行電臺架設工作。數位廣播電臺工程審驗作業要點於92年5月9日實施迄今，歷經無線數位廣播電臺試播實驗過程，獲得相當之實驗經驗，爰參考實驗結果修正本作業要點。

| 修正名稱 | 現行名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 無線數位廣播電臺工程審驗作業要點 | 數位廣播電臺審驗工程作業要點 | 參酌「無線廣播電視電臺設置使用辦法」名稱修正本要點名稱。 |
| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| 審驗目的 為利於無線數位廣播電臺審驗人員執行審驗職務，確保電臺設備及傳輸品質，並保障收聽(視)者權益，特訂定本作業要點，以資遵循。 | 審驗目的 為利於廣播電臺審驗人員執行審驗作業，以確保電臺設備及傳輸品質，並保障收聽者權益，爰訂定本作業要點，以資遵循。 | 配合法規名稱修正文字內容。 |
| 應備文件 申請審驗無線數位廣播電臺，應檢附下列文件： 發射機來源證明：出廠證明，國外輸入者，應附進口證明(文件中應包含廠牌、型號、序號、出廠日期) 發射機自行檢驗紀錄表。 涵蓋人口預估表。 干擾評估表。 電波涵蓋圖 天線鐵塔之雜項執照影本。(依法令無須申請雜項執照者，應附建築師簽證影本) 單純汰換機件設備者，得免附前項第(三)至(六)款文件；未涉及天線鐵塔變更者，得免附第(六)款文件。 | 貳、 申請審驗應備文件 依「無線廣播電視電臺設置使用管理辦法」規定辦理。 | 依無線廣播電視電臺設置使用管理辦法第8、12條規定，明列相關檢附文件。 |
| 審驗項目及作業程序 架設許可證 依架設許可證核對發射機廠牌、型號及架設地點等資料。 設備與裝置 天線 鐵塔位置座標 儀 器：全球衛星定位儀(GPS)。 量測方法：GPS 置於天線鐵塔基座底部附近。採用WGS84座標系統進行量測，接收衛星數量應達4個以上，量測誤差值在10公尺以內為原則。 鐵塔基座海拔高度 儀 器：具高度量測(氣壓校正式)之GPS。 量測方法：GPS 置於天線鐵塔基座底部附近。採氣壓式校正量測；量測前應先取得中央氣象局當日之氣壓資料，進行校正後，進行絕對高度之量測，或以已知高度地點之氣壓為校正基準，作相對高度之量測。 天線外觀(拍照) 發射機組 記錄發射機之廠牌/型號/序號 記錄激勵器之廠牌/型號/序號 占用頻寬 儀 器：頻譜分析儀(Spectrum Analyzer)、可調式衰減器。 量測方法： 將發射機輸出至發射天線或取樣點的信號(經過濾波器)，饋至頻譜分析儀。 頻譜分析儀之中心頻率設為核定頻率，觀看頻段(SPAN)設為10 MHz，解析頻寬(RBW)設為1 kHz以下，影像頻寬(VBW)設為300 Hz以下，軌跡(TRACE)模式採維持最大值(Maximum Hold)。 以低於最高功率26分貝(涵括99%之輻射電功率)之發射頻譜寬度為其占用頻寬(占用頻寬=結束頻率-26dB –起始頻率-26dB)。 輸出頻譜波罩 儀 器：頻譜分析儀、可調式衰減器。 量測方法： 將發射機輸出至發射天線或取樣點的信號(經過濾波器)，饋至頻譜分析儀。 頻譜分析儀之中心頻率設為核定頻率，觀看頻段設為10 MHz，解析頻寬設為1 kHz(含)以下，影像頻寬設為300 Hz(含)以下，軌跡採維持最大值，並經2分鐘後開始操作以下步驟。 指標標示 (MARK‧NORMAL)設為發射中心頻率，偏移標示(MARK‧DELTA)設為770 kHz，讀取其功率衰減差量。 同步驟(3)，但偏移標示分別設為-770、-970、970 kHz。 限 制：應符合無線數位廣播電臺工程設備技術規範第5條第3款之規定。 諧波量測 儀 器：頻譜分析儀、可調式衰減器、具有天線因子(AF)相關轉換資料之天線。 量測方法： 將發射機輸出或取樣點信號(經過濾波器)或距離發射天線2倍波長以外之地點，以具有天線因子相關轉換資料之天線接收信號饋至頻譜分析儀。 頻譜分析儀設定為通道功率(Channel Power)量測模式，中心頻率設為2倍之核定頻率，通道頻寬設定為2倍占用頻寬，頻譜分析儀軌跡模式設定為最大保持。軌跡模式設定完成後2分鐘，始得讀取量測數據，此時之數據為2次諧波之功率值。 同a.、b.量測步驟，但中心頻率定為3倍核定頻率，通道頻寬設定為3倍占用頻寬。此時之量測數據為3次諧波之功率值。 使用接收天線接收信號時，以上量測數據應再扣除背景諧波通道功率值(關閉欲量測之發射機，並依步驟(2)、(3)所量測之數據)。 限 制：應符合無線數位廣播電臺工程設備技術規範第5條第4款之規定。 實測(輸出)電功率 儀 器：功率計(Power Meter)、可調式衰減器。 量測方法：將發射機輸出至天線或取樣點之信號(經過濾波器)饋至功率計，讀取最大數值。 限 制：應低於無線廣播電視電臺設置使用管理辦法規定之最大值。 頻率容差 儀 器：計頻器、可調式衰減器。 量測方法：計頻器接於發射機之本地振盪頻率(L.O.)輸出端，量測10分鐘，至少每1分鐘讀取1次數值，取最大變化數值，為其頻率容差。 限 制：應小於+/-10 ppm。 信號輸出之監控設備 記錄反射電功率監視功能之有無。 記錄輸出電功率監視功能之有無。 備援功能 記錄備援發射機或功率發射模組之廠牌、型號、序號及發射機辨識資訊。 記錄備援激勵器之廠牌、型號、序號。 記錄航空警示裝置之有無。 服務區 接收功能 發射信號之來源資料率(Source data rate)為64 kbit/s，平均通道編碼率(Average channel code rate)為0.5。 量測地點以公共場所、道路、1樓之平面為主。天線之調整，應轉動其接收方向，使儀器有最大讀值。 依業者函送之54 dB(μV/m)電場強度等量線上之各鄉(鎮/區/市)涵蓋內定點量測；其接收之位元誤碼率(BER)小於10-4。 當待驗站臺與其他站臺之54 dB(μV/m)電場強度涵蓋範圍重疊時，應於重疊區域內，加測前項後段之量測。 電場強度(通道功率)之量測 儀 器：具有天線因子(AF)相關轉換資料之天線及頻譜分析儀或場強計 量測方法： 天線高度依無線廣播電視電臺設置使用管理辦法規定調整，並將天線信號饋入頻譜分析儀或場強計。 採用頻譜分析儀時，須設定為通道功率(Channel Power)量測模式，中心頻率設為發射中心頻率，通道頻寬設定為占用頻寬。採用場強計量測時，場強計之頻寬設定須為1.5 MHz以上。 轉動天線，使儀器讀值為最大。此時將頻譜分析儀軌跡模式設定為最大保持。 頻譜分析儀之軌跡模式設定完成後2分鐘，始得讀取量測數據。其中使用頻寬內之最大值為其電場強度之轉換依據。 數據轉換：所得數據依下列公式轉換 E(in dB(μV/m)) = X(讀值；in dBμV) +AF(in dB 1/m) E(in dB(μV/m)) = X(讀值；in dBm) +AF(in dB(1/m)) + 107(for 50 Ω天線阻抗) AF = 20log F(量測頻率；in MHz) – G(in dBi)- 10log Z(天線輸入阻抗；in Ω) -12.79 X dB V = (60+X) dB mV = (120+X) dBμV X dBd= (X–2.15) dBi | 參、 審驗項目 中心頻率 以頻率計數器(Frequency Counter)或其他測試儀器測量其頻率，驗證數位廣播電臺發射之載波是否為核定頻率，並檢查其發射載波之頻率容許度(+/- 核定頻率＊10 PPM 以內)是否符合規定。 儀器需求：可調衰減器、計頻器。 發射功率： 以電功率計或頻譜分析儀，測量數位廣播電臺之發射功率是否依本局核定之值發射。 將電功率計之量測值與可調衰減器衰減值及發射機取樣點衰減值等相加計算，即為輸出電功率。 儀器需求：可調衰減器、電功率計或頻譜分析儀。 發射限制： 發射載波之頻譜須符合頻道外輻射功率波罩（Out-of-band EmissionMask）之規定。 由頻譜分析儀測出主載波及其上下旁波位準，並檢視其波罩是否符合技術規範之規定。 儀器需求：可調衰減器、頻譜分析儀。 諧波及混附發射： 發射機之諧波及混附發射（Spurious Emissions），應在主波功率 60 dB以下，且不得超過 1 毫瓦(mW)。 由頻譜分析儀測出主載波、二次諧波及三次諧波之位準。 儀器需求：可調衰減器、頻譜分析儀。 電場強度 參考電臺檢送之實測八方位電場強度資料及電波涵蓋圖，選擇電波涵蓋圖八方位線上58dBuV/m (抽樣點數由審驗人員依實際狀況定之)，於實地量測時選擇無明顯阻擋之空曠地，設定接收頻率與電臺發射頻率一致，將接收天線作各方向轉動，當電場強度值最大時，記錄電場強度值於紀錄表（附表三）內，並與電臺檢送之實測八方位電場強度資料及電波涵蓋圖核對是否相符。 | 本點增訂作業要點程序以利執行。 參酌試播實驗結果刪除原審驗項目規定，訂定新規定。 參酌現行量測方式及歐洲標準第302 077-1號訂定量測方法。 修正規定第(二)2.(4)輸出頻譜波罩依無線數位廣播電臺工程設備技術規範第5條第3款規定訂定限制值。 修正規定第(二)2.(5)諧波量測規定，依無線數位廣播電臺工程設備技術規範第5條第1款規定訂定限制值。另有關混附發射之合格判定，可依輸出頻譜波罩圖判定。 修正規定第(二)2.(6)實測(輸出)電功率依無線廣播電視電臺設置使用管理辦法訂定限制值。 修正規定第(二)2.(7)頻率容差依無線數位廣播電臺工程設備技術規範第5條第1款規定訂定限制值。 修正規定第(三)1(1)指定服務區量測時的發射源的參數，參酌ITU-R BS.1114-30附錄2第10.1節訂定。 修正規定第(三)1(2)指定量測地點及量測天線之調整。 修正規定第(三)1(3) 位元錯誤率之標準參酌ITU-R BS.1114-30附錄2第10.1節訂定。 修正規定第(三)1(4)指定對重疊服務區量測。 修正規定第(三)2電場強度參酌ITU 2004年頻譜監測手冊第4章第3節訂定量測方法。 修正規定第(四)轉換公式，參見ITU 2004年頻譜監測手冊第4章第3節訂定。 |
| 審驗無線數位廣播電臺應注意事項如下： 電臺審驗所需儀器設備應事先測試、校正完妥。 抵達發射機房後，應先核對發射機之廠牌、型號、序號及設置地點是否與架設許可證登載相符。 相關審驗用儀器及發射機在審驗前應先熱機(熱機時間依原廠建議)。 為避免雜散電場干擾影響量測精確度，應確認量測儀器外殼之接地處理是否妥善，並以最短之引線與電臺之接地匯流排連接。 電臺審驗時電臺工程人員必須在場，電臺之各種機件於審驗時應由電臺工程人員自行開啟操作，不可由審驗人員代為處理。 發射機射頻輸出點應連接至假負載，必要時得連接至發射天線。 量測儀器在輸入射頻信號前，應先計算衰減值並選用適合之可調衰減器，將射頻信號衰減後輸入。 測試時須將儀器靈敏度（或訊號強度）由低逐漸升高；電壓、電流表則由高漸低；振盪器頻率由高漸低；可調衰減器之衰減值由大而小。 量測方法應依前述規定執行，但為避免影響正常節目播送，電臺主管得向審驗人員提出在正常節目播送下執行量測之申請，惟審驗人員得視審驗項目及實際狀況衡量是否予以同意。 | 肆、注意事項 電臺審驗所需儀器設備應事先測試、校正完妥。 抵達發射機房後，應先核對發射機之廠牌、型號、序號及設置地點是否與架設許可證登載相符。 相關審驗用儀器及發射機在審驗前應先熱機(熱機時間依原廠建議)。 為避免雜散電場干擾影響量測精確度，應確認量測儀器外殼之接地處理是否妥善，並以最短之引線與電臺之接地匯流排連接。 電臺審驗時電臺工程人員必須在場，電臺之各種機件於審驗時應由電臺工程人員自行開啟操作，不可由審驗人員代為處理。 發射機射頻輸出點應連接至假負載，必要時得連接至發射天線。 量測儀器在輸入射頻信號前，應先計算衰減值並選用適合之可調衰減器，將射頻信號衰減後輸入。 測試時須將儀器靈敏度（或訊號強度）由低逐漸升高；電壓、電流表則由高漸低；振盪器頻率由高漸低；可調衰減器之衰減值由大而小。 量測方法應依前述規定執行，但為避免影響正常節目播送，電臺主管得向審驗人員提出在正常節目播送下執行量測之申請，惟審驗人員得視審驗項目及實際狀況衡量是否予以同意。 | 酌作文字修正。 |
| 附錄 附表一 無線數位廣播電臺審驗紀表。 附表二 服務/重疊區量測紀錄表 附表三 無線數位廣播電臺54 dB(μV/m)服務區內人口數估算表 參考文件 專業術語縮寫對照表 | 陸、 附錄 |  |

|  |  | 本附表刪除。 要求業者檢驗後填寫本表係增加業者負擔之強制規定，應提升至無線廣播電視電臺設置使用管理辦法規定，爰予刪除。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 本表修訂。 修訂附表序號，並配合審驗規定修正本附表。 |

|  |  | 本表修訂。 修訂附表序號，並配合審驗規定修訂本附表。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 本表新增。 為配合人口資料驗證，訂定本附表。 |
| 參考文件 ETSI EN302 077-1 Technical characteristics and test methods ITU-R BS.1114-3 Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz ITU 2004年頻譜監測手冊 |  | 新增本項附錄以說明本要點之參考文件。 |
|  |  | 新增本附錄以說明本要點所用之各專業術語縮寫。 |