調頻廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

□主機   □備機

一.電臺名稱: 呼號:

電臺地址:

工程主管: 電臺負責人: 電話：

二.發射機廠牌： 型號： 序號:

激勵器廠牌： 型號： 序號：

音頻信號處理器廠牌：　　　　　　　　型號：　　　　　　序號：

三.天線廠牌：　　　　　　　　　　　　　型號：

極化型式： 　　　　      天線組數：　　　　　組（BAYS）天線增益：       dB

天線基座海拔高度：           公尺  鐵塔本體高度：          公尺

天線座標位置：

四.中心頻率:核定           MHz  實測：            MHz(誤差限值≦±2KHz)

五.頻率擺距:正調變      KHz(≦75KHz)  負調變      KHz(≦75KHz)

六.輸出電功率:核定         KW   實測：         　 KW (≦105%核定功率)

七.音頻響應：【下表A為實測值，B為以1kHz為參考基準與其他頻率量測值之差值，同一調變百分率之B值可再加上一常數（-2.1至0.9）修正，修正後須符合限值】

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1K | 2K | 3K | 5K | 7K | 10K | 15K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | 上限 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 |
|  | 下限 | -4 | -3 | -3 | -2.8 | -2.1 | -0.2 | 1.8 | 5.2 | 8 | 10 | 12 |

八.雜音位準:          dB(以1KHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0 dB，至少低60dB)

九.導引副載波頻率:            Hz(在19000Hz±2Hz間)

導引副載波對主載波之調變度：          %(在8%至10%之間)

導引副載波每次與時軸相交時，立體聲副載波是否同時以正波度與時軸相交：□是　□否

十.失真百分率：

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1K | 2K | 3K | 5K | 7K | 10K | 15K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | ≦3.5% | ≦2.5% | ≦3% |

十一.立體聲分離度:(＜-29.7dB)

| 調變信號頻率(Hz) | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左方信號在右頻路內(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右方信號再左頻路內(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二.串音情形(90%調變時):

主頻路信號在副頻路內:          (＜-40dB)

副頻路信號在主頻路內:          (＜-40dB)

十三.立體聲副載波之調變位準是否低於使主載波百分之一調變位準:□是   □否

十四.諧波:(應低於主波60dB以下)

測量地點:

主波：             二次諧波：              三次諧波：

十五.混附發射：

測試方式：□以頻譜分析儀實測　　□檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料

結果是否合「無線廣播電視電臺工程設備技術規範」第十二條第八款之規定：

- 是□否

| 十六.發射機應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ） |
| --- |
| □輸出電功率監視功能 □反射電功率監視表 □備援功能(學校實習電臺得免設) □接地裝置，發射機接地電阻： Ω（＜10Ω） 十七.天線應有構造及裝置：（符合規定者打ˇ） □天線鐵塔油漆鮮明 □裝置夜間警示燈 □安全圍籬及警語 |
| 十八.電臺應有之儀器: （符合規定者打ˇ） |
| □計頻器 □電功率計 □調頻調變監視器 □電場強度計 |
| 十九.主要服務區電場強度：（以標準偶極天線離地三公尺測量） |
|  | 測量地點 | 距發射天線距離（Km） | 電場強度（dBuv/m） |  |

檢驗結果：□合格 □不合格 檢驗日期： 年 月 日

檢驗人員：　　　　　　　　　　　  主管簽章:

# Text boxes

附表六之二

(學校實習電臺為附表四)