委託研究計畫研究主題及其重點

| 計畫名稱 | 有線電視干擾量測 |
| --- | --- |
| 計畫辦理年度 | 102年 |
| 承辦計畫單位 | 資源技術處 |
| 受委託研究機構 | 財團法人電信技術中心 |
| 研究計畫主持人 | 蔡志明 |
| 研究內容摘要 | 一、類比（NTSC）與數位（DVB-C）之有線電視訊號準位差異比較。 類比訊號：NTSC整個6MHz通道頻寬，除了圖像外，尚包含聲音以及色副載波，其中NTSC視訊規格在影像使用AM調變，而在聲音方面係採FM調變。 數位訊號：類比(ATV)影像載波功率與數位(DVB-C)訊號在傳輸通道內，DVB-C 64QAM調變約與類比電視之影像載波約相差12dB以下，256QAM調變約相差6dB以下。 目前相關文獻僅有於通道頻寬為8MHz之條件下，類比(PAL)與數位(DVB-C)訊號之比較；因此，為瞭解有線電視數位與類比訊號，在通道頻寬6MHz條件下，NTSC與DVB-C電波洩漏功率的差異，應進行相關實驗測試。 量測方法： 參考DVB藍皮書A147，分別比較於通道頻寬6MHz之條件下，NTSC與DVB-C的訊號功率準位。 使用儀器：標準訊號源及頻譜分析儀。 量測頻率：CH15、CH16、CH20、行動通訊(703~748MHz、758~803MHz、885~915MHz、930~960MHz) 量測地點：測試實驗室。 二、量測在有線電視纜線剝落或斷線之情況下，類比(NTSC)號與數位(DVB-C)訊號之電波洩漏情形。 在同軸網路下，實驗在有線電視纜線剝落或斷線之各種情況下，電波洩漏情形。 量測方法： 於有線電視纜線剝落或斷線之情況，模擬實務可能發生之狀況(5種以上)。 使用儀器：標準訊號源及頻譜分析儀，依據影像載波或數位調變訊號，確認來自電纜系統電波洩漏之訊號。 量測頻率：54MHz – 1GHz (必測項目：行動通訊(703~748MHz、758~803MHz、885~915MHz、930~960MHz)之頻段) 量測距離：記錄距離有線電視電纜3公尺之電波洩漏。 量測地點：測試實驗室。 三、量測有線電視系統於限用頻道及鄰頻在電纜系統電波洩漏之場強。 配合有線電視業者，量測有線電視電波洩漏之訊號場強(包含限用頻道CH15、CH16、CH20及鄰頻等)，在分配線網路之訂戶分接器、延伸放大器、幹線放大器、光纖轉電纜等設備，電波洩漏之場強。 量測方法： 使用儀器：操作頻譜分析儀，依據影像載波或數位調變訊號，確認來自電纜系統電波洩漏之訊號，並參考環保署「環境中電磁波檢測方法」計算場強功率。 量測頻道：CH15、CH16、CH20及鄰近頻道(CH99、CH17、CH19、CH21)。 量測距離：分別紀錄有線電視電纜系統各設備，3公尺及10公尺之洩漏場強。 量測地點：擇一有線電視系統業者，在分配線網路之訂戶分接器、延伸放大器、幹線放大器、光纖轉電纜等設備，10處以上地點之電波洩漏訊號場強。 四、量測在機場附近，有線電視限用頻道CH15、CH16之電波洩漏訊號場強。 選擇國內機場附近或航道上之制高點，量測有線電視電纜系統電波洩漏之訊號場強。 依據航管無線電設備，與工作項目二「有線電視纜線剝落或斷線之情況下電波洩漏情形」，評估有線電視電波洩漏對航管無線電設備之影響。 量測方法： 使用儀器：操作頻譜分析儀，量測有線電視電纜系統電波洩漏之訊號，並參考環保署「環境中電磁波檢測方法」計算場強功率。 量測頻道：CH15、CH16及鄰近頻道CH99、CH17。 量測地點：選擇國內至少3處機場附近，量測電纜系統電波洩漏之訊號場強。 五、量測有線電視限用頻道CH20在海岸電臺電波洩漏訊號場強： 國際無線電話遇險與安全通信頻道CH16(156.800MHz)同時也是常規無線電話呼叫頻道。除遇險通信外，海岸電臺通常也用此通道呼叫通話，或者在此通道呼叫引語後，指引對方到另一頻道上進行語音交談。另船舶VHF CH70(156.525MHz)之數位選擇呼叫用於發送及接收救難簡訊。 依據海岸電臺無線電設備，與工作項目二「有線電視纜線剝落或斷線之情況下電波洩漏情形」，評估有線電視電波洩漏對海岸電臺無線電設備之影響。 量測方法： 使用儀器：操作頻譜分析儀，量測有線電視電纜系統電波洩漏之訊號，並參考環保署「環境中電磁波檢測方法」計算場強功率。 量測頻道：CH20及鄰近頻道CH19、CH21。 量測地點：選擇國內至少3個港口附近，量測電纜系統電波洩漏之訊號場強，並擇一港口(基隆港)進行實驗評估有線電視電波洩漏對海岸電臺無線電設備之影響。。 六、研究國外有線電視頻道CH15、CH16、CH20等之管制措施，以及國外為確保行動通信品質對數位有線電視訊號傳輸之規範。納入研究之國家應包括但不限於新加坡、美國、英國、荷蘭等四個國家。 七、檢討現有電波洩漏規範，並研擬在不影響飛航安全或海上救難等前提下，限用頻道之簡化申請程序及限用頻道予以開放之措施。 八、研提數位有線電視訊號傳輸與其電波洩漏之規範，以避免行動通信受干擾。 |