附表二 非游離輻射環境建議值

| 頻 段 | 電場強度(V/m) | 磁場強度(A/m) | 磁通量密度 (μT) | 功率密度 Seq (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-150kHz | 87 | 5 | 6.25 | – |
| 0.15-1MHz | 87 | 0.73/f | 0.92/f | – |
| 1-10MHz | 87/f 1/2 | 0.73/f | 0.92/f | – |
| 10-400MHz | 28 | 0.073 | 0.092 | 2 |
| 400-2000MHz | 1.375 f 1/2 | 0.0037 f 1/2 | 0.0046f 1/2 | f/200 |

f :係指頻率，以表中相對應頻段之頻率單位表示。