業餘無線電技術規範部分規定修正規定

3.	本規範用詞定義如下：

3.1	無線電規章：指主管機關參照國際電信聯合會之國際無線電規則所訂定之各類規則、細則、辦法及規範等。

3.2	業餘無線電人員：基於個人興趣，不以營利為目的，愛好無線電技術，經主管機關核准，持有執照以資控制、操作業餘電臺之人員。

3.3	業餘無線電團體：依人民團體法成立，從事業餘無線電活動之團體。

3.4	輻射：以無線電磁波形式向外流動之能量。

3.5	發射：由無線電臺所產生之輻射或其輻射產物。

3.6	必需頻帶寬度：足使資訊傳輸獲得在各類發射所規定條件下之傳輸品質及所需速率之頻帶寬度。

3.7	頻帶外發射（Out-of-band emission）：除混附發射外，因調變過程而產生在必需頻帶外之一個或數個頻率之發射。

3.8	混附發射 （Spurious emission） ： 於發射之必需頻帶寬度外產生之輻射或頻率，其位準可再降低而不致影響所傳送之信息，包括諧波發射、寄生發射、相互調變及頻率轉換所產生者。但頻帶外之發射不包括在內。

3.9	不必要發射（Unwanted emissions）：包含混附發射及頻帶外發射。

3.10	指配頻率：由主管機關所指配供各級業餘電臺依規定使用之業餘無線電頻率。

3.11	特性頻率：某一發射中，易於識別及測量之頻率。例如，載波可設計成特性頻率。

3.12	參考頻率：對指配頻率具有一固定與指定位置之某一頻率。此頻率對指配頻率之位移與特性頻率對發射所佔頻率中心之位移具有相同之絕對值及符號。

3.13	頻率容許差度：指配頻率與發射頻譜中心頻率間，或參考頻率與發射之特性頻率間之最大容許偏差，以百萬分之幾（ppm）或赫（Hz）表示之。

3.14	分配頻段：由主管機關所分配供各級業餘電臺依規定使用之一整段業餘無線電頻率。

3.15	指配頻帶：為在業餘無線電分配頻段內核准予某一電臺發射之頻帶。

3.16	指配頻帶寬度：等於必需頻帶寬度加二倍頻率容許差度之絕對值，簡稱指配頻寬

3.17	佔用頻帶寬度：為包括發射機頻率容許差度及杜卜勒頻率偏移在內之總發射平均輻射功率之 99% 所佔用的頻率帶域寬度， 簡稱佔用頻寬，頻帶兩端外之平均輻射功率須分別等於總發射平均輻射功率之 0.5% ，本規範以總發射平均功率衰減二十六分貝處所測得之頻帶寬度表示之。

3.18	單邊帶發射：僅含單一調幅邊帶之發射。

3.19	減載波單邊帶發射：載波遏制之程度足以使載波信號回復供解調使用之一種調幅單邊帶發射。

3.20	遏制載波單邊帶發射：載波被實質遏制，於解調時不予使用之一種調幅單邊帶發射。

3.21	天線結構：無線電波輻射系統及其支撐結構和附屬物之總稱。

3.22	外接射頻功率放大器：一種可放大射頻功率之裝置，不屬發射機原始設計內之組件，但可與發射機連結使用而加大發射之輸出功率。

3.23	外接射頻功率放大器套件：為一組可由使用者自行依說明書組裝成外接射頻功率放大器之電子零件；即使須另外加裝其他零件者亦屬之。

3.24	發射機：包含任何可能使用之外接射頻功率放大器，具有將電能轉為電磁輻射能之器具。

3.25	峰值波封功率：發射機在正常作業條件下，在其調變波封尖峰上一個射頻週期內，輸出至天線傳輸線上之平均射頻功率。

3.26	發射功率：由業餘無線電臺作業所產生之射頻電功率，其單位以瓦表示，本規範採用下列二種計量方法：

（1）輸出功率：由發射機射頻輸出端測得之峰值波封功率。

（2）有效輻射功率：由發射機輸出傳送到天線之功率及其天線與半波偶極天線相對增益之乘積。

3.27	妨害礙性干擾：無線電通信作業產生之干擾，危及無線電導航或其他無線電安全維護作業，或對合法無線電通信造成明顯減損、阻礙、重複中斷等現象者。

3.28	業餘無線電作業：含業餘無線電研究、業餘衛星及業餘無線電救災等無線電通信作業。

3.29	業餘衛星作業：使用具有業餘作業功能之地球衛星電臺所建立之無線電通信作業。

3.30	廣播：直接或間接中繼供公眾接收之發射作業。

3.31	緊急通信：處於危急狀態下，為保護生命、財產安全而建立之緊急無線電通信作業。

3.32	業餘無線電救災作業：利用業餘電臺在國內或地方發生災難時做為緊急救災通信之業餘無線電作業。

3.33	業餘無線電臺：由建立無線電通信所需設備構成之固定式或行動式業餘無線電作業電臺，簡稱業餘電臺。

3.34	臨時電臺：由主管機關核准設置供短期特定目的業餘無線電作業用之業餘電臺。

3.35	輔助電臺：於業餘無線電臺合作系統內傳送點對點通信之業餘電臺。

3.36	示標電臺：發射或接收做為觀測電波傳播及其他相關實驗活動信號之業餘電臺。

3.37	中繼電臺：自動轉發其他電臺信號之業餘電臺。

3.38	太空電臺：設置於超過地面五十公里之業餘電臺。

3.39	地球電臺：設置於離地面五十公里以內，擬與太空電臺或經由其他一或數具太空上之載具與其他地球電臺通信之業餘電臺。

3.40	遙控電臺：經由控制鏈路間接遙控控制之業餘電臺。

3.41	遙測電臺：利用業餘無線電傳送遠端觀測實驗信號之業餘電臺。

3.42	指揮電臺：傳送無線電信號以資指揮太空電臺之起動、修正或停止作業功能之業餘電臺。

3.43	刪除

3.44	控制員：業餘無線電臺執照內指定之業餘無線電信人員，負責控制電臺信息之傳送，以確保符合無線電規章之規定。

3.45	頻率協調員：由當地或當區合法業餘電臺或中繼電臺控制員共同認可之人員，擔負協調並建議該等電臺所適用之發射及接收之頻路、相關作業及技術參數之任務，以避免或減少干擾。

3.46	控制點：控制員執行控制作業任務之地點。

3.47	即席控制：控制員在電臺內直接調校、控制無線電通信作業，以期符合無線電規章之規定。

3.48	遙控控制：控制員經由控制鏈路間接調校、控制無線電通信作業，以期符合無線電規章之規定。

3.49	自動控制：在無人操作之控制點上，自動控制該電臺完成符合無線電規章規定之傳送所使用之設備及程序。

3.50	第三者通信：業餘電臺之控制員為他人（ 第三者 ）傳送信息予另一控制員之通信。

3.51	國際摩爾斯碼：由國際電報電話諮詢委員會所定義之電碼，簡稱摩氏電碼。

3.52	發射方式：國際無線電規則規定電臺發射之特性須以三至五個英文字母及阿拉伯數字之組合予以標示以資識別，發射標示之前三個字符代表發射之基本特性，第四及第五字符代表發射之附加特性，為簡化業餘無線電之管理，將發射之基本特性分類為以下九種發射方式。

（1）電報（CW）：摩氏電碼電報之發射。發射標示之第一字符為A、C、H或J，第二字符為1，第三字符為A或B者；及J2A或J2B類發射。

（2）數據（Data）：遙測、遙指令及電腦間通信之發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H、J或R，第二字符為1，第三字符為D者；及J2D類發射。僅能以本規範規定之數據碼發射。

（3）影像（Image）：傳真及電視之發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H、J或R，第二字符為1、2或3，第三字符為C或F者；及第一字符為B，第二字符為7、8或9，第三字符為W者。

（4）調變電報（MCW）：音頻調變摩氏電碼電報發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H或R，第二字符為2，第三字符為A或B者。

（5）電話（Phone）：語音及其他聲音之發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H、J或R，第二字符為1、2或3，第三字符為E者；及第一字符為B，第二字符為7、8或9，第三字符為E者。具有執行電臺標識程序或供收發報練習而轉換為聲音之音頻調變電報；及用於選擇性呼叫而注入之音頻、警報或控制調變信號準位之信號，亦可視之為電話。

（6）脈衝（Pulse）：主載波直接以量化型式編碼之信號調變之發射。發射標示之第一字符為K、L、M、P、Q、V或W，第二字符為0、1、2、3、7、8、9或X，第三字符為A、B、C、D、E、F、N、W或X者。

（7）無線打字（RTTY）：窄頻直接打字電報之發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H、J或R，第二字符為1，第三字符為B者；及J2B類發射。僅能以本辦法規定之數據碼發射。

（8）展頻（SS）：運用頻寬擴展調變技術之發射。發射標示之第一字符為A、C、D、F、G、H、J或R，第二字符為X，第三字符為X者。僅能以本辦法所規定之展頻方式發射。

（9）試驗（Test）：不含任何信息之發射。發射標示之第三字符為N者。除本規範許可之脈衝發射外，不含任何信息或調變之脈衝發射不屬試驗發射。信息（Message）：數據通信中所傳送之資料。

3.53	字元編碼 （Character coding）： 將一序列之文數字字元所組成之文字型信息予以數位化傳送時，須先將字元編成一序列之位元碼（如T之7位元ASCII碼為1010100）， 使得文字信息形成一串位元流或基帶信號，稱為字元編碼。

3.54	符號率（Symbol rate）：從原始信息位元流中每次取K位元予以傳送時，由K位元可組合形成M=2K個新數值或符號，所傳送之波形有M種狀態，此種系統稱為M磊系統（M-ary system），其傳送速率稱為符號率。

3.55	X模數Y（X modulo-Y）：為一種數學運算法，其值為X除以Y之餘數。

3.56	模數2加法（modulo-2 addition）：為一種二進位加法。相當於互斥或（XOR） 邏輯運算，其值等於兩數相加後除以二之餘數。

3.57	碼率（code rate）:為資料位元相對於編碼位元之比率。由原始信息中每次取K個資料位元予以編碼傳送時，為核對資料之正確性，編碼器（encoder） 在編碼時加入了N－K個位元做為資料核對位元（parity bits）,使得每次傳送之編碼位元總長度為N個位元，其碼率即等於K／N。

3.58	片率（chip rate）：為虛擬亂數序列碼之時脈速率。每一虛擬亂數碼之基本脈衝寬度稱為一個PN碼符或一個碼片，跳頻系統中一個碼片等於一個最短不中斷之波形，直接序列展頻系統中一個碼片等於一個PN碼的最短符號期間（最小脈衝週期）。

3.59	信號處理增益（Processing Gain）：為資料經展頻信號處理後，展頻頻寬相對於最小資料頻寬之比例。近似於片率相對於資料率之比例。

3.60	低速跳頻（SFH,Slow Frequency Hopping）：每一跳躍（hop） 內有好幾個調變符號（modulation symbol）,在此類跳頻中一個最短不中斷之波形等於其資料符號。

3.61	高速跳頻（FFH,Fast Frequency Hopping）：每一調變符號內有好幾個跳躍（hops），在此類跳頻中一個最短不中斷之波形等於其跳躍（hop）。

6.	三等業餘無線電機，其分配頻段及發射功率規定如下：

（1）50.0兆赫至50.0125兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。

（2）50.11兆赫至50.1225兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。

（3）144.0兆赫至146.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下。

（4）430.0兆赫至432.0兆赫頻段，發射機峰值波封輸出功率25瓦以下 ，依次要使用條件使用。

7.	第4點至第6點各等級業餘無線電分配頻段，發射方式及發射功率等詳參附錄：業餘無線電分配頻段及發射功率表。

11.	電臺傳輸方式規定如下：

11.1	在最高調變頻率上之角調變指數不得超過1。

11.2	非電話發射之調變方式與電話發射相同時，頻寬不得超過電話發射通信品質所需之頻寬。第一字符為B之獨立邊帶發射，或影像及電話混合多工發射之總頻寬不得超過A3E類發射通信品質所需之頻寬。

11.3	僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過300鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。

11.4	僅容許傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過1200鮑。移頻鍵送（FSK）時記號（mark）及間號（space）間之頻移不得超過1千赫。

11.5	可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射，其符號率不得超過19.6千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為20千赫。

11.6	可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字及數據發射，其符號率不得超過56千鮑。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射，其指配頻寬為100千赫。

11.7	可傳送使用本規範第12.1所規定數據碼之無線打字、數據或多工發射。亦可依本規範第12.2之規定傳送其他數據碼之無線打字、數據或多工發射。

11.8	無線打字或數據發射之第一字符為A、B、C、D、E、F、G、H、J或R；第二字符為1、2、7或9；第三字符為D或W者，亦可傳送。

11.9	F8E類發射亦可傳送。

11.10	二等業餘無線電人員僅能傳送國際摩爾斯碼電報或J3E及R3E類電話。

21.	適用範圍含固定式業餘無線電臺及行動式業餘無線電臺。

22.	固定式業餘無線電臺審驗項目及標準（詳如附件3-1固定式業餘無線電臺審驗紀錄表）：

22.1	來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。

22.2	發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第6點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍，但三等業餘無線電機發射頻率應介於50兆赫至440兆赫頻段之間。

22.3	發射功率：發射功率不得超過第4點至第6點之規定。

22.4	混附發射：混附發射之平均功率不得超過第18點之規定。

23.	行動式業餘無線電臺之審驗項目及標準（詳如附件3-2行動式業餘無線電臺審驗紀錄表）：

23.1	業餘無線電管理辦法第17條第2項規定所需檢附之資料。

23.2	來源證明：國內生產廠商或銷售商號之統一發票或電信管制射頻器材進口許可證或海關完稅證明。

23.3	發射頻段：發射頻段之起迄頻率範圍不得超過第4點至第6點之規定或國際業餘無線電聯盟（International Amateur Radio Union,IARU）所規劃於REGION 3之業餘無線電頻段範圍，但三等業餘無線電機發射頻率應介於50兆赫至440兆赫頻段之間。

23.4	發射功率：發射功率不得超過第4點至第6點之規定。

24.	固定式業餘業餘電臺之審驗應至設臺處所，即電臺設置申請書上所填之地址為之。

行動式業餘無線電臺之審驗，由申請者或其代理人將業餘無線電機送本會各區監理處辦理。

26.	業餘無線電申辦及審驗作業流程圖詳如附件3及附件4。

附錄：業餘無線電分配頻段及發射功率表

| 業餘別 | 分配頻段 | 發射方式 | 傳輸規範 （第11. xx） | 電臺等級 及發射功率（註1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業餘 | 1.8 | MHz | ~ | 1.9 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 4. 無線打字 5. 數據 | 1, 2 1, 2 1, 2 3 3 | 一等、二等 （註2） |
| 業餘 | 3.5 | MHz | ~ | 3.5125 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 3.55 | MHz | ~ | 3.5625 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 7.0 | MHz | ~ | 7.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 7.025 | MHz | ~ | 7.1 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 7.075 | MHz | ~ | 7.1 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 10.13 | MHz | ~ | 10.15 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 14.0 | MHz | ~ | 14.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等 |
| 業餘 | 14.025 | MHz | ~ | 14.15 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 14.15 | MHz | ~ | 14.225 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 14.225 | MHz | ~ | 14.35 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 18.068 | MHz | ~ | 18.110 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 18.11 | MHz | ~ | 18.168 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.0 | MHz | ~ | 21.025 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.025 | MHz | ~ | 21.20 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 （註3） |
| 業餘 | 21.20 | MHz | ~ | 21.30 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 21.30 | MHz | ~ | 21.45 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 24.89 | MHz | ~ | 24.93 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 3 3 3 | 一等、二等 |
| 業餘 | 24.93 | MHz | ~ | 24.99 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.1 | MHz | ~ | 28.3 | MHz | 1. 電報 2. 無線打字 3. 數據 | 4 4 4 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.3 | MHz | ~ | 28.5 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2, 10 1, 2, 10 1, 2, 10 | 一等、二等 |
| 業餘 | 28.5 | MHz | ~ | 29.0 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 1, 2 1, 2 1, 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 29.0 | MHz | ~ | 29.7 | MHz | 1. 電報 2. 電話 3. 影像 | 2 2 2 | 一等、二等 |
| 業餘 | 50.0 | MHz | ~ | 50.0125 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 | 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 | 一等、二等、三等 |
| 業餘 | 50.11 | MHz | ~ | 50.1225 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 | 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 | 一等、二等、三等 |
| 業餘 | 144.0 | MHz | ~ | 146.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 測試 | 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 2, 5, 8 | 一等、二等、三等 |
| 業餘（次） | 430.0 | MHz | ~ | 432.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 | 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 | 一等、二等、三等 （註4） |
| 業餘（次） | 1260.0 | MHz | ~ | 1265.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註4） |
| 業餘（次） | 2440.0 | MHz | ~ | 2450.0 | MHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註5） |
| 業餘 | 47.0 | GHz | ~ | 47.2 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘 | 75.5 | GHz | ~ | 76.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘衛星 | 142.0 | GHz | ~ | 144.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |
| 業餘衛星 | 248.0 | GHz | ~ | 250.0 | GHz | 1. 電報 2. 調變電報 3. 電話 4. 影像 5. 無線打字 6. 數據 7. 展頻 8. 測試 9. 脈衝 | 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 | 一等、二等 （註6） |

註1：	除特別註明者外，50.1225兆赫以下頻段：一等業餘無線電機發射功率限PEP 1500 W以下、二等業餘無線電機發射功率限PEP 600 W以下；50.1225兆赫以上頻段：一等及二等業餘無線電機發射功率皆限PEP 200 W以下，另50.0兆赫以上頻段三等業餘無線電機發射功率限PEP 25 W以下，PEP表示發射機輸出之峰值波封功率。

註2：	羅蘭系統在1850千赫作業者，其佔用頻帶為1825至1875千赫。業餘電台於1800至1900千赫頻帶應在不致干擾羅蘭系統之條件下作業。

註3：	各等業餘無線電機發射功率皆限PEP 200 W以下。

註4：	430 MHz頻段及1260 MHz頻段皆分配無線電定位為主要業務，業餘無線電為次要業務，業餘無線電臺在市區或機場及重要軍事基地之五公里範圍內之發射功率，不得超過PEP 50 W。

註5：	2440 MHz頻段分配工業、科學及醫療無線電（ISM）為主要業務，業餘無線電為次要業務，業餘無線電臺應忍受工業、科學及醫療無線電（ISM）之干擾。

註6：	業餘衛星通信時，其上鏈之有效輻射功率不得超過所提通信衛星規定之上鏈功率。

附件1            固定式業餘無線電臺審驗紀錄表

所屬者：

| 審驗項目及方法 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一般性項目 | 1、電臺地址與電臺架設許可證是否相符。 | □是 □否 | 架設許可證號碼 |
|  | 2、機件廠牌、型號、型式是否和架設許可證相符。 | □是 □否 | 機件序號 |
|  | 3、機件型式認證證明或相關證明及來源證明是否符合規定。 | □是 □否 |  |
| 技 術性項目 | 發射頻段 | 發射頻段測試結果 | 發射功率測試結果 | 混附發射測試結果 |
| 備註 | 發射頻率測量方式 | 發射功率測量方式 | 混附發射測量方式 |
| 審驗意見 | 申請人簽章 |

判定：□合格    □不合格

審驗單位：    區監理處  審驗日期：  年  月  日

審驗人員：                    審驗單位主管：

附件2         行動式業餘無線電臺執照申請書

| 設立目的 |  |
| --- | --- |
| 申 請 者 | 姓 名 |  |
|  | 身分證字號 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 電 話 |  |
| 行動式業 餘 無 線 電 機 | 廠 牌 |  |
|  | 型 號 |  |
|  | 型式認證號碼 | 若無則需依業餘無線電管理辦法第17條規定檢附相關資料備查 |
|  | 機件序號 |  |
|  | 輸出功率 | 認證值： 瓦 |
|  | 發射頻率 | 認證值： 兆赫 |
|  | 販售廠商 |  | 統一發票號碼： |
| （以下申請者免填） 電臺器材來源證明資料： □ 發票影本 □ 其他 射頻性能： 輸出功率 瓦 發射頻率 兆赫 審驗結果：□ 合格 （電臺呼號： ） （執照字號：業行字第 號 ） □ 不合格（ ） 審驗單位： 區監理處 審驗日期： 年 月 日 審驗人員： 審驗單位主管： |

申請者：               （簽章）

申請日期：中華民國   年  月  日

附件4

行動式業餘無線電臺申辦及審驗作業流程圖

# Text boxes

1.填具業餘無線電臺設置申請書1份

2.有效之業餘無線電人員執照影本及產品型錄

3.使用手冊或說明書(正、影本各1份)技術規格資料(應包含頻率、輸出功率等技術資料)正、影本各1份及器材來源證明文件。但以型式認證合格之業餘電機申請架設者，檢附該電機型式認證證明文件或文件影本。

申  請  者

繳費領證(證照費新臺幣500元)並架設電臺

架設證有效期限內完成架設

准予展延6個月

期滿前1個月內

申請展延(以1次為限)

繳費(審驗費新臺幣500元)申請審驗

派員審驗

審查合格

核發架設許可證

並通知繳費領證

改善後申請複驗

審驗合格

製發執照並通知繳費

繳費領照

並繳回架設許可證

核發執照

固定式業餘無線電臺申辦及審驗作業流程圖

國家通訊傳播委員會

各區監理處

附件3

合格

不合格

1.填具行動式業餘無線電臺執照申請書1份。

2.有效之業餘無線電人員執照影本。

3.業餘無線電機型式認證證明或相關文件。

4.上述電機之來源證明(統一發票或進口許可證(”國產機免”)。

5.繳交審驗費-新臺幣100元整。

合格

不合格

核發執照

(執照費500元)

審驗

改善後申請複驗

收件

國家通訊傳播委員會

各區監理處

申  請  者