超高速數位用戶迴路（VDSL）終端設備及
分歧器（POTS Splitter）技術規範

國家通訊傳播委員會

目	錄

1.	適用範圍	3

2.	內容及參考	3

3.	縮寫字	3

4.	VDSL系統架構	3

5.	檢驗項目及合格標準	4

5.1	POTS Splitter檢驗明細表	4

5.2	VTU-R檢驗明細表	5

5.3	VTU-R內含POTS Splitter適用5.1及5.2節檢驗項次。	9

6.	POTS Splitter通信介面測試	10

6.1	直流迴路電阻（DC Loop Resistance）	10

6.2	直流絕緣電阻（DC Insulation Resistance）	11

6.3	語音頻帶插入損失（Insertion Loss in the Voice Band）	12

6.4	頻帶衰減 (Attenuation)	13

6.5	語音頻帶衰減失真（Attenuation Distortion in the Voice Band）	14

6.6	語音頻帶延遲失真（Delay Distortion in the Voice band）	15

6.7	語音頻帶回流損失（Return Loss in the Voice band）	16

6.8	語音頻帶縱向平衡（Longitudinal Balance Testing in the Voice band）	17

6.9	負載電容量(Transparent Capacitor)	17

6.10	雷擊試驗 (Surge Testing)	18

7.	VTU-R通信介面測試	20

7.1	發送信號頻帶功率頻譜密度響應（Transmitter Pass Band PSD Response Testing）	20

7.2	發送信號總功率限制（Total Signal Power Limitation）	20

7.3	縱向平衡度（Longitudinal Balance）	21

7.4	雷擊試驗 (Surge Testing)	22

# 適用範圍

本規範適用於用戶端之超高速數位用戶迴路終端設備（VTU-R）及分歧器（POTS Splitter）。

# 內容及參考

## 本規範係參考國際電信聯盟ITU-T Rec. G.993.1、G.993.2等有關VTU-R及分歧器通信介面測試方法及相關標準訂定。

## 為考量我國超高速數位用戶迴路終端設備及分歧器通信介面技術規格與國際標準之一致性，本規範所定之測試項目、合格標準及測試方法，本會將遵循技術標準最新版本之相關規定。

# 縮寫字

| VDSL | 超高速數位用戶迴路 | Very high speed Digital Subscriber Line |
| --- | --- | --- |
| VTU-O | 機房端VDSL設備 | VDSL Transceiver Unit - central office |
| VTU-R | 用戶端VDSL終端設備 | VDSL Transceiver Unit - remote terminal |
| ERL | 回音回流損失 | Echo Return Loss |
| PSD | 功率頻譜密度 | Power Spectrum Density (dBm/Hz) |
| POTS | 傳統電話服務 | Plain Old Telephone Service |
| SRL | 鳴音回流損失 | Singing Return Loss |
| AWG | 美國線徑規格 | American Wire Gauge |

# VDSL系統架構

超高速數位用戶迴路（VDSL）寬頻接取網路服務之提供，機房端係利用VTU-O透過寬頻網路與ISP互連，用戶端則為VDSL設備，在原有市話線路上同時提供高速數據服務。其網路架構圖如下所示：

# 檢驗項目及合格標準

## POTS Splitter檢驗明細表

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流迴路電阻 | 位於POTS介面上，從Tip至Ring的直流電阻值，必須小於等於25(。 |  |  |
| 2 | 直流絕緣電阻 | 將相對應的U-R介面，位於POTS介面從(1)Tip至Ground(2)Ring至Ground或是(3)Tip至Ring的直流絕緣電阻值皆須大於5M(。 |  |  |
| 3 | 語音頻帶插入損失 | 1004Hz語音頻帶小於1.0dB，(實際電纜或模擬測試迴路指0，0.5kft，2.0kft，5.0 kft pairs of 26 AWG cable) |  |  |
| 4 | VDSL頻帶衰減 | 32kHz~300kHz：大於65dB 300kHz~12MHz：大於55dB |  |  |
| 5 | 語音頻帶衰減失真 | 語音頻帶衰減失真的容許範圍如表一 |  |  |
| 6 | 語音頻帶延遲失真 | 語音頻帶延遲失真的容許範圍如表二 |  |  |
| 7 | 語音頻帶回流損失 | 語音頻帶回流損失的容許範圍如表三 |  |  |
| 8 | 語音頻帶縱向平衡 | 縱向平衡度在0.2~1kHz測試頻段不得小於58dB，並逐步測試至3kHz時仍能達53dB以上的縱向平衡度。 |  |  |
| 9 | 語音頻帶負載電容量 | 用戶端分歧器未接VTU-R，其輸入電容值應在20n~115nF間。 內建式分歧器之VTU-R，POTS介面之輸入電容值應在40n~150nF間。 用戶分歧器的迴路線埠Tip或Ring任一線路，對Ground的雜散電容值應小於1.0nF。 |  |  |
| 10 | 雷擊試驗 | 用戶端分歧器U-R介面須經Type A及Type B雷擊波之試驗： 經Type A雷擊波試驗後：不得造成設備的短路狀態且在直流100V偏壓下絕緣電阻須大於5MΩ。 經Type B雷擊波試驗後：須可正常工作。 |  |  |

| 說明 | 0.2 – 3.4kHz | 3.4 – 4kHz |
| --- | --- | --- |
| 模擬測試迴路 或實際電纜 | ZTc=900( | ZTr=600( | +1.5 dB | -1.5 dB | +2.0 dB | -2.0 dB |

表一	語音頻帶衰減失真的容許範圍

| 說明 | 0.2 - 4 kHz | 0.6 - 3.2 kHz |
| --- | --- | --- |
| 模擬測試迴路或實際電纜 | ZTc=900( | ZTr=600( | < 250 (s | < 200 (s |

表二	語音頻帶延遲失真的容許範圍

| Zref | Zterm | ERL | SRL-L | SRL-H | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNL-r | 900(+2.16(F | > 6 dB | > 5 dB | > 3 dB |  |
| ZNL-r | 900(+2.16(F | N/A | N/A | > 2 dB | 個別頻率 |

表三  語音頻帶回流損失的容許範圍

## VTU-R檢驗明細表

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發送信號頻帶功率頻譜密度響應 | G.993.1 VTU-R的發送功率頻譜密度響應限制 (transmitter PSD mask)如表四。 G.993.2跨接傳統電話服務模式VTU-R發送功率頻譜密度響應限制 (Over POTS Mode VTU-R transmitter PSD mask)如表五。 G.993.2全數位模式VTU-R 發送功率頻譜密度響應限制 (All Digital Mode VTU-R transmitter PSD mask)如表六。 |  |  |
| 2 | 發送信號總功率限制 | Total Signal Power應小於或等於+14.5dBm。 |  |  |
| 3 | 縱向平衡度 Longitudinal Balance | 頻率範圍在200Hz ~ 12MHz G.993.1 VTU-R應大於或等於35 dB。 G.993.2 VTU-R應大於或等於38 dB。 |  |  |
| 4 | 雷擊試驗 | 用戶端分歧器U-R經Type A雷擊波試驗後：不得造成設備的短路狀態且在直流100V偏壓下絕緣電阻須大於5MΩ。 用戶端分歧器U-R經Type B雷擊波試驗後：必須可正常工作。 交流電源線經雷擊試驗後可正常工作。 |  |  |
| 5 | 電氣安全 | 符合CNS 14336標準 |  |  |
| 6 | 電磁相容 | 符合CNS 13438標準 |  |  |

| Frequency (kHz) | PSD(dBm/Hz) |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 |
| 0-4 | -101 |
| 25 | -38 |
| 138 | -38 |
| 307 | -90 |
| 482 | -100 |
| 3575 | -105 |
| 3750 | -80 |
| 3751 | -60 | -53 |
| 5199 | -60 | -53 |
| 5200 | -80 |
| 5375 | -107 |
| 8325 | -107 |
| 8500 | -80 |
| 8501 | -60 | -54 |
| 11999 | -60 | -54 |
| 12000 | -80 |
| 12175 | -107 |
| 30000 | -110 |

表四 G.993.1 VTU-R的發送功率頻譜密度響應限制

(3) Profile 30a的功率頻譜密度遮罩

| 頻率(kHz) | Profiles 8a, 8b, 8c, 8d的功率頻譜密度準位限制(dBm/Hz) | Profiles 12a, 12b, 17a的功率頻譜密度準位(dBm/Hz) 限制 | Profile 30a的功率頻譜密度準位(dBm/Hz) 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −97.5 | −97.5 | −97.5 |
| 4 | −97.5 | −97.5 | −97.5 |
| 4 | −92.5 | −92.5 | −92.5 |
| 25.875 | PSD1 | PSD1 | PSD1 |
| F0H | PSD1 | PSD1 | PSD1 |
| F_int | PSD_int | PSD_int | PSD_int |
| 686 | −100 | −100 | −100 |
| 1104 | −100 | −100 | −100 |
| 3750−175 | −100 | −100 | −100 |
| 3750 | −80 | −80 | −80 |
| 3750 | −53+3.5 | −53+3.5 | −53+3.5 |
| 5200 | −53+3.5 | −53+3.5 | −53+3.5 |
| 5200 | −80 | −80 | −80 |
| 5200+175 | −100 | −100 | −100 |
| 8500−175 | −100 | −100 | −100 |
| 8500 | −100 | −80 | −80 |
| 8500 | −100 | −54+3.5 | −54+3.5 |
| 12000 | −100 | −54+3.5 | −54+3.5 |
| 12000 | −100 | −80 | −80 |
| 12000+175 | −100 | −100 | −100 |
| 23000−175 | −100 | −100 | −100 |
| 23000 | −100 | −100 | −80 |
| 23000 | −100 | −100 | −60+3.5 |
| 30000 | −100 | −100 | −60+3.5 |
| 30000 | −110 | −110 | −80 |
| 30175 | −110 | −110 | −110 |
| ≥30175 | −110 | −110 | −110 |

| 遮罩序號 | 標示代號 | PSD1 (dBm/Hz) | f0H (kHz) | f_int (kHz) | PSD_int (dBm/Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EU-32 | −34.5 | 138.00 | 242.92 | −93.2 |
| 2 | EU-36 | −35.0 | 155.25 | 274.00 | −94.0 |
| 3 | EU-40 | −35.5 | 172.50 | 305.16 | −94.7 |
| 4 | EU-44 | −35.9 | 189.75 | 336.40 | −95.4 |
| 5 | EU-48 | −36.3 | 207.00 | 367.69 | −95.9 |
| 6 | EU-52 | −36.6 | 224.25 | 399.04 | −96.5 |
| 7 | EU-56 | −36.9 | 241.50 | 430.45 | −97.0 |
| 8 | EU-60 | −37.2 | 258.75 | 461.90 | −97.4 |
| 9 | EU-64 | −37.5 | 276.00 | 493.41 | −97.9 |

表五G.993.2跨接傳統電話服務模式VTU-R發送功率頻譜密度響應限制

(3) Profile 30a的功率頻譜密度遮罩

| 頻率(kHz) | Profiles 8a, 8b, 8c, 8d的功率頻譜密度準位限制(dBm/Hz) | Profiles 12a, 12b, 17a的功率頻譜密度準位(dBm/Hz) 限制 | Profile 30a的功率頻譜密度準位(dBm/Hz) 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −46.5 | −46.5 | −46.5 |
| 1.5 | −46.5 | −46.5 | −46.5 |
| 3 | PSD1 | PSD1 | PSD1 |
| f0H | PSD1 | PSD1 | PSD1 |
| fint | PSDint | PSDint | PSDint |
| 686 | −100 | −100 | −100 |
| 1104 | −100 | −100 | −100 |
| 3750−175 | −100 | −100 | −100 |
| 3750 | −80 | −80 | −80 |
| 3750 | −53+3.5 | −53+3.5 | −53+3.5 |
| 5200 | −53+3.5 | −53+3.5 | −53+3.5 |
| 5200 | −80 | −80 | −80 |
| 5200+175 | −100 | −100 | −100 |
| 8500−175 | −100 | −100 | −100 |
| 8500 | −100 | −80 | −80 |
| 8500 | −100 | −54+3.5 | −54+3.5 |
| 12000 | −100 | −54+3.5 | −54+3.5 |
| 12000 | −100 | −80 | −80 |
| 12000+175 | −100 | −100 | −100 |
| 23000−175 | −100 | −100 | −100 |
| 23000 | −100 | −100 | −80 |
| 23000 | −100 | −100 | −60+3.5 |
| 30000 | −100 | −100 | −60+3.5 |
| 30000 | −110 | −110 | −80 |
| 30175 | −110 | −110 | −110 |
| ≥30175 | −110 | −110 | −110 |

| 遮罩序號 | 標示代號 | PSD1 (dBm/Hz) | f0H (kHz) | f_int (kHz) | PSD_int (dBm/Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADLU-32 | −34.5 | 138.00 | 242.92 | −93.2 |
| 2 | ADLU-36 | −35.0 | 155.25 | 274.00 | −94.0 |
| 3 | ADLU-40 | −35.5 | 172.50 | 305.16 | −94.7 |
| 4 | ADLU-44 | −35.9 | 189.75 | 336.40 | −95.4 |
| 5 | ADLU-48 | −36.3 | 207.00 | 367.69 | −95.9 |
| 6 | ADLU-52 | −36.6 | 224.25 | 399.04 | −96.5 |
| 7 | ADLU-56 | −36.9 | 241.50 | 430.45 | −97.0 |
| 8 | ADLU-60 | −37.2 | 258.75 | 461.90 | −97.4 |
| 9 | ADLU-64 | −37.5 | 276.00 | 493.41 | −97.9 |

表六 G.993.2全數位模式VTU-R 發送功率頻譜密度響應限制

## VTU-R內含POTS Splitter適用5.1及5.2節檢驗項次。

# POTS Splitter通信介面測試

## 直流迴路電阻（DC Loop Resistance）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器，直流迴路電阻應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖一  POTS介面上TIP至RING的直流電阻測試

### 測試步驟：

- 將直流迴路電阻測試器與用戶端分歧器連接如圖一。

- U-R介面短路，將直流迴路電阻測試器輸出之迴路電流調整至10mA。

- 使用電錶量測用戶端分歧器之TIP與RING直流電壓值。

- 將量得之電壓值除以迴路電流值計算於電話線迴路偏壓(-48VDC)下之直流電阻值，並記錄結果。

- 重複上述的測試步驟，將迴路電流從分別調整為20mA、60 mA與100mA。

- 計算用戶端分歧器TIP與RING之直流迴路電阻值。

## 直流絕緣電阻（DC Insulation Resistance）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器，其直流絕緣電阻應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖二 位於POTS介面上，TIP或RING至GROUND，或TIP至RING之直流絕緣電阻測試

### 測試步驟：

- 將直流絕緣電阻測試器與用戶端分歧器連接如圖二。

- 將U-R介面開路，調整直流絕緣電阻測試器輸出電壓為DC100V。

- 使用直流絕緣電阻測試器量測在POTS介面上，RING與GROUND間之直流絕緣電阻值，並記錄結果。

- 使用直流絕緣電阻測試器量測在POTS介面上，TIP與GROUND間之直流絕緣電阻值，並記錄結果。

- 使用直流絕緣電阻測試器量測在POTS介面上，RING與TIP間之直流絕緣電阻值，並記錄結果。

## 語音頻帶插入損失（Insertion Loss in the Voice Band）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器與模擬測試迴路或實際電纜聯結時，在語音頻帶（1004Hz）的插入損失應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖三 語音頻帶插入損失測試接線圖

備註----ZHP-r：用戶端高通阻抗，零件規格詳如圖三所示。

實際電纜或模擬測試迴路：指0，0.5kft，2.0kft，5.0 kft pairs of 26 AWG。

### 測試步驟：

- 將插入損失測試器、高通阻抗(ZHP-r)電路、用戶端分歧器及實際電纜或模擬測試迴路連接如圖三。

- 選用26AWG 0ft Cable實際電纜或模擬測試迴路，量測系統尚未連接分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路前，在1004Hz測試信號下之插入損失，並記錄結果。

- 將用戶端分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路插入系統接線中，量測在1004Hz測試信號下之插入損失，並記錄結果。

- 分別選用26AWG 0.5ft，2kft及5kft實際電纜或模擬測試迴路，重複上述測試步驟，並記錄結果。

- 計算介接用戶端分歧器後產生之插入損失，並記錄結果。

## 頻帶衰減 (Attenuation)

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器，在頻帶30kHz-1104kHz和1.104MHz - 12MHz之信號衰減應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖四 30kHz-1104kHz頻帶信號衰減測試接線圖

圖五1.104MHz - 12MHz頻帶信號衰減測試接線圖

### 測試步驟：

- 將30kHz-1104kHz頻帶信號產生器、Vm選頻位準測試器、高通阻抗(ZHP-r)電路、用戶端分歧器連接如圖四。

- 量測30kHz-1104kHz頻帶衰減，並記錄結果。

- 將用戶端分歧器設置完成如圖五所示，並將迴路電流調整至50mA。

- 量測1.104MHz - 12MHz頻帶衰減，並記錄結果。

## 語音頻帶衰減失真（Attenuation Distortion in the Voice Band）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器與模擬測試迴路聯結時，其語音頻帶衰減失真應符合表一之容許範圍。

### 接線方式：

圖六 語音頻帶衰減失真測試接線圖

### 測試步驟：

- 將語音頻帶衰減失真測試器、測試信號產生器、高通阻抗(ZHP-r)電路、用戶端分歧器及實際電纜或模擬測試迴路連接如圖六。

- 選用26AWG 0ft Cable實際電纜或模擬測試迴路，量測系統尚未連接分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路前，在200Hz至3400Hz測試信號下之插入損失，並記錄結果。

- 將分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路插入系統接線中，量測在200Hz至3400Hz測試信號下之衰減失真，並列印記錄結果。

- 量測系統連接分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路，在1004Hz測試信號下之衰減失真，並和上述衰減失真之測試結果作比較並記錄。

- 重複上述測試程序，量測3400Hz至4000Hz測試信號下之衰減失真，並和在1004Hz測試信號下之衰減失真，作比較並記錄。

- 分別選用26AWG 0.5kft，2.0kft，5kft模擬測試迴路或實際電纜，重複上述測試步驟，並記錄結果。

## 語音頻帶延遲失真（Delay Distortion in the Voice band）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器與模擬測試迴路聯結時，其語音頻帶延遲失真應符合表二之容許範圍。

### 接線方式：

圖七 語音頻帶延遲失真測試接線圖

### 測試步驟：

- 將信號延遲測試器、測試信號產生器、高通阻抗(ZHP-r)電路、用戶端分歧器及模擬測試迴路連接如圖七。

- 選用26AWG 0ft Cable模擬測試迴路或實際電纜，量測系統尚未連接分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路前，在600Hz至3200Hz測試信號下之信號延遲，並記錄結果。

- 將分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路插入系統接線中，量測在600Hz至3200Hz測試信號下之信號延遲， 並和上述信號延遲之測試結果作比較並記錄。

- 選用26AWG 0ft Cable模擬測試迴路或實際電纜，量測系統尚未連接分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路前，在200Hz至4000Hz測試信號下之信號延遲，並記錄結果。

- 將分歧器與高通阻抗(ZHP-r)電路插入系統接線中，量測在200Hz至4000Hz測試信號下之信號延遲， 並和上述信號延遲之測試結果作比較並記錄。

- 分別選用26AWG 0.5ft，2kft及5kft模擬測試迴路或實際電纜，重複上述測試步驟，並記錄結果。

## 語音頻帶回流損失（Return Loss in the Voice band）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器與模擬測試迴路聯結時，其語音頻帶回流損失應符合表三之容許範圍。

### 接線方式：

圖八 回流損失測試接線圖

備註1：回流損失參考終端阻抗ZNL-r相當於從用戶端看出去的無負載迴路模型，是由348Ω電阻串聯100nF電容的組合，再並聯1330Ω電阻而成。

備註2：高通阻抗ZHP-r相當於從電話迴路，透過用戶端分歧器所看到的VTU-R電路阻抗，詳細規格如圖四所示。

備註3：實際電纜：1kft pairs of 26AWG Cable。

### 測試步驟：

- 將回流損失測試器、高通阻抗(ZHP-r)電路、用戶端分歧器、用戶端回流損失參考終端阻抗(ZNL-r)、機房端電話交換機等效阻抗及實際電纜一綑連接如圖八。

- 量測回流損失，並記錄結果。

- 選用2200Hz至3400Hz之個別頻率，重複上述測試步驟， 並記錄結果。

## 語音頻帶縱向平衡（Longitudinal Balance Testing in the Voice band）

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器，在語音頻帶的縱向平衡應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖九 縱向平衡測試接線圖

註：輔助測試電路的縱向平衡度必須>77dB，測試信號峰對鋒值電壓不得高於3V，且測試時須加入25mA的迴路偏壓電流。

### 測試步驟：

- 將語音頻帶縱向平衡測試器、縱向平衡測試負載，用戶端分歧器連接成如圖九所示架構，並將迴路電流調整至25mA。

- 量測語音頻帶縱向平衡度，並記錄結果。

## 負載電容量(Transparent Capacitor)

### 目的：確認用戶端的超高速數位用戶迴路分歧器，在通用的金屬線測試系統可以執行例行性測試，且能維持電話網路維護測試的精確度及獨立性，其負載電容量應符合5.1 POTS Splitter檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖十 用戶迴路負載電容測試接線圖

### 測試步驟：

- 將用戶端分歧器設置完成如圖十所示。

- 量測用戶端分歧器在POTS介面，在20~30Hz頻帶之輸入電容值並記錄結果。

- 量測用戶端分歧器TIP或RING任一條線路，對接地線的雜散電容值並記錄結果。

## 雷擊試驗 (Surge Testing)

### 目的：確認用戶端分歧器U-R介面兩端經雷擊試驗後可正常工作。

### 接線方式：

圖十一 雷擊試驗接線圖

### 測試步驟：

- 將用戶端分歧器設置完成如圖十一所示。

- 雷擊波形：

Type A:

開路電壓:前段時間( Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧560us及具備峰值電壓800V以上的峰值電壓。

短路電流:前段時間( Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧560us及具備100A以上的峰值電流能量。

Type B:

開路電壓:前段時間( Tf )為9us(30%、衝擊時間(Td)為720us(20%及具備峰值電壓1000V以上的峰值電壓。

短路電流: 前段時間( Tf )為5us(30%、衝擊時間(Td)為320us(20%及具備25A以上的峰值電流能量。

- SW OFF，將上述雷擊波形加於用戶端分歧器U-R介面兩端，且正向、反向雷擊各測試一次。

- SW ON，將上述雷擊波形加於用戶端分歧器U-R介面兩端，且正向、反向雷擊各測試一次。

- 檢查用戶端分歧器是否符合雷擊試驗之合格標準。

備註1：雷擊電壓波型如下圖所示

前段時間( Tf )=1.67 × T (自頂點電壓30%上升至90%之時間)。

衝擊時間( Td )：自虛擬原點至衰減到頂點電壓50%之時間。

備註2：雷擊電流波形如下圖所示

前段時間(Tf )=1.25 × T (自頂點電流10%上升至90%之時間)。

衝擊時間(Td )：自虛擬原點至衰減到頂點電流50%之時間。

### 備註3：各雷擊測試時間間隔60秒。

# VTU-R通信介面測試

## 發送信號頻帶功率頻譜密度響應（Transmitter Pass Band PSD Response Testing）

### 目的：確認VTU-R各頻帶最大發送信號頻帶功率頻譜密度應符合5.2 VTU-R檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖十二 VTU-R發送信號功率頻譜密度測試架構圖

### 測試步驟：

- 連接測試迴路如圖十二。

- 接通電源使待測VTU-R處於最大傳輸穩定狀態。

- 以差動高阻平衡探針及頻譜分析儀量測VTU-R發送信號功率頻譜密度，記錄發送信號功率頻譜密度，並將結果列印或儲存之。

## 發送信號總功率限制（Total Signal Power Limitation）

### 目的：確認VTU-R最大發送信號總功率限制應符合5.2 VTU-R檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖十三 VTU-R發送信號總功率測試架構圖

### 測試步驟：

- 連接測試迴路如圖十三。

- 接通電源使待測VTU-R處於最大傳輸穩定狀態。

- 以電壓表量測送信訊號之Vrms值，並記錄之。

- 計算總功率Total Signal Power = 20 log (Vrms/316mV)，並記錄之。

## 縱向平衡度（Longitudinal Balance）

### 目的：確認VTU-R的縱向平衡度應符合5.2 VTU-R檢驗明細表之合格標準。

### 接線方式：

圖十四  縱向平衡度測試架構圖

### 測試步驟：

- 連接測試迴路如圖十四。

- 操作縱向平衡測試器，執行校正程序。

- 操作縱向平衡測試器，進行縱向平衡度之測試。

- 計算縱向平衡度= 20log |EL/Em| dB，記錄及儲存量測結果。

## 雷擊試驗 (Surge Testing)

### 目的：確認VTU-R之U-R介面兩端以及交流電源線經雷擊試驗後可正常工作。

### 接線方式：

圖十六 U-R介面雷擊試驗接線圖

圖十七 交流電源線雷擊測試架構圖

### 測試步驟：

a. 電話線間橫向雷擊測試步驟：

- 將用戶端VTU-R設置完成如圖十六所示。

- 雷擊波形：

Type A:

開路電壓:前段時間(Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧560us及具備峰值電壓800V以上的峰值電壓。

短路電流:前段時間(Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧560us及具備100A以上的峰值電流能量。

Type B:

開路電壓:前段時間(Tf) 為9us(30%、衝擊時間(Td)為720us(20%及具備峰值電壓1000V以上的峰值電壓。

短路電流: 前段時間(Tf ) 為5us(30%、衝擊時間(Td)為320us(20%及具備25A以上的峰值電流能量。

- 將上述雷擊波形加於VTU-R介面Tip、Ring兩端間，且正向、反向雷擊各測試一次。

- 檢查用戶端VTU-R設備是否符合雷擊試驗之合格標準。

b. 縱向雷擊測試步驟：

- 將用戶端VTU-R設置完成如圖十六所示。

- 雷擊波形：

Type A:

開路電壓:前段時間(Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧160us及具備峰值電壓1500V以上的峰值電壓。

短路電流:前段時間(Tf )≦10us、衝擊時間(Td)≧160us及具備200A以上的峰值電流能量。

Type B:

開路電壓:前段時間(Tf) 為9us(30%、衝擊時間(Td)為720us(20%及具備峰值電壓1500V以上的峰值電壓。

短路電流: 前段時間(Tf ) 為5us(30%、衝擊時間(Td)為320us(20%及具備37.5A以上的峰值電流能量。

- 將上述雷擊波形加於VTU-R介面Tip/Ring與VTU-R金屬接地端或外殼間，且正向、反向雷擊各測試一次。

- 檢查用戶端VTU-R設備是否符合雷擊試驗之合格標準。

c. 交流電源線雷擊測試：

- 將用戶端VTU-R設置完成如圖十七所示。

- 波形：前段時間(Tf )≦2us、衝擊時間(Td)≧10us及峰值電壓2500V，且雷擊波產生器須具備1000A以上的峰值電流能量。

- 當VTU-R設備在交流電源電力供應中，將上述雷擊波形加於用戶端VTU-R電源線兩端，且正向、反向雷擊各測試三次。

- 檢查該VTU-R之電源介面是否符合雷擊試驗之合格標準。

備註1：雷擊電壓波形如下圖所示

前段時間(Tf )=1.67 × T (自頂點電壓30%上升至90%之時間)。

衝擊時間(Td )：自虛擬原點至衰減到頂點電壓50%之時間。

備註2：雷擊電流波形如下圖所示

前段時間(Tf )=1.25 × T (自頂點電流10%上升至90%之時間)。

衝擊時間(Td )：自虛擬原點至衰減到頂點電流50%之時間。

### 備註3：各雷擊測試時間間隔為60秒。

# Text boxes

平衡電橋

30kHz-1104kHz

平衡式

0.12uF +/- 2.5%

ZTc

900歐姆

-50.5 dBm/Hz

Where: 	R = 600 ohms, J = 50mA R = open, J = 0 mA

1.104 – 12MHz

balanced

T：自頂點電流10%上升至90%之時間

Tf = 1.25 × T

Td：自虛擬原點至衰減到頂點電流50%之時間

用戶端分歧器

U-R介面

TIP

直流迴路電阻測試器

VTU-R埠

低通濾波器

用戶端分歧器

縱向平衡度測試器

50Ω

±0.03%

EL

VTU-R

U-R介面

TIP

直流絕緣電阻測試器

POTS介面

VTU-R埠

POTS介面

VTU-R埠

RING

RING

開路

低通濾波器

短路

低通濾波器

T：自頂點電壓30%上升至90%之時間

Tf = 1.67 × T

Td：自虛擬原點至衰減到頂點電壓50%之時間

交流電源線

ZHP-r

Vm

-

測試信號產生器

U-O介面

低通濾波器

用戶端分歧器

U-R介面

模擬測試迴路

或

實際電纜

插入損失測試器

POTS介面

VTU-R埠

ZTr

600歐姆

ZHP-r

ZTr

600歐姆

VTU-R埠

用戶端分歧器

低通濾波器

U-R介面

TIP

POTS介面

RING

信號產生器

100歐姆

內阻100(

雷擊模擬設備

ZTr

600歐姆

用戶端分歧器

VTU-R埠

低通濾波器

SW

U-R介面

TIP

ZTc

900歐姆

ZHP-r

測試信號產生器

U-O介面

模擬

測試迴路

或

實際電纜

ZTr

600歐姆

低通濾波器

用戶端分歧器

U-R介面

語音頻帶衰減失真測試器

POTS介面

VTU-R埠

T：自頂點電壓30%上升至90%之時間

Tf = 1.67 × T

Td：自虛擬原點至衰減到頂點電壓50%之時間

RING

ZHP-r

雷擊模擬設備

POTS介面

(1) Profiles 8a, 8b, 8c, 8d的功率頻譜密度遮罩

(2) Profiles 12a, 12b, 17a的功率頻譜密度遮罩

T：自頂點電流10%上升至90%之時間

Tf = 1.25 × T

Td：自虛擬原點至衰減到頂點電流50%之時間

內阻100(

-110 dBm/Hz

-110 dBm/Hz

-110 dBm/Hz

-110 dBm/Hz

-110 dBm/Hz

-110 dBm/Hz

VDSL  01

增訂日期：98年1月15日

通傳技字第09743030160號

ZTc

900歐姆

ZHP-r

測試信號產生器

U-O介面

模擬

測試迴路

或

實際電纜

ZTr

600歐姆

低通濾波器

用戶端分歧器

U-R介面

信號延遲測試器

POTS介面

VTU-R埠

電信技術規範

檢驗規範

-50.5 dBm/Hz

實際電纜

(1) Profiles 8a, 8b, 8c, 8d的功率頻譜密度遮罩

(2) Profiles 12a, 12b, 17a的功率頻譜密度遮罩

0.12uF +/- 2.5%

ZHP-r

900歐姆+2.16微法拉

U-O介面

終端

（Zterm）

ZNL-r

回流損失參考終端阻抗

0.10uF +/- 2.5%

0.47mH +/- 5%

低通濾波器

用戶端分歧器

U-R介面

回流損失測試器

POTS介面

VTU-R埠

U-R

50Ω

±0.03%

U-R

差動高阻

平衡探針

頻譜分析儀

阻抗測試器

輸入電容

用戶端分歧器

Line迴路線埠

介面

POTS

低通濾波器

用戶端分歧器

100 Ohms +/- 1%

TIP

縱向平衡測試器

POTS介面

VTU-R埠

RING

縱向平衡測試負載900歐姆

VTU-R

Ring

VTU-R

Em

0.10uF +/- 2.5%

Pass Band Filter

U-R

電壓表

一般適用於具分歧器終端設備之參考模式

Source: 100 ohms

VTU-R

Band Pass Filter

GND

Tip

Ring

Tip

GND

擬似饋電電路

雷擊模擬設備

VTU-R