8.電信線數之估計

建築物內電信線對數之估計，係為提供該建築物所有電話線(含單機電話、用戶專用交換機中繼線、公用電話)、數據傳輸線及其他電信專線等所需之電信線對數。

8.1估計準則：

(1)建築物內電信線數之估計，包括水平配線對數、主幹配線對數及引進線纜對數之估計。

(2)估計時應充分檢討該建築物用途、建築層數及各樓層地板面積等資料從寬估計之。

(3)同一樓層如有兩種以上不同使用類別時，應依使用類別之電信線對數估計係數值分別估算或較高之電信線對數估計係數值估算。

(4)用途特殊建築物如保全公司、證券公司及資訊服務業等，其電信線對數需求遠較表8-1所列為高時，除依實際需求估算外，得與市內網路業務經營者洽商。

(5)當數棟建築物以同一宗土地開挖時(即地下室連通)，其總電信線對數應以整體估算，而非各棟獨立估算。

(6)光纜線數以對數計算，每一對光纜為2心。

(7)各樓層主配線箱至該樓之每一區分所有權之宅內主出線匣或宅內配線箱之水平配線，至少應提供二對電話線。

(8)住宅用建築物每一區分所有權依面積等密度法估計結果大於四對電話線以上時，該區分所有權得採用四對電話線設計。

8.2水平配線對數之估計：

8.2.1 PE-PVC設計

(1)各類建築物水平配線以PE-PVC(或FRPE-LSNHPE)設計時，每一對電信線數可提供一個電話埠使用，電信線對數之估計應依建築物使用類別電信線對數估計係數值如表8-1，以面積等密度法估計之; 其各樓層之預估電信線對數，依各樓層之樓地板面積(平方公尺，m2)乘以電信線對數估計係數值(對/平方公尺，p/m2) (進位取整數)。

其公式如下：

各樓層水平預估電信線對數＝各樓層之樓地板面積(m2)×電信線對數估計係數值(p/m2)…….(進位取整數)

(2)當各樓層電信線對數以面積等密度法估計結果低於8.1(7)所定之標準時，應以8.1(7)之估計準則估算各樓層電信線對數。

8.2.2 Cat 5e設計：

(1)使用Cat 5e設計時，每4對電信線數可提供一數據埠使用，其數據電信線對數之總和不得低於8.2.1以PE-PVC設計之電話電信線對數。

(2)採本型設計時，每一區分所有權至少須設計一數據埠，可供數據或電話使用。

8.2.3 PE-PVC及Cat 5e混合設計：

(1)供電話使用之PE-PVC電信線數對數及供數據使用之Cat 5e電信線對數之總和，不得低於8.2.1以PE-PVC設計之電信線對數。

(2)供電話使用之電信線對數，應優先以8.1(7)及8.2.1(2)估計之。

8.2.4光纜設計：

建築物內各樓層以光纜設計水平配線時，每一對光纜可提供一個光資訊埠使用，其各樓層預估光纜對數可以面積等密度法或依已確知區分所有權需求數(或光資訊插座數)估計之，分別說明如下：

(1)面積等密度法：

依建築物使用類別電信線對數估計係數值表8-1，以面積等密度法估計之，其中建築物使用類別第一類至第五類之電信線對數估計係數值得以0.02 p/m2取代之。

(2)已確知區分所有權需求數或光資訊插座數時，依下列公式估算並建議每一區分所有權各預留一對光纜當備用。

各樓層水平之預估光纜對數＝區分所有權需求數或光資訊插座數

8.2.5 PE-PVC或Cat 5e與光纜混合設計時，各樓層所設計之光纜對數應不得低於8.2.4純以光纜設計時之光纜對數，其他PE-PVC或Cat 5e 設計之電信線對數，則依實際需求自行設計。

8.3主幹配線對數之估計：

建築物內主幹線纜之對數，為總配線箱至各樓層主配線箱之配線對數總和，相關計算公式如下。

8.3.1 PE-PVC設計：

建築物內各樓層以PE-PVC設計各樓層主配線箱之電信線對數，依各樓層預估水平之電信線對數乘以8/3倍(捨位取整數)。

其公式如下：

總配線箱至各樓層主配線箱之電信線對數＝各樓層水平預估電信線對數×8/3 …..(捨位取整數)

8.3.2 Cat 5e設計：

建築物內各樓層水平配線以Cat 5e設計，各樓層主(支)配線箱之數據電信線對數，依各樓層水平預估數據電信線對數乘以4/3，進位取4的倍數，其公式如下：

總配線箱至各樓層主配線箱之數據電信線對數＝各樓層水平預估數據電信線對數×4/3……. (進位取4的倍數)

8.3.3 PE-PVC及Cat 5e電纜混合設計：

如以PE-PVC及Cat 5e電纜混合設計時，其各樓層主(支)配線箱(室)之電話電信線對數和數據電信線對數分別依8.3.1及8.3.2估算之。

8.3.4光纜設計：

建築物內各樓層水平配線以光纜設計，各樓層主(支)配線箱之光纜對數等於各樓層水平預估光纜對數，其公式如下：

各樓層主配線箱(室)之光纜配線對數＝各樓層水平之預估光纜對數

8.3.5 PE-PVC或Cat 5e與光纜混合設計時，各樓層主配線箱(室)得設光電轉換之傳輸設備，且所設計之光纜對數應不得低於8.3.4純以光纜設計時之光纜對數，其他PE-PVC或Cat 5e設計之電信線對數，則依實際需求自行設計。

8.4引進線纜對數之估計：

8.4.1 FS-JF-LAP：

引進線纜總對數之設計以各樓層預估水平電信線對數之總和乘以4/3

(每百對心線使用率以75﹪計)計算所需之對數。

其公式如下：

引進線纜總對數＝各樓層預估水平電信線對數之總和×4/3

8.4.2光纜：

洽市內網路業務經營者，應於洽辦時決定光纜引進管數、管徑及相關引進光纜事宜。

表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數

| 類別 | 建築物用途 | 電信線對數估計係數值 (p/m2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非光纜 | 光纜 |
| 1 | 證券業、市場攤位 | 0.1 | 0.02 |
| 2 | 商業用、辦公用 | 0.1 | 0.02 |
| 3 | 住宅用建築物 | 0.04 | 0.02 |
| 4 | 醫院、飯店、旅社、休閒娛樂場所 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 學校、工廠、教室或類似建築物之辦公室部分、透天式獨戶建築 | 0.02 | 0.02 |
| 6 | 工廠、教室、宗教聚會場所、大型購物中心 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | 停車場、緊急避難所、倉庫、農舍 | 0.005 | 0.005 |