1900兆赫數位式低功率PACS終端設備技術規範

# 國家通訊傳播委員會

目	錄

1.	依據及適用範圍	3

1.1	依據	3

1.2	適用範圍	3

1.3	內容及參考	3

2.	縮語	3

3.	必要檢驗項目	4

4.	工作頻帶測試	4

4.1	測試目的	4

4.2	合格標準	4

4.3	測試方法	5

4.4	測試規定	5

5.	最大發射輸出功率測試	5

5.1	測試目的	5

5.2	合格標準	5

5.3	測試方法	5

5.4	測試規定	5

6.	頻率穩定度測試	6

6.1	測試目的	6

6.2	合格標準	6

6.3	測試方法	6

6.4	測試規定	6

7.	收發頻率間隔測試	6

7.1	測試目的	6

7.2	合格標準	7

7.3	測試方法	7

7.4	測試規定	7

8.	頻道間隔測試	7

8.1	測試目的	7

8.2	合格標準	7

8.3	測試方法	7

8.4	測試規定	7

9.	混附波輻射測試	8

9.1	測試目的	8

9.2	合格標準	8

9.3	測試方法	8

9.3.1	輻射性混附波輻射	8

9.3.2	傳導性混附波輻射	9

9.4	測試規定	9

10.	鄰近頻道功率測試	9

10.1	測試目的	9

10.2	合格標準	9

10.3	測試方法	10

10.4	測試規定	10

附錄A.測試條件.……………………………………………………………………11

附錄B.申請者自我宣告之檢驗項目.………………………………………………13

# 依據及適用範圍

## 依據

本規範係依據電信法第四十二條第一項及「電信終端設備技術規範及審驗辦法」第四條第二項規定訂定之。

## 適用範圍

本規範僅適用工作頻帶範圍為1895-1900及1975-1980兆赫之數位式低功率(Personal Access Communications System，PACS)終端設備。

## 內容及參考

關於PACS（Personal Access Communications System）終端設備之檢驗項目、合格標準、測試方法及測試規定等相關技術規範，為考量本國PACS終端設備符合國際標準之一致性，本規範未規定時，將遵循並參考ANSI J-STD-014-1998、J-STD-021-1996及J-STD-022-1996等最新版本之相關規定，以期本規範之完整性。

# 縮語

| ALT | 自動轉接 |
| --- | --- |
| EIRP | 有效等向輻射功率 |
| RF | 射頻頻率 |
| RP | 射頻頻道埠 |
| RPCU | 射頻頻道控制單元 |
| SBC | 系統廣播頻道 |
| SU | 用戶單元 |
| TC | 話務頻道 |

# 必要檢驗項目

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作頻帶 | Tx：1895~1900 MHz Rx：1975~1980 MHz |  |  |
| 2 | 最大發射輸出功率 | 200 mW (+23dBm) |  |  |
| 3 | 頻率穩定度 | ±5 ppm |  |  |
| 4 | 收發頻率間隔 | 80 MHz |  |  |
| 5 | 頻道間隔 | 300 KHz |  |  |
| 6 | 混附波輻射 | PACS合法頻帶外(out-of-band)： ≦-13dBm in 1MHz bandwidth PACS合法接收頻帶內(Rx band)： ≦-74dBm in 300KHz bandwidth |  |  |
| 7 | 鄰近頻道功率 | 載波中心頻率±600kHz：≦2μW 載波中心頻率±900kHz：≦0.625μW 其發射射頻頻譜如圖一 |  |  |

備註：申請者自我宣告之檢驗項目如附錄B。

圖一	發射射頻頻譜圖

# 工作頻帶測試

## 測試目的

驗證SU之工作頻率在合格標準內。

## 合格標準

工作頻帶：1895~1900 MHz (Tx)；1975~1980 MHz (Rx)

工作頻率須於1850+nx0.1MHz(n=450至499)範圍內，n為絕對無線電頻道號碼（ARFCN），其頻道間隔為300 KHz。

參照（ANSI J-STD-014-1998）之4.2 Frequency parameters

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 最大發射輸出功率測試

## 測試目的

驗證SU之最大發射輸出功率(平均值)不超過200 mW (+23dBm)，SU 發射TDMA之突串係由最適之功率控制程序，所決定之平均突串功率，且SU發射輸出功率在任何突串均為平均功率。

## 合格標準

最大發射輸出功率(平均值)：≦200 mW (+23dBm)。

最大容許度變化範圍為-50%至+20%。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.2.1.3 Minimum Standard

## 測試方法

量測系統圖

SU發射輸出量測應為虛擬隨機π/4 DQPSK調變，功率應量測發射突串之平均值。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.2.1.2 Method of Measurement

## 測試規定

測試條件如附錄A。

# 頻率穩定度測試

## 測試目的

驗證SU之頻率穩定度在合格標準範圍內。

## 合格標準

頻率穩定度：≦±5ppm。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.1.2.3 Minimum Standard

## 測試方法

量測系統圖

- SU發射之載波頻率與標稱發射頻率之平均值差，應以適當之測試設備測量。

- 量測方式為SU連線至系統模擬器並鎖住於標稱頻率與頻率穩定範圍，其最低變化值，應在SU開機2分鐘內達到。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.1.2.2 Method of Measurement

## 測試規定

測試條件如附錄A。

# 收發頻率間隔測試

## 測試目的

驗證SU於指配頻道時，發射載波頻率與接收載波頻率之間隔為80 MHz，以避免SU自身之發射頻率與接收頻率互相干擾。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告其SU於指配頻道時，發射載波頻率與接收載波頻率之間隔為80 MHz。

參照（ANSI J-STD-014-1998）之4.2 Frequency parameters

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 頻道間隔測試

## 測試目的

驗證待測設備於指配頻道時，頻道間隔為300KHz，以確保相鄰頻道間無干擾。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告其待測設備於指配頻道時，頻道間隔為300KHz。

參照（ANSI J-STD-014-1998）之4.2 Frequency parameters

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 混附波輻射測試

## 測試目的

為驗證SU之混附波輻射功率，均在合格標準內。

## 合格標準

PACS合法頻帶外(out-of-band)：≦-13dBm in 1MHz bandwidth

PACS合法接收頻帶內(Rx band)：≦-74dBm in 300KHz bandwidth

參照（ANSI J-STD-014-1998）之4.4.2 Spurious emissions

## 測試方法

### 輻射性混附波輻射

量測系統圖

SU設定於測試頻率並發射之，且在FC(Fast Channel)內以虛擬隨機數據調變並利用FCC規定之標準輻射量測方法或下列步驟量測。

- 置待測設備於旋轉桌，並確定輻射頻譜為指定頻率。

- 頻譜分析儀調至上述頻率中之一。

- 量測天線配合待測設備，置於水平或垂直極化方向。

- 旋轉桌旋轉時，設定至最大輻射角度（其功率為突串期間內之平均值）。

- 量測天線轉動上揚或下斜，設定其為最大值讀數角度。

- 上述步驟b至e可得a中所需之頻率。

- 待測設備SU置於如量測系統圖位置，並配合參考天線。

- 參考天線視需要調整其角度以量測頻譜。

- 量測天線被調整上揚或下斜時，分別針對一個發射頻率調整信號產生器(SG)的輸出，即SG之輸出位準被調至在當時頻譜分析儀所顯示之各發射頻率之最大發射功率值，以求取頻帶內之混附波輻射功率。

- 如需要時可更換量測天線，重複量測直至25MHz-4GHz之頻帶外之混附波輻射功率量測完畢為止。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.4.3.2 Method of measurement

### 傳導性混附波輻射

量測系統圖

SU應在FC(Fast Channel)內以虛擬隨機數據調變，量測應從測試設備之振盪頻率起至6GHz止，載波頻率之位準及變化之傳導性混附波頻率應由頻譜分析儀或高選擇性之接收機量測。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.4.2.2 Method of Measurement

## 測試規定

測試條件如附錄A。

頻譜分析儀設定：

中心頻率：		於規定之頻率範圍中之頻率

掃描頻率：		0Hz

解析度頻寬：		30kHz

Y軸刻度：		10 dB/div

輸入位準：		取最大值為全振幅70~90%

掃描模式：		單一掃描

掃描觸發：		視訊觸發，通常為正電壓，調整為必要

掃描時間：		20毫秒

# 鄰近頻道功率測試

## 測試目的

為驗證SU載波頻道之鄰近頻道功率，均在合格標準內。

## 合格標準

載波中心頻率±600kHz：≦2μW。

載波中心頻率±900kHz：≦0.625μW。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.4.1.3 Minimum Standard

## 測試方法

測量系統圖解

- SU設定在測量的頻率並發射最大功率，且在FC(Fast Channel)內以虛擬隨機數據調變。

- 測量高頻側的頻道功率(Pu)

(a) 將頻譜分析儀的中央頻率調至fc +Δf 頻率，其中Δf=600kHz。

(b) 將所有在fc +Δf ±96kHz頻寬範圍內的所有樣本功率加總起來，為高頻側的頻道功率(Pu)。

(c) 將頻譜分析儀的中央頻率調至fc +Δf 頻率，其中Δf=900kHz，重複(b)的步驟。

- 測量低頻側的頻道功率(Pl)

(a) 將頻譜分析儀的中央頻率調至fc -Δf 頻率，其中Δf=600kHz。

(b) 將所有在fc -Δf ±96kHz頻寬範圍內的所有樣本功率加總起來，為低頻側的頻道功率(Pl)。

(c) 將頻譜分析儀的中央頻率調至fc -Δf 頻率，其中Δf=900kHz，重複(b)的步驟。

參照（ANSI J-STD-021-1996）之3.4.1.2 Method of measurement

## 測試規定

測試條件如附錄A。

頻譜分析儀設定：

中央頻率：      詳見10.3測試方法說明

頻率掃描寬幅：  ±96kHz

解析寬度：      1kHz

影視寬度：      3kHz

Y軸尺度：       10dB/Div

輸入水平：      混合器直線範圍的最高值附近(如：-10到-30dBm)

抽樣點(資料點)：400點以上（如：1,001點）

掃描時間：      一次爆衝應該包含一個樣本（如：5秒）

掃描模式：      單一掃描模式

檢測模式：      正峰模式 (positive peak mode)

測試條件

測試環境有額定的電壓供給及環境溫度，基本上分做兩種情況。

- 常態環境

- 電壓：3.6V	- 大氣壓力：86~196仟巴(Kpa)

- 溫度：15℃~35℃	- 相對濕度：5%~75%無凝結

- 極端環境

- 電壓：最大：3.6×1.25V，最小：3.6×0.9V(最大4.5V, 最小3.24V)

- 溫度：最大55℃±1℃, 最小：-10℃±1℃

所有的測試均涵蓋了常態環境，至於極端環境視所測的項目而定，於極端旳溫度環境，EUT須放置於溫度箱中，此外檢驗項目第6項（混附波輻射），必須在有吸收體的隔離室中進行，隔離室的幾何配置以及其隔離損耗與壁面折返損耗的規格需求請參考圖二。

申請者自我宣告之檢驗項目

| 測試項目 | 參考文件 J-STD-014 J-STD-021 | 測試結果 符合與否 (Yes/No) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmitter 發射機（參考J-STD-014） |
| Transmission Power Envelope 發射功率包絡範圍 | 4.3.3 |  |  |
| Adaptive Power Control 最適功率控制 | 4.3.4 |  |  |
| Modulation Type and Accuracy 調變型式及精確度 | 4.5.4 |  |  |
| Timing Accuracy 定時精確度 | 4.6.3 |  |  |
| Adjacent Channel Protection 鄰頻道保護 | 4.4.1 |  |  |
| Receiver 接收機（參考J-STD-021） |
| Co-channel Performance 同頻道效能 | 2.2.1 |  |  |
| Multipath Performance 多重路徑效能 | 2.2.2 |  |  |
| Receiver Sensitivity 靈敏度 | 2.3.1 |  |  |
| Adjacent and Alternate Receiver Selectivity 鄰頻道及另選接收機靈敏度 | 2.3.2 |  |  |
| Intermodulation Spurious Response Attenuation 互調混附波響應衰減 | 2.3.3 |  |  |
| Conducted Spurious Emissions 傳導式混附波 | 2.4.1 |  |  |
| Radiated Spurious Emissions 輻射式混附波 | 2.4.2 |  |  |
| Received Signal Strength Indicator (RSSI) 接收機信號強度指示計 | 2.5 |  |  |

# Text boxes

頻譜分析儀

測試負載

SU

波形信號產生器

±144kHz

99% Total transmitted power

-600

+600

+900

-900

±96kHz

2μW (SU)

±96kHz

0.625μW (SU)

±96kHz

2μW (SU)

±96kHz

0.625μW (SU)

Carrier Frequency

功率表

測試負載

SU

系統模擬器

頻率表

測試負載

SU

波形產生器

測試場所

參考天線

標準信號產生器

頻譜分析儀

測試負載

SU

波形產生器

量測天線

頻譜分析儀

測試負載

SU