中繼式無線電話機技術規範

# 國家通訊傳播委員會

目	錄

1.	依據及適用範圍	3

1.1	依據	3

1.2	適用範圍	3

1.3	內容及參考	3

2.	縮語	3

3.	必要檢驗項目	4

4.	工作頻帶測試	5

4.1	測試目的	5

4.2	合格標準	5

4.3	測試方法	6

4.4	測試規定	6

5.	發射輸出功率測試	6

5.1	測試目的	6

5.2	合格標準	7

5.3	測試方法	7

5.4	測試規定	7

6.	發射機頻率誤差測試	7

6.1	測試目的	7

6.2	合格標準	7

6.3	測試方法	7

6.4	測試規定	8

7.	收發頻率間隔測試	8

7.1	測試目的	8

7.2	合格標準	8

7.3	測試方法	8

7.4	測試規定	8

8.	頻道間隔測試	8

8.1	測試目的	8

8.2	合格標準	8

8.3	測試方法	9

8.4	測試規定	9

9.	發射射頻頻譜測試	9

9.1	測試目的	9

9.2	合格標準	9

9.3	測試方法	10

9.4	測試規定	11

附錄A.	環境條件及主機連接設備………………………………………………….12

附錄B.工作頻帶、發射輸出功率及發射射頻頻譜測試接線圖………………….13

附錄C.發射機頻率誤差測試接線……………………………………………….13

# 依據及適用範圍

## 依據

本規範係依據電信法第四十二條第一項及「電信終端設備技術規範及審驗辦法」第四條第二項規定訂定之。

## 適用範圍

(一)500 MHz 手持式中繼式無線電話機

(二)500 MHz 車裝式中繼式無線電話機

(三)800 MHz 手持式中繼式無線電話機

(四)800 MHz 車裝式中繼式無線電話機

## 內容及參考

關於中繼式無線電話機之檢驗項目、合格標準、測試方法及測試規定等相關技術規範，為考量本國中繼式無線電話機符合國際標準之一致性，本規範未規定時，將遵循並參考ETS 300 086，January 1991及CNS11708陸上行動通信用25-470MHz調頻/調相發射機檢驗法之相關規定，以期本規範之完整性。

# 縮語

| EUT | 待測設備 |
| --- | --- |
| Tx | 發射機 |
| Rx | 接收機 |
| MS | 行動臺 |
| HS | 手持臺 |
| fd | 與中心頻率差 |
| B | 額定頻道寬 |
| P | 未調變之載波功率 |

# 必要檢驗項目

| 項次 | 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作頻帶 | 500MHz | Tx: 523.9375 ～ 526.450 MHz Rx: 507.4375 ～ 509.950 MHz |  |  |
|  |  | 800MHz | Tx: 810.5 ～ 812 MHz Rx: 855.5 ～ 857 MHz |  |  |
| 2 | 最大發射輸出功率 | 500MHz | 25W(車裝式)、5W(手持式) |  |  |
|  |  | 800MHz | 25W(車裝式)、5W(手持式) |  |  |
| 3 | 發射機頻率誤差 | 500MHz | ±1.25kHz |  |  |
|  |  | 800MHz | ±1.2kHz |  |  |
| 4 | 收發頻率間隔 | 500MHz | 16.5MHz |  |  |
|  |  | 800MHz | 45MHz |  |  |
| 5 | 頻道間隔 | 12.5kHz or 25kHz |  |  |
| 6 | 發射射頻頻譜 | 如表1及表2 |  |  |

註：任選三個工作頻道測試

表 1: 類比調變（有裝設聲頻低通濾波器）：

A.  800MHz頻帶25kHz頻道間隔及500MHz頻帶25kHz頻道間隔各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| B/2 <│fd│≦ B | 25 |
| B <│fd│≦ 2.5B | 35 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

B.  800MHz頻帶12.5kHz頻道間隔及500MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| │fd│≦5.625KHz | 0 |
| 5.625KHz <│fd│≦ 12.5KHz | 7.27(fd-2.88) |
| 12.5KHz <│fd│ | [50+10Log10(P)]或70取較小值 |

表 2: 類比調變（未裝設聲頻低通濾波器）或數位調變；

A.  800MHz頻帶25kHz頻道間隔及800MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| 5KHz <│fd│≦ 10KHz | 83Log10(fd/5) |
| 10KHz <│fd│≦ 2.5B | [116Log10(fd/6.1)]或[50+10Log10(P)]或70取較小值 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

B.  500MHz頻帶25kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| 5KHz <│fd│≦ 10KHz | 83Log10(fd/5) |
| 10KHz <│fd│≦ 2.5B | [29Log10(fd2/11)]或50取較小值 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

C.  500MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| │fd│≦5.625KHz | 0 |
| 5.625KHz <│fd│≦ 12.5KHz | 7.27(fd-2.88) |
| 12.5KHz <│fd│ | [50+10Log10(P)]或70取較小值 |

fd:	與載波中心頻率差值

B:	20kHz（頻道間隔為25kHz）

8kHz（頻道間隔為12.5kHz）

P:	未調變時之載波功率

# 工作頻帶測試

## 測試目的

500MHz頻帶中繼式無線電話機：為驗證中繼式無線電話機之工作頻率於507.4375MHz至509.950MHz及523.9375MHz至526.450MHz頻帶之內。

800MHz頻帶中繼式無線電話機：為驗證中繼式無線電話機之工作頻率於 810.5MHz至812MHz及855.5MHz至857MHz頻帶之內。

## 合格標準

500MHz中繼式無線電話機

發射頻段：523.9375 ～ 526.450 MHz (Tx)

接收頻段：507.4375 ～ 509.950 MHz (Rx)

800MHz中繼式無線電話機

發射頻段：810.5 ～ 812 MHz (Tx)

接收頻段：855.5 ～ 857 MHz (Rx)

## 測試方法

行動臺或手持臺應置於其它無線電系統隔絕狀態時之適當環境，且應查證並無任何發射。

行動臺或手持臺應在打開並發射狀態，並以申請者所指定之最高及最低之工作頻率檢測。

行動臺或手持臺應在打開並接收狀態，信號產生器設定在EUT適用頻帶範圍之任一頻道頻率，並設定1000Hz音頻信號、3000Hz調變及1mV輸出位準，傳送至EUT，EUT可正常接收。

如EUT本身為數位調變，依產品本身調變方式，輸出信號位準傳送至頻譜分析儀量測。

頻譜分析儀應設定在掃描模式，並應在下列條件下操作：

頻率掃描：		依所要測定之頻率範圍而定

解析度頻寬：		為100kHz以上

顯示頻寬：		等於測量頻寬

平均值功能：		否

峰值保持功能：	是

## 測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，在測試設備中，頻譜分析儀雜訊大小至少應比適當值65dB低6dB。

# 發射輸出功率測試

## 測試目的

為驗證500MHz頻帶中繼式無線電話行動臺（車裝式）及手持臺（手持式）在523.9375MHz至526.450MHz頻帶內之最大發射輸出功率分別不超過25W及5W。

為驗證800MHz頻帶中繼式無線電話行動臺（車裝式）及手持臺（手持式）在810.5MHz至812MHz頻帶內之最大發射輸出功率分別不超過25W及5W。

## 合格標準

行動臺（車裝式）的最大的發射機輸出功率須不超過25W，手持臺（手持式）的最大的發射機輸出功率須不超過5W。

## 測試方法

行動臺或手持臺應在打開並發射狀態，且連接50Ω功率衰減器，輸出經由假天線連接至頻譜分析儀量測之。

## 測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，在測試設備中，頻譜分析儀雜訊大小至少應比適當值65dB低6dB。

# 發射機頻率誤差測試

## 測試目的

測試行動臺或手持臺之載波頻率誤差500MHz頻帶時不超過±1.25kHz；800MHz頻帶不超過±1.2kHz以確保無干擾。

## 合格標準

500MHz頻帶設備:±1.25kHz。

800MHz頻帶設備:±1.2kHz。

## 測試方法

行動臺或手持臺應在打開並發射狀態，且連接50Ω功率衰減器，透過計頻器測量發射頻率的精確度，包括發射機所產生的任何雜訊、諧波及互調所產生的影響。

## 測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄C接線方式量測。

# 收發頻率間隔測試

## 測試目的

確保行動臺或手持臺正常運作於收發工作頻率。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告500MHz頻帶收發頻率間隔為16.5MHz或800MHz頻帶收發頻率間隔為45MHz。

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 頻道間隔測試

## 測試目的

確保行動臺或手持臺於指配頻道時，該頻道間隔為12.5kHz或25kHz合於標準以確定相鄰頻道間無干擾。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告其行動臺或手持臺於指配頻道時，該頻道間隔為12.5kHz或25kHz。

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 發射射頻頻譜測試

## 測試目的

為測試行動臺或手持臺之輸出射頻頻譜，由於調變及功率增加之影響，在特定之頻帶中，量測載波頻率受任何不期望雜訊源，產生不連續頻譜與輸出功率之關係。

## 合格標準

1.類比調變（有裝設聲頻低通濾波器）：

A.  800MHz頻帶25kHz頻道間隔及500MHz頻帶25kHz頻道間隔各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| B/2 <│fd│≦ B | 25 |
| B <│fd│≦ 2.5B | 35 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

B.  800MHz頻帶12.5kHz頻道間隔及500MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| │fd│≦5.625KHz | 0 |
| 5.625KHz <│fd│≦ 12.5KHz | 7.27(fd-2.88) |
| 12.5KHz <│fd│ | [50+10Log10(P)]或70取較小值 |

2.類比調變（未裝設聲頻低通濾波器）或數位調變；

A.  800MHz頻帶25kHz頻道間隔及800MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| 5KHz <│fd│≦ 10KHz | 83Log10(fd/5) |
| 10KHz <│fd│≦ 2.5B | [116Log10(fd/6.1)]或[50+10Log10(P)]或70取較小值 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

B.  500MHz頻帶25kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| 5KHz <│fd│≦ 10KHz | 83Log10(fd/5) |
| 10KHz <│fd│≦ 2.5B | [29Log10(fd2/11)]或50取較小值 |
| 2.5B <│fd│ | [43+10Log10(P)]或80取較小值 |

C.  500MHz頻帶12.5kHz頻道間隔

各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值規定如下：

| 頻率範圍 | 衰減值（dB） |
| --- | --- |
| │fd│≦5.625KHz | 0 |
| 5.625KHz <│fd│≦ 12.5KHz | 7.27(fd-2.88) |
| 12.5KHz <│fd│ | [50+10Log10(P)]或70取較小值 |

fd:	與載波中心頻率差值

B:	20kHz（頻道間隔為25kHz）

8kHz（頻道間隔為12.5kHz）

P:	未調變時之載波功率

## 測試方法

依9.2節設定fd之頻率範圍，以對應各頻率之平均功率相對於輸出功率之衰減值， EUT設定在不調變狀態且置於發射位置，頻譜分析儀中心頻率設定在EUT工作頻率，量測EUT輸出位準Vref，且定為0dB參考值。

EUT設定於發射位置。信號產生器傳送1000Hz信號，且調整音頻輸出位準至頻率偏移為2.5kHz(頻道間隔25kHz)或1.25kHz(頻道間隔12.5kHz)之音頻輸出位準值V。

信號產生器音頻信號頻率設於2500Hz，其音頻位準設為V+16dB傳送至EUT，並由頻譜分析儀量測EUT輸出位準值。

如EUT本身為數位調變，依產品本身調變方式，輸出信號位準傳送至頻譜分析儀量測。

頻譜分析儀應設為可調如下各值：

- 不掃描

- 解析度頻寬：	≦300Hz

- 顯示頻寬：		≧3000Hz

- 平均值功能：	否

- 峰值保持功能：	是

- 信號閘控功能：	否

## 測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，在測試設備中，頻譜分析儀雜訊大小至少應比適當值65dB低6dB。

環境條件及主機連接設備

A.1    正常測試狀況

A.1.1  正常溫度及濕度

測試之正常溫度及濕度狀況為下列任何合適的組合：

- 溫度： + 15℃至+ 35℃間

- 相對濕度： 20 %至75 %間

若無法符合上述狀況時，則必需記錄測試當時的溫度及相對濕度。

A.1.2  正常測試電源

      - 主電壓

正常測試電壓為標稱電源。

為測試標準之目的，標稱電壓為宣告電壓或設備設計之宣稱電壓。

交流測試電源的頻率為59到61Hz。

      - 在車輛上使用電源的規格

無線電設備使用車輛鉛蓄電池的電源，正常測試電壓為電池的標稱電壓（6V，12V）1.1倍。

      - 其他電源

操作電源為其他電源或其他形式的電池（主要或次要），則設備廠商需宣告正常測試電源。

A.2    極限測試狀況

A.2.1  極限溫度

對測試在極限溫度，需依據在下列範圍之一做測量：

-25℃ 至 +55℃間          -15℃ 至 +55℃間

-10℃ 至 +55℃間            0℃ 至 +30℃間

測試應註明所使用的範圍。

A.2.2  極限測試電源

      - 主電壓

對設備連接交流電主要電源之極限測試電壓，為標稱電壓±10%。

      - 在車輛上使用電源的規格

無線電設備使用車輛鉛蓄電池的電源，極限測試電壓為電池的標稱電壓（6V，12V）1.3倍到0.9倍。

      - 電源使用其他形式的電池

對使用下列電池的有電源設備之較低極限測試電壓：

-  對勒克朗社或鋰電池：為電池標稱電壓0.85倍

-  對水銀或鎳鎘電池：為電池標稱電壓0.9倍。.

無適用較高的極限測試電壓。

      - 其他電源

對於設備使用其他電源，或多種電源操作，則須與經本局同意並在測試報告中註明。

工作頻帶、發射輸出功率及發射射頻頻譜測試接線圖

發射機頻率誤差測試接線圖

# Text boxes

待測設備

頻譜分析儀

待測設備

計頻器

信號產生器