無線電叫人系統終端設備技術規範

# 國家通訊傳播委員會

目	錄

1.	依據及適用範圍	3

1.1	依據	3

1.2	適用範圍	3

1.3	內容及參考	3

2.	縮語	3

3.	必要檢驗項目	4

4.	接收頻帶	4

4.1	測試目的	4

4.2	合格標準	4

4.3	測試方法	4

4.4	測試規定	4

5.	頻道間隔	5

5.1	測試目的	5

5.2	合格標準	5

5.3	測試方法	5

5.4	測試規定	5

6.	最佳位置靈敏度	5

6.1	測試目的	5

6.2	合格標準	5

6.3	測試方法	5

6.4	測試規定	6

7.	鄰頻道選擇性	6

7.1	測試目的	6

7.2	合格標準	6

7.3	測試方法	7

7.4	測試規定	7

8.	混附波響應抗擾性	8

8.1	測試目的	8

8.2	合格標準	8

8.3	測試方法	8

8.4	測試規定	9

9.	互調變抗擾性	9

9.1	測試目的	9

9.2	合格標準	9

9.3	測試方法	9

9.4	測試規定	10

附錄A.	測試條件……………………………………………………………………11

# 依據及適用範圍

## 依據

本規範係依據電信法第四十二條第一項及「電信終端設備技術規範及審驗辦法」第四條第二項規定訂定之。

## 適用範圍

- 160 MHz頻帶，POCSAG 1200bps編碼格式傳輸速率之無線電叫人收信器。

- 280 MHz頻帶，POCSAG 1200bps編碼格式傳輸速率之無線電叫人收信器。

- 284.5-285.5MHz頻帶，FLEX或POCSAG 6400bps編碼格式傳輸速率之無線電叫人收信器。

## 內容及參考

關於POCSAG及FLEX無線電叫人終端設備之檢驗項目、合格標準、測試方法及測試規定等相關技術規範，為考量本國無線電叫人行動通信系統及符合國際標準之一致性，本規範參考ETSI TBR7 ERM, ERMES  Receiver Requirements, December 1999, FLEX Receiver Performance and Test Procedure、CNS 12813低速率（1200bps）顯示型傳呼器、CNS 12814低速率（1200bps）數字顯示型無線電叫人收信器、CNS 14435 中速率（2400bps）顯示型傳呼器、CNS 14436 高速率（6250/6400bps）顯示型傳呼器等相關內容。

# 縮語

| ERM | Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters |
| --- | --- |
| EMERS | Enhanced Radio Message System |
| POCSAG | Post Office Code Standardization Advisory Group |

# 必要檢驗項目

| 項次 | 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收頻帶 | 可工作在160MHz、280MHz或284.5－285.5 MHz 之內，測試中心頻率為166.775MHz、280.9375MHz或285.4375MHz 。 |  |  |
| 2 | 頻道間隔 | 25kHz |  |  |
| 3 | 最佳位置靈敏度 | 低速率(1200bps)≦19dBμV/m 中速率(2400bps)≦22dBμV/m 高速率(6400bps)≦24dBμV/m |  |  |
| 4 | 鄰頻道選擇性 | ≧55dB, 對工作頻率兩側 ±25kHz處 |  |  |
| 5 | 混附波響應抗擾性 | ≧40dB, 對工作頻率兩側 至少±62.5kHz以外 |  |  |
| 6 | 互調變抗擾性 | ≧42dB |  |  |

# 接收頻帶

## 測試目的

驗證收信器接收頻率為160MHz、280MHz或284.5－285.5 MHz等頻帶之內。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告收信器可在160MHz、280MHz或284.5－285.5 MHz等頻帶內正常接收訊號，且測試中心頻率為166.775MHz、280.9375MHz或285.4375MHz。

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 頻道間隔

## 測試目的

驗證收信器頻道間隔為25KHz。

## 合格標準

申請廠商提出自我符合性宣告收信器頻道間隔為25KHz。

## 測試方法

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

## 測試規定

本項由申請廠商提出自我符合性宣告。

# 最佳位置靈敏度

## 測試目的

量測收信器最佳位置靈敏度，並可在呼叫10次內8次成功接收。

## 合格標準

最佳位置靈敏度低速率（1200bps）須優於19dBμV/m，中速率（2400bps）須優於22dBμV/m，高速率（6400bps）須優於24dBμV/m，且呼叫10次內8次成功接收。

## 測試方法

在不被干擾範圍內，以單音傳呼信息之射頻信號由垂直偶極天線發射，天線中心點離地2公尺；距離發射天線30公尺處，將收信器置於模擬人上，收信器離地1.4公尺，以每次1dB之增量或減量，記錄收信器接收單音呼叫10次內8次成功之最低電場強度位準XiμV/m。每隔45度方向再進行測試及記錄（Xi），記錄最佳位置靈敏度。

圖(一)

## 測試規定

- 測試安排如圖(一)，測試條件如附錄A。

- 收信器靈敏度測試的試驗現場應位於電氣特性均勻的平坦地面，並且無反射物體的地區，以確保外部的電磁場不會影響試驗結果的準確度。

- 收信器靈敏度測試的試驗現場的特性如下：

有效頻率範圍為25MHz至1GHz。

30公尺範圍試驗現場的額定衰耗值，在25MHz 時為20dB至46 dB，在1GHz時為52dB至78dB。

在二個半波偶極子間為30公尺時，試驗現場自由空間的額定衰耗值，在25MHz 時為26dB，在1GHz時為58dB。實際衰耗值可能由於地面反射而有所變化。

# 鄰頻道選擇性

## 測試目的

收信器須對工作頻率±25KHz處大於該收信器門限值一定信號位準之調變干擾信號，具有防止影響正常收信之能力。

## 合格標準

收信器須對其工作頻率±25KHz處大於該收信器門限值至少55dB之調變干擾信號，具有防止影響正常收信之能力。

## 測試方法

a.	信號產生器1及2之設定如下：

信號產生器1：	頻率	Fc(載波頻率)

調變	FM EXT.DC

偏移	±4.5kHz for POCSAG;

±4.8kHz for FLEX

振幅	最佳靈敏度+3dB

信號產生器2：	頻率	Fc(載波頻率)±25KHz

調變	400Hz音頻

偏移	±3kHz

振幅	最低

b.	關掉信號產生器2之射頻輸出，調整信號產生器1之輸出，如6.1節所述之收信器最佳靈敏度，該位準記錄下來。

c.	按步驟b之位準，增加3dB

d.	打開信號產生器2之射頻輸出(即不需要的信號)，並設定其頻率為上鄰頻道頻率。

e.	增加信號產生器2之輸出位準，直到收信器收不到每一次成功地呼叫。

f.	至此逐漸降低信號產生器2之輸出位準，直到呼叫10次內8次成功接收信號為止。

g.	記錄該信號產生器2之輸出位準。

h.	將頻率設定為下鄰頻道頻率，重複步驟d至g。

i.	信號產生器2之射頻輸出與信號產生器1之射頻輸出之比值，即為鄰頻道選擇性。上、下鄰頻道頻率位準較少者將被選用。

## 測試規定

- 測試設備安排如圖(二)：

圖 (二)

b.	測試應在電波暗室內進行，測試條件如附錄A。

c.	測試座應由申請者提供，以使相關測試能在待測收信器上進行。

# 混附波響應抗擾性

## 測試目的

收信器須對工作頻率兩側至少兩個波道頻寬（±62.5KHz）以外之任何大於該收信器門限值一定信號位準之調變干擾信號，具有防止影響正常收信之能力。

## 合格標準

收信器須對工作頻率兩側至少兩個波道頻寬（±62.5KHz）以外之任何大於該收信器門限值至少40dB之調變干擾信號，具有防止影響正常收信之能力。

## 測試方法

a.	信號產生器1及2之設定如下：

信號產生器1：	頻率	Fc(載波頻率)

調變	FM EXT.DC

偏移	±4.5kHz for POCSAG;

±4.8kHz for FLEX

振幅	最佳靈敏度+3dB

信號產生器2：	頻率	30MHz~(Fc-62.5KHz)及(Fc+62.5KHz)~ 1GHz

調變	400Hz音頻

偏移	±3kHz

振幅	0dBm

b.	關掉信號產生器2之射頻輸出，調整信號產生器1之輸出，如6.1節所述之收信器最佳靈敏度，該位準記錄下來。

c.	按步驟b之位準，增加3dB

d.	打開信號產生器2之射頻輸出(即不需要的信號)，並設定射頻輸出為緩慢掃描模式 30MHz ~ (Fc-62.5KHz)及(Fc+62.5KHz) ~1GHz。

e.	當收信器於任何點有被打斷收信時，則停止掃描，並降低輸出位準，直到呼叫10次內8次成功接收信號為止，記錄該位準。

f.	混附波響應抗擾力應為步驟e對c之讀數差異值。

## 測試規定

a.	測試設備安排如圖(三)：

圖(三)

b.	測試應在電波暗室內進行，測試條件如附錄A。

c.	測試座應由申請者提供，以使相關測試能在待測收信器上進行。

# 互調變抗擾性

## 測試目的

量測收信器當受到兩個不需要的信號，但具相等位準信號，其中之一被正常調變信號調變時，而產生之特定互調頻率，且與標稱信號相關時，具有成功接收呼叫信號排斥互調之能力。

## 合格標準

互調變抗擾性之抗擾值應不小於42dB

## 測試方法

a.	信號產生器1之設定如下：

信號產生器1：	頻率	Fc(載波頻率)

調變	FM EXT.DC

偏移	±4.5kHz for POCSAG;

±4.8kHz for FLEX

振幅	最佳靈敏度+3dB

信號產生器2：	頻率	Fc+50KHz

調變	未調變

信號產生器3：	頻率	Fc+100KHz

調變	400Hz音頻

偏移	±3kHz

b.	關掉信號產生器2及3之射頻輸出，調整信號產生器1之輸出，如6.1節所述之收信器最佳靈敏度，該位準記錄下來。

c.	按步驟b之位準，增加3dB

d.	打開信號產生器2之射頻輸出(即不需要的信號)，並調至Fc+50KHz頻率並不帶調變。

- 增加信號產生器3之輸出位準，並調至Fc+100KHz頻率並帶調變。

- 信號產生器2及3之射頻位準保持在最小且相等，並同時增加，直到收信器無法成功收到每一次呼叫時為止。

- 至此兩信號產生器之位準開始緩慢降低，直到呼叫10次內8次成功接收信號為止。

- 若有必要時兩信號產生器之頻率可調整至得到較好之響應，記錄該位準。

- 互調變抗擾力應為步驟h對c之讀數差異值。

## 測試規定

a.	測試設備安排如圖(四)：

圖(四)

b.	測試應在電波暗室內進行，測試條件如附錄A。

c.	測試座應由申請者提供，以使相關測試能在待測收信器上進行。

測試條件

A.1	環境條件

電波暗室：是一種覆蓋以吸收射頻材料的工作室，在其間模擬自由空間的環境，它也可以加以屏蔽，在此情況下，提供一種無潛在干擾信號的自由空間環境。

正常溫度及濕度應為下列之任一組合：

溫度：			20℃±15℃

相對濕度： 		45% to90%

若無法在上述條件進行，記錄當時之溫度及溼度。

A.2	正常測試調變

為一連續之〝1〞或〝0〞(標示及空間)以時鐘之速率由製造商宣告在輸入位準之正常呼叫調變。

或	如音頻呼叫系統，連續之修正信號經由時間分割不得少於收信器之重設時間。

A.3	測試用編碼器(Test encoder)與待測收信器由申請者一併提供，並包含完整之詳細正常調變程序。若可能，調碼器應具備可於重複操作之模式，及每次調變碼之間格距離不得少於收信器之重設時間。

A.4	模擬人

# Text boxes

待測接收機

公尺

2

的儀表

響應測試

訊息發生器

訊號發生器

發射天線

編碼器

30

地面

公尺

信號

產生器 2

待測收信器

6dB

T型墊

信號

產生器 1

測試

編碼器

50Ω

負載

測試座

1.4公尺

信號

產生器 2

待測收信器

6dB

T型墊

信號

產生器 1

測試

編碼器

50Ω

負載

測試座

信號

產生器 3

信號

產生器 2

待測收信器

6dB

匹配墊

信號

產生器 1

測試

編碼器

50Ω

負載

測試座