非全球海上遇險及安全系統船舶無線電臺委託審驗設備標準表：

| 審驗設備 | 規格及性能標準 | 誤差容許範圍 | 審驗用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計頻器 | 頻率測量範圍：MF/HF/VHF 頻率解析度小於1Hz以下 精確度小於4ppm以下 顯示位數：9位數以上 | 由公司提供有效期限的測量度證明 標準值： MF±40Hz, HF±50Hz VHF±10ppm | 量測頻率誤差 |
| 功率計 | 視發射器最大輸出功率(可配合衰減器使用) 數位式表頭 精確度：小於±6% | 同上 | 量測功率 |
| 衰減器 | 視測量儀器之最大信號輸入值 配合功率計使用 |  | 衰減信號強度 |
| 假天線(假負載) | 視發射器最大輸出功率(可配合衰減器使用) |  | 避免求救信號實際發射 |
| 電源供應器 | 輸出電壓範圍：0-24vdc 電壓穩定度：小於0.02%+3mv 輸出電流範圍：0到大於5A | 使設備能正常操作 | 提供器材電源 |
| 衛星應急指位無線電示標解碼器 | COSPAS/SARSAT 406.025/121.5 beacon | 由公司提供有效期限的測量度證明 EPIRB標準值: 406.020~406.030MHz | 解讀MMSI |

# Text boxes

附表一