1880-1895兆赫

無線專用交換機系統暨終端設備技術規範

國家通訊傳播委員會

目    錄

1.依據及適用範圍	4

1.1依據	4

1.2適用範圍	4

1.3內容及參考	4

2.縮語	5

3.必要檢驗項目	6

4.工作頻帶及頻道間隔測試	8

4.1測試目的	8

4.2合格標準	8

4.3測試方法	8

4.4測試規定	8

5.射頻載波的準確度及穩定度測試	9

5.1測試目的	9

5.2合格標準	9

5.3測試方法	9

5.4測試規定	9

6.封包時序的漂移測試	10

6.1測試目的	10

6.2合格標準	10

6.3測試方法	10

6.4測試規定	10

7.參考時序的準確度測試	11

7.1測試目的	11

7.2合格標準	11

7.3測試方法	11

7.4測試規定	11

8.發射封包時序準確度測試	12

8.1測試目的	12

8.2合格標準	12

8.3測試方法	12

8.4測試規定	12

9.發射叢訊(burst)測試	13

9.1測試目的	13

9.2合格標準	13

9.3測試方法	14

9.4測試規定	14

10.最大發射功率測試	15

10.1測試目的	15

10.2合格標準	15

10.3測試方法	15

10.4測試規定	15

11.射頻載波調變之頻率偏移測試	16

11.1測試目的	16

11.2合格標準	16

11.3測試方法	16

11.4測試規定	17

12.射頻載波調變所產生不必要發射功率測試	18

12.1測試目的	18

12.2合格標準	18

12.3測試方法	18

12.4測試規定	19

13.發射轉換瞬態所產生不必要發射功率測試	20

13.1測試目的	20

13.2合格標準	20

13.3測試方法	20

13.4測試規定	21

14.互調變所產生不必要發射功率測試	22

14.1測試目的	22

14.2合格標準	22

14.3測試方法	22

14.4測試規定	23

15.發射固定頻道頻帶外的混附波輻射功率測試	24

15.1測試目的	24

15.2合格標準	24

15.3測試方法	24

15.4測試規定	24

附錄A.測試條件	25

A.1測試環境	25

A.2測試誤差	27

附錄B.檢驗項目1至11的測試接線圖	28

附錄C.檢驗項目12的測試接線圖	29

1.依據及適用範圍

## 1.1依據

本規範係依據電信法第四十二條第一項規定訂定之。

## 1.2適用範圍

### 1.2.1工作頻帶

本規範僅適用之工作頻帶範圍為1880-1895兆赫。

### 1.2.2適用設備

為連接於公眾電信網路之無線系統設備，依無線介面界分為固定部（Fixed Part）及移動部（Portable Part）兩部分：

固定部包含用戶自備專用交換機、基地臺控制器、基地臺及家用型基地臺（有線電話無線主機）。

移動部包含手持式無線電話機、無線網路中繼器、無線網路終端機。

## 1.3內容及參考

本規範以無線介面為基礎考量，內容包含適用1880-1895兆赫頻帶供室內使用之無線系統設備之檢驗項目、合格標準、測試方法及測試規定等相關技術規範。為考量本國1880-1895兆赫頻帶供室內使用之無線系統設備符合國際標準之一致性，本規範未規定時，將遵循ETSI TBR6、ETSI 300 175及ETSI 300 176最新版本之相關規定，並參考ETC TBR6檢驗測試法，以期本規範之完整性。

# 2.縮語

| Bn | 額定頻寬 |
| --- | --- |
| BER | 位元錯誤率 |
| dBm | 相對於1毫瓦特之分貝值 |
| EIRP | 有效等向輻射功率 |
| EMC | 電磁相容 |
| EUT | 待測設備 |
| FP | 固定部 |
| FT | 固定部無線終端設備 |
| IPEI | 國際可攜設備證明 |
| LT | 下端測試器(系統) |
| NTP | 正常發射功率 |
| PP | 移動部 |
| PSN | 可攜設備序號 |
| PT | 移動部無線終端設備 |
| RFP | 無線固定部 |
| TBC | 話務傳輸控制 |
| TDMA | 分時多工擷取 |
| UT | 上端測試器(系統) |

## 3.必要檢驗項目

| 項次 | 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作頻帶及頻道間隔 | 工作頻帶：1880-1895 MHz Disable 1895-1900 MHz 頻道間隔：1.728 MHz |  |  |
| 2 | 射頻載波的準確度及穩定度 | RFP：≦±50 KHz PP: ≦±100 KHz ， 前1秒內，由收訊轉為發訊模式。 PP: ≦±50 KHz，其他時間。 |  |  |
| 3 | 封包時序的漂移 | RFP & PP：≦±1μs |  |  |
| 4 | 參考時序的準確度 | 多頻道RFP： 5 ppm (常態溫度) 10 ppm (極端溫度) 單頻道RFP：10 ppm (極端溫度) |  |  |
| 5 | 發射封包時序準確度 | PP: ≧5ms－2μs 且 ≦5ms＋2μs |  |  |
| 6 | 發射叢訊(burst) | 如圖一 |  |  |
| 7 | 最大發射功率 | RFP & PP：≦250 mW |  |  |
| 8 | 射頻載波調變之頻率偏移 | Part1：≧±259kHz 且 ≦±403kHz(峰值) Part2：≧±202kHz 且 ≦±403kHz(峰值) Part3：≧±202kHz 且 ≦±403kHz(峰值) Part4：≦±17kHz(平均值) |  |  |
| 9 | 射頻載波調變所產生不必要發射功率 | M為EUT載波發射頻道 Y＝M±1,發射功率≦160μW Y＝M±2,發射功率≦1μW Y＝M±3,發射功率≦40nW Y＝任何其他頻道時，發射功率≦20nW |  |  |
| 10 | 發射轉換瞬態所產生不必要發射功率 | M為EUT載波發射頻道 Y＝M±1,發射功率≦250μW Y＝M±2,發射功率≦40μW Y＝M±3,發射功率≦4μW Y＝任何其他頻道時，發射功率≦1μW |  |  |
| 11 | 互調變所產生不必要發射功率 | ≦1μW |  |  |
| 12 | 發射固定頻道頻帶外的混附波輻射功率 | 1GHz以下(但不包含廣播頻帶)：≦250nW 廣播頻帶(47-74MHz；87.5-108MHz；108-118MHz；174-230MHz；470-862MHz)：≦20 nW 1GHz以上：≦1μW |  |  |

### 備註：EUT如包含有線介面部分，另須同時符合下列本會相關技術規範。

### 用戶自備專用交換機系統設備須符合本會PSTN01技術規範。

### 家用型基地臺（有線電話無線主機）須符合本會PSTN01技術規範，採數位式低功率無線電話檢驗表適用之有線通訊介面檢驗項目及合格標準。

X之功率準位必須小於315mW，同時也必須小於NTP+4dB

# 圖一：檢驗項目6發射叢訊(burst)的規格限制

# 4.工作頻帶及頻道間隔測試

## 4.1測試目的

為驗證EUT之工作頻帶及頻道間隔，均在合格標準內。

## 4.2合格標準

工作頻帶：1880-1895 MHz (頻道號碼c=2,3,4,5,6,7,8,9)

Disable 1895-1900 MHz (頻道號碼c=0,1)

頻道間隔：1.728 MHz

(Fc=F0-c×1.728 MHz；該F0=1897.344 MHz 及 c=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

## 4.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9與通信Slot號碼，關閉交遞功能，與測試系統分別進行連通測試。

- 頻道號碼c=2,3,4,5,6,7,8,9時，EUT可正常連通。

頻道號碼c=0,1時，EUT不可正常連通。

## 4.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 5.射頻載波的準確度及穩定度測試

## 5.1測試目的

為驗證EUT之載波頻率的準確度及穩定度，相對於參考絕對頻率，或標稱載波中心頻率，均在合格標準內。

## 5.2合格標準

RFP：≦±50 KHz

PP: ≦±100 KHz ， 前1秒內，由收訊轉為發訊模式。

PP: ≦±50 KHz，其他時間。

## 5.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- EUT應置於可執行迴路功能(loopback function)模式。

- LT 應發射測試序列之封包，並在封包之迴路範圍內，該測試序列應為0000111100001111 於EUT天線端發射出去，並在迴路回應之封包內。

- 利用取樣方法，抓取EUT的RF發射信號，允許EUT為主動鎖住狀態(參見ETS 300 175-3 [3])並超過1秒。

- EUT之載波頻率對上項測試應定為量測絕對迴路位元之頻率平均值。

- 依下列EUT類型之測試模式，由c至e重複執行，直到下列測試次數完成：

| EUT類型 | 測試次數 |
| --- | --- |
| 僅A資料場(A-field)發射 | 100 |
| 半時槽發射 | 40 |
| 全時槽發射 | 10 |
| 雙時槽發射 | 5 |

EUT之載波中心頻率Fc應為量測之平均值。

- 頻道c = 2，9重複步驟c至f 。

## 5.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 6.封包時序的漂移測試

## 6.1測試目的

為驗證EUT之封包時序的漂移均在合格標準內。

## 6.2合格標準

RFP & PP：≦±1μs。

## 6.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中封包時序的漂移測試模式。

- 取樣測試封包資料之2個Frame的p0時間差(Frame之時間)。

- 測試1000次，統計平均Frame之時間。

- 取樣測試之Frame時間與平均值之差(jitter) <1μs。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-f步驟。

## 6.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 7.參考時序的準確度測試

## 7.1測試目的

為驗證EUT之參考時序的準確度均在合格標準內。

## 7.2合格標準

多頻道RFP： 5 ppm (常態溫度)

10 ppm (極端溫度)

單頻道RFP：10 ppm (極端溫度)

## 7.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中參考時序的準確度測試模式。

- EUT與測試系統(LT)建立至少一個雙工訊鍵(duplex bearer)。

- 測試發訊1000個flame之發訊時間 t(long),每個資料槽為相同資料。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-e步驟。

## 7.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 8.發射封包時序準確度測試

## 8.1測試目的

為驗證EUT之發射封包時序準確度均在合格標準內。

## 8.2合格標準

PP: ≧5ms－2μs  且  ≦5ms＋2μs

## 8.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中發射封包時序準確度測試模式。

- EUT與測試系統(LT)建立至少一個雙工訊鍵(duplex bearer)。

- 測試發訊1000個frame之發訊時間 t(long),每個資料槽為相同資料。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-e步驟。

## 8.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 9.發射叢訊(burst)測試

## 9.1測試目的

為驗證EUT之發射叢訊波形均在合格標準內。

## 9.2合格標準

- 發射起動時間: 發射時，功率由25μW上升至pO發出的時間須<10μS。

- 發射衰退時間: 由實體封包發射結束起，至功率下降到25μW的時間須<10μS。

- 最小功率: 實體封包發射時間(pO起，至Frame結束)最小功率須>(NTP-1dB)。

- 最大功率: 實體封包發射時間(pO+10μs起，至Frame結束+10μs止)最大功率須<(NTP+1dB)。

實體封包發射時間(pO-10μs起，至pO+10μs止) 最大功率須<(NTP+4dB)，且須<315mw。

- 殘留發射功率:實體封包發射結束後0.5μS內之殘留發射功率須>(NTP-6dB)。

- 閒置發射功率:實體封包發射結束後27μS起，下一個實體封包pO發出的時間前27μS之殘留發射功率須<20nw.其中封包間格<54μS時不適用。

X之功率準位必須小於315mW，同時也必須小於NTP+4dB

## 9.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中發射叢訊測試模式。

- 取樣EUT發射脈動之振幅與調變度。

RF量測頻寬:閒置發射功率測試為1MHz，其它測試為≧3MHz。

- 封包發射時間量測精密度為0.1μs。

- 重復b-c步驟60次，每次間格>1S。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-f步驟。

## 9.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 10.最大發射功率測試

## 10.1測試目的

為驗證EUT之最大發射功率在合格標準內。

## 10.2合格標準

EUT之最大發射功率，包含RFP & PP均須≦250 mW。

## 10.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中最大發射功率測試模式。

- LT應指定EUT使用單一天線。

- 測試天線之指向應儘量減少反射，並連接至一校正過之接收機。

- 利用取樣方式取能代表EUT發射之封包。

- 在實際封包內決定p0及最後之位置。

- 量測1 MHz頻寬之接收功率，中心頻率為EUT之RF頻道。其功率應由p0位元起至最後之位元平均值。

- 替代天線應取代EUT之發射天線，並置於相同之位置及極化方向，信號產生器頻率應調至EUT之發射標稱頻率。測試天線應被上揚或下斜以確定最大接收信號。替代天線之輸入信號位準亦應被調至如上項之接收機以之相關位準。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆d-i步驟。

## 10.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 11.射頻載波調變之頻率偏移測試

## 11.1測試目的

為驗證EUT射頻載波調變之頻率偏移在合格標準內。

## 11.2合格標準

EUT射頻載波調變之頻率偏移須符合下列合格標準。

Part1：≧±259kHz 且 ≦±403kHz(峰值)

Part2：≧±202kHz 且 ≦±403kHz(峰值)

Part3：≧±202kHz 且 ≦±403kHz(峰值)

Part4：≦±17kHz(平均值)

## 11.3測試方法

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中射頻載波調變之頻率偏移測試模式。

- Part 1測試:

(a)LT設定資料回傳模式，發射0000111100001111資訊。

(b)在鎖定通信後取樣>1秒。

(c)量測頻寬需>3MHz , 量測計算正向與負向之f與fc之偏移值之峰值。

(d)依下列EUT類型之測試模式，重覆(a)-(c)步驟:

| EUT類型 | 測試次數 |
| --- | --- |
| 僅有A資料場(A-Field)發射 | 100 |
| 半資料槽(Slot)發射 | 40 |
| 全資料槽 發射 | 10 |
| 雙資料槽 發射 | 5 |

- Part 2 測試:

(a)發射資訊依下表改變:

| EUT類型 | 發射資訊 |
| --- | --- |
| 僅有A資料場(A-Field)發射 | A-field, 32 data, a16-31=1, a32-47=0 |
| 半資料槽(Slot) 發射 | B-field, 80 data, b0-b7:10101010,b8-b39=1, b40-b71=0,b72-b79=10101010 |
| 全資料槽 發射 | B-field, 320 data, b0-b127:1010…,b128-b191=1, b192-b255=0,b256-b319=1010… |
| 雙資料槽發射 | B-field, 800 data, b0-b143=1010…, b144-b271=1, b272-b335=0, b336-b399=1,b400-b463=0, b464+b527=1,b528-b591=0, b592-b655=1,b656-b799=1010…, |

(b)量測頻寬需>3MHz, 量測計算正向與負向之f與fc之偏移值之峰值。

(c)依下列EUT類型之測試模式，重覆(a)-(b)步驟:

| EUT類型 | 測試次數 |
| --- | --- |
| 僅有A資料場(A-Field)發射 | 100 |
| 半資料槽(Slot)發射 | 40 |
| 全資料槽 發射 | 10 |
| 雙資料槽 發射 | 5 |

- Part 3 測試:

(a)LT設定資料回傳模式，發射0101010101010101資訊。

(b)量測頻寬需>3MHz,量測計算前16bits同步信號與回傳信號之f與fc之偏移值之峰值。

(c)依下列EUT類型之測試模式，重覆(a)-(b)步驟:

| EUT類型 | 測試次數 |
| --- | --- |
| 僅有A資料場(A-Field)發射 | 100 |
| 半資料槽(Slot)發射 | 40 |
| 全資料槽 發射 | 10 |
| 雙資料槽 發射 | 5 |

- Part 4 測試:

- (a)LT設定資料回傳模式，發射0101010101010101資訊。

- (b)在鎖定通信後取樣>1秒，量測頻寬需>3MHz。

- (c)量測計算前16bits同步信號之前14 bits之平均頻率fs。

- (d)量測計算前16bits 回傳信號之前14 bits之平均頻率fl。

- (e)重覆200次測試步驟(a)-(e)，計算fl-fs之平均頻率偏移。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-g步驟。

## 11.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 12.射頻載波調變所產生不必要發射功率測試

## 12.1測試目的

為驗證EUT射頻載波調變所產生不必要發射功率在合格標準內。

## 12.2合格標準

EUT射頻載波調變所產生不必要發射功率須符合下列合格標準。

M為EUT載波發射頻道。

Y＝M±1,發射功率≦160μW

Y＝M±2,發射功率≦1μW

Y＝M±3,發射功率≦40nW

Y＝任何其他頻道時，發射功率≦20nW

## 12.3測試方法

- 如EUT有外接天線接頭，則連接EUT至測試系統。否則，傳送的信號經由耦合裝置，提供適當的信號位準到此測試系統(LT)。測試系統在下列狀況下操作：

掃描頻率：1MHz

解析度頻寬：100kHz

顯示頻寬：大於解析度頻寬

峰值保持：開啟

掃描時間：大於12秒

濾波方式：同步調整

對測量的全部取樣時間為實際封包期長的60%到80%，開始於的時槽時間終止之前的25%，但在同步字元傳送之後。測試系統應決定EUT所傳送實際封包位元p0的開始位置。

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- EUT依測試系統(LT)所設定資料回傳模式。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中射頻載波調變所產生不必要發射功率測試模式，LT需發射D-M2測試信號。

- 使用測試系統，在取樣時間，量測M頻道之發射功率Pref.。

- 使用測試系統，在取樣時間，量測

M-3頻道之發射功率與Pref之比值Prm-3.

M-2頻道之發射功率與Pref之比值Prm-2.

M-1頻道之發射功率與Pref之比值Prm-1.

M+1頻道之發射功率與Pref之比值Prm+1.

M+2頻道之發射功率與Pref之比值Prm+2.

M+3頻道之發射功率與Pref之比值Prm+3.

- 使用正常發射功率量測值NTP,計算相鄰頻道之不必要發射功率:

dB(P emissions on channel M-1)=dB(NTPm)+dB(Prm-1)

- 將上述之dBm值轉為Watts.

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-i步驟。

## 12.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 13.發射轉換瞬態所產生不必要發射功率測試

## 13.1測試目的

為驗證EUT發射轉換瞬態所產生不必要發射功率在合格標準內。

## 13.2合格標準

EUT發射轉換瞬態所產生不必要發射功率須符合下列合格標準。

M為EUT載波發射頻道。

Y＝M±1,發射功率≦250μW

Y＝M±2,發射功率≦40μW

Y＝M±3,發射功率≦4μW

Y＝任何其他頻道時，發射功率≦1μW

## 13.3測試方法

- 如EUT有外接天線接頭，則連接EUT至測試系統。否則，傳送的信號經由耦合裝置，提供適當的信號位準到此測試系統(LT)。測試系統在下列狀況下操作：

掃描頻率：1MHz

解析度頻寬：100kHz

顯示頻寬：大於解析度頻寬

峰值保持：開啟

濾波方式： 4 或5 pole之同步調整

對測量的全部取樣時間為實際封包期長的60%到80%，開始於的時槽時間終止之前的25%，但在同步字元傳送之後。測試系統應決定EUT所傳送實際封包位元p0的開始位置。

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- EUT依測試系統(LT)所設定資料回傳模式。

當測試RFP時，必須將 traffic bearer 打開而dummy bearer 關閉，且 Dummy bearer 加在traffic bearer之同一載波。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中發射轉換瞬態所產生不必要發射功率測試模式，LT需發射D-M2測試信號。

- 使用測試系統，在取樣時間，量測M頻道之發射功率Pref.。

- 使用測試系統，在取樣時間，量測

M-3頻道之發射功率與Pref之比值Prm-3.

M-2頻道之發射功率與Pref之比值Prm-2.

M-1頻道之發射功率與Pref之比值Prm-1.

M+1頻道之發射功率與Pref之比值Prm+1.

M+2頻道之發射功率與Pref之比值Prm+2.

M+3頻道之發射功率與Pref之比值Prm+3.

- 使用正常發射功率量測值NTP,計算相鄰頻道之不必要發射功率:

dB(P emissions on channel M-1)=dB(NTPm)+dB(Prm-1)

- 將上述之dBm值轉為Watts.

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-i步驟。

## 13.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 14.互調變所產生不必要發射功率測試

## 14.1測試目的

為驗證EUT之互調變所產生不必要發射功率在合格標準內。

## 14.2合格標準

EUT之互調變所產生不必要發射功率，於量測頻道中須≦1μW。

## 14.3測試方法

- 如EUT有外接天線接頭，則連接EUT至測試系統。否則，傳送的信號經由耦合裝置，提供適當的信號位準到此測試系統(LT)。測試系統在下列狀況下操作：

掃描頻率：1MHz

解析度頻寬：100kHz

顯示頻寬：大於解析度頻寬

峰值保持：開啟

掃描時間：大於12秒

濾波方式：同步調整

對測量的全部取樣時間為實際封包期長的60%到80%，開始於的時槽時間終止之前的25%，但在同步字元傳送之後。測試系統應決定EUT所傳送實際封包位元P0的開始位置。

- EUT設定為依測試系統(LT)所指定頻道c=5與通信Slot號碼，關閉交遞功能。

- EUT依測試系統(LT)所設定資料回傳模式。

- 選擇系統模擬設備(TBR06)中互調變所產生不必要發射功率測試模式，LT需發射D-M2測試信號。

- 使用測試系統，量測待測設備發射機在頻道M=0及M=4中，取樣時間內之發射功率，此功率測量為Pref0及Pref4。

- EUT應置於雙發射機模式，操作於同時槽訊框，但不同之射頻頻率，這頻道應為M=1及M=3，且關閉交遞功能。

- 使用測試系統，量測EUT發射機在頻道C=0及C=4，取樣時間內之發射功率，此功率測量為Pm0及Pm4。

- 測試結果將顯示在螢幕上，並將測試結果列印出來。

- 設定頻道c=2,9,重覆b-h步驟。

## 14.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄B接線方式量測，且本測試應置於測試場所或測試治具上，若EUT有天線接頭，則應由該處接至LT。

# 15.發射固定頻道頻帶外的混附波輻射功率測試

## 15.1測試目的

為驗證EUT發射固定頻道頻帶外的混附波輻射功率在合格標準內。

## 15.2合格標準

EUT發射固定頻道頻帶外的混附波輻射功率須符合下列合格標準。

1GHz以下(但不包含廣播頻帶)：≦250nW

廣播頻帶(47-74MHz；87.5-108MHz；108-118MHz；174-230MHz；470-862MHz)：≦20 nW

1GHz以上：≦1μW

## 15.3測試方法

- 將測試裝置校正，求取最小信號產生器位準。

- 設定系統模擬設備(TBR06)及EUT之狀態, 模擬EUT於工作模式。

- 以接收天線分別量測EUT水平及垂直極化方向，各個發射頻率之最大混附波輻射值。

- 以替代天線及信號產生器取代EUT位置，位於相同水平及垂直極化方向，分別針對一個發射頻率調整信號產生器的輸出，求取EUT之等效輻射功率。

- 調整下一個量測之發射頻率，重複d測試步驟。

頻率範圍與解析度

| 頻率範圍 | 量測頻寬 |
| --- | --- |
| 0MHz ≦ fo < 2 MHz | 30kHz |
| 2MHz ≦ fo < 5 MHz | 30kHz |
| 5MHz ≦ fo < 10 MHz | 100kHz |
| 10MHz ≦ fo < 20 MHz | 300kHz |
| 20MHz ≦ fo < 30 MHz | 1MHz |
| 30MHz ≦ fo < 4000 MHz(輻射) | 3MHz |
| 廣播頻帶 | 100 kHz |

## 15.4測試規定

測試條件如附錄A，並依附錄C接線方式量測。

# 附錄A.測試條件

## A.1測試環境

測試環境有額定的電壓供給及環境溫度，基本上分做兩種情況。

- 常態環境

- 電壓：3.6V	- 大氣壓力：86~196仟巴(Kpa)

- 溫度：15℃~35℃	- 相對濕度：5%~75%無凝結

- 極端環境

- 電壓：最大：3.6×1.25V，最小：3.6×0.9V(最大4.5V, 最小3.24V)

- 溫度：最大55℃±1℃, 最小：-10℃±1℃

所有的測試均涵蓋了常態環境，至於極端環境視所測的項目而定，於極端旳溫度環境，EUT須放置於溫度箱中，此外檢驗項目第12項（混附波輻射），必須在有吸收體的隔離室中進行，隔離室的幾何配置以及其隔離損耗與壁面折返損耗的規格需求請參考圖二。

# 圖二：隔離室的幾何配置以及其隔離損耗與壁面折返損耗的規格需求

## A.2測試誤差

TBR06各項測試的參數其測試誤差如下：

相對的漂移射頻頻率：	±2KHz

絕對的射頻頻率：	±10KHz

導體傳導的輻射：	±1 dB

無線傳遞的輻射：	±3 dB

絕對的射頻功率(經由天線端子)：	±1 dB

絕對的射頻功率(於工作頻帶內之不必要的發射)：	±4 dB

絕對的射頻功率(於工作頻帶外之不必要的發射)：

導體傳導的：	±4 dB

無線傳遞的：	±6 dB

相對的射頻功率：	±1 dB

絕對的射頻功率(無線傳導的)	±3 dB

相對的封包時序：	±0.1μs

絕對的封包時序：	±1μs

固定無線站台(Fixed Radio Termination；FT)

的時序穩定性：	1ppm

發射突波暫態時間：	±20%(對於測試值的百分比)

封包的頻率偏移量：	±10KHz

# 附錄B.檢驗項目1至11的測試接線圖

系統模擬設備(TBR06)

# 附錄C.檢驗項目12的測試接線圖

# Text boxes

5公尺

天線

量測距離

待測

裝備

(EUT)

3

公尺

非傳導性的可調桌面

非傳導性的可調桌面

非傳導性的平面

衰減分貝(dB)

(中波長(MW)廣播)

(超高頻(UHF)廣播)

隔離損耗(Shielding loss)

折返損耗(Return loss)

10K    100K     1M        10M  30M     100M  300M       1G   4G   10G  頻率:赫茲(Hz)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

干擾場強0.1微安/公尺(μA/m)

30微伏/公尺(μV/m)

干擾場強0.5微伏/公尺(μV/m)

電源供應

EUT

頻譜儀

頻譜儀

量測距離

ＥＵＴ

接收天線

1.5

米

濾波器

非傳導性的可調桌面

接地平面

系統模擬設備 or Test Load

量測距離

替代天線

接收天線

1.5

米

濾波器

非傳導性的可調桌面

接地平面

# 信號

# 產生器