國際網路業務通信網路審驗技術規範

總說明

關於審驗技術規範之法制程序由行政規則改為法規命令之緣由如后：原電信總局皆以法規命令之法定程序辦理草案預告、刊登政府公報或新聞紙並公布於其網站，以利人民充分周知；本會成立之初，則將審驗技術規範另定性為內規之行政規則，並依行政程序法第一百五十九條第二項第一款以函下達至今，合先敘明。因電信業者提出異議，本會法務處始撰擬法律意見，重新檢視審驗技術規範之法律性質。鑒於電信法中關於授權主管機關訂定審驗技術規範之條文所在多有（如電信法第十四條第六項、第十七條第二項、第三十八條第六項等），如業者未依技術規範與審驗項目申請審驗或審驗不合格，將對其產生一定之法律效果，其性質經檢討後係屬「實質法規命令」，自應以法規命令之程序明定、發布之。案經本會100年3月16日委員會內部會議決議「有關電信法授權訂定之審驗技術規範，係屬具有法規命令之性質，有關法制作業，應比照前電信總局以法規命令程序辦理訂定（修正）及發布，以符法制。」。

行政院為推動國際電信業務發展，提昇國際電信業務產值，以促進我國國際電信產業發展及推動臺灣成為多元化電信社會，使國民得以與其他先進國家之國民同樣享有最先進之電信服務及多元化服務，並提升國際電信業務在全世界之競爭力。

鑑於詐騙集團利用電話詐騙民眾已為嚴重之社會問題，為保障消費者權益及營造健全之通訊環境，基於電信法第一條保障通信安全及維護使用者權益之立法意旨，依電信法第三十九條第一項規定研擬本規範，俾作為系統審驗之依據，其訂定重點分述如下：

- 申請系統審驗之程序。(第3節)

- 申請人應檢附申請表之相關資料、審驗項目分為一般性審驗、局端審驗及中繼電路審驗，並明定其抽樣檢驗原則。（第4節）

- 申請系統審驗之應檢附資料，並訂定各審驗項目、測試方法及應符合之標準。（第5節）

- 審驗結果判定標準及處理原則。(第6節)

- 審驗作業流程，擴增系統規模、繼續經營及不定期之技術審驗。(第7節、第8節、第9節及第10節)

國際網路業務通信網路審驗技術規範逐節說明

| 規定 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、法源依據 本規範依電信法第三十九條及固定通信業務管理規則第二十三條之五第二項規定訂定之。 | 明定本技術規範訂定法源依據。 |
| 二、用詞定義： | 節名稱。 |
| （一）互連介接點： 互連介接點（Point of Interconnection;以下簡稱POI）為與其他電訊服務提供者間，訊務互連目的所設置的實質連接點。 （二）局端： 指國際局之交換機房。 （三）網路測試封包指令（Ping）： 網路偵錯與觀察指令，該指令之功能係透過測試封包進行整個網路之狀況報告。 | 定義互連介接點、局端及網路測試封包指令（Ping）之重要專有名詷。 |
| 三、 申請審驗之程序 | 節名稱。 |
| （一）申請人於網路建設許可證有效期限內，完成其事業計畫書(含原送審及報請國家通訊傳播委員會核准變更之相關文件)所承諾自行建設之國際網路，並完成自評測試後，再向國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)申請技術審驗。 （二）申請人申請技術審驗時，應檢附附表一「國際網路業務通信網路技術審驗申請表」(以下簡稱附表一)、其相關資料、附表二「國際網路業務通信網路技術審驗紀錄表/自評報告書」(以下簡稱附表二)及其測試紀錄表各壹式兩份，報請本會審驗。 | 明定審驗之程序及申請技術審驗時，應檢附附表及相關資料。 |
| 四、審驗項目及檢驗原則 | 節名稱。 |
| 審驗項目分為一般性審驗、局端審驗及中繼電路審驗，其中一般性審驗、局端審驗採全數審驗，中繼電路審驗採抽樣檢驗(以下簡稱抽驗)。 （一）一般性審驗： 依附表二所定之第一項審驗之各項別進行審驗。 （二）局端審驗： 依附表二所定之第二項審驗之各項別進行審驗。 （三）中繼電路審驗及其抽驗原則： 1.依附表二之第三項審驗之項別，進行審驗。 2.由申請人檢送附表三「國際網路業務主要設備報驗清單」 (以下簡稱附表三)之中繼電路路由抽驗一路，並以抽驗之中繼電路之最高速率埠者，任選一埠作為該電路之測試速率。 3.網路設備新增者，僅就申請人所報新增設備審驗之，但為配合測試需要或所報建設資料須澄清測試時，不在此限。 | 明定審驗項目分為一般性審驗項目、局端審驗、中繼電路審驗。其中一般性審驗和局端審驗採全數審驗，中繼電路審驗採抽樣檢驗及其抽驗原則。 |
| 五、審驗作業 | 節名稱。 |
| （一）申請人應檢附申請表之相關資料如下： 1.國際網路業務主要設備報驗清單： 應包含局端機房及局端設備。 2.國際網路業務通信網路建設數量統計表： 應包含局端交換機建設數量。 3.通信網路架構圖：應包含下列二種通信網路架構圖。 (1)網路功能架構圖： 以電路交換及分封交換等網路功能之架構圖，並標示各局端之編號或名稱。 (2)骨幹網路架構圖： 以國際通信(海纜或衛星)之有線與無線通信之網路架構圖。 4.通信網路互連架構圖： 與其他第一類電信事業網路POI之互連架構圖，應包含互連之局端及其鏈路數量、傳輸容量。 5.通信網路維運測試紀錄： 申請人對所報驗之交換、傳輸等整體通信網路，須先完成自我測試，並檢附通信網路維運測試紀錄，其格式由申請人自訂。 6.通信網路報驗測試計畫： 其內容須包括各測試項目之測試架構(含電信設備、路由及測試設備)、配合測試之時程規劃及人力需求。 7.工程主管人員及其聯絡電話名冊： 其內容應包括局端負責通信網路施工、維護及運作之工程主管人員名冊及其聯絡電話、傳真電話、電子信箱(E-mail)。 8.高級電信工程人員證明文件： 檢附相關高級電信工程人員證明文件影本，並於審驗時提示正本供備查。 9.本規範所附測試紀錄表。 10.其他佐證資料之文件： 本規範所定應檢附之佐證資料文件。 (二)審驗方法及標準： 申請人應先自行測試所報驗之整體通信網路。於報驗時依附表二之審驗項目，進行自評測試之。 1.一般性審驗： (1)資料備齊： (a)應備齊附表一申請表中所列之相關資料及附表，其中所檢附相關資料所載之建設規模應與事業計畫書一致。 (b)所報驗之網路如包括衛星地球電臺者，須提供架設許可證或電臺執照備查；僅持有架設許可證者，該電臺須經本會查驗合格。 (2)障礙申告及處理： (a)應檢附障礙申告受理單樣式(格式由申請人自訂)及障礙處理流程。 (b)應提供障礙申告之免費服務電話，且對受理之障礙申告應有紀錄可供查核。 (3)通信紀錄： (a)對每一通受測之門號均應做通信紀錄，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 (b)如收費方式以傳輸資料量計費時，應提供傳輸通信紀錄資料，其內容至少包括連線電路號碼(或其他足以區別之編號)、連線日期、連線起訖時間、傳輸資料量等紀錄；非以傳輸資料量計費者應載明所採用之收費方式。 (4)帳務處理： (a)檢附帳務處理流程並載明所使用之軟硬體設備。 (b)應以通信紀錄提供出帳範例並說明之。 2.局端審驗 依報驗局端數，每一局端均應分別自評填列，並檢附設備配置平面圖及其相片佐證說明。 (1)一般性審驗： (a)局端設備數量： 依據設備報驗清單，查核局端設備項目及數量，包括：電路交換設備、分封交換設備、下世代網路設備及其他相關設備等。 (b)責任分界： 與其他第一類電信事業相連接之電信設備應有明確之責任分界，並提出佐證資料說明之。 (c)網路監控功能： (I) 自建內陸鏈路者，應提供可顯示、記錄及儲存電路連線狀態、電路異常狀態及其告警訊息等網路監控功能，並檢附佐證資料說明之。 (II)向綜合網路業務或市內、國內長途陸纜電路出租業務經營者租用內陸鏈陸者，無須進行本項審驗，但應設有內陸鏈路故障時之告警設備或通報機制。 （III）網路監控功能亦得採用集中管理控制方式。 （d）國際電路備援路由功能： (I)局端中繼電路應具有備援（redundancy）路由或自復環路迂迴（self-healing rerouting）路由，以備故障發生時，能維持正常運作。 (II)電路之主要傳輸設備（至少包括光終端機、多工機）應具有備用保護功能，以備故障發生時，系統仍能保持正常運作。 （III）以上均應提出佐證資料說明之。 (e)施工、維運日誌： (I)局端機房應備具施工、維運日誌(格式由申請人自訂)。 (II) 負責及監督通信網路之施工、維護及運用之人員，應依固定通信業務管理規則第四十一條規定，遴用領有高級電信工程人員資格證者，其完成施工、維護及運用於施工、維運日誌認可簽署。 (f)備用電源： 局端機房應備有緊急供電設備或不斷電源設備及發電設施，以維持電信服務之暢通及適當品質，並檢附相片佐證之。 (g)安全設置： (I) 申請人應就局端機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出相關機關核發之證明文件或切結書。 (II) 申請人應檢具建築師或專業技師證明文件，證明各局端機房結構安全無虞，以維護人員及設備之安全。 (III)申請人對進出交換機房人員應有門禁安全管理措施，並應檢具相關佐證資料。 (h)電磁相容： 申請人就附表三所列之局端設備中有關交換及傳輸設備，應檢附符合國際電磁相容規範(Electromagnetic Compatibility，EMC)之文件，及相關佐證資料。但傳輸設備係租用者，得免附傳輸設備之該項文件。 (i)局端接地： (I)局端機房應具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不得與避雷設施共用接地，並檢附佐證資料。 (II) 局端機房接地電阻應低於五歐姆，並檢附局端接地電阻測試紀錄表(如附表二之一)，載明測試日期、時間、所測局端名稱及所測電阻值等紀錄。 (2)交換設備審驗： (a)電路交換設備功能： 至少應具備選徑(routing)及通話處理(controlling and terminating of calls)功能，並應提供資料備查。 (b)網路協定： 申請人對其電路及分封交換設備所使用之網路協定，應檢附原廠交換設備符合國際標準之主要規格資料，並列具清單說明。 (3)國際海纜介面審驗： (a)申請人使用之海纜登陸站與國際海纜系統間之登陸海纜係自建者，應檢附與國際海纜系統組織之測試報告及可資證明文件影本。 (b)申請人使用海纜登陸站與國際海纜系統間之登陸海纜係租用者，應檢附向國際海纜電路出租業者租用之證明文件影本。 (c)申請人使用之海纜登陸站與內陸介接站間之內陸鏈路係自建者，應檢附附表二之二，由該通信鏈路中抽驗一路，其測試方法及標準比照第三點中繼電路審驗之規定辦理。 (d)申請人使用之海纜登陸站與內陸介接站間之內陸鏈路係向其他業者租用者，應檢附向電路出租業務經營者租用之證明文件影本。 （4）固定地球電臺介面審驗：（經衛星通信網路者適用） (a)衛星地面站與衛星系統間之內陸鏈路為申請人所建者，應檢附衛星機構之測試報告及可資證明文件影本。 (b)衛星地面站與衛星系統間之內陸鏈路為申請人租用者，應檢附向衛星通信業務經營者租用之證明文件影本。 (c)申請人使用之衛星地面站與固定地球電臺間之內陸鏈路係自建者，應檢附附表二之二，由該通信鏈路中抽驗一路進行審驗，其測試方法及標準依照第三點中繼電路審驗規定辦理。 (d) 衛星地面站與固定地球電臺間之內陸鏈路為向其他業者租用者，應檢附向電路出租業務經營者租用之證明文件影本。 （5）國際交換設備特定功能審驗 (a) 國際交換機處理國際來話主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA（Nature Of Address）=INTL(International)應透通性傳送，即保留主叫號碼中之本國國碼(886)及NOA=INTL。 (I)測試方法： (i)透過國際行動電話漫遊、網路模擬或話務模擬/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生國際來話主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA=INTL之話務接續至受測國際交換機。 (ii)上揭(I)(i)測試15通國際來話，其被叫門號為行動電話、市內電話及E.164網路電話，分別各測試5通不同之被叫門號。 (Ⅱ)測試標準： (i)上揭(I)(ii)之話務其主叫號碼字首應含本國國碼(886)及NOA=INTL。 (ii)測試之話務符合(Ⅱ)(i)規定，並提供通聨紀錄或佐證資料，始判定合格。 (b)國際交換機至少阻斷50組國際來話主叫號碼 (I)測試方法： (i)申請人須在國際交換機局情資料庫中預設至少50組(如0800＊為一組計，其中＊代表尾數號碼)主叫號碼阻斷名單提供測試。 (ii) 透過國際行動電話漫遊、網路模擬或話務模擬/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生國際來話至受測國際交換機。 (iii)由國際交換機局情資料庫所設定之主叫號碼阻斷名單中任選5組號碼及另設定非阻斷名單中之5組號碼，每組號碼分別以1通話務測試之。 (Ⅱ)測試標準： (i) 阻斷名單容量設定至少需達50組。 (ii) 阻斷名單中5組號碼之國際來話主叫號碼需全部予以阻絕，不可傳送至下位端局。 (iii) 非阻斷名單中5組號碼之國際來話主叫號碼需全部傳送至下位端局，不可予以阻絕。 (iv) 均符合(Ⅱ)(i)至(Ⅱ)之(iii) 規定，並提供通聯紀錄或佐證資料，始判定合格。 3.中繼電路（限國內中繼電路）審驗：（內陸鏈路為向其他業者租用者本項免驗。但本會得視通信品質執行該項審驗） (1)傳輸測試 (a)測試方法： 以該檢驗電路埠進行點對點或折返傳輸測試，並將測試日期、時間、所測兩局端名稱、介面埠速率、測試數據等資料，詳填於附表二之二中繼電路傳輸測試紀錄表。 (b)測試時間：六十分鐘。 (c)測試標準：誤秒率(ESR)小於或等於百分之八且重誤秒率(SESR)小於或等於百分之零點一。 主要量測參數說明如下： 量 測 參 數 說 明 誤碼率 (BER) 在一定量測時間內，誤碼之數目和收到之總碼數之比值。 誤秒數（ES） 凡一秒內含有至少一個誤碼之總秒數。 重誤秒數（SES） 凡一秒內含誤碼率超過10–3之總秒數。 堪用時間（Available Time） 自有連續十個無SES發生時起算（含該十秒）至連續十個SES發生時止（扣除該十秒）之時間。 誤秒率（ESR） 誤秒率（ESR）=誤秒數 / 堪用時間總秒數。 重誤秒率（SESR） 重誤秒率（SESR）=重誤秒數/ 堪用時間總秒數。 (d)測試準備時間：預留四個小時供申請人準備測試作業。 (e)如因待測電路兩端無法先完成連線，致無法進行測試時，其傳輸電路之測試結果，應判定該抽驗之傳輸電路為不符合標準。 (f)審驗時，如抽驗之中繼電路埠已有用戶在使用時，得選擇其他埠替代之。 (g) 申請人應備妥標示主要道路名稱之中繼電路架設分佈圖，以供查詢。 (2) IP Ping測試 (a)測試方法： 以該檢驗網路埠進行點對點或折返傳輸測試，並將測試日期、時間、所測兩局端名稱、介面埠速率、測試數據等資料，詳填於附表二之二「中繼電路傳輸測試紀錄表」。 對選擇之測試埠以1024 bytes長度之IP封包對遠端測試埠之IP 伺服器進行1000次Ping測試。 (b)測試標準 每次Ping回應時間≦80ms，否則視同timeout Ping timeout次數≦10次 (c)測試準備時間：預留四個小時供申請人準備測試作業。 (d) 如因待測電路兩端無法先完成連線，致無法進行測試時，其傳輸電路之測試結果，應判定該抽驗之傳輸電路為不符合標準。 (e) 審驗時，如抽驗之中繼電路埠已有用戶在使用時，得選擇其他埠替代之。 (f)申請人應備妥標示主要路由名稱之中繼電路架 設分佈圖，以供查詢。 4.國際話務撥接測試： (1)任選一通訊門號進行國際話務撥接測試，撥號測試合格標準為能將電話連線至國際通信閘（International Gateway）之自動回應裝置或與其他國家之網路完成國際電話連線，並提供通話記錄或佐證資料。撥號測試合格標準須為下列之一： (a)第一通撥號連線成功。 (b)連續兩次撥號連線成功。 5.分封交換測試：（具分封交換功能者始適用本項測試） (1) 測試方法：任選一通信埠以1024 byte之IP封包對遠端測試埠之IP伺服器進行一千次Ping（網路測試封包指令）測試。 (2)測試標準：每次Ping回應時間≦100ms，否則視同timeout。 Ping timeout次數≦10次。 (3)測試點：局端分封交換設備中繼電路之出端點（國際交換機房）至中繼電路之末端點(內陸介接站或固定地球電臺鏈路介接點）。 (三)其他事項： 1.申請人應檢附與通訊監察執行機關簽訂建置通訊監察之協議書或其他證明文件。 2.POI測試報告： 申請人應檢附與其他第一類電信事業之POI互連測試報告佐證資料。 3.審驗時，申請人除應指派工程主管全程參與外，應另指派一人以上之工作人員隨同協助審驗之進行，其中系統工程人員須操作相關設備，以配合審驗人員進行審驗。 4.因審驗所發生之測試費用及所需軟硬體設備，由申請人負責支付及提供。 | 一、明定申請人應檢附申請表之相關資料、審驗方法及標準、其他事項規定。 二、為阻斷國際來電詐騙及透通性傳遞國際來話至行動、市內/E.164網路電話交換機識別國際來話，増訂國際交換機應具備（1）國際交換機處理國際來話主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA（Nature Of Address）=INTL(International)應透通性傳送。（2）國際交換機至少阻斷50組國際來話主叫號碼之功能。（如（5）國際交換設備特定功能審驗） |
| 六、審驗結果判定標準與處理原則 | 節名稱。 |
| (一)審驗結果判定標準 1.一般性審驗、局端審驗及中繼電路審驗之測試完全符合下列規定者，始判定合格。 (1)中繼電路審驗之合格判定標準： 抽驗之中繼電路全數符合標準。 2.各項測試如有待澄清項目者，申請人須提出資料證明其原因為非可歸責於申請人，本會得對該待澄清項目再行測試，否則判定為不合格。 (二)審驗結果處理原則 1.審驗結果經判定為不合格者，如能於2小時內完成改善，得進行重驗，並以1次為限，且重驗點不得超過該項檢驗總數之二分之一。惟最終仍為不合格者，申請人於改善後，應自收到該次審驗判定不合格通知之次日起一個月內向國家通訊傳播委員會申請複驗，並以一次為限；複驗時依第四點「審驗項目及檢驗原則」辦理。 2.經複驗後仍判定不合格者，由本會通知申請人其審驗結果。但申請人於改善後，得重新繳費申請審驗。 | 一、明定審驗結果判定標準與處理原則。 二、審驗結果判定標準 |
| 七、國際網路業務通信網路技術審驗作業流程 審驗作業流程圖如附圖所述。 | 明定國際網路業務通信網路技術審驗作業流程圖。 |
| 八、擴增通信網路規模時之處理方式 | 節名稱。 |
| (一)國際網路業務經營者於完成其事業計畫書所定之3年建設計畫內，如擬建設事業計畫書以外之後續網路，應檢具詳細網路建設計畫，向本會申請許可，就異動部分之通信網路納入本規範相關規定辦理之；如未依規定請領網路建設許可證或經許可者，不得建設國際網路設備之一部或全部。 (二)國際網路業務經營者於完成其事業計畫書所定之3年建設計畫後，如擬增設或變更通信網路之規模時，應檢具詳細網路建設計畫（含功能附掛設備），向本會申請許可，並於完成增設或變更後，向本會申請通信網路技術審驗，經審驗合格後，由本會發給網路審驗合格證明。 | 明定擴增通信網路規模時之處理方式。 |
| 九、繼續經營之技術審驗 國際網路業務之特許執照期限屆滿時，有意繼續營運之經營者應於期限屆滿前9個月起之3個月內，依規定向本會申請核准，並由本會視需要依本規範規定辦理技術審驗，於審驗合格後，依規定重新換發特許執照。 | 明定繼續經營之申請期間及換照程序。 |
| 十、不定期技術審驗 本會因實際需要、遇有爭議或發生電波干擾時，得對經營者之相關通信網路設備進行審驗。 | 明定爭議或發生電波干擾之處理。 |
| 十一、其他事項： 國際網路業務經營者於完成事業計畫書之建設計畫後，應於每年十二月三十一日前一個月內，向本會提報網路建設數量統計表(格式參照附表 | 明定電信業者提報網路建設數量統計表之期間及應提供網路建設數量統計表。 |

附表一:

國際網路業務通信網路技術審驗申請表

申請人（公司）：

代　　表　　人：

公　司　地　址：

連　　絡　　人：

連　絡　電　話：　　　　　　　　　　　傳真電話：

檢附資料：

一、相關資料：

□ 1. 附表三：國際網路業務主要設備報驗清單。

- 2. 附表四：國際網路業務通信網路建設數量統計表。

- 3. 通信網路架構圖(包括網路功能及骨幹網路架構圖)。

- 4. 通信網路互連架構圖。

- 5. 通信網路維運測試紀錄。

- 6. 通信網路報驗測試計畫。

- 7. 工程主管人員及其聯絡電話名冊。

- 8. 高級電信工程人員證明文件。

- 9.其他須佐證資料之文件。

二、自評報告書及其測試紀錄表：

- 1. 附表二：國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書。

- 2. 附表二之一：局端接地電阻測試紀錄表。

- 3. 附表二之二：中繼電路傳輸測試紀錄表。

- 4. 附表二之三：國際話務撥接測試紀錄表。

- 5. 附表二之四：分封交換測試紀錄表。

- 6. 附表二之五：國際交換機(保留本國國碼886及NOA=INTL)透通性測試紀

錄表

- 7. 附表二之六：國際交換機阻斷測試紀錄表

申請日期：　　年　　月　　日

公司章及代表人章：

…………………………………（以下由國家通訊傳播委員會填註）

受理日期：　　年　　月　　日

受理單位：

查詢電話：　　　　　傳真電話：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書<比對海纜規範>

申請人（公司）：

建設階段：□新設□後續網路增設或變更

第一項審驗：一般性審驗

測試日期：  年  月  日

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 資 料 備 齊 | 檢附國際網路業務通信網路技術審驗申請表之各項 資料： ‧相關資料 ‧自評報告書及其測試紀錄表 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附相關資料之建設規模，須與事業計畫書一致。 (2)自評報告書及測試紀錄表須備齊。 |
| 2. 障 礙 申 告及 處 理 | (1)須提供用戶障礙申告之免費服務電話。 (2)對每一通障礙申告之處理應予記錄，並可供查核。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 須檢附障礙申告單樣式及障礙處理流程。 |
| 3. 通 信 紀 錄 | 對每一通受測之門號通話均應做通話紀錄，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通話紀錄。 |
|  | □ 以傳輸資料量計費。 須提供傳輸通信紀錄資料，其內容至少包括連線電路號碼(或其他足以區別之編號)、連線日期、連線起訖時間、傳輸資料量等紀錄 □ 非以傳輸資料量計費時。 須說明所採用之收費方式。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附佐證資料。 |
| 4. 帳 務 處 理 | (1) 檢附帳務處理流程並說明所使用之軟硬體設備。 (2) 應以通信紀錄提供出帳範例並說明之。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗

本次報驗：第　　局/共　  　局

局端名稱：　　　　　　　　　  局階：□端局  □

局端地點：　　市(縣)     鎮     路    段　　巷    弄    號   樓

1. 一般性審驗                                測試日期：　  年　  月　  日

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 局端設備數量 | 局端設備數量查核項目,包括： □ 電路交換設備 □ 分封交換設備 □ 下世代網路設備 □ 其他相關設備 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 依附表三設備報驗清單所列。 |
| 2. 責 任 分 界 | 與其他第一類電信事業相連接之電信設備應有明確之責任分界。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附佐證資料說明。 |
| 3. 網路監控功能 | 內陸鏈路 □ 自建： 須提供網路監控功能，可顯示、記錄及儲存電路連線狀態、電路異常狀態及其告警訊息，並須檢附佐證資料說明之。 □ 租用： 如向綜合網路業務或市內、國內長途路纜電路出租業務經營者租用時，得免除本項審驗，惟仍須設有內陸鏈路故障時之告警設備或通報機制。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附佐證資料並說明。 (2)中繼電路之網路連線監控能力如以集中管理控制方式達成者，亦屬符合。 |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員：

附表二：國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 施工維運日誌 | (1)各機房應備具施工、維運日誌。 (2)依固定通信業務管理規則第四十一條之規定，遴用領有高級電信工程人員資格證之人員，負責及監督通信網路之施工、運作及維護，並於施工、維護日誌等簽署。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 備妥施工、維護日誌。 |
| 5. 備用電源 | 局端機房應備有緊急供電設備或不斷電源設備及發電設施，以維持電信服務之暢通及適當品質。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附相片及佐證資料。 |
| 6. 安全 設置 | (1)申請人應就局端機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (2)檢具專業技師證明文件，證明各局端機房結構安全無虞，以維護人員及設備之安全。 (3)申請人對進出交換機房人員應有門禁安全管理措施，檢具相關佐證資料。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附切結書。 (2)檢附經專業技師證明文件。 |
| 7. 電磁相容 | 申請人就附表三所列之局端設備中有關交換及傳輸設備，應檢附符合國際電磁相容規範(Electromagnetic Compatibility，EMC)之文件。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附相關佐證資料，惟傳輸設備係租用者，可免附傳輸設備之該項文件。。 |
| 8. 局端接地 | (1)單一接地裝置，不得與避雷設施共用接地。 (2)局端機房其接地電阻應低於5歐姆。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)檢附相片資料佐證。 (2)檢附局端接地電阻測紀錄表錄(如附表二之一) 佐證之。 |

公司章及負責人章:				審驗單位：					審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

2. 交換設備審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 電路交換設備功能 | 電路交換設備功能至少應具備選徑及通話處理功能。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附原廠規格資料備查 |
| 2. 網 路 協 定 | 檢附所使用電路或分封交換設備之網路協定 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附原廠交換設備符合國際標準之主要規格資料，以條列清單說明。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

3.國際海纜介面審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際海纜介面 審驗 | 海纜登陸站與國外海纜系統間： (1) □ 自建： 檢附與國際海纜系統組織之測試報告及可資證明文件影本。 (2) □ 租用： 檢附與國際海纜電路出租業者簽訂租賃之證明文件影本。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附證明文件影本(國際海纜連外全電路頻寬至少應為每秒五十億位元，海纜頻寬取得方式包括投資海纜建設或購買其長期使用權2種)。 |
|  | 海纜登陸站與內陸介接站間之內陸鏈路： (1) □ 自建： 由內陸鏈路中抽驗一路最高速率埠作為該電路之測試速率。 a.測試方法： 以該檢驗電路埠進行點對點或折返傳輸測試，並將測試日期、時間、所測兩局端名稱、介面埠速率、測試數據等資料，詳填於附表二之二「中繼電路傳輸測試紀錄表」。 b.測試時間：60分鐘 c.測試標準： ESR≦8﹪，SESR≦0.1﹪ (2) □ 租用： 檢附電路出租租用之證明文件影本。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表或證明文件影本。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

4. 固定地球電臺介面審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定地球電臺介面審驗 | 衛星地面站與衛星系統間： (1) □ 自建： 檢附與國際衛星機構之測試報告及可資證明文件影本。 (2) □ 租用： 檢附與衛星通信業務經營者簽訂租賃之證明文件影本。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附證明文件影本。 |
|  | 衛星地面站與固定地球電臺間之內陸鏈路： (1) □ 自建： 由內陸鏈路中抽驗一路最高速率埠作為該電路之測試速率。 a.測試方法： 以該檢驗電路埠進行點對點或折返傳輸測試，並將測試日期、時間、所測兩局端名稱、介面埠速率、測試數據等資料，詳填於附表二之二「中繼電路傳輸測試紀錄表」。 b.測試時間：60分鐘 c.測試標準： ESR≦8﹪，SESR≦0.1﹪ (2) □ 租用： 檢附電路出租租用之證明文件影本。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附測試紀錄表或證明文件影本。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第二項審驗：局端審驗(續)

5.國際交換設備特定功能審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際交換設備特定功能審驗 | （a）國際交換機處理國際來話主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA（Nature Of Address）=INTL(International)應透通性傳送，即保留主叫號碼中之本國國碼(886)及NOA=INTL。 （I）測試方法： （i）透過國際行動電話漫遊、網路模擬或話務模擬/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生國際來話主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA=INTL之話務接續至受測國際交換機。 （ii）上揭（I）（i）測試15通國際來話，其被叫門號為行動電話、市內電話及E.164網路電話，分別各測試5通不同之被叫門號。 （Ⅱ）測試標準： （i）上揭（I）（ii）之話務其主叫號碼字首應含本國國碼(886)及NOA=INTL。 （ii）測試之話務符合（Ⅱ）（i）規定，並提供通聨紀錄或佐證資料，始判定合格。 （b）國際交換機至少阻斷50組國際來話主叫號碼 （I）測試方法： （i）申請人須在國際交換機局情資料庫中預設至少50組(如0800*為一組計，其中＊代表尾數號碼)主叫號碼阻斷名單提供測試。 （ii）透過國際行動電話漫遊、網路模擬或話務模擬/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生國際來話至受測國際交換機。 （iii）由國際交換機局情資料庫所設定之主叫號碼阻斷名單中任選5組號碼及另設定非阻斷名單中之5組號碼，每組號碼分別以1通話務測試之。 （Ⅱ）測試標準： （i）阻斷名單容量設定至少需達50組。 （ii）阻斷名單中5組號碼之國際來話主叫號碼需全部予以阻絕，不可傳送至下位端局。 （iii）非阻斷名單中5組號碼之國際來話主叫號碼需全部傳送至下位端局，不可予以阻絕。 （iv）均符合（Ⅱ）（i）至（Ⅱ）（iii）規定，並提供通聯紀錄或佐證資料，始判定合格。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1) 檢附測試紀錄表(如附表二之五及附表二之六)。 (2) □是 □否 透過實際國際來話至受測國際交換設備。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第三項審驗：中繼電路（限國內中繼電路）審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 繼 電 路 | 局端間之中繼電路： (1)□ 自建： a.傳輸測試 路由中各抽驗一路，並以所抽驗之中繼電路之最高速率埠者中，任選一埠作為該電路之測試速率。 (I)測試方法： 以該檢驗電路埠進行點對點或折返傳輸測試，並將測試日期、時間、所測兩局端名稱、介面埠速率、測試數據等資料，詳填於附表二之四「中繼電路傳輸測試紀錄表（租用者免附）」。 (II)測試時間：60分鐘 (III)測試標準： ESR≦8﹪，SESR≦0.1﹪ b.IP Ping測試： 路由中各抽驗一路，並以所抽驗之中繼電路(限國內中繼電路)之最高速率埠者中，任選一埠作為該電路之測試速率。 (1)測試方法：同上（a） (2)對選擇之測試埠以1024 bytes長度之IP封包，對遠端測試埠之IP 伺服器進行1000次Ping測試。 (3)測試標準： 1. 每次Ping回應時間≦80ms，否則視同timeout。 2. Ping timeout次數≦10次。 (2)□ 租用： 檢附電路出租租用之證明文件影本。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | (1)如待測電路兩端無法先完成連線，以致無法進行測試時，則傳輸電路之測試結果，應判定該抽樣檢驗之傳輸電路為不符合規定 (2)檢附測試紀錄表(如附表二之二) |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第四項審驗：國際話務撥接審驗

| 項 別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 國際電話 撥號 | 撥號測試合格標準為能將電話連線至 International Gateway之自動回應裝置或 其他國家之網路完成國際電話連線。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 提供通話紀錄或其他佐證資料。 |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目紀錄表/自評報告書

第五項審驗：分封交換測試審驗

| 項 別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分封交換測試 | (1) 測試方法： 任選一通信埠以1024 byte之IP封包對遠端測試埠之IP伺服器進行1000次Ping測試。 (2) 測試標準： 每次Ping回應時間≦100ms， 否則視同timeout。 Ping timeout次數≦10次。 | □符合 □不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試紀錄表(如附表二之四) |

公司章及負責人章:					審驗單位：				審驗人員：

附表二：

國際網路業務通信網路技術審驗項目自評報告書(續)

審 驗 結 果：

| 項 目 | 審 驗 結 果 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 一般性審驗 | 資料查核、障礙申告及處理、通話紀錄資料、帳務處理。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 須全數審驗合格，始判定審驗結果符合。 |
| 2. 局端審驗 | 本次報驗局端共 站。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 須全數審驗合格，始判定審驗結果符合。 |
| 3.中繼電路審驗 | □本次報驗中繼電路共 路。 抽驗中繼電路共 路。 □本次報驗中繼電路路由共 路。 抽驗中繼電路路由共 路。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 所抽驗之電路須全數審驗合格,始判定審驗結果符合。 |
| 4. 國際話務撥接審驗 | □本次撥打通數： 通。 合格通數： 通。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 審驗結果是否符合需依下列標準決定: (a)第一通撥號連線成功(b)連續兩次撥號連線成功。 |
| 5. 分封交換測試審驗 | □本次Ping次數： 次。 合格次數： 次。 | □符合 □不符合 | 符合 不符合 | 審驗結果是否符合需依下列標準決定:每次Ping回應時間≦100ms，否則視同timeout。 Ping timeout次數≦10次。 |

公司章及代表人章：

| 審驗 意見 |  |
| --- | --- |

審驗單位：                        審驗人員：

審驗單位主管：                    判定： □合 格    □不合格

附表二之一:

局端接地電阻測試紀錄表

測試日期：     年     月     日												    	   	    本表為第     頁／共     頁

| 測 試 時 間 | 局 端 名 稱 | 局 端 電 阻 值 （Ω） | 測 試 地 點 | 測 試 數 據 (Ω） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之二:

中繼電路傳輸測試紀錄表（租用者免附）

測試日期：     年     月     日																	 本表為第     頁／共     頁

| 測試時間 | 局 端 名 稱 | 數 位 介 面 埠 測 試 速 率 | 測 試 標 準 | 測 試 數 據 | 自 評 | 測 試 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 端 | 乙 端 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □STM- 1 □STM- 4 □STM-16 □ | □以該檢驗電路埠進行點對點或折返傳輸測試： (1)測試時間:60分 (2)測試標準: ESR≦8﹪ SESR≦0.1﹪ □以該檢驗測試埠銜接IP Ping測試主機進行點對點IP Ping測試: （1）測試方式 Ping封包長度:1024 bytes Ping次數:1000次 （2）測試標準: 每次Ping回應時間≦80ms，否則視同timeout。 Ping timeout次數≦10次 | □ESR= ﹪ SESR= ﹪ □ Ping timeout 次數: 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  | □STM- 1 □STM- 4 □STM-16 □ |  | □ESR= ﹪ SESR= ﹪ □ Ping timeout 次數: 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  | □STM- 1 □STM- 4 □STM-16 □ |  | □ESR= ﹪ SESR= ﹪ □ Ping timeout 次數: 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  | □STM- 1 □STM- 4 □STM-16 □ |  | □ESR= ﹪ SESR= ﹪ □ Ping timeout 次數: 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  | □STM- 1 □STM- 4 □STM-16 □ |  | □ESR= ﹪ SESR= ﹪ □ Ping timeout 次數: 次 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

表二之三:

國際話務撥打測試紀錄表

測試日期：     年     月     日															   本表為第     頁／共     頁

| 測試時間 | 測 試 地 區 | 測試號碼 | 測 試 項 目 | 自 評 | 測 試 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 端 | 乙 端 | 主叫端 | 被叫端 | 服 務 功 能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □國際電話 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □國際電話 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □國際電話 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □國際電話 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □國際電話 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之四:

分封交換測試紀錄表

測試日期：     年     月     日														            本表為第     頁／共     頁

| 測試時間 | 測 試 地 區 | 測 試 標 準 | 測試數據 | 自 評 | 測試結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 端 | 乙 端 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □IP Ping測試 (非對稱埠) Ping長度：1024byte Ping次數：1000次 每次Ping回應時間≦100ms ，否則視同 timeout。 Ping timeout次數 ≦10次 |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之五:

國際交換機(保留本國國碼886及NOA=INTL)透通性測試紀錄表

測試日期：    年    月    日                                                     本表為第    頁／共    頁

| 測試時間 | 測試地點 | 透 通 性 測 試 | 測 試 結 果 | 自 評 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主叫端 | 被叫端 |  |  |  |  |
|  | 主叫端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他國際交換機模擬產生 □由行動電話國際漫漫傳遞國際來話至受測交換機 主叫端門號 :_________________ | 行動電話門號 （5個門號）: _______________ | 來電顯示主叫號碼: （檢附通聯紀錄或佐證資料） | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  | 被叫端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 主叫端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他國際交換機模擬產生 □由行動電話國際漫漫傳遞國際來話至受測交換機 主叫端門號 :_________________ | 市內電話門號 （5個門號）: _______________ | 來電顯示主叫號碼: （檢附通聯紀錄或佐證資料） | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  | 被叫端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 主叫端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他國際交換機模擬產生 □由行動電話國際漫漫傳遞國際來話至受測交換機 主叫端門 :_________________ | E.164電話門號 （5個門號）: _______________ | 來電顯示主叫號碼: （檢附通聯紀錄或佐證資料） | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
|  | 被叫端： |  |  |  |  |  |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：             審驗單位：            審驗人員：

附表二之六:

國際交換機阻斷測試紀錄表

測試日期：    年    月    日                                                     本表為第    頁／共    頁

| 測試時間 | 測試地點 | 國際交換機阻斷 測 試 | 測 試 結 果 | 自 評 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受測國際交換機 | 被叫端 |  |  |  |  |
|  |  | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他國際交換機模擬產生 □由行動電話國際漫漫傳遞國際來話至受測交換機 阻斷門號 容量:_________________組 設定至少50組阻斷門號 :_________________ | 阻斷門號 (5組) : _________________ | □阻斷 □非阻斷 （檢附通聯紀錄或佐證資料） | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 所選取之非阻斷門號(5組)應為原先所選取之阻斷門號改設為非阻斷門號 |
|  |  |  | 非阻斷門號 (5組) : _________________ | □阻斷 □非阻斷 （檢附通聯紀錄或佐證資料） | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |

公司名稱：              高級電信工程人員：              審驗單位：              審驗人員：

附表三:

國際網路業務主要設備報驗清單

申 請 人(公司)：

連　　絡　　人：

連　絡　電　話：　　　　　　　　　　　傳真電話：

1.局端機房                                        填表日期：

本表為第    頁／共    頁

| 編 號 | 名 稱 | 地 點 | 用 途 | 局 階 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 局端設備

2.1電路交換設備

| 局 端 名 稱 | 設 備 編 號 | 廠 牌 | 型 號 | 規 格 容 量 (門號數) | POI 通信協定 | POI 數量/速率 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三:

國際網路業務主要設備報驗清單(續)

2.2分封交換設備

本表為第    頁／共    頁

| 局 端 名 稱 | 設 備 編 號 | 廠 牌 | 型 號 | 類 別 | 規 格 容 量 | 通 信 協 定 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3下世代網路設備

| 局 端 名 稱 | 設 備 編 號 | 廠 牌 | 型 號 | 類 別 | 規 格 容 量 | 通 信 協 定 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4網管及其他相關設備（租用者免附）

本表為第    頁／共    頁

| 局 端 名 稱 | 設 備 編 號 | 廠 牌 | 型 號 | 用 途 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三:

國際網路業務主要設備報驗清單(續)

3. 中繼電路（租用者免附）

本表為第    頁／共    頁

| 項 次 | 局 端 名 稱 | 傳 輸 設 備 | 中繼電路 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲 端 | 乙 端 | 廠 牌 型 號 | 速 率 | 報 驗 電路數 | 抽 驗 電路數 | 新設 |
|  |  |  | 甲端： |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙端： |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲端： |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙端： |  |  |  |  |
|  |  |  | 甲端： |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙端： |  |  |  |  |

附表四：

國際網路業務通信網路建設數量統計表

本表為第    頁／共     頁

填表日期：   年   月   日

| 申請人(公司) |  | 公司及負責人印章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 連 絡 人 |  |  |  |
| 電 話 號 碼 |  |  |  |

1.局端交換機建設

| 用 途 別 | 合 計 局 數 |
| --- | --- |
|  | 已報驗合格 | 本階段報驗 | 累 計 |
| □電路交換 □分封交換 □IN網路 □NGN網路 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

2. 中繼電路建設

2.1中繼電路

| 路由編號 | 兩端局端名稱 | 設備類別 | 設備廠牌 | 設備型號 | 傳輸容量 | 建設方式 (請勾選) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自建 | 租用 |

備註: 設備類別,如:SDH,SONET等。

附表四：     國際網路業務通信網路建設數量統計表(續)

2.2中繼電路纜線建設（租用者免附）

本表為第    頁／共    頁

| 路由 編號 | 纜 線 | A B兩局端名稱 | AB區間纜線累計佈放公里數 | AB區間纜線累計蕊公里數 | 新 設 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 | 現階段 | 累計 |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | □光纜 □電纜 | 芯數 對數 | 芯數 對數 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  |

附圖: