一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統

審驗技術規範總說明

關於審驗技術規範之法制程序由行政規則改為法規命令之緣由如后：原電信總局皆以法規命令之法定程序辦理草案預告、刊登政府公報或新聞紙並公布於其網站，以利人民充分周知；本會成立之初，則將審驗技術規範另定性為內規之行政規則，並依行政程序法第一百五十九條第二項第一款以函下達至今，合先敘明。因電信業者提出異議，本會法務處始撰擬法律意見，重新檢視審驗技術規範之法律性質。鑒於電信法中關於授權主管機關訂定審驗技術規範之條文所在多有（如電信法第十四條第六項、第十七條第二項、第三十八條第六項等），如業者未依技術規範與審驗項目申請審驗或審驗不合格，將對其產生一定之法律效果，其性質經檢討後係屬「實質法規命令」，自應以法規命令之程序明定、發布之。案經本會100年3月16日委員會內部會議決議「有關電信法授權訂定之審驗技術規範，係屬具有法規命令之性質，有關法制作業，應比照前電信總局以法規命令程序辦理訂定（修正）及發布，以符法制。」。

另鑑於詐騙集團利用國際來話電話詐騙民眾已成為嚴重社會問題，為保障消費者權益及營造健全之通訊環境，基於電信法第一條保障通信安全及維護使用者權益之立法意旨，爰増訂行動交換機設備應具備傳遞傳遞國際來話(NOA=INTL)時，提供受話端用戶國際來話識別碼為“002”及用戶選用拒接國際來話服務功能，依電信法第三十九條第一項規定研擬本規範，俾作為系統審驗之依據，其訂定重點分述如下：

- 申請系統審驗之要件。(第2節)

- 審驗項目分為一般性審驗及整合性審驗，並明定其審驗原則。（第3節）

- 申請系統審驗之應檢附資料，並訂定各審驗項目、測試方法及應符合之標準。（第4節）

- 審驗結果判定標準及處理原則。(第5節)

- 明定系統審驗之流程。(第6節)

- 擴增系統規模及執照到期繼續經營之審驗方式。(第7節及第8節)

- 明定本會得視實際需要進行審驗，以排除爭議或電波干擾等問題。(第9節)

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務

系統審驗技術規範總說明

| 規定 | 說明 |
| --- | --- |
| 1.法源依據 本規範依據電信法第三十九條第一項規定訂定之。 | 明定本技術規範訂定法源依據。 |
| 2.申請審驗之程序 2.1申請人於系統架設許可證有效期限內，完成其事業計畫書(含原送審及報請國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)核准變更之相關文件)所定三年建設計畫達下列各階段之預定基地臺設置數量及接裝電信機線設備竣工時，並對各該階段之系統網路完成自評測試後，再向本會申請技術審驗。 (1)第一階段： 完成事業計畫書所定三年建設計畫之預定基地臺設置數量之百分之二十五(含)以上。 (2) 第二階段： 完成事業計畫書所定三年建設計畫之預定基地臺及系統交換機設置數量之百分之百。 2.2申請人申請技術審驗時，應檢附下列之書面資料各壹式兩份，報請本會審驗： 2.2.1附表一「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗申請表」(以下簡稱申請表)及其相關資料。 2.2.2附表二「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗紀錄表/自評報告書」(以下簡稱自評報告書) 2.2.3附表二之一「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統通話測試紀錄表」(以下簡稱通話測試紀錄表)。 2.2.4附表二之二「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表」(以下簡稱國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表)。 2.2.5附表二之三「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表」(以下簡稱用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表)。 | 明定申請系統審驗時機及申請審驗應檢附之文件及數量。 |
| 3. 審驗項目及抽樣檢驗原則 本技術規範審驗項目分為一般性審驗及整合性審驗；其中一般性審驗採全數審驗，整合性審驗之審驗項別有通話測試、國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試、用戶選用拒接國際來話功能測試、通信紀錄、網路連線、帳務處理及障礙申告處理，其中通話測試、國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試、用戶選用拒接國際來話功能測試及通信紀錄採抽樣檢驗(以下簡稱抽驗)，網路連線、帳務處理及障礙申告處理則採全數審驗。 3.1一般性審驗： 依附表二自評報告書所定之一般性審驗各項別進行審驗。 3.2整合性審驗及其抽驗原則： 3.2.1依附表二自評報告書所定整合性審驗之通話測試、國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試、用戶選用拒接國際來話功能測試及通信紀錄項別進行審驗，其抽驗原則分別說明如下： (1)依申請人所檢送附表三「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統設備報驗清單」(以下簡稱報驗清單)各階段報驗之已完成建設基地臺，再按附錄一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務基地臺通話測試抽樣基準」(以下簡稱抽樣基準」(以下簡稱抽樣基準)決定抽驗基地臺之通話測試及通信紀錄總數。 (2)國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試 依申請人申請審驗區域範圍內，擇一處所，進行國際來話主叫號碼顯示測試。 (3)用戶選用拒接國際來話服務功能測試 依申請人申請審驗區域範圍內，擇一處所，進行用戶選用拒接國際來話服務功能測試。 3.2.2依附表二自評報告書所定整合性審驗之網路連線、帳務處理及障礙申告處理項別進行審驗。 | 明定審驗項目分為一般性審驗項目及整合性審驗項目。 |
| 4.審驗作業 4.1申請人應檢附申請表之相關資料如下： 4.1.1一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統設備報驗清單 (1)基地臺建設數量應包含階段及數量，依完成之建設階段填寫，並填列已完成建設之基地臺清單，包括電臺編號電臺名稱，本階段報驗之電臺新設欄位應勾選。 (2)網路設備建設數量。 (3)系統交換機設備。 (4)區間設備接裝電路。 4.1.2系統網路架構圖 應包含交換設備、控制臺及基地臺間之網路連線，及與其他第一類電信事業網路POI之互連鏈路數量、傳輸容量等之網路架構。 4.1.3系統維運測試紀錄 申請人對所報驗之系統，須先完成自我測試，並檢附系統維運測試紀錄，測試紀錄之測試時間不得少於一個月，測試紀錄須經高級電信工程人員簽署，其格式及測試項目由申請人自訂。 4.1.4高級電信工程人員及電信工程人員證明文件 檢附相關高級電信工程人員證明文件影本，並於審驗時提示正本供備查。 4.1.5其他須佐證資料之文件 本規範所定須檢附之佐證資料文件。 4.2審驗方法及標準： 申請人除須先完成所報驗之整體通信網路自我測試外，於報驗時須再依附表二自評報告書所定之審驗項目自評測試之；其自評測試數量，不得低於第3點之規定。 4.2.1一般性審驗： 4.2.1.1資料備齊 (1)系統架設許可證之查核： 申請人須備具系統架設許可證，俾供核對設置地址、廠牌、型號、數量與系統架設許可證是否相符。 (2)附表一申請表之各項資料： (a)檢附相關資料之建設規模，須與事業計畫書一致。 (b)須備具基地臺架設許可證或電臺執照、及合法接裝電信機線設備等相關資料，俾供與系統通信架構圖核對之用。 (c)自評報告書及其測試紀錄表。 4.2.1.2責任分界 無線電話交換機房之電信設備，與其他第一類電信事業網路間須有明確之責任分界點。 4.2.1.3接地電阻 (1) 須具有通信用單一接地裝置，且不得與避雷設施共用接地，並須檢附相片資料佐證之。 (2) 交換機房為一萬門號(含)以下者，其接地電阻應低於5歐姆；交換機房為一萬門號以上者，其接地電阻應低於0.5歐姆，並應檢附機房接地電阻測試紀錄佐證之。 4.2.1.4備用電源 機房應裝妥備用電源，並檢附相片及佐證資料。 4.2.1.5安全設置 (1) 申請人應就機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (2) 檢具專業技師證明文件，證明各機房結構安全無虞及符合消防安全法令規定，以維護人員及設備之安全，並檢附相片及佐證資料。 4.2.2整合性審驗： 4.2.2.1通話測試 對所抽驗之基地臺，以行動臺(手機)在基地臺電波所涵蓋服務區內進行通話測試，其測試結果應記錄於附表二自評報告書及附表二之一通話測試紀錄表，於測試期間所有測試電話門號及其費用由申請人提供，所使用之行動臺須為經本會型式認證合格及黏貼審定標籤者。 測試方法依下列三種通話方式測試，並記錄之： (1)本系統內行動臺間之通話測試： 可成功與同一交換機下相同行政區域之其他行動臺完成通話測試。 可成功與不同交換機之其他行動臺完成通話測試；如僅具一部交換機，則以選擇跨不同行政區域之其他行動臺完成通話測試代之。 (2)本系統行動臺可成功與其他固定通信網路業者之任一市內電話進行通話測試；申請人於第一階段所建置之系統如尚未與其他業者之固定通信網路完成網路互連時，則本項免測。 (3)本系統行動臺可成功與其他行動電話網路業者之行動電話進行通話測試；申請人於第一階段所建置之系統如尚未與其他業者之行動電話網路完成網路互連時，則本項免測。 4.2.2.2通信紀錄 本系統對每一通受測之門號通話均應做通信紀錄，俾與通話測試紀錄表之測試結果進行核對，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 4.2.2.3國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試 (1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)測試3通主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA=INTL之國際來話。 (2.3)測試3通主叫號碼字首為他國國碼及NOA=INTL之國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.2)之受話端顯示格式應如：”002886” +”區域號碼(Region Code或Area Code）”+”主叫用戶號碼(Subscriber Number）”。 (3.2)上揭(2.3)之受話端顯示格式應如：”002他國國碼(Country Code)”+”區域號碼(Region Code或Area Code)”+”主叫用戶號碼(Subscriber Number）”。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。 4.2.2.4用戶選用拒接國際來話服務功能測試 (1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)準備3個含不同國碼、NOA=INTL及具備主叫號碼之國際來話。 (2.3)受測門號啟動拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (2.4)受測門號關閉拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.3)之受測交換機應送出掛斷訊息、送出拒絕語音或轉接語音信箱。 (3.2)上揭(2.4)之主叫端電話可與被叫端電話通話。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。 4.2.2.5網路連線 (1)網路連線狀態 ◎屬PHS系統者： 可顯示所建設之PSC與WRT間、 WRT與ELU/RPC間、ELU/RPC與CS間之連線狀態。 ◎屬PACS系統者： 可顯示所建設之RPCU-CT與RPCU-RT間、OMC與RPCU間之連線狀態。 (2) 網路連線告警 ◎屬PHS系統者： 對PSC與WRT間、 WRT與ELU/RPC間、ELU/RPC與CS 間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能。 ◎屬PACS系統者： 對RPCU-CT與RPCU-RT間、OMC與RPCU 間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能。 4.2.2.6帳務處理 (1) 檢附帳務處理流程，並說明所使用之軟硬體設備。 (2) 應以通信紀錄提供出帳範例，並說明之。 4.2.2.7障礙申告處理 (1)須提供用戶障礙申告之免費服務電話。 (2)對每一通障礙申告及處理應予記錄，並可供查核。 (3)須檢附障礙申告單樣式及障礙處理流程。 4.3其他事項： 4.3.1通話測試點之選擇以公共場所或公路為主。 4.3.2為應系統審驗需要，得對申請人所設之任一基地臺依「一九○○兆赫數位式低功率無線電基地臺(PHS系統)技術審驗規範」或「一九○○兆赫數位式低功率無線電基地臺(PACS系統)技術審驗規範」進行審驗。 4.3.3申請人應檢附與通訊監察執行機關簽訂建置通訊監察之協議書或其他證明文件。 4.3.4申請人應檢附與其他第一類電信事業之網路互連POI佐證資料。 4.3.5審驗時，申請人除應指派工程主管全程參與外，應另指派一人以上之工作人員隨同協助審驗之進行，其中系統工程人員須操作相關設備，以配合審驗人員進行審驗。 | 明定一般性審驗及整合性審驗之審驗方法及標準。 |
| 5.審驗結果判定標準與處理原則 5.1審驗結果判定標準 5.1.1一般性審驗及整合性審驗之測試完全符合規定者，始判定合格。 5.1.2各項測試如有待澄清項目者，申請人須提出資料證明其原因為非可歸責於申請人，本會得對該待澄清項目再行測試，否則判定為不合格。 5.2審驗結果處理原則 5.2.1審驗時如有抽驗點不符合時，本會仍將繼續審驗其餘抽驗點，並將審驗結果資料全部列出，以供申請人改善。 5.2.2審驗結果經判定為不合格者，申請人於改善後，應自收到該次審驗判定不合格通知之次日起一個月內向本會申請複驗，並以一次為限；複驗時依第3點「審驗項目及抽樣檢驗原則」辦理。 5.2.3經複驗後仍判定不合格者，由本會通知申請人其審驗結果。但申請人於改善後，得重新繳費申請審驗。 | 明定審驗結果合格判定標準及待澄清項目之判定原則。 |
| 6.一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗作業流程 審驗作業流程如附圖所示。 | 明定審驗作業流程 |
| 7.擴增系統規模時之處理方式 7.1本業務經營者於完成其事業計畫書所定之三年建設計畫前，如擬擴增系統之規模時，應向本會申請變更事業計畫書，並經本會核可後，就異動部分之系統納入本規範相關規定辦理之。 7.2本業務經營者於完成其事業計畫書所定之三年建設計畫後，如擬擴增系統之規模時，除新設之交換機或變更系統時須依本規範相關審驗規定向本會申請審驗外，其餘擬擴增系統部分，應報請本會核備。 | 明定系統交換設備另有增設或變更時，應先報請本會核准，並於完成增設或變更後，向本會申請系統技術審驗 |
| 8.繼續經營之技術審驗 本業務之特許執照期限屆滿時，有意繼續營運之經營者應於期限屆滿前六個月起之三個月內，依規定向本會申請核准，並由本會視需要依本規範規定辦理技術審驗，於審驗合格後，依規定重新換發特許執照。 | 明定繼續經營之技術審驗規定 |
| 9.不定期技術審驗 本會因實際需要、遇有爭議或發生電波干擾時，得對本業務經營者之相關系統設備進行審驗。 | 明定本會得視實際需要進行審驗，以排除爭議或電波干擾等問題。 |

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗申請表

申請人（公司）：

代　　表　　人：

公　司　地　址：

連　　絡　　人：

連　絡　電　話：　　　　　　　　　　　傳真電話：

營業區域：□大臺北地區【□臺北市 □新北市 □基隆市】

□大臺中地區【□臺中市】

□大高雄地區【□高雄市】

□其他（                 縣(市)；須經國家通訊傳播委員會核准）

檢附資料：

一、相關資料：

- 1.附表三：一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統設備報驗清單。

- 2.系統網路架構圖。

- 3.系統維運測試紀錄。

- 4.工程主管人員及其聯絡電話名冊。

- 5.高級電信工程人員證明文件。

- 6.其他須佐證資料之文件。

二、自評報告書及其測試紀錄表：

- 1.附表二：一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗項目紀錄表/  自評報告書

- 2.附表二之一：一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統通話測試紀錄表。

- 3.附表二之二:

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表。

- 4.附表二之三:

「一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表」。

申請日期：　　年　　月　　日

公司章及代表人章：

…………………………………………………………(以下由國家通訊傳播委員會填註)

受理日期：　　年　　月　　日

受理單位：國家通訊傳播委員會營運管理處行動通信科/臺北市仁愛路1段50號

查詢電話：（02）2343-3630   　　　　傳真電話：（02）2343-3651

附表二：     一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務

系統審驗項目紀錄表/自評報告書

| 申 請 人 (公司) |  | 申請日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

1.一般性審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 資 料 備 齊 | 系統架設許可證之查核： 系統架設之設置地址、廠牌、型號、數量與系統架設許可證相符。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 須備具系統架設許可證核對。 |
|  | 檢附一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗申請表之各項資料： (1)相關資料。 (2)自評報告書及其測試紀錄表。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | (1)檢附相關資料之建設規模，須與事業計畫書一致。 (2)須備具基地臺架設許可證或電臺執照、及合法接裝電信機線設備等相關資料。可與系統通信架構圖核對。 |
| 2. 責任 分界 | 無線電話交換中心之電信設備，與其他第一類電信事業網路間須有明確之責任分界點。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 與其他第一類電信事業相連接之電信設備之責任分界為： 。 |
| 3. 接地 電阻 | (1)須具有通信用單一接地裝置，且不得與避雷設施共用接地。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 □不符合 | (1)檢附相片資料佐證之。 |
|  | (2)交換機房為一萬門號(含)以下者，其接地電阻應低於5歐姆；交換機房為一萬門號以上者，其接地電阻應低於0.5歐姆。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 □不符合 | (2)檢附機房接地電阻測試紀錄佐證之。 |
| 4. 備用 電源 | 機房裝妥備用電源。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附相片及佐證資料。 |
| 5. 安全 設置 | (1)申請人應就機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (2)檢具專業技師證明文件，證明各機房結構安全無虞及符合消防安全法令規定，以維護人員及設備之安全。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 □不符合 | 檢附相片及佐證資料。 |

公司章及負責人章:					           審驗單位：             				審驗人員：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務

系統審驗項目紀錄表/自評報告書(續)

2.整合性審驗

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 通話 測試 | 對所抽驗之基地臺，以行動臺在基地臺電波所涵蓋服務區內，依下列三種通話方式測試，並記錄之： (1)本系統內行動臺間之通話測試： 可成功與同一交換機下相同行政區域之其他行動臺完成通話測試。 可成功與不同交換機之其他行動臺完成通話測試；如 僅具一部交換機，則以選擇跨不同行政區域之其他行動臺完成通話測試代之。 (2)本系統行動臺可成功與其他固定通信網路業者之市內電話進行通話測試；申請人於第一階段所建置之系統如尚未與其他業者之固定通信網路完成網路互連時，則本項免測。 (3)本系統行動臺可成功與其他行動電話網路業者之行動電話進行通話測試；申請人於第一階段所建置之系統如尚未與其他業者之行動電話網路完成網路互連測試時，則本項免測。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附通話測試紀錄表，如附表二之一 |
| 2. 通信 紀錄 | 本系統對每一通受測之門號通話均應做通信紀錄，可與通話測試紀錄表之測試結果進行核對，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附資料 |
| 3. 國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試 | (1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)測試3通主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA=INTL之國際來話。 (2.3)測試3通主叫號碼字首為他國國碼及NOA=INTL之國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.2)之受話端顯示格式應如:”002886 ”+ ”區域號碼(Region Code或Area Code）”+” 主叫用戶號碼(Subscriber Number）”。 (3.2)上揭(2.3)之受話端顯示格式應如:”002他國國碼(Country Code)”+”區域號碼(Region Code或Area Code)”+”主叫用戶號碼(Subscriber Number）”。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表，如附表二之二 |

公司章及負責人章:					             審驗單位：                  				審驗人員：

| 項別 | 審 驗 內 容 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 用戶選用拒接國際來話服務功能測試 | (1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)準備3個含不同國碼、NOA=INTL及具備主叫號碼之國際來話。 (2.3)受測門號先啟動拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (2.4)受測門號再關閉拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.3)之受測交換機應送出掛斷訊息、送出拒絕語音或轉接語音信箱。 (3.2)上揭(2.4)之主叫端電話可與被叫端電話通話。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表，如附表二之三 |
| 5. 網路 連線 | (1)網路連線狀態： ◎屬PHS系統者： 可顯示所建設之PSC與WRT間、 WRT與ELU/RPC間、ELU/RPC與CS間之連線狀態。 ◎屬PACS系統者： 可顯示所建設之RPCU-CT與RPCU-RT間、OMC與RPCU間之連線狀態。 (2)網路連線告警 ◎屬PHS系統者： 對PSC與WRT間、 WRT與ELU/RPC間、ELU/RPC與CS 間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能。 ◎屬PACS系統者： 對RPCU-CT與RPCU-RT間、OMC與RPCU 間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附資料 |
| 6. 帳務 處理 | (1)檢附帳務處理流程，並說明所使用之軟硬體設備。 (2)應以通信紀錄提供出帳範例，並說明之。 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 |  |
| 7. 障礙 申告 處理 | (1)須提供用戶障礙申告之免費服務電話。 (2)對每一通障礙申告之處理應記錄，並可供查核。 (3)須檢附障礙申告單樣式及障礙處理流程。 | 符合 不符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |

公司章及負責人章:					             審驗單位：                  				審驗人員：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統通話測試紀錄表      測試日期：    年    月    日

| 測試時間 | 測試地址 | 呼 叫 測 試 | 區 域 測 試 | 自 評 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 發 話 端 | 受 話 端 |  |  |  |  |
|  | 發話端： | □一般電話 □行動電話 □無線電話 □公用電話 電話號(編)碼： | □一般電話 行動電話 無線電話 電話號碼： | 1.同一行政區域 2.跨行政區域(□同一交換機□不同交換機) 基地臺編號 | □符合 □待澄清 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 無線電話型式認證審定合格標籤號碼 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 發話端： | □一般電話 行動電話 無線電話 □公用電話 電話號(編)碼： | □一般電話 行動電話 無線電話 電話號碼： | 1.同一行政區域 2.跨行政區域(□同一交換機□不同交換機) 基地臺編號 | □符合 □待澄清 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 無線電話型式認證審定合格標籤號碼 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 發話端： | □一般電話 行動電話 無線電話 □公用電話 電話號(編)碼： | □一般電話 行動電話 無線電話 電話號碼： | 1.同一行政區域 2.跨行政區域(□同一交換機□不同交換機) 基地臺編號 | □符合 □待澄清 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 無線電話型式認證審定合格標籤號碼 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 發話端： | □一般電話 行動電話 無線電話 □公用電話 電話號(編)碼： | □一般電話 行動電話 無線電話 電話號碼： | 1.同一行政區域 2.跨行政區域(□同一交換機□不同交換機) 基地臺編號 | □符合 □待澄清 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 無線電話型式認證審定合格標籤號碼 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |

經營者代表：                                            審驗單位：                         姓名：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表

測試日期：    年    月    日

| 測試時間 | 測試地 | 呼 叫 測 試 | 測 試 結 果 | 自 評 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 叫 端 | 被 叫 端 |  |  |  |  |
|  | 發話端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他交換機模擬產生 □由實際網路傳遞國際來話至受測交換機 國際來話種類 □本國國碼 (886來話) □他國國碼 (他國國碼來話) 主叫端門號 :_________________ | 行動電話門號 : _______________ | 來電顯示主叫號碼: __________________ | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通聯紀錄或佐證資料 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 發話端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他交換機模擬產生 □由實際網路傳遞國際來話至受測交換機 國際來話種類 □本國國碼 (886來話) □他國國碼 (他國國碼來話) 主叫端門號 :_________________ | 行動電話門號 : _______________ | 來電顯示主叫號碼: __________________ | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通聯紀錄或佐證資料 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |

經營者代表：                                            審驗單位：                         姓名：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表

測試日期：    年    月    日

| 測試時間 | 測試地 | 拒接國際來話呼叫測試 | 測 試 結 果 | 自 評 | 審驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 叫 端 | 被 叫 端 |  |  |  |  |
|  | 發話端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他交換機模擬產生 □由實際網路傳遞國際來話至受測交換機 國際來話種類 □本國國碼 (886來話) □他國國碼 (他國國碼來話) 主叫端: 門號: ____________________ | 設定方式: □語音+按鍵 ________________ □客服中心設定 □黑名單 □其他(請註明設定方式) ________________ 被叫端: 行動電話門號 : ____________________ | 啟動拒接國際來話功能: 國際來話□可通話 □不可通話 關閉拒接國際來話功能: 國際來話□可通話 □不可通話 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通聯紀錄或佐證資料 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |
|  | 發話端： | 國際來話產生方式 □透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生 □其他交換機模擬產生 □由實際網路傳遞國際來話至受測交換機 國際來話種類 □本國國碼 (886來話) □他國國碼 (他國國碼來話) 主叫端: 門號: ____________________ | 設定方式: □語音+按鍵 ________________ □客服中心設定 □黑名單 □其他(請註明設定方式) ________________ 被叫端: 行動電話門號 : ____________________ | 啟動拒接國際來話功能: 國際來話□可通話 □不可通話 關閉拒接國際來話功能: 國際來話□可通話 □不可通話 | □符合 □不符合 | □符合 □待澄清 □不符合 | 檢附通聯紀錄或佐證資料 |
|  | 受話端： |  |  |  |  |  |  |

經營者代表：                                            審驗單位：                         姓名：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統審驗作業流程圖

附表三：

一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務

系統設備報驗清單

申請日期    年    月   日

| 申 請 人 |  | 公司及 負責人 印 章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |
| 連絡人姓名 |  | 電話號碼 |  |

1.基地臺建設數量：(表格不敷填列時，請自行擴充)

建設階段：□第一階段 (25 ﹪)    □第二階段 (100 ﹪)

| 應建設基地臺 總數 |  | 已建設完成基地臺數 |  | 完成基地臺總數百分比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已 完 成 建 設 基 地 臺 清 單 |
| 電 臺 編 號 | 電 臺 名 稱 | 新設 | 電 臺 編 號 | 電 臺 名 稱 | 新設 |

2.網路設備建設數量：

2.1 PHS系統者：

| 建設數量 設備種類 | 預定建設數量 | 已建設數量 | 本階段建設數量 | 累計建設數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  |  |  |
| ATC |  |  |  |  |
| WRT |  |  |  |  |
| VMS數量/服務用戶數 |  |  |  |  |
| 傳輸鏈路 | PSC-WRT |  |  |  |  |
|  | WRT-ELU/RPC |  |  |  |  |
|  | ELU/RPC-CS |  |  |  |  |
|  | POI |  |  |  |  |

PSC（PHS Switching Center）：PHS系統交換中心

WRT（Wireless Remote Terminal）：無線網路控制器

ATC（Air Traffic Controller）：空中話務控制器3654

VMS（Voice Mail Server）：語音郵件伺服器

ELU(Extended Line Unit)/RPC(Radio Port Controller)：基站(區域)控制器

CS（Cell Station）：基地臺/收發射機

POI（Point of Interface）：網路互連介接點

2.2 PACS系統者：

| 建設數量 設備種類 | 預定建設數量 | 已建設數量 | 本階段建設數量 | 累計建設數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPCU-CT |  |  |  |  |
| RPCU-RT |  |  |  |  |
| OMC |  |  |  |  |
| 傳輸鏈路 | RPCU(CT)-RPCU(RT) |  |  |  |  |
|  | OMC-RPCU |  |  |  |  |
|  | POI |  |  |  |  |

RPCU-CT(Radio Port Control Unit-Central Unit)：RPCU交換機平臺

RPCU-RT(Radio Port Control Unit-Remote Unit)：RPCU基地控制臺

OMC(Operations and Maintenance Center)：作業維修中心

POI（Point of Interface）：網路互連介接點

3.系統交換機設備：

| 承諾應建設 交換機總數量 |  | 已完成建設 交換機數量 |  | 完成交換機總數 百分比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已 完 成 建 設 交 換 機 清 單 |
| 廠 牌 | 型 號 | 數量 | 功 能 | 裝 設 地 址 | 新設 |

4. 區間設備接裝電路：

| 區 間 設 備 | □專線電路編號 | □其他路由 | 備 註 | 新設 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

備註：新設欄位:新設者請打√。

附錄

# 一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務

# 基地臺通話測試抽樣基準

1.目的：

# 為確保一九○○兆赫數位式低功率無線電話業務系統之通信品質需要，明定對無線電基地臺通話測試之抽樣檢驗基準。

2.名詞定義：

2.1檢查：

# 將基地臺通話測試檢驗之結果與一九○○兆赫數位式低功率無線電業務系統技術審驗規範之技術審驗項目標準加以比較，以判定其品質良窳，或檢查組是否合格之一種手續。

2.2檢查單元：

係判定基地臺品質良窳之基本檢驗單位。

2.3檢查組(LOT)：

為檢查單元之集合。

2.4試樣(SAMPLE)：

自檢查組中抽出一個以上檢查單元作為檢查對象，稱為試樣。

2.5抽樣檢驗：

# 自檢查組抽取試樣加以檢驗，將其結果與合格判定標準相比較，以判定為合格或不合格之一種手續。

2.6全數檢驗：

# 送檢數量等於或低於抽驗數量，送檢數量須全部予以檢驗，並將其結果與合格判定標準相比較，以判定為合格或不合格之一種手續。

2.7主要缺點：

# 指設備性能上完全不堪使用、實質上已失去其實用性、或其實質機能降低致設備未達到所期望之目的。

2.8合格判定數(Ac)：

# 凡缺點數在某一特定數值以下(含)，可判定其合格時，該判定數稱為合格判定數。其數值隨試樣之多少而定，又稱允收水準。

2.9不合格判定數(Re)：

# 凡缺點數在某一特定數值以上(含)，可判定其不合格時，該判定數稱為不合格判定數。其數值隨試樣之多少而定，又稱拒收水準。

2.10不良率(％)：

不良率(％)為檢查組品質之表示方法。

其計算式如下：不良率＝(不良數量÷檢查試樣總數量)×100％

3.抽驗作業：

3.1檢驗水準：

# 參照美國軍用抽驗計畫標準MIL-STD-105D表之普通檢驗水準(General Inspection Levels)，共分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級，本抽驗標準採用普通檢驗Ⅰ級。

3.2抽樣檢驗之等級分為減量檢驗、正常檢驗。

3.3決定抽樣等級：

3.3.1正常檢驗：

# 申請人取得特許執照之前，一律採用正常檢驗，取得特許執照之後改採用減量檢驗。

3.3.2由減量檢驗轉成正常檢驗：

# 於實施減量檢驗時，經檢驗不合格者，或檢驗結果之缺點數介於合格及不合格間者(亦即缺點數大於合格判定數，而又小於不合格判定數)，改採用正常檢驗。

3.3.3由正常檢驗轉成減量檢驗：

# 於依第3.3.2點實施正常檢驗時，申請審驗全部被判定合格者，下次審驗恢復採用減量檢驗。

4.檢驗標準：

4.1缺點等級：

缺點等級係依據各行動通信業務之技術審驗規範所定之審驗項目缺點等級評定而得，其等級分為主要缺點（以 ”A” 表示）及次要缺點（以 ”B” 表示）。

4.2合格品質水準AQL(Acceptable Quality Levels)：

4.2.1重缺點(A)：AQL採用2.5。

4.2.2總缺點(A+B)：AQL採用4.0。

4.3檢驗抽樣標準：依普通檢驗項目抽樣標準表。

普通檢驗項目抽驗標準表

| 品質表示：不良率(%) | 重 缺 點(A)：2.5 AQL 總缺點(A+B)：4.0 | 檢驗水準：普通Ⅰ |
| --- | --- | --- |
| 每 批 數 量 | 正 常 檢 驗 | 減 量 檢 驗 |
|  | 抽 驗 數 量 | 重缺點(A) | 總缺點(A+B) | 抽 驗 數 量 | 重缺點(A) | 總缺點(A+B) |
|  |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |
| 50(含) 以下 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51~90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91~150 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 151~280 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 281~500 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 501~1200 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 1201~3200 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 3201以上 | 80 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 2 | 5 | 3 | 6 |

備註：每批數量等於或低於最低抽驗數量，則須全數檢驗。

5.合格判定標準：

5.1基地臺設備審驗表內有任何一項主要項目不符合規定，即計一個主要缺點。有任何一項次要項目不符合規定，即計一個次要缺點。

5.2累計主要缺點為「重缺點(A)」，累計主、次要缺點為「總缺點(A+B)」；如「重缺點(A)」及「總缺點(A+B)」均小於或等於合格判定數，即判定為合格，否則判定不合格。

# Text boxes

附表二之一二一

一

附圖

執行系統技術審驗：

各地區監理處

附表一

否

否

是

否

函告業者

改善後申請複驗

(以一次為限)

判定是

否合格

通知業者抽樣及審驗日期

通知補正

補正資料

書面審核

填寫技術審驗規範自評報告書

先自行審驗

電  信  業  者                                      國 家 通 訊 傳 播 委 員 會

(依相關收費標準繳費)

判定是否合格

核發系統審驗合格證明

否

是

否

重新報驗

開繳費通知單、收繳費存根聯

繳納審驗費

是

是

資料是

否齊全？

否

營運管理處收件

執行系統技術複驗：

各地區監理處

通知業者複驗日期

【修訂後】

附表二之二

一

附表二之三

一