資通設備資通安全檢測實驗室管理作業要點

中華民國100年12月23日通傳技字第10043035000號函下達

- 國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）為確保資通設備資通安全品質，執行資通設備資通安全檢測實驗室（以下簡稱檢測實驗室）認可與管理作業，特訂定本要點。

- 本會認可檢測實驗室，應依其檢測能力認可其檢測範圍(如附件一)，檢測範圍包括類別與項目，由檢測實驗室申請之。

- 本會受理檢測實驗室認可申請，應審查下列各款事項：

- 檢測實驗室申請書（如附件一）。

- 依法設立之本國法人、機構之證明文件影本。

- 取得本國實驗室認證組織依下列規定核發之認證證明影本：

- 一般規定

符合中華民國國家標準（以下簡稱CNS）17025或國際標準化組織所定標準（以下簡稱ISO/IEC）17025，有關測試與校正實驗室能力一般要求之規定。

- 專業規定

- 書面審查能力

具備ISO/IEC 15408資訊技術安全評估共同準則(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, CC）及ISO/IEC 18045資訊技術安全評估共同方法論(Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, CEM)之測試評估能力。

- 實機測試能力

具備連結網際網路(Internet)真實情境之測試平台，該平台應符合下列之測試環境：

- 具備至少100人同時上線使用，且能記錄使用者透過該平台進行之網路活動。

- 具備至少10,000條之最大同時連線數量，至少3,000條之平均同時連線數量。

- 具備至少100Mbps之最大流量速度，至少30Mbps之平均流量速度。

- 於該平台上使用之應用類型至少包括下列10種，每一應用類型至少須含一個應用項目，全部可供使用之應用項目須達50個以上。

    - Chat：msn, yahoo messenger, icq, qq

    - Email：gmail, hotmail, smtp protocol, pop3 protocol, imap protocol

    - File Transfer：ftp protocol, flashget, smb protocol

    - Game：garena, ms-directplay, facebook app

    - P2P：bittorrent protocol, edonkey, xunlei, fs2you, ed2k, ares, emule

    - Remote Access：windows remote desktop, telnet protocol, ssh protocol, vnc, Hamachi

    - Streaming：rtsp protocol, qqtv, pplive, qvod, flashcom, itunes, funshion

    - VoIP：skpye, skypeout, sip protocol

    - Web：http, http download, http video, http range get, https, http proxy

    - Others：sslvpn, nntp protocol, dns protocol, snmp protocol, dhcp protocol, mysql, ntp protocol

- 於該平台上使用之IP協定應包括IPv4及IPv6。

- 待測設備安裝於平台上，可連續進行場測(Field Trial)至少達336小時。

- 可錄製平台流量之容量至少達20,000G位元組，並可用重播工具將該流量導入待測設備。

- 符合一般規定之檢測實驗室若僅具專業規定所列能力之一者，得藉由其他實驗室延伸另一專業規定所列能力，但須經本國實驗室認證組織合併認證之。

- 檢測實驗室技術主管、品質主管及資通安全檢測報告簽署人之資格條件之證明文件影本：

- 書面審查

- 技術主管：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校之資訊工程、電信工程、電子工程、電機工程或其他相關科系畢業，並接受CCRA認可實驗室之ISO/IEC 15408測試評估相關專業訓練，訓練時數至少360小時，從事相關設備測試評估實務工作達三年以上。

- 品質主管：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校畢業，並接受品質管理相關專業訓練，且從事相關設備品質管理實務工作達三年以上。

- 報告簽署人：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校之資訊工程、電信工程、電子工程、電機工程或其他相關科系畢業，並接受CCRA認可實驗室之ISO/IEC 15408測試評估相關專業訓練，訓練時數至少360小時，從事相關設備測試評估實務工作達二年以上。

- 實機測試

- 技術主管：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校之資訊工程、電信工程、電子工程、電機工程或其他相關科系畢業，從事相關設備測試評估實務工作達三年以上。

- 品質主管：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校畢業，並接受品質管理相關專業訓練，且從事相關設備品質管理實務工作達三年以上。

- 報告簽署人：國內公立或立案之私立大專以上學校或經教育部承認之國外大專以上學校之資訊工程、電信工程、電子工程、電機工程或其他相關科系畢業，從事相關設備測試評估實務工作達二年以上。

- 檢測實驗室成員至少4人，應分別為

- 具備技術主管資格者1人

- 具備品質主管資格者1人

- 具備安全檢測報告簽署人資格者2人

- 資通安全檢測報告簽署人於同一案件不得同時擔任技術主管或品質主管。

- 前項各款文件有不全或記載不完備者，本會應通知限期補正，屆期未補正或補正不完備者，不予受理其申請。補正期間以一個月為限。

# 檢測實驗室經本會審查符合前點規定者，由本會核發檢測實驗室認可證書（以下簡稱認可證書，格式如附件二），其有效期間為三年。

認可證書應記載事項如下：

- 法人/機構名稱。

- 代表人。

- 檢測實驗室名稱。

- 檢測實驗室地址。

- 認可檢測範圍。

- 有效期間。

# 檢測實驗室有下列情形之一者，認可證書失其效力：

- 不符合第三點條件。

- 資通安全檢測報告有虛偽不實。

- 受理檢測申請案件，有無正當理由之拒絕或差別待遇。

- 檢測實驗室或其服務人員對於申請者及檢測相關資料，應嚴守秘密，退職人員亦同。

- 本會應備查檢測實驗室所報之檢測費用，該費用須以下列方式訂定，並符合透明、公平之原則：

- 設備檢測費用應依該設備之安全測試等級分為基礎型檢測費用與進階型檢測費用。

- 通過基礎型檢測合格之設備，自檢測合格日起三個月內，申請同一設備之進階型檢測者，其檢測費用只須補足基礎型與進階型費用之差額。

- 通過檢測合格之設備，當版本更新時，得針對有變更之檢測項目進行重新檢測，其檢測費用為全項檢測費用乘以重新檢測項目數占全部檢測項目數之比例計算；需重新檢測之項目，由申請者提出並由檢測實驗室認定之。

- 申請系列產品檢測之設備，其檢測費用為全項檢測費用乘以重新檢測項目數占全部檢測項目數之比例計算；需重新檢測之項目，由申請者提出並由檢測實驗室認定之。

- 檢測實驗室通知申請者設備檢測未符合規定時，應列舉不符合事項並通知申請者改善，通知改善次數以二次為限，每次改善時間不得超過一個月，無須另外收費。

資通設備資通安全檢測實驗室申請書

申請日期：    年    月    日                  受理編號：

| 法人/機構名稱 |  |
| --- | --- |
| 代表人 |  |
| 檢測實驗室 名 稱 |  |
| 檢測實驗室 地 址 |  |
| 本國實驗室認證組織之認證證書 | 證書證號 |  | 有效期間 |  |
| 檢 測 範 圍 | 應用服務類 □公文管理系統□監控管理系統□金鑰管理系統 □數位簽章系統□智慧卡系統□其它項目________________ 伺服器系統類 □網站伺服系統□資料庫伺服系統□儲存伺服系統 □其它項目________________ 資安防護類 □入侵偵測防禦設備□網路型防火牆設備□防毒閘道設備 □垃圾郵件過濾設備□網頁應用防火牆設備 □應用軟體控管設備□網路封包鑑識分析設備 □網路流量分析設備□網路日誌事件監控設備 □其它項目________________ 終端存取類 □乙太網路交換器□路由交換器□網路電話設備 □網路電話類比閘道器□無線網路攝影機□無線區域網路設備 □其它項目________________ 其它類 □其它項目________________ |
| 聯絡人 |  | 地址 |  |
| 電話 |  | 傳真 |  | 電子信箱 |  |

檢附文件：

- 1.法人/機構之身分證明文件影本。

- 2.本國實驗室認證組織之認證證明文件影本。

- 3.向本國實驗室認證組織申請檢測實驗室認證時，所檢附相關資料之光碟片。

- 4.其他經本會指定者。

本檢測實驗室願遵守國家通訊傳播委員會資通設備安全檢測實驗室管理作業要點及相關規定，如有違反致造成損害，願依相關法律負起責任。

謹  此

負責人：			（簽章）

資通設備資通安全檢測實驗室認可證書

證書號碼：NCC-ICSEL-0X

- 法人/機 構 名 稱：

- 代表人：

- 檢測實驗室名稱：

- 檢測實驗室地址：

- 認可檢測範圍：

- 有效期間：自   年   月   日至   年  月   日止

（以下空白）

中華民國   年   月    日

主任委員