|  | 電信技術規範 審驗規範 |  | C-IT5006-0(IT5006-0) 訂定日期：87年10月 14日 |
| --- | --- | --- | --- |

衛星固定地球電臺技術審驗規範

國家通訊傳播委員會

|  | 電信技術規範 審驗規範 |  | C-IT5006-0(IT5006-0) 訂定日期：87年10月 14日 |
| --- | --- | --- | --- |

# 衛星固定地球電臺技術審驗規範

1.概說：

為確保衛星通信業務固定地球電臺(適用天線直徑為三米以上之地球電臺)之通信品質，並避免相互間之干擾，依據衛星通信業務審驗作業要點訂定本規範。

2.適用範圍：

本規範適用於衛星固定通信業務及衛星行動通信業務之固定地球電臺技術審驗。

3.申請審驗程序：

申請審驗衛星固定地球電臺，應檢具下列相關文件各一式二份，向國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)申請技術審驗：

3.1衛星固定地球電臺技術審驗申請表，如附表一。

3.2衛星固定地球電臺審驗項目紀錄表/自評報告書，如附表二。

4.審驗方法：

4.1衛星固定地球電臺審驗項目紀錄表/自評報告書：

# 4.1.1基本資料：

由申請者依事實填妥，惟審驗人員若有疑義時，得現場依事實修正。

# 4.1.2一般審驗：包括一般性項目及參考項目

# 4.1.2.1一般性項目：

# (1) 固定地球電臺、天線地址須與架設許可證或電臺執照之所載相

# 符。

# (2) 架設於建築物屋頂之固定地球電臺，其天線直徑大於三公尺者，應檢具開業建築師鑑定之建築物結構安全無顧慮證明書影本(正本備查)及依法經區分所有權人會議之決議，同意其使用該建築物之同意書(依公寓大廈管理條例第八條辦理)影本(正本備查)，並檢具相關資料向當地主管建築機關申請；若該固定地球電臺天線經當地主管建築機關認定其高度超過九公尺或面積超過建築物面積八分之一者，應依法請領雜項執照，並檢具該執照影本(正本備查)。若上述天線，經當地主管建築機關認定其未達請領雜項執照者，亦請該本會出具免雜項執照證明文件影本(正本備查)。

# 設置於土地上之固定地球電臺應檢具土地使用同意證明文件影本(正本備查)，其直徑超過三公尺者，應依法向當地主管建築機關請領雜項執照並檢具該執照影本(正本備查)。其直徑未超過三公尺者，亦請該本會出具免領雜項執照證明文件影本(正本備查)。

# (3) 固定地球電臺之設置，不得違反飛航安全標準及航空站、飛行

# 場、助航設備四周禁止、限制建築辦法之規定，其天線高度超過

# 地面60公尺者須依規定設置航空標誌及色標。

# (4) 固定地球電臺之天線結構，應具有標示燈具，並應與高壓電力線保持安全距離，避免危及公共安全；其電波放射有害人畜之範圍，應設置明顯警告標示，禁止人畜進入。

經營者應對其設置之衛星通信網路及場所採取適當措施，以防止他人任意進入或使用。

# (5) 衛星通信網路設備之施工及維護事項，應由高級電信工程人員負責及監督，並於施工日誌及維護日誌認可簽署。

# 施工日誌及維護日誌應載明下列事項：

# 一﹑輪值人員及時間。

# 二﹑固定地球電臺之發射載波頻率及有效等向輻射功率(EIRP)值。

# 三﹑機器運作、維護紀錄。

# 四﹑其他相關事項。

# (6) 固定地球電臺之運作，符合下列四種情形時，始得採遠端控制：

# 一﹑已採取適當措施防止他人任意進入或使用固定地球電臺。

# 二﹑負責運作之高級電信工程人員可隨時迅速到達固定地球電臺現場做必要之處置。

# 三﹑遠端控制站應可監測及控制固定地球電臺之運作。

# 四、固定地球電臺經檢測或通知有干擾合法通信時，遠端控制站可立刻停止固定地球電臺之發射作業。

# (7) 高功率放大器、低雜音放大器之廠牌、型號及數量應與電臺架設

# 許可證或電臺執照所登載相符。

# (8) 裝妥可供固定地球電臺使用之備用電源，以維持電信服務之暢通及適當品質。

# (9) 固定地球電臺與其他第一類電信事業設備有明確之責任分界點，以釐清障礙責任歸屬。

# 4.1.2.2參考項目：(不作判定)

參考項目第12項至第14項之實際內容標準請依照相關法令規定辦理，經營者發包工程或採購設備時，建議列為驗收要求，以確保通信品質及安全。

# 4.1.3技術審驗：

4.1.3.1一般規定：

- 固定地球電臺測試前，申請者應先將設備置於正常工作情況下（暖機），因暖機不足致影響測試結果者，申請者不得提出異議。

- 饋線路徑損失之測試，得由申請者提供原廠設備規格書，或原廠測試報告代之，惟必要時本會得要求申請者提供現場樣本實測後作適度修正。

- 規範標準值加計測試設備誤差值為測試結果容許範圍；如因測試設備靈敏度問題而導致無法測出數值時，該測試值僅供參考，不列入判定。

4.1.3.2測試項目：

# 固定地球電臺應符合衛星機構所定之傳輸規格，申請者應檢附衛星機構認可之測試報告或佐證資料。

# 發射頻帶、接收頻帶、高功率放大器輸出功率及天線發射角度之測試，申請者應以該設備之終端機讀值、設備之操作面板讀值、測試儀器之量測或檢附原廠(安裝)測試報告等四種量測方式擇一辦理，且須符合附表二衛星固定地球電臺審驗項目紀錄表/自評

# 報告書中該審驗項目之說明欄相關規定。

# 天線發射角度高於5度者，申請者並須檢附佐證資料證明其EIRP 值符合衛星機構之規範，。

# 天線發射角度低於或等於5度者，其EIRP 值須符合FCC Part25之相關規定，規格如附表三。

# 頻率容許差度依發射頻率由低至高至少測試三個載波頻率，申請者應量測或檢附原廠安裝測試報告等二種量測方式擇一辦理，且其頻率容許差度應符合電波監理業務管理辦法第十九條之規定。

# 天線特性(適用衛星固定通信業務)之測試，申請者須檢附原廠測試報告證明符合FCC Part25之相關規定。

# 混附波輻射之測試，申請者須須檢附原廠測試報告證明符合電波監理業務管理辦法第二十條之規定或符合FCC Part 25發射限制(Emission limitation)之相關規定。

4.2合格判定標準：

4.2.1各項測試完全符合規定者，始判定合格。

4.2.2各項測試如有待澄清項目者，申請者須提出資料證明其原因非可歸責於申請者，本會得對該待澄清項目再行測試，否則判定不合格。

4.2.3經判定不合格者，須於三個月內申請複驗，並以一次為限；複驗時以不合格之項目再作確認，複驗不合格，即判定不合格，須重新報驗。

5.固定地球電臺變更之處理：

申請人取得固定地球電臺執照後，如有變更使用頻率、發射功率、頻寬或射頻設備時(維修更換相同設備時不在此限)，須檢具原核發之固定地球電臺執照報請本會核准，本會得視需要審驗之；經核准無需審驗或經審驗合格，始換發固定地球電臺執照。

6.固定地球電臺執照期滿之換發：

6.1衛星固定地球電臺經審驗合格後，由本會發給固定地球電臺執照，其有效期間為五年，期限屆滿後有繼續使用者，應於期限屆滿前二個月，檢附原發固定地球電臺執照向本會申請換發新照。

6.2申請換發固定地球電臺執照時，本會得查核固定地球電臺相關設施使用情形，其固定地球電臺設備之廠牌、型號、序號、數量、使用頻率、發射功率須與原發固定地球電臺執照所載內容相符，申請者且須備電臺維護日誌供查核；經查核不合格者，通知限期改善，逾期未改善或改善後經查核仍不合格者，不予換發新照。

7.衛星固定地球電臺審驗作業流程，如附表四。

附表一

衛星固定地球電臺技術審驗申請表

| 填表日期： 年 月 日 | 文件編號 |  |
| --- | --- | --- |

| 申 請 者 |  | 公司及 負責人 印 章 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓 室) |
| 連絡人姓名 |  | 電話號碼 |  |
| 業務種類 | □衛星固定通信業務 □衛星行動通信業務 |
| 電臺 編號 | 電臺 名稱 | 裝 設 地 址 | 電臺架設 許可證字號 | 申請 類別 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |
|  |  | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |  | 新設 變更 |

# 附表二

# 衛星固定地球電臺審驗項目紀錄表/自評報告書

# 一、基本資料(本項由經營者依事實填妥，審驗人員現場確認)

| 申請者 |  | 架設許可證(或電臺執照)號碼 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程主管 |  | 連絡電話 |  |
| 電臺編號 |  | 電臺名稱 |  |
| 電臺地址 | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |
| 天線地址 | 市 鄉 村 街 (縣) (鎮) 區 里 鄰 路 段 巷 弄 號之 ( 樓(樓頂) 室) |
| 電臺位置 | 東經(方格東) |  | 天線指向 | □角度固定 □角度可調整 | 方位角 |  |
|  | 北緯(方格北) |  |  |  | 仰角 |  |
| 衛星名稱 |  | 衛星發射功率 |  | 衛星軌道位置 | □東經 度 分 秒 □移動(衛星行動) |
| 天線直徑 | m | 天線增益 | dBi | 天線廠牌型號 |  | 序號 |  |
| 天線高度 | 建築物高度 m ＋ 天線(含鐵架或外罩)高度 m ＝天線距地面總高度 m |
| 高功率放大器HPA | 廠牌 |  | 型號 |  | 數量 |  |
|  | 增益 |  | 額定功率 |  | 序號 |  |
| HPA 饋線路徑損失(含導波管、纜線、連接器或分配器之總路徑損失) | dB |
| 低雜音 放大器 | 廠牌 |  | 型號 |  | 數量 |  |
|  | 增益 |  | 雜音溫度 |  | 序號 |  |
| 系統最大發射功率(EIRP) |  | 系統標稱發射功率或範圍 |  |
| 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz | 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz |
| 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz | 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz |
| 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz | 中心頻率 | Hz | 頻寬 | Hz |
| 中心頻率欄位不敷使用時，請自行擴充列出。 |

二、一般審驗(含一般性項目及參考項目)：

| 審 驗 項 目 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 性 項 目 | 1.電臺及天線地址與架設許可證(或電臺執照)相符 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 架設許可證或電臺執照正本備查 |  |
|  | 2.電臺之架設 □須具備雜項執照 檢附雜項執照影本 □無須具備雜項執照 檢附免雜照證明影本 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.應符合「衛星通信審查作業要點」第十四點第四項規定 2.須具備雜項執照或免雜項執照證明正本備查 |  |
|  | 3.電臺之天線直徑大於三公尺者，應檢附依法經區分所有權人會議決議之同意書影本。 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.應符合「衛星通信審查作業要點」第十四點第四項規定 2.同意書正本備查 | 查一下 |
|  | 4.航空色標與標示燈具依規定裝設(天線結構高度超過地平面60m者) | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信業務管理規則」第十六條第二項之規定 |  |
|  | 5.電臺之天線直徑大於三公尺者，應檢附開業建築師簽證之建築物結構安全無顧慮證明書影本 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.應符合「衛星通信業務管理規則」第十七條之一第一項第四款之規定 2.證明書正本備查 |  |
|  | 6.電臺天線結構應具有標示燈具，並應與高壓電力線保持安全距離,避免危及公共安全；其電波放射有害人畜之範圍，應設置明顯警告標示,禁止人畜進入。 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信業務管理規則」第三十條規定 |  |
|  | 7.施工日誌及維護日誌 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信業務管理規則」第三十三條之規定 |  |

本公司依法依實填寫「基本資料」及「一般審驗」之自評內容。

# 公司章及負責人章:

審驗者單位：                     姓名：

| 審 驗 項 目 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 性 項 目 | 8.電臺之運作 □採用遠端(remote)控制 □不採用遠端(remote)控制 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 如採遠端控制應符合衛星通信業務管理規則第三十七條四種情況之規定 |  |
|  | 9.高功率放大器及低雜音放大器之廠牌、型號、數量與架設許可證(或電臺執照)相符 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 架設許可證或電臺執照正本備查 |  |
|  | 10.裝妥備用電源 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 維持電信服務之暢通及適當品質 |  |
|  | 11.電臺與其他第一類電信事業設備有明確之責任分界點 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 與其他第一類電信事業相連接之電信設備之責任分界為: |  |
| 參 考 項 目 | 12.屋內型地面站具有適當之消防安全設備(具滅火等各式規定設備) | 符合 |  | 參考之審驗項目皆不做判定，實際內容標準請參照相關法規標準。 經營者發包工程或採購設備時，建議將參考項目列為驗收要求。 |  |
|  | 13.具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不與避雷接地共用。 | 符合 |  |  |  |
|  | 14.通信接地電阻:10歐姆以下 | 符合 |  |  |  |

本公司依法依實填寫「一般審驗」之自評內容。

# 公司章及負責人章:

# 審驗者單位：                     姓名：

# 三、技術審驗:

| 審驗項目 | 審 驗 數 據 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.衛星機構認可證明文件 | 符合衛星機構所定之傳輸規格，檢附衛星機構認可之測試報告文件或佐證資料 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信業務管理規則」第十九條規定 |  |
| 2.發射頻帶 | 量測值： Hz~ Hz 量測方式： 設備之終端機讀值 設備之操作面板讀值 測試儀器之量測 原廠測試報告 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.發射頻帶須與架設許可證相符 2.以四種量測方式擇一記錄 |  |
| 3.接收頻帶 | 量測值： Hz~ Hz 量測方式： 設備之終端機讀值 設備之操作面板讀值 測試儀器之量測 □原廠測試報告 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.接收頻帶須與架設許可證相符 2.以四種量測方式擇一記錄 |  |
| 4.高功率放大器(HPA) 輸出功率 | HPA輸出功率= W 量測方式： 設備之終端機讀值 設備之操作面板讀值 測試儀器之量測 □原廠測試報告 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.輸出功率值須遵守國際衛星機構定義之規範，檢附佐證資料 2.以四種量測方式擇一記錄 |  |

本公司依法依實填寫「技術審驗」之自評內容。

# 公司章及負責人章:

# 審驗者單位：                     姓名：

| 審驗項目 | 審 驗 數 據 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.天線發射角度(θ) | 不低於仰角5度操作 低於仰角5度操作(須檢附本會核准函) 量測方式： □設備之終端機讀值 □設備之操作面板讀值 □測試儀器之量測 □原廠安裝測試報告 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 1.應符合「衛星通信業務管理規則」第四十二條第四項規定 2.以四種量測方式擇一記錄 |  |
| 6.天線特性(適用衛星固定通信業務) | 須符合FCC Part25之相關規定 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 須檢附原廠測試報告 |  |
| 7.等效幅射功率(EIRP) | □θ＞50 EIRP= HPA輸出功率＋天線增益－饋線損失= W(或dBw) | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | EIRP值須符合衛星機構之規範，檢附佐證資料 |  |
|  | □ 00≦θ≦50之發射功率EIRP限制(Power limits)：須符合FCC Part25之相關規定，規格如附表三 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 須檢附原廠安裝測試報告 |  |
| 8.頻 率 容許差度 (Frequency tolerance) | 依發射頻率由低至高至少測試三個載波頻率 1.載波頻率 Hz、 Hz、 Hz 容許差度標準值 PPM、 PPM、 PPM 2.量測值 PPM、 PPM、 PPM 頻率容許差度≦10 PPM 量測方式： 設備之終端機讀值 設備之操作面板讀值 測試儀器之量測 □原廠安裝測試報告 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信務管理規則」第四十二條第三項及「電波監理業務管理辦法」第十九條之規定或須符合FCC Part25之有關頻率容許差度規定(在0.001百分比內) |  |

本公司依法依實填寫「技術審驗」之自評內容。　　　公司章及負責人章:

審驗者單位：                     姓名：

| 審驗項目 | 審 驗 數 據 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.發射限制(Emission limitation) | 符合FCC Part 25發射限制 (Emission limitation)之相關規定，如附表三。 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 須檢附原廠測試報告或現場實測 |  |
| 10.混 附 波 輻 射 | □符合電波監理業務管理辦法第二十條之規定： 1.標準值： 頻率 Hz 平均功率 W 混附波平均功率相對於頻寬內平均功率衰減 dB 混附波絕對平均功率 mW 2.量測值： 頻率 Hz 平均功率 W 混附波平均功率相對於頻寬內平均功率衰減 dB 混附波絕對平均功率 mW □符合FCC Part 25之相關規定 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 應符合「衛星通信業務管理規則」第四十二條第三項及「電波監理業務管理辦法」第二十條之規定 或符合FCC Part 25之相關規定，須檢附原廠測試報告 |  |

本公司依法依實填寫「技術審驗」之自評內容。

公司章及負責人章:

審驗者單位：                     姓名：

四、測試設備：

型號：                 序號：

本公司依法依實填寫「測試設備型號及其序號」。

公司章及負責人章:

五、測試結果：

| 審 驗 意 見 |  |
| --- | --- |

# 經營者代表:

# 審驗者單位：                    姓名：

主管:                           判定： □符合  □不符合

# 附表三

# 發射功率限制(Power limits)：

| 工 作 頻 率 | 規 範 值 |
| --- | --- |
| 1GHz～15GHz | EIRP不能超過下列限制： ＋40dBw/4KHz ， θ≦00 ＋(40＋3θ)dBw/4KHz ， 00＜θ≦50 (量測解析頻寬RB=4KHz) |
| ＞15GHz | EIRP不能超過下列限制： ＋64dBw/1MHz ， θ＜00 ＋(64＋3θ)dBw/1MHz ， 00＜θ＜50 (量測解析頻寬RB=1MHz) |
| 備註： 1.天線發射角度(θ)為觀測點到天線輻射中心之連線與水平方向之夾角。 2.10GHz以上之工作頻率，因天候影響須調整上鏈EIRP時，其EIRP修正幅度到達轉頻器最高不得大於晴天觀測數值之1dB，當天候恢復正常時，電臺上鏈EIRP須立即手動或自動調回晴天時所設定之數值。 |

# 發射限制(Emission limitation)：

| 規 範 值 | 說 明 |
| --- | --- |
| ∣Pt－Pe∣≧25dB/4KHz f0＋0.5BW＜f≦f0＋BW ∣Pt－Pe∣≧36dB/4KHz f0＋BW＜f≦f0＋2.5BW ∣Pt－Pe∣≧(43＋10logPt)dB/4KHz f＞f0＋2.5BW (量測解析頻寬RB=4KHz) | Pt:平均輸出功率，dBW Pe：輻射擴散平均功率，dBW f0：載波中心頻率 BW：頻寬 f：發射頻率 |

# Text boxes

附表四

衛星固定地球電臺審驗作業流程圖

審驗：營運管理處得會同當地監　　　理處

(依相關收費標準繳費)

否

否

是

否

一個月內改善後申請複驗

判定是

否合格

通知業者審驗日期

通知補正

補正資料

書面審核

填寫技術審驗規範自評報告書

先自行審驗

電  信  業  者                                     　　　　　　　　　　　 國家通信委員會

否

否

函告業者

於衛星通信網路技術審驗合格後

依相關規定核發電臺執照

重新報驗

開繳費通知單、收繳費存根聯

繳納審驗費

是

是

是

資料是

否齊全？

否

判定是否合格

中區監理處收件

複驗：營運管理處得會同當地監理處

通知業者複驗日期