訂定日期：101年1 月16 日

通傳技字第號10043038750號

有線廣播電視系統工程查驗技術規範

國家通訊傳播委員會

目錄

一、法源依據	3

二、查驗目的	3

三、查驗作業規定	3

(一)新設系統工程查驗作業規定	3

(二)增加或變更為類比電視頻道查驗作業規定	10

(三)增加或變更為數位電視頻道查驗作業規定	11

(四)變更定址鎖碼設備查驗作業規定	13

(五)使用十九頻道查驗作業規定	15

(六)變更網路架構查驗作業規定	16

(七)訂戶引進線查験作業規定	17

(八)節目及廣告音量查驗作業規定	19

(九)有線廣播數位化實驗區查驗作業規定	--------------20

附表

表1.有線廣播電視系統工程查驗申請表	21

表2.有線廣播電視頭端設備頻率穩定度查驗表	22

表3.有線廣播電視頭端調變器頻率響應查驗表	23

表4.有線廣播電視頭端變頻處理器頻率響應查驗表	24

表5.有線廣播電視頭端調變器差動增益及差動相位查驗表	25

表6.有線廣播電視系統接地電阻查驗表	26

表7.有線廣播電視系統測試設備	27

表8.有線廣播電視系統電波洩漏查驗表	28

表9.有線廣播電視訂戶終端類比信號品質查驗表	29

表10.有線廣播電視系統定址鎖碼查驗表	30

表11.有線廣播電視訂戶終端數位DBV-C信號品質查驗表	31

表12.有線廣播電視訂戶終端數位IPTV信號品質查驗表	32

表13.有線廣播電視系統工程主管履歷表	33

表14.有線廣播電視因故暫未到達區域訂戶終端類類比信號質查驗表	34

表15.有線廣播電視電視訂戶終端類比信號品質簡易查驗表	35

表16.有線廣播電視使用第十九頻道暨電波洩漏測試設備查驗表	36

表17.有線廣播電視訂戶引進線查驗表	37

表18.有線廣播電視訂戶放棄引進線查驗聲明書	38

表19.有線廣播電視訂戶終端設備廣告音量查驗表	39

表20.有線廣播電視訂戶終端設備節目音量查驗表	40

表21.有線電視數位化實驗區訂戶查核表	41

表22.有線廣播電視系統下行類比指配載波頻率表	42

表23.有線廣播電視系統最大電波洩漏量限值	47

表24.有線廣播電視訂戶終端載波拍差比容許值	48

表25.有線廣播電視系統儀器測量值誤差表	49

表26.普通檢驗項目抽驗標準表	50

一、法源依據

本規範依有線廣播電視系統工程技術管理規則（以下簡稱本規則）第四十一條之一規定訂定之。

二、查驗目的

(一)保障訂戶權益：落實系統信號傳輸品質之管理，維護訂戶權益。

(二)維護公共安全：防止電波洩漏、雷擊或感電等意外事件發生。

(三)為加速推動有線電視數位化。

三、查驗作業規定

（一）新設系統查驗作業規定

1.應備文件

1.1籌設許可證影印本。

1.2工程查驗申請表（表1）

1.3查驗紀錄表（表2至表12）。

1.4頭端設備配置圖及用途說明。

1.5分配線網路分佈圖（含街道名稱）比例尺不小於千分之一，並附其50 × 50方格圖。

1.6工程主管履歷相關證明文件（表13）

屬因故暫未到達區域查驗作業僅備分配線網路分佈圖

2.系統工程查驗項目：

2.1頭端設備頻率穩定度。（表2）

2.2頭端電視調變器頻率響應。（表3）

2.3頭端電視變頻處理器頻率響應。（表4）

2.4頭端電視調變器差動增益及差動相位。（表5）

2.5系統測試設備(表6)

2.6接地電阻。（表7）

2.7電波洩漏（表8）

2.8載波位準、載波頻率、載波雜訊比、載波合成拍差比、串調變比、載波交流聲調變比、載波拍差比、訂戶終端隔離度、分配線網路頻率響應、禁止發送信號頻帶。（表9）

2.9定址鎖碼。（表10）

2.10 DVB-C訂戶端誤碼率（未播送數位廣播電視信號者免驗）（表11）。

2.11 IPTV機房至訂戶間傳輸測試（播送數位廣播電視信號採IPTV格式者）。（表12）

3.屬因故暫未到達區域依本規則第十二條、第十五條、第十七條及第二十九條規定，查驗項目如下：

3.1.訂戶終端信號品質（表14）

3.1.1載波位準。

3.1.2載波雜訊比

3.1.3二次載波合成拍差比。

3.1.4類比電視頻道90MHz平坦度。

3.2訂戶端接地電阻數值查驗。

3.3電波洩漏。

3.4有線電視副機房接地電阻數值查驗（未建置者免驗）。

4.網路信號品質及設備安全查驗程序：

4.1決定查驗抽樣點數：訂戶數目在一萬二千五百戶以下者，抽測六點；訂戶數目在一萬二千五百戶以上者，每增加一萬二千五百戶（不足者以一萬二千五百戶計），則抽測點增加一點；另外分配線網路使用微波傳輸者，則於該微波傳輸網路末端增加一抽測點，因故暫未到達區域以報驗之每一光纖投落點抽測一點，最多抽測六點。

4.2.選定查驗地點：

4.2.1中央主管機關查驗人員依系統經營者提出申請查驗地區之區域地圖（以B4尺寸為原則），以畫出同心圓及象限分區的方式，挑選出與抽測點數相同且具代表性之分配線網路分佈圖。

4.2.2再由選出之分佈圖，由審議委員分為50×50小區，選取查驗地點。

4.2.3第一組二位數字為橫座標；第二組二位數字為縱座標。

4.3查驗前準備事項：

4.3.1.系統經營者工程主管（或其代理人）應在場配合查驗。

4.3.2頻道抽選：頭端與訂戶端測試相同頻道。

因故暫未到達區域頻道抽選：550MHz以下高、中、低頻段各抽一個頻道，550MHz以上每100MHz頻段抽驗一個，未達100MHz者以100MHz計。

4.3.3頻道選擇由系統經營者自行在電腦亂數表選定，若遇下列情況之一再選一次：

(1)選出分配線網路之導引頻道（PILOT  CHANNEL）。

(2)選出頻道之頻率相鄰者。

4.3.4關閉鎖碼頻道之加碼器。

4.3.5系統經營者應準備與抽驗戶數相同數量之訂戶分接器（TAP）。

4.4頭端測試：

4.4.1儀錶全自動測量。

4.4.2若測試數據超出規格，系統經營者應於當天自行調整頭端設備後要求重測，重測不得超過二次，惟因非系統經營者責任而無法於當天改正者，系統經營者須提出書面報告備查。

4.4.3抽測頻道為變頻處理器者和調變器串接者，一併測試。

4.5訂戶端信號品質測試：

4.5.1在訂戶終端點測試訂戶端信號品質。

4.5.2中央主管機關查驗人員依系統經營者送審之分配線網路分佈圖及 50×50 座標，選定分配線網路末端之訂戶分接器（TAP），進行儀錶全自動測量。當選定之座標點無住戶，且無訂戶分接器（TAP）時，應依東、南、西、北之順序方向，選擇最接近原點座標網路末端之訂戶分接器（TAP）進行測量。

除事前經中央主管機關核定為因故暫未到達區域者外，若查驗時依送審圖件無法覓得選定之訂戶分接器（TAP）可供測量，則該點判定為查驗不合格。

4.5.3系統經營者可視實際需要在訂戶分接器（TAP）加裝衰減器，使信號水準達到0~14分貝毫伏(dBmV)，以符合測量信號需要。

4.5.4若測試之數據不符合本規則之規定，系統經營者須於全部查驗作業結束前完成改善，並要求重測，重測須針對不合格抽測頻道之所有參數重新進行測量。惟改善重測點數不得超過全部查驗點數20% (餘數四捨五入) ，否則判定為查驗不合格。

4.5.5訂戶終端隔離度項目採手動測試，系統經營者應將現用之訂戶分接器（TAP）拆下供測試使用。

4.6接地電阻測試：

4.6.1頭端接地電阻部分：系統之頭端設備應有接地保護措施裝置，以保護人員及設備之安全，接地裝置之接地電阻應小於十五歐姆。

4.6.2架空纜線與訂戶端接地裝置施工部分：系統經營者應在報驗之分配線網路圖註明每個接地點接地電阻值、施工方式(標明各組是否共用接地)及訂戶分接器（TAP）總數量，中央主管機關查驗人員依AQL 4.0檢驗標準採普二級抽驗，若發現未依報驗之分配線網路圖作接地施工﹐其數量已達不合格判定標準者，即不再續驗；若實際上訂戶分接器（TAP）數量超過報驗數量，其超過部分有任一未作接地者，亦應併計。系統經營者得在其他查驗項目查驗過程中改善完畢﹐並要求重新抽點查驗，上述二項改善﹐每項不得超過二次，抽測地點則由中央主管機關查驗人員按報驗區域依均勻方式自行抽點。

4.6.3架空纜線與用戶端接地電阻數值部分：中央主管機關查驗人員依據下列原則進行抽點測量。若發現接地數值不符規定，系統經營者得在其他查驗項目查驗過程中改善完畢後再行續驗，改善重測點數不得超過全部查驗點數20% (餘數四捨五入) ，否則判定為查驗不合格。

4.6.4抽點查驗原則及相關規定：

(1)隨機抽測全區架空纜線之吊線接地點十分之一，以不超過三十點為原則。若抽測點之接地電阻值超過五十歐姆者，則該系統之架空纜線之吊線接地電阻測試認定為不符合本規則之規定。

(2)訂戶引進線接地電阻：若訂戶數在一萬二千五百戶以下者，抽測六點﹔訂戶數目在一萬二千五百戶以上者，每增加一萬二千五百戶（不足者以一萬二千五百戶計）及分配線網路使用微波傳輸者，則抽測點各增加一點。若有任一抽測點之接地電阻值超過一佰歐姆者，則該系統之訂戶引進線接地電阻認定為不符合本規則之規定。但因故暫未到達區域以報驗之每一光纖投落點抽測一點，最多抽測六點。

(3)訂戶分接器或訂戶引進線應有接地裝置，位置應儘量靠近建築物。其接地電阻應小於一百歐姆；採訂戶分接器接地者，在確保網路建設涵蓋區域內之訂戶安全下，得以不超過三個訂戶分接器共用一處接地裝置。訂戶分接器設置在桿子上者，每個訂戶分接器均須具備接地裝置；附壁建設之分配線網路得採三個訂戶分接器共用一處接地裝置，但獨棟或連棟建築物中至少須有一處接地。

(4)接地裝置不可與其他設施（如電力、電信或其他系統經營者）之接地裝置共用。

(5)多個訂戶分接器串接或訂戶分接器與放大器串接，相互間接線在五十公分以內者，得視為一個訂戶分接器，惟查驗判定標準值，以該組共用接地裝置中標準值較小者為準。

4.7電波洩漏測試：

4.7.1用電波洩漏測試器測試，查測前先利用中央主管機關之射頻信號產生器校正。

4.7.2查測前中央主管機關查驗人員預先指配一個電波洩漏識別載波，由系統經營者在頭端發送，發送強度應與其他頻道影像載波強度相同。

4.7.3查測電波洩漏時系統經營者應將信號強度錶接在待測網路末端，以確保電波洩漏識別載波之信號強度與其他頻道相同。

4.7.4查測電波洩漏時系統經營者應保持原有分配線網路狀況，不得將訂戶線拆除。對於無訂戶之新系統，中央主管機關得於該系統正式營運後一年內做不定期抽查。

4.7.5發生電波洩漏過量時，系統經營者得會同中央主管機關查驗人員查明洩漏點位置，並予以改善。

5.工程查驗注意事項：

5.1有線廣播電視系統查驗之參考測試方法如附件1。

5.2查驗測試參考圖例如附件2。

5.3網路信號查驗不合格者，系統經營者改善後得於法定查驗期間內向中央主管機關申請複驗或再複驗。若信號品質查驗不合格，複驗或再複驗之查驗點由中央主管機關重新抽選，且必須包含本次查驗不合格點數之四分之一。

5.4查驗過程應向外界公開。

5.5測量端子若有電源，系統經營者應加裝斷電器。

5.6頭端及訂戶點之查驗以自動測試為原則。

5.7查驗過程中系統經營者工程主管應全程在場。

5.8查驗時，受查驗單位應設立訂戶申訴專線；並將檔案建檔保存三個月。

5.9訂戶端測量時，系統經營者應提供電話及儀器所需電源，以便於傳遞查驗資料，並應提供被選定之訂戶分接器（TAP）至工程測試車有效長度之接入引線。

5.10中央主管機關查驗人員應將量測數值填入表格，並與現行修正標準值(包括誤差值，如表24)比較，判定其查驗合格與否。

5.11有關儀器校驗部分，系統經營者之儀器可委託國內二級校驗廠商代為校正。

5.12電波洩漏測試時系統經營者須在頭端傳送由中央主管機關指配頻率之載波信號，並加入識別信號調變；其信號強度與其他頻道之影像載波信號相同。

5.13查驗當天，抽測點發生不可抗拒因素導致查驗不合格，中央主管機關得會同系統經營者查明原因後，由中央主管機關核定本次抽點予以重測。

5.14基於公平、公正、公開之原則，中央主管機關進行查驗時，各有線廣播電視協(學)會及其他系統經營者得派代表參觀。但不得干擾查驗作業，若有干擾現場而影響查驗作業進行者，中央主管機關查驗人員得請其立即離開查驗現場，如有繼續影響查驗作業之行為，依妨礙公務處理之。

5.15同一經營區有兩家以上系統經營者，其接地設備、分配線網路不得共用。

(二)增加或變更為類比電視頻道查驗作業規定：

1.查驗項目：影像載波、載波雜訊比及90MHz平坦度（表15）

2.應備文件：分配線網路細部圖或電子圖檔、分配線網路使用之訂戶分接器全部型錄（內部須含隔離度數值）、報驗區訂戶數。

3.查驗頻道抽驗原則：

3.1 550MHz以下高、中、低頻段各抽一個頻道，550MHz以上每100MHz頻段抽驗一個，未達100MHz者以100MHz計。

3.2低頻段：頻道十三（影像載波211.25MHz）以下抽驗一個，選擇垂直遮沒區間（VBI）無信號且頻率較低之頻道。

3.3中頻段：頻道三十三至四十三間抽驗一個，選擇較接近三十八頻道（影像載波307.2625MHz）且垂直遮沒區間（VBI）無信號之頻道。

3.4高頻段：頻道七十（影像載波499.25MHz）以上選擇較高且垂直遮沒區間（VBI）無信號之頻道。

3.5超過550MHz以上每100MHz頻段中抽驗其中頻率較高之頻道。

4.其它應遵行事項：

4.1有線廣播電視系統經營者申請將數位電視頻道變更為類比電視頻道，或增加使用頻寬提供類比電視頻道查驗前，應先備妥分配線網路細部圖或電子圖檔及分配線網路使用之訂戶分接器全部型錄（內部須含隔離度數值），以利查驗作業。查驗時，頭端必須在增測之頻道送出依本規則規定之電視信號。

4.2查驗抽測之點數依本規則相關規定辦理，最多抽測十五點，由中央主管機關按報驗區域依均勻方式抽點，地方政府並得配合辦理。

4.3若測試之數據有不符合本規則之規定者，系統經營者須於改正後要求重測。惟改善之點數不得超過全部抽驗點數之20%（餘數四捨五入），否則視為查驗不合格。

(三)增加或變更為數位電視頻道查驗作業規定：

1.查驗項目：訂戶端誤碼率、符碼率、類比電視頻道與數位電視頻道混用頻段部分，類比電視頻道須另行查驗90MHz平坦度（表11）。

2.應備文件：新增或變更之數位播送設備型錄及說明、分配線網路細部圖或電子圖檔、報驗區訂戶數、申請增加使用頻寬未達860MHz，另檢具每個光纖投落點網路末端符合訂戶終端信號品質標準之自評查驗表。。

3.頻道抽驗原則：

3.1 550MHz以上每100MHz頻段抽驗其中頻率最高之一個頻道。

3.2 550MHz以下高、中、低頻段各抽一個頻道，低頻段：影像載波211.25MHz以下，中頻段：影像載波217.25MHz至385.2625MHz，高頻段：影像載波391.2625MHz至547.25MHz。

4.儀器需求：

4.1數位信號誤碼率測試器。

4.2頻譜分析儀。

4.3數位機上盒及電視機。

4.4一進三出分配器一個。

5.測試步驟：

5.1測試裝置如附件2圖12。

5.2調整數位信號誤碼率測試器如下：

符碼率：視系統經營者設定而調整，必須小於5.217Mbaud。

載波中心頻率：待測頻道中心頻率。

信號型式：64或256QAM。

5.3完成接線後，先將數位信號誤碼率測試器關閉約十秒鐘再行開啟測量五分鐘，記錄其誤碼率。

5.4以頻譜分析儀（頻譜解析寬度300千赫）測試掃描類比頻道90MHz平坦度。

5.5觀察解碼後之電視影像、聲音是否正常。

6.其它應遵行事項：

6.1有線廣播電視系統經營者申請將類比電視頻道變更為數位電視頻道，或增加使用頻寬提供數位電視頻道查驗前，應先備妥分配線網路細部圖或電子圖檔，以利查驗作業。查驗時，頭端必須在既有及增設之頻道送出依本規則規定之電視信號。

6.2查驗抽測之點數依本規則相關規定辦理，最多抽測十五點，由中央主管機關按報驗區域依均勻方式抽點，行政院新聞局及地方政府得配合辦理。

6.3若測試之數據有不符合本規則之規定者，系統經營者須於改正後要求重測。惟改善之點數不得超過全部抽驗點數之20%（餘數四捨五入），否則視為查驗不合格。

7.數位電視頻道之數位信號屬符合IPTV規範查驗作業規定：

7.1查驗項目：下行信號流量、下行數位信號節目時脈基準、下行數位信號封包遺失率、上行信號控制信號、上行信號速率（表12）。

7.2採抽驗方式，由中央主管機關依申請人報驗之總戶數，以合格品質水準4.0正常檢驗方式核算抽點數，抽點數均勻分配每一分配點或光纖投落點。選定抽測用戶接取點進行信號品質審驗，以合格品質水準4.0正常檢驗方式為合格判定標準。（依綜合網路業務及市內網路業務經營者經營多媒體內容傳輸平臺服務審驗技術規範之工程審驗抽樣基準）。

7.3其它應遵行事項：

7.3.1中央主管機關審驗人員依據抽出之分配點或光纖投落點為抽測用戶測量點，於測試日之前一日中午告知申請人，以備申請人預為安排測試行程

7.3.2審驗時申請人應指派工程主管或其授權之工程人員全程參與，並派員操作相關設備，以配合中央主管機關審驗人員進行審驗

7.3.3工程審驗期間測試所需軟硬體設備如涉及特殊規格，國內無法採購時，中央主管機關得命申請人提供。

7.3.4若測試之數據有不符合本規則之規定者，系統經營者須於改正後要求重測。惟改善之點數不得超過全部抽驗點數之20%（餘數四捨五入），否則視為查驗不合格。

(四)變更定址鎖碼設備查驗作業規定：

1.查驗項目：影像鎖碼、聲音鎖碼及佔用禁用頻道查驗（表10）

2.應備文件：新增或變更之定址鎖碼設備型錄及說明（含定址鎖碼結構方塊圖、定址鎖碼訂戶容量、波形、定址信號下行方式及聲音鎖碼方式）。

3.查驗頻道抽驗原則：

3.1依有線廣播電視法第四十一條規定，必須鎖碼之頻道全部測量。任一頻道未達本規則之標準者，則該系統之定址鎖碼認定為不符合本規則之規定。

3.2鎖碼頻道若多於九個頻道者，則只抽驗九個頻道。抽驗頻道之選擇以平均分佈於低中高頻段為原則。

4.查驗作業：

4.1儀器需求：

4.1.1頻譜分析儀。

4.1.2電視機三台。

4.1.3一進四出分配器一個。

以上器材由系統經營者自備。

4.2測試步驟：

4.2.1測試裝置詳附件2圖11。

4.2.2系統經營者預先標明機上盒所設定之地址。

4.2.3系統經營者自行輸入地址於頭端定址鎖碼控制器使機上盒能分別動作。

4.2.4觀察被鎖碼的電視之聲音、影像信號是否可被鎖碼。

4.2.5以頻譜分析儀觀測定址信號是否佔用禁用頻道。

5.其它應遵行事項：

5.1七十四至七十六、一○八至一三八兆赫頻段間，除經中央主管機關在無飛航安全顧慮前提下，視實際需要核可使用者外，禁止送任何信號。

5.2鎖碼頻道播送之影像及聲音未經解碼應無法被收視、收聽。

5.3經解碼後之信號品質應符合本規則之規定。

5.4系統變更為數位定址鎖碼方式者，中央主管機關以書面審查為原則，必要時，得赴現場確認。

（五）使用十九頻道查驗作業規定：

1.查驗項目：

查驗項目：弦波信號產生器、電波洩漏測試儀器之功能及使用頻譜、是否影響電視收視、識別信號是否佔用既有電視頻譜、電波洩漏測試器是否正常動作（表16）

2.應具備文件：弦波信號產生器廠牌(含機型外觀、機器序號、可產生之波形、頻率範圍、輸出信號調變方式、信號強度及頻率誤差)、電波洩漏檢測儀器型錄(註明儀器序號、測量頻寬、測量頻率範圍及辨認標籤方式）、擬作為檢測電波洩漏之頻率；在不影響電波洩漏檢測機制正常運作之情況下，系統經營者得檢具電波洩漏檢測儀器之相關設備文件，經中央主管機關核准後，使用既有類比電視節目頻道之影像載波加載識別標籤方式播送電波測試信號。

3.查驗原則：

3.1核對並記錄系統經營者之信號產生器廠牌、機型外觀及機器序號。

3.2核對並記錄系統經營者之電波洩漏測試器廠牌、機型、外觀及機器序號。

3.3弦波產生器及電波洩漏儀器應符合下列各項規定：

3.3.1送出之弦波信號，其頻率偏移在二十赫茲內。

3.3.2其諧波不得干擾原有之節目信號。

3.3.3必須具有加標籤及辨認標籤之功能。

3.4將信號產生器裝置妥當，調整頭端發送電波洩漏識別信號頻率及功率，以頻譜測量識別信號是否佔用既有電視頻譜並列印。

3.5接上電視，並觀察既有電視節目是否被干擾。

3.6以電波洩漏測試器實際測量，鑑定電波洩漏測試器是否能正常動作。

4.其它應遵行事項：

4.1同一經營區域內有二家以上系統經營者，應先行協調使用不同檢測電波洩漏之頻率或方式後，再行提出申請。

4.2電波洩漏檢測方式變更時，應檢具第一項規定之文件資料向中央主管機關重新提出申請。中央主管機關以書面審查為原則，必要時，得赴現場確認。

(六)變更網路架構查驗作業規定

1.應具備文件（※本規則第三十四條）

1.1變更之網路架構及說明。

1.2變更之分配線網路細部圖或電子圖檔。

2.應注意事項

2.1如系統並未變更原有網路之路由，僅提昇網路性能，將放大器更換為光纖投落點者，本會僅作書面審查或現場確認設備及位置。

2.2如系統已變更既有網路之路由，且減少光纖投落點，致增加每一光纖投落點之涵蓋戶數者，為維護訂戶權益，類比訊號查驗及數位訊號查驗依本規範第三、(二)、(三)之規定重新查驗信號品質。

(七)訂戶引進線查驗作業規定：

1.查驗項目：影像載波位準、入侵訂戶引進線雜訊位準、訂戶引進線雜波入侵雜訊比（表17）

2.查驗原則：

1.經訂戶申訴訊號品質不良並經確認訂戶分接器傳輸信號品質標準符合規定或主管機關基於保障訂戶權益認定其必要者。

2.為避免侵犯收視戶隱私權，訂戶引進線載波入侵雜訊比之量測應經收視戶同意始得進行量測。

3.頻道抽驗原則：

必測頻道：CH13（108~114MHZ）、CH33（282~288MHZ）、CH95（90~96MHZ）、CH96（96~102MHZ）、CH97（102~108MHZ）及高頻頻道（550MHZ~）。

4.檢測方法

4.1儀器需求：

4.1.1頻譜分析儀（具三佰仟赫之解析頻寬）。

4.1.2信號產生器

4.2測試步驟：測試裝置詳附件2圖13

4.2.1調整頻譜分析儀如下﹕

  - 解析頻寬﹕三佰仟赫。

  - 視頻頻寬﹕一佰赫（不得超過三佰赫）。

  - 垂直尺度﹕每格十分貝。

  - 水平尺度﹕每格一兆赫。

  - 掃描時間﹕設定為自動。

4.2.2調整頻譜分析儀至待測頻道中心頻率。

4.2.3調整待測頻道不具調變（本測試勿選擇用於自動增益控制或自動斜度控制之載波）。

4.2.4微調頻譜分析儀，以獲取影像載波最大讀值，記錄此點為載波準位值。

4.2.5關閉待測載波，並微調頻譜分析儀（解析頻寬30K），以獲取入侵雜訊，紀錄待測頻道中心頻率五兆赫頻寬內最大讀值，此點為六兆赫頻寬內入侵雜訊強度，入侵雜訊與載波位準差值需大於54dBmv。

4.2.6調整頻譜分析儀，觀察全部頻道是否有其他入侵雜訊之訊號。

4.2.7若有其他入侵雜訊，重複步驟5、6及7，取所得測試值中之最大者。

5.其他應遵行事項：

5.1訂戶引進線之量測，為在室內之最近輸出端點，不包含所有室內分接後之信號線。

5.2訂戶分接器連接至電視設備之訂戶引進線，一般係由業者於裝機時所提供，業者應負有維護之義務。至於大樓自備線部分，涉及管線所有權，管理維護責任易有爭議，惟若收視戶收視品質確有不良情形時，業者應設法改善，經更換纜線後，仍有訊號干擾事故時,經查證非可歸責於業者之事由者，免予處分，另收視戶因故同意放棄改善事宜，並填具有線廣播電視訂戶放棄引進線聲明書（樣本如表18）者得免予換線。

(八)節目及廣告音量查驗作業規定：

1.抽驗節目頻道總數：

按系統經營者提供之節目表，分別計算類比節目頻道及數位節目頻道總數，取各類比節目頻道總數及數位節目頻道總數之十分之一，餘數採四捨五入，為類比節目頻道及數位節目頻道之抽驗總數。

2.選取節目頻道原則：

2.1人民申訴音量異常或廣告音量過大之節目頻道：原則上選取二個節目頻道。

2.2系統經營者自製或外包廣告之節目頻道：原則上選取二個節目頻道。

2.3必載數位無線電臺之節目頻道：選取一個節目頻道。

2.4餘數由本會審驗人員依不同類型（如戲劇、卡通、電影、運動、休閒、新聞等類型）及查驗當時之熱門節目等原則，自行各選取一個或一個以上節目頻道抽驗。

3.訂戶終端設備廣告音量之查驗原則（表19、20）：

3.1以紀錄器錄音後分析欲測廣告時段之廣告最大音量（以Advertising_Lmax表示）及廣告均能音量（以Advertising_Leq表示），取欲測廣告時段的左右相鄰節目，測得該左右相鄰節目之二個最大音量值（以Left_Program_Lmax及Right_Program_Lmax表示）；再取欲測廣告時段的左右相鄰節目之欲測廣告等量時間（T），測得該左右相鄰節目等量時間（T）之二個均能音量值（以Left_Program_Leq及Right_Program_Leq表示）。

∣← Left_Program_Lmax  →∣Adv._Lmax∣← Right_Program_Lmax →∣

| 廣告 | 節目 | 廣告 | 節目 | 廣告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

∣←  Tp  →∣←   Ta  →∣←  Tp →∣

↑          ↑         ↑         Left_Program_Leq     ↑       Right_Program_Leq

Advertising_Leq

註：Ta與Tp之差值在三秒內。

3.2均能音量（Leq）：以特定時段內所測得音量之能量平均值。

最大音量（Lmax）：以特定時段內所測得最大音量之值。

4.其他應遵行事項：

4.1以數位機上盒（數位節目頻道）或類比機上盒（類比節目頻道）之輸出聲音信號，直接輸入音量紀錄器，音量紀錄器取樣頻率須大於四十仟赫，記錄無加權資料及錄音。

4.2紀錄器上動特性之選擇，使用快(fast)特性。

4.3.音量單位為dB(A)，括號中A指國家標準CNS 7129之A頻率加權。

(九)有線廣播數位化實驗區查驗作業規定：

1.有線廣播數位化實驗區之申請依本會公告事項辦理。

2.業者應檢具實驗區訂戶造冊資料 (含訂戶姓名、裝機地址、家用電視機台數、數位機上盒台數)送交本會申請查核，業者另需自行備妥訂戶裝機資料，供本會辦理書面審查。但必要時得採電話或現場審查，並依AQL 4.0檢驗標準特別檢驗水準S-2級抽驗。(表21)

有線廣播電視系統工程查驗申請表

| 查驗紀錄表 頭端設備配置圖及用途說明 分配線網路分佈圖 工程主管履歷相關證明文件 | 總頁數 |  |
| --- | --- | --- |
| □籌設許可證字號 □營運許可證字號 |  |
| 系 統 名 稱 |  |
| 頭 端 地 址 |  |
| 工 程 主 管 | （簽名） | 電 話 |  |
| 填 表 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 填表人 | （簽名） |
| （此欄簡述各種接收天線之型式、位置及其用途，若空間不夠請用附頁） |

有線廣播電視頭端設備頻率穩定度查驗表    □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 頻道（或調頻載波頻率） | 與指配載波頻率之差值 | 影像與聲音載波頻率之差值 |
| 標 準 值 | 電視頻道＜25KHz 調頻頻道＜10KHz | 4.5MHz±2KHz |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視頭端調變器頻率響應查驗表    □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 頻 道 | 以影像載波頻率為fc[MHz]，相對於fc+0.2[MHz]之頻率響應[dB] |
|  | fc-0.5[MHz]～fc+3.58[MHz] | fc-0.75[MHz]﹔fc+4[MHz] | fc-1.5[MHz] |
| 標準值 | +1.5dB～-1.5dB | +1dB～-4dB | ≦-20dB |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視頭端變頻處理器頻率響應查驗表  □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 頻 道 | 以影像載波頻率為fc[MHz]，相對於fc+0.2[MHz]之頻率響應[dB] |
|  | fc-0.5[MHz]～fc+3.58[MHz] | fc-1.5[MHz] |
| 標準值 | +1.5dB～-1.5dB | +1dB～-2dB |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視頭端調變器差動增益及差動相位查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 頻 道 | 差動增益（％） | 差動相位（度） | 頻 道 | 差動增益（％） | 差動相位（度） |
| 標準值 | ＜10 | +5～-5 | 標準值 | ＜10 | +5～-5 |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統測試設備           □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 設 備 名 稱 | 廠牌及型號 | 購買日期 | 最近校正日期 | 校正廠商 |
| 電波洩漏測試設備 |  |  |  |  |
| 射頻位準表 |  |  |  |  |
| 頻譜分析儀 |  |  |  |  |
| 接地電阻測試表 |  |  |  |  |
| 數位信號分析儀 |  |  |  |  |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統接地電阻查驗表   □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 查 驗 項 目 | □數值查驗 □施工查驗 |
| 編號 | 圖 號 | 項目 | 地 點 | 電阻值（Ω） | 施工查驗 | 備 註 |
| 說明﹕ 項目欄﹕頭端請填１，架空線纜請填２，訂戶引進線請填３ 接地電阻標準值﹕頭端＜１５Ω，架空線纜＜５０Ω，訂戶引進線＜１００Ω |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統電波洩漏查驗表 □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 編號 | 地 點 | 洩漏頻率 （MHz） | 量測 距離 （m） | 洩漏量 （μV/m） | 發 生 原 因 | 修妥 日期 |
| 標 準 值 | ＜54 | 10 | 20 |  |
|  | 54～108 | 3 | 20 |  |
|  | 108～174 | 3 | 10 |  |
|  | 174～216 | 3 | 20 |  |
|  | ＞216 | 10 | 20 |  |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視訂戶終端類比信號品質查驗表  □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測 試 地 點 |  |
| 禁用頻段是 否傳送信號 | □否 □是 如果答〝是〞的話請寫出傳送頻率 |
| 頻 | 影像載波 | 聲音載波 | 載波 | 載波 合成 拍差比[dB] | 串調 | 載波 交流聲調變比[dB] | 載波 | 訂戶 終端 隔離度[dB] | 頻率 響應 平坦度[dB] |
| 道 | 位準 [dBmV] | 頻率 [MHz] | 位準 差值 [dB] | 頻率 [MHz] | 雜訊比 [dB] |  | 變比 [dB] |  | 拍差比 [dB] |  |  |
| 標 準 值 | 0～+14 |  | 比影像載波低 13～17 |  | ≧43 | ≧53 | ≧46 | ≧40 | 依表23圖辦理 | ≧20 | ±1 |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統定址鎖碼審驗紀錄表     □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  |
| --- | --- |
| 廠 牌 | 型 號 | 鎖 碼 方 式 | 書面審查結果 | 備 註 |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試地點 |  |
| 頻 道 | 影 像 鎖 碼 | 聲 音 鎖 碼 | 佔用禁用頻道 | 備 註 |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
|  | (是 (否 | (是 (否 | (是 (否 |  |
| 查驗結果 |  | 測 試 人 員 | （簽名） |
| 會驗人員： （簽 證） | 地方 政府 | 中央主管機關查測人員 |  |

有線廣播電視訂戶終端數位DVB-C信號品質查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測 試 地 點 |  | □64QAM □256QAM |
| 頻 道 號 碼 | 符 碼 率 | 誤 碼 率/10分鐘 | 測 試 結 果 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □合格 □不合格 |
| 類比電視頻道90MHz平坦度 | □合格 □不合格 |
| 標 準 值 | 符碼率須低於5.217Mbaud | RS校正前之誤碼 率須小於10-4 |  |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視訂戶終端數位IPTV信號品質查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測 試 地 點 |  |
| 查 驗 項 目 | 查 驗 內 容 | 查 驗 結 果 | 備 註 |
| 機房至訂戶間傳輸測試 | 下行頻道測試： 依申請者業務規劃下行頻譜之流量多寡、延遲變動（Jitter）及封包遺失（Packet Loss）次數為判定標準。 ․測試時間：5分鐘。 ․測試標準： 採MPEG-Ⅱ流量須大於3Mbps 採MPEG-IV流量須大於1Mbps 平均延遲變動小於10ms 封包遺失次數=0 | 符合 不符合 |  |
|  | 上行頻道測試： 1.參數設定： A.Channel Data Rate：64Kbps以上速率傳送時，擇一速率設定。 B.ping長度：至少256 byte。 C.ping次數：至少1000次。 2.測試標準： A.ping timeout次數 ≦10次。 B.每次ping 回應時間需≦100ms，否則視為不合格。 | 符合 不符合 |  |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統工程主管履歷表

| 公司名稱 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 別 | □男 □女 |
| 身分證字號 |  | 出生日期 | 民國 年 月 日 |
| 職 稱 |  | 擔任工作 |  |
| 戶籍地址 |  | 電話號碼（宅） |  |
| 通訊地址 |  | 聯絡電話（公） |  |
| 最高學歷 |  |
| 考試及格 | 高等考試 □普通考試 □特種考試 □技師考試 升資考試 □乙級技術士 □丙級技術士 □其他考試 |
| 相關工作經歷 |
| 起訖時間 | 服 務 單 位 | 擔任工作 | 備 註 |
| 合計年資 |  |
| 繳驗證件名稱 | 身分證影本 □考試及格證書影本 □學歷證件影本 曾從事相關工作滿 年之證明文件 |
| 審核意見 | 合格：符合有線廣播電視系統工程技術管理規則第九條第 款規定 不合格： |

有線廣播電視因故暫未到達區域訂戶終端類比信號品質查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  |
| 頻 | 影像載波 | 載波雜訊比 [dB] | 二次載波合成拍差比 [dB] | 90MHz平坦度 [dB] |
| 道 | 位準[dBmV] | 頻率[MHz] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 標 準 值 | 0～+14 |  | ≧43 | ≧53 | 相鄰頻道≦3 90MHz差值≦8 |

備註：1、標準值與表24儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視訂戶終端類比信號品質簡易查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  |
| 頻 道 | 影像載波 | 載波雜訊比 [dB] | 90MHz平坦度 [dB] | 備 註 |
|  | 位準[dBmV] | 頻率[MHz] |  |  |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 標 準 值 | 0～+14 |  | ≧43 | 相鄰頻道≦3 90MHz差值≦8 |  |

備註：1、標準值與表24儀器量測值誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視使用第十九頻道暨電波洩漏測試設備查驗表

□自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  | 電波洩漏頻率 （MHz） |  |
| 儀器名稱 | 廠牌 | 機型 | 機器序號 | 是否與報驗資料相符 |
| 信號產生器 |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 電波洩漏 測試儀器 |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 是否影響電視收視 | 合格 □ 不合格 |
| 識別信號是否佔用既有電視頻譜 | 合格 □ 不合格 |
| 電波洩漏測試器是否能正常動作 | □ 合格 □ 不合格 |
| 查驗結果 |  |
| 備註： |

有線廣播電視訂戶引進線查驗表 □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公 司 名 稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測 試 日 期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測 試 地 點 |  |  |
| 頻 道 號 碼 | 影像載波位準 | 入侵訂戶引進線雜訊位準 | 訂戶引進線載波入侵雜訊比 | 測 試 結 果 |
| 13 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 33 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 95 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 96 |  |  |  | □合格 □不合格 |
| 97 |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  | □合格 □不合格 |
| 標 準 值 | 訂戶引進線載波入侵雜訊比不得小於五十三分貝。 |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視訂戶放棄引進線查驗聲明書

本人             係○○有線電視股份有限公司收視戶，就有關部份頻道信號收視不佳，申請調查改善乙事，經該公司工程人員查明，係室內訂戶引進線線路不良所致，惟因故       ，本人同意放棄該公司本次改善事宜。特此聲明。

此  致

○○有線電視股份有限公司

立書人

姓    名：

地    址：

中    華    民    國      年        月        日

有線廣播電視訂戶終端設備廣告音量查驗表 □自行查驗 □本會查驗 頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  |
| 頻道 | 廣告 | 節目 | 廣告最大值-節目最大值 | 廣告均能值-節目均能值 |
|  | 最大值 | 均能值 | 最大值 | 均能值 |  |  |
|  |  |  | 左 | 右 | Max{左，右} | 左 | 右 | Max{左，右} |  |  |

備註：1、量測值單位為dB(A)，括號中A指國家標準CNS 7129之A頻率加權。

2、同一節目之廣告均能音量值不得同時大於左右相鄰等量時間節目之均能音量值的三分貝(dB(A))。

3、同一節目之廣告最大音量值不得同時大於左右相鄰節目之最大音量值的三分貝(dB(A))。

有線廣播電視訂戶終端設備節目音量查驗表

□自行查驗 □本會查驗  頁次：

| 公司名稱 |  | 主 管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  |
| 節目頻道 | 音量值(dB(A)) | 節目頻道 | 音量值(dB(A)) | 節目頻道 | 音量值(dB(A)) |
| 未使用聲音自動增益設備（AGC）之節目頻道： 使用AGC之數位節目頻道數/數位節目頻道總數＝ / （ ％） 使用AGC之類比節目頻道數/類比節目頻道總數＝ / （ ％） |

備註：1、無線電視臺與其他衛星頻道之音量亦應儘量控制在相同數值上。

2、量測值單位為dB(A)，括號中A指國家標準CNS 7129之A頻率加權。

3、相鄰二節目頻道之最大音量差值不得大於三分貝(dB(A))。

4、任二節目頻道之最大音量差值不得大於六分貝(dB(A))。

有線電視數位化實驗區訂戶查核表      頁次：

| 公司名稱 | 有線電視股份有限公司 | 主管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 查核人員 |  |
| 查核區域 |  |
| 編 號 | 查核地址/電話 | 用戶電視機數量 | 用戶數位機上盒數量 | 備 註 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 說明：本有線電視數位化實驗區有線電視收視戶數計有 戶，依AQL 4.0檢驗標準採特別檢驗水準S-2級抽驗有線電視收視戶數計 戶。 |

有線廣播電視系統下行類比指配載波頻率表

| 電視頻道 | 標準載波（MHz） | 增量相關載波（MHz） | 諧波相關載波（MHz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 55.2500 | 55.2625 | 54.0027 |
| 3 | 61.2500 | 61.2625 | 60.0030 |
| 4 | 67.2500 | 67.6265 | 66.0033 |
| 5 | 77.2500 | 79.2625 | 78.0039 |
| 6 | 83.2500 | 85.2625 | 84.0042 |
| 95 | 91.2500 | 91.2625 | 90.0045 |
| 96 | 97.2500 | 97.2625 | 96.0048 |
| 97 | 103.2500 | 103.2625 | 102.0051 |
| 98 | 109.2750（禁用） | 109.2750（禁用） | 108.0054（禁用） |
| 99 | 115.2750（禁用） | 115.2750（禁用） | 114.0057（禁用） |
| 14 | 121.2625（禁用） | 121.2625（禁用） | 120.0060（禁用） |
| 15 | 127.2625（需專案申請） | 127.2625（需專案申請） | 126.0063（需專案申請） |
| 16 | 133.2625（需專案申請） | 133.2625（需專案申請） | 132.0066（需專案申請） |
| 17 | 139.2500 | 139.2625 | 138.0069 |
| 18 | 145.2500 | 145.2625 | 144.0072 |
| 19 | 151.2500（需專案申請） | 151.2625（需專案申請） | 150.0075（需專案申請） |
| 20 | 157.2500（經營範圍內設有頻率156MHz至162MHz專用無線電信電臺者，需專案申請） | 157.2625（經營範圍內設有頻率156MHz至162MHz專用無線電信電臺者，需專案申請） | 156.0078（經營範圍內設有頻率156MHz至162MHz專用無線電信電臺者，需專案申請） |
| 21 | 163.2500 | 163.2625 | 162.0081 |
| 22 | 169.2500 | 169.2625 | 168.0084 |
| 7 | 175.2500 | 175.2625 | 174.0087 |
| 8 | 181.2500 | 181.2625 | 180.0090 |
| 9 | 187.2500 | 187.2625 | 186.0093 |
| 10 | 193.2500 | 193.2625 | 192.0096 |
| 電視頻道 | 標準載波（MHz） | 增量相關載波（MHz） | 諧波相關載波（MHz） |
| 11 | 199.2500 | 199.2625 | 198.0099 |
| 12 | 205.2500 | 205.2625 | 204.0102 |
| 13 | 211.2500 | 211.2625 | 210.0105 |
| 23 | 217.2500 | 217.2625 | 216.0108 |
| 24 | 223.2500 | 223.2625 | 222.0111 |
| 25 | 229.2625 | 229.2625 | 228.0114 |
| 26 | 235.2625 | 235.2625 | 234.0117 |
| 27 | 241.2625 | 241.2625 | 240.0120 |
| 28 | 247.2625 | 247.2625 | 246.0123 |
| 29 | 253.2625 | 253.2624 | 252.0126 |
| 30 | 259.2625 | 259.2625 | 258.0129 |
| 31 | 265.2625 | 265.2625 | 264.0132 |
| 32 | 271.2625 | 271.2625 | 270.0135 |
| 33 | 277.2625 | 277.2625 | 276.0138 |
| 34 | 283.2625 | 283.2625 | 282.0141 |
| 35 | 289.2625 | 289.2625 | 288.0144 |
| 36 | 295.2625 | 295.2625 | 294.0147 |
| 37 | 301.2625 | 301.2625 | 300.0150 |
| 38 | 307.2625 | 307.2625 | 306.0153 |
| 39 | 313.2625 | 313.2625 | 312.0156 |
| 40 | 319.2625 | 319.2625 | 318.0159 |
| 41 | 325.2625 | 325.2625 | 324.0162 |
| 42 | 331.2750 | 331.2750 | 330.0165 |
| 43 | 337.2625 | 337.2625 | 336.0168 |
| 44 | 343.2625 | 343.2625 | 342.0171 |
| 45 | 349.2625 | 349.2625 | 348.0174 |
| 46 | 355.2625 | 355.2625 | 354.0177 |
| 47 | 361.2625 | 361.2625 | 360.0180 |
| 電視頻道 | 標準載波（MHz） | 增量相關載波（MHz） | 諧波相關載波（MHz） |
| 48 | 367.2625 | 367.2625 | 366.0183 |
| 49 | 373.2625 | 373.2625 | 372.0186 |
| 50 | 379.2625 | 379.2625 | 378.0189 |
| 51 | 385.2625 | 385.2625 | 384.0192 |
| 52 | 391.2625 | 391.2625 | 390.0195 |
| 53 | 397.2625 | 397.2625 | 396.0198 |
| 54 | 403.2500 | 403.2625 | 402.0201 |
| 55 | 409.2500 | 409.2625 | 408.0204 |
| 56 | 415.2500 | 415.6265 | 414.0207 |
| 57 | 421.2500 | 421.2625 | 420.0210 |
| 58 | 427.2500 | 427.2625 | 426.0213 |
| 59 | 433.2500 | 433.2625 | 432.0216 |
| 60 | 439.2500 | 439.2625 | 438.0219 |
| 61 | 445.2500 | 445.2625 | 444.0222 |
| 62 | 451.2500 | 451.2625 | 450.0225 |
| 63 | 457.2500 | 457.6265 | 456.0228 |
| 64 | 463.2500 | 463.2625 | 462.0231 |
| 65 | 469.2500 | 469.2625 | 468.0234 |
| 66 | 475.2500 | 475.2625 | 474.0237 |
| 67 | 481.2500 | 481.2625 | 480.0240 |
| 68 | 487.2500 | 487.2625 | 486.0243 |
| 69 | 493.2500 | 493.2625 | 492.0246 |
| 70 | 499.2500 | 499.6265 | 498.0249 |
| 71 | 505.2500 | 505.2625 | 504.0252 |
| 72 | 511.2500 | 511.6265 | 510.0255 |
| 73 | 517.2500 | 517.2625 | 516.0258 |
| 74 | 523.2500 | 523.2625 | 522.0261 |
| 75 | 529.2500 | 529.2625 | 528.0264 |
| 電視頻道 | 標準載波（MHz） | 增量相關載波（MHz） | 諧波相關載波（MHz） |
| 76 | 535.2500 | 535.2625 | 534.0267 |
| 77 | 541.2500 | 541.2625 | 540.0270 |
| 78 | 547.2500 | 547.2625 | 546.0273 |
| 79 | 553.2500 | 553.2625 | 552.0276 |
| 80 | 559.2500 | 559.2625 | 558.0279 |
| 81 | 565.2500 | 565.2625 | 564.0282 |
| 82 | 571.2500 | 571.2625 | 570.0285 |
| 83 | 577.2500 | 577.2625 | 576.0288 |
| 84 | 583.2500 | 583.2625 | 582.0291 |
| 85 | 589.2500 | 589.2625 | 588.0294 |
| 86 | 595.2500 | 595.2625 | 594.0297 |
| 87 | 601.2500 | 601.2625 | 600.0300 |
| 88 | 607.2500 | 607.2625 | 606.0303 |
| 89 | 613.2500 | 613.2625 | 612.0306 |
| 90 | 619.2500 | 619.2625 | 618.0309 |
| 91 | 625.2500 | 625.2625 | 624.0312 |
| 92 | 631.2500 | 631.2625 | 630.0315 |
| 93 | 637.2500 | 637.2625 | 636.0318 |
| 94 | 643.2500 | 643.2625 | 642.0321 |
| 100 | 649.2500 | 649.2625 | 648.0324 |
| 101 | 655.2500 | 655.2625 | 654.0327 |
| 102 | 661.2500 | 661.2625 | 660.0330 |
| 103 | 667.2500 | 667.2625 | 666.0333 |
| 104 | 673.2500 | 673.2625 | 672.0336 |
| 105 | 679.2500 | 679.2625 | 678.0339 |
| 106 | 685.2500 | 685.2625 | 684.0342 |
| 107 | 691.2500 | 691.2625 | 690.0345 |
| 108 | 697.2500 | 697.2625 | 696.0348 |
| 電視頻道 | 標準載波（MHz） | 增量相關載波（MHz） | 諧波相關載波（MHz） |
| 109 | 703.2500 | 703.2625 | 702.0351 |
| 110 | 709.2500 | 709.2625 | 708.0354 |
| 111 | 715.2500 | 715.2625 | 714.0357 |
| 112 | 721.2500 | 721.2625 | 720.0360 |
| 113 | 727.2500 | 727.2625 | 726.0363 |
| 114 | 733.2500 | 733.2625 | 732.0366 |
| 115 | 739.2500 | 739.2625 | 738.0369 |
| 116 | 745.2500 | 745.2625 | 744.0372 |
| 117 | 751.2500 | 751.2625 | 750.0375 |
| 118 | 757.2500 | 757.2625 | 756.0375 |
| 119 | 763.2500 | 763.2625 | 762.0381 |
| 120 | 769.2500 | 769.2625 | 768.0384 |
| 121 | 775.2500 | 775.2625 | 774.0387 |
| 122 | 781.2500 | 781.2625 | 780.0390 |
| 123 | 787.2500 | 787.2625 | 786.0393 |
| 124 | 793.2500 | 793.2625 | 792.0396 |
| 125 | 799.2500 | 799.2625 | 798.0399 |
| 126 | 805.2500 | 805.2625 | 804.0402 |
| 127 | 811.2500 | 811.2625 | 810.0405 |
| 128 | 817.2500 | 817.2625 | 816.0408 |
| 129 | 823.2500 | 823.2625 | 822.0411 |
| 130 | 829.2500 | 829.2625 | 828.0414 |
| 131 | 835.2500 | 835.2625 | 834.0417 |
| 132 | 841.2500 | 841.2625 | 840.0420 |
| 133 | 847.2500 | 847.2625 | 746.0423 |
| 134 | 853.2500 | 853.2625 | 852.0426 |
| 135 | 859.2500 | 859.2625 | 858.0429 |
| 136 | 865.2500 | 865.2625 | 864.0432 |

有線廣播電視系統最大電波洩漏量限值

| 頻率範圍（MHz） | 洩漏量限值（μV/m） | 量測距離（m） |
| --- | --- | --- |
| 小於54 | 20 | 10 |
| 54～108 | 20 | 3 |
| 108～174 | 10 | 3 |
| 174～216 | 20 | 3 |
| 大於216 | 20 | 10 |

系統在225至400MHz範圍內傳送信號時，必須合乎下列規定﹕

頻帶在225至400MHz範圍內其累計電波洩漏指數應小於64。

1     n

累計電波洩漏指數=10．log（－ ( 2 ）

i=1

n ﹕表示電波洩漏量大於或等於50μV/m之地點數。

﹕表示測量距離為3公尺時電波洩漏量大於或等於50μV/m之量測值。

﹕實際電波洩漏量測纜線長度比，其值等於電波洩漏量測纜線長度除以全區纜線長度。（其值不得低於0.75）

47

有線廣播電視訂戶終端載波拍差比容許值

載波拍差比容許值

有線廣播電視系統儀器測量值誤差表

| 頭端測量項目 | 測量誤差 |
| --- | --- |
| 影像及聲音載波頻率 | ±187Hz |
| 影像及聲音載波頻率差值 | ±221Hz |
| 調變器頻率響應 | ±1dB |
| 變頻處理器頻率響應 | ±1dB |
| 調變器差動增益 | ±1.5% |
| 調變器差動相位 | ±1.5° |
| 用戶端測量項目 | 測量誤差 |
| 影像及聲音載波頻率 | ±187Hz |
| 影像及聲音載波頻率差值 | ±221Hz |
| 影像載波水準 | ±2dB |
| 影像及聲音載波水準差值 | ±0.75dB |
| 載波訊號雜音比 | ±2dB |
| 載波訊號合成拍差比 | ±2dB |
| 串調變 | ±2.6dB |
| 交流聲調變比 | 0.5% |
| 載波訊號拍差比 | ±1.5dB |
| 頻道內頻率響應平坦度 | 0.5dB |
| 接地電阻誤差 (用戶線部分) | 10((100((200(時) 儀器誤差7(+測量誤差3( |
| 接地電阻誤差 (吊線部分) | 5((50((100(時) 儀器誤差2.5(+測量誤差2.5( |

表26

普通檢驗項目抽驗標準表

# Text boxes

表14

表6

表7

表5

表4

表3

表2

表21

表23

表1

表19

表15

表12

表11

表10

表18

表9

表16

表17

表20

2

表24

表25

表8

表22

表13