「學校實習無線廣播電臺設置使用管理辦法」部分修正條文

第六條　電臺經主管機關許可設置並指配電臺頻率後，申請人應於六個月內檢具下列文件，報請主管機關核發電臺架設許可證：

一、主管機關核准函影本。

二、電臺架設許可證申請書。

三、電臺設備說明書，其內容應載明機件出品廠名、機件型號、機件原廠型錄並附系統圖，如屬無線電設備部分應註明電功率、電臺頻率、發射方式，並附天線增益、位址座標、天線場型圖等相關資料。

四、工程主管資歷表。

五、天線之鐵塔架設於建築物屋頂者，應檢具開業建築師或與建築物結構有關之土木技師、結構技師鑑定之建築物結構安全無顧慮證明書正本。

前項申請架設許可審查期間為三個月。

第九條　申請人取得電臺架設許可證，完成機器架設，其使用假天線者，經主管機關審驗合格後，檢具原領之電臺架設許可證，向主管機關申請電臺執照，經主管機關核准後發給之；設置天線者，自行對電臺內部系統運作、電波涵蓋範圍及干擾評估進行測試，測試完成後，應向主管機關申請審驗。審驗合格者，檢具原領之電臺架設許可證，向主管機關申請電臺執照，經主管機關許可後發給之。

前項審驗之處理期間為三個月。

進行第一項之測試時，僅得發射測試用之測試音，用以量測輻射電場強度、評估電波涵蓋範圍與電波干擾情形，不得為其他使用。

電臺測試時，不得妨礙其他電臺之播放。

申請審驗電臺應檢附下列文件：

一、發射機原廠出廠證明，國外輸入者應附進口證明(證明文件至少應包含廠牌、型號、序號、出廠日期)。

二、發射機自行檢驗紀錄表。

三、電波涵蓋圖。

四、天線鐵塔依相關建築法令規定須請領雜項執照者，其雜項執照影本。

第十三條　電臺架設許可證或電臺執照內所載事項變更時，非屬第十一條規定之事項者，應報經主管機關核准後換發。

第二十一條　電臺之頻率、電功率、發射方式及呼號，由主管機關統籌管理，非經核准，不得使用或變更。

主管機關為因應電信及資訊發展之需求，必要時得調整使用頻率或要求更新設備，學校不得拒絕或請求補償。

電臺發射副載波信息應檢具申請書向主管機關提出申請，經核准後換發電臺執照，始得使用。

電臺發射副載波信息，不得使原電臺節目產生顯著劣化，或干擾既有廣播、電視及通信等無線電臺。

電臺違反前項規定或相關法規之規定者，應停止發射副載波信息，且不得要求補償。

第二十八條之一　本辦法所定之相關書表、證照，其內容應記載事項及格式，除本辦法另有規定外，由主管機關另行訂定公告之。