| 調幅廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表 □主機 □備機 |
| --- |
| 一.電臺名稱: 呼號: |
| 電臺地址: |
| 電臺負責人: 工程主管: 電話： |
| 二.發射機廠牌： 型號： 序號: |
| 激勵器廠牌： 型號： 序號： |
| 三.天線鐵塔本體高度： 公尺 天線基座海拔高度： 公尺 天線位置座標： |
| 四.輸出電功率:核定 KW 實測 KW (≦105%核定電功率) |
| 五.中心頻率:核定 KHz實測 KHz(誤差限值≦±10Hz) |
| 六.音頻響應特性：(下表A為實測值，B為以1kHz為參考基準與其他頻率量測值之差值，B值應在正負2 dB以內) |
|  | 調變頻率(Hz) 調幅百分率 | 100 | 400 | 1k | 2.5k | 5k |
|  |  | 50%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 85%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 90%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 限值(以內) | ±2dB |
| 七.失真百分率： |
|  | 調變頻率(Hz) 調幅百分率 | 50 | 100 | 400 | 1k | 2.5k | 5k | 限值 |
|  | 50%調變 |  |  |  |  |  |  | ＜5% ＜7.5% ＜7.5% |
|  | 85%調變 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90%調變 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八.雜音位準: Db 【以1KHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0dB，至少低55dB（晶體式）/45dB（真空管式）】 |
| 九.最大調幅百分率:正調變 (≦125%) 負調變 (≦100%) |
| 十.諧波:(應低於主波60dB以下) 測量地點: 主波： 二次諧波： 三次諧波： |
| 十一.混附發射： 測試方式：□以頻譜分析儀實測 □檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料 結果是否合於「無線廣播電視電臺工程設備技術規範」第五條第七款之規定：□是 □否 |
| 十二.載幅變動率：(以1KHz正弦波作為測試信號) |
|  | 調幅百分率 | 50%調變 | 85%調變 | 95%調變 |  |
|  | 載幅變動率(%) |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≦5% |  |
| 十三.發射機應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ） |
| □輸出電功率監視功能 □反射電功率監視表 □備援功能(學校實習電臺得免設) □接地裝置，接地電阻： Ω（＜2.5Ω） |
| 十四.天線應有構造及裝置：（符合規定者打ˇ） □天線鐵塔油漆鮮明 □裝置夜間警示燈 □底端裝置防雷設備 □安全圍籬及警語 □中頻調幅應設地網，天線地網接地雷阻： Ω（＜1Ω） |
| 十五.電臺應有之儀器: （符合規定者打ˇ） |
| □計頻器 □電功率計 □調幅調變監視器 □電場強度計 |
| 十六.主要服務區電場強度： |  |  |
|  | 測量地點 | 距發射天線距離（Km） | 電場強度（dBuv/m） |  |

檢驗結果：□合格 □不合格 檢驗日期： 年 月 日

主管簽章:                   　　檢驗人員：

# Text boxes

附表六之一