附表二  中華民國國家通訊傳播委員會

非全球海上遇險及安全系統船舶無線電臺審驗報告

審驗報告編號：

審驗日期 ：       /     /                               審驗地點：

一、基本資料

| 1 | 船名： | 2 | 電臺呼號： |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | MMSI號碼： | 4 | 船舶號數(或小船編號)： |
| 5 | 船籍港： | 6 | 船舶種類： |
| 7 | 總噸數： | 8 | 電臺種類： |
| 9 | 航行海域： | 10 | 漁船統一編號： |
| 11 | 公眾通信種類： | 12 | 換照期限： |
| 13 | 船舶所有人： 聯絡 電話： 地 址： |

（請將審驗結果於□中填入×，若無該項設備時填入N.A.）

二、一般審驗                                                               是 否

| 1.電臺設備放置是否適當、天線是否固定牢靠.................................. | □□ |
| --- | --- |
| 2.是否設有緊急照明燈、準確時鐘................................... | □□ |
| 3.是否有備用電源□充電設備或□備用發電機............................. | □□ |
| 3.1 安全燈及特高頻或(及)中/高頻無線電設備，切換至備用電源是否正常操作... 3.2 備用電源之電壓 DC V ；或比重計測得其比重 | □□ |
| 3.3 主要電源電壓 AC V |  |
| 4.是否有下列參考文件： |  |
| 4.1無線電日誌簿........................................................ | □□ |
| 4.2經常收受通信之海岸/漁業通信電臺表.................................. | □□ |
| 4.3是否備有水上行動業務相關手冊【國際航線（漁船免備）：ITU發行之水上行動業務實用手冊與相關文件；國內航線及所有漁船：船舶無線電臺通信作業要點。】.............................................................. | □□ |
| 5.是否有□備用天線（國內航線或經濟海域內者免備）或□備用發射機............. | □□ |

三、設備測試

1. 中/高頻（M/HF）無線電設備 （若有裝設）                                    是 否

| 1.1收發話機是否具備開關或按扭，能於緊急時立即使用2182kHz呼救頻率 ....... | □□ |
| --- | --- |
| 1.2各發送頻率是否皆已預為調妥，而能快速變換............................... | □□ |
| 1.3發話機輸出電功率是否超過400W(PEP).................................... | □□ |
| 1.4若另裝設中/高頻數位選擇呼叫接收、發射設備者，其數位選擇呼叫號碼是否燒錄正確.................................................................. | □□ |
| 1.5若另裝設中/高頻數位選擇呼叫守聽接收設備者，能否產生清晰警報聲響........ | □□ |

附表二

1.6 中/高頻（M/HF）無線電話之主要設備功率及頻率容許差度測試

| Carrier Frequency （MHz） | Assigned Frequency （MHz） | Class of Emission | Radiated Power (W)(PEP) | Measured Carrier Frequency(MHz) | Frequency Tolerances(Hz) | Tolerances Standard(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.182 | 2.1834 | J/H3E |  |  |  | (40Hz |
| 8.255 | 8.2564 | J3E |  |  |  | (50Hz |
| ＊以下頻率擇一測試 4.125 6.215 12.290 | 4.1264 6.2164 12.2914 | J3E |  |  |  |  |
| 27.065※ | 27.065 | A3E |  |  |  |  |

※ 27.065MHz為DSB警急遇險共同呼叫頻率亦應測試

1.7 中/高頻（M/HF）無線電話之備用設備功率及頻率容許差度測試（若有裝設）

| Frequency (MHz) | Assigned Frequency (MHz) | Class of Emission | Radiated Power (W)(PEP) | Measured Carrier Frequency(MHz) | Frequency Tolerances(Hz) | Tolerances Standard(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.182 | 2.1834 | J/H3E |  |  |  | (40Hz |
| 8.255 | 8.2564 | J3E |  |  |  | (50Hz |
| ＊以下頻率擇一測試 4.125 6.215 12.290 | 4.1264 6.2164 12.2914 | J3E |  |  |  |  |

1.8 中/高頻（M/HF）無線電設備

| 廠 牌 | 型、序號 | 頻率範圍 |
| --- | --- | --- |

2.  特高頻（VHF）無線電設備（若有裝設）

| 待 測 頻 道 | 待 測 頻 率(MHz) | Radiated Power ((25W，並可降低至1W) | Measured Carrier Frequency(MHz) | Frequency Tolerances(Hz) | Tolerances Standard(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 156.65 |  |  |  | (10 PPM |
| 16 | 156.80 |  |  |  |  |
| 1* | 156.05 |  |  |  |  |
| 3* | 156.15 |  |  |  |  |
| 28* | 157.40 |  |  |  |  |

＊這些頻道可擇一測試                                                       是 否

2.1 與其他電臺或特高頻手持式雙向無線電話測試是否能正常通話.................□ □

2.2 若另裝設特高頻數位選擇呼叫接收、發射設備者，其數位選擇呼叫號碼是否燒錄正確

（若有裝設）.............................................................□ □

2.3特高頻（VHF）無線電設備

| 廠 牌 | 型、序號 | 頻率範圍 |
| --- | --- | --- |

附表二

3.  應急指位無線電示標（EPIRB）

|  | 廠 牌 | 型、序號 | 操作頻率 | 電池有效日期（月/日/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-side |  |  | 406~406.1MHz+121.5MHz |  |
| S-side |  |  | 406~406.1MHz+121.5MHz |  |

是  否

3.1 是否固定安置於駕駛艙外兩側明顯可及處並不影響自動浮離功能（衛星應急指位無線電示標應配合裝置於自動浮離裝置上）.....................................□ □

3.2 衛星應急指位無線電示標燒錄MMSI號碼是否正確............................□ □

3.3 應急指位無線電示標是否能正常操作，並有定期試驗及更換電池紀錄...........□ □

自動浮離裝置有效日期：       年      月     日

4.  航行警告電傳接收機（NAVTEX;若有裝設）                                  是 否

4.1航行警告電傳接收機自動測試功能是否正常.................................□ □

4.2檢視最近所接收之列印資訊是否正常.......................................□ □

| 廠 牌 | 型、序號 | 樣式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □國際頻率518kHz □國內區域性頻率 |

5. 搜救定位裝置【雷達詢答機(SART)或AIS搜救發送器(AIS-SART);若有裝設】     是 否

5.1配合船上9 GHz雷達或AIS，產生定位信號是否正常（若有裝置）. . .. ..□ □

5.2安裝位置及固定方式是否適當.............................................□ □

| 廠 牌 | 型、序號 | 電池有效日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |
|  |  | 年 月 日 |

6. 手持式雙向特高頻無線電話                                     是 否

6.1與其他電臺或特高頻手持式雙向無線電話測試是否能正常通話.................□ □

6.2若採用充電電池，船上應有充電設施；若採用原電池（一次使用）應於電池有效日期期限內..................................................................□ □

7.其他設備：

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

附表二

8.設備更新、異動記載 (初次審驗不用填)

| (*) 項目 | 設備名稱 | 審驗人員 | 審驗地點 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 廠牌 | 型式 | 簽發認證單位 | 位置 |  |  |  |
|  | 備註： |  |  |  |
|  | 舊機件流向： |  |  |  |

四、審驗意見：

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

□ 國家通訊傳播委員會 北/中/南區監理處

□ 經主管機關委託或認可之機構

公司行號：

公司印章：                                     審驗人                  簽章

年        月       日

報告審核人：

□ 基本資料是否相符。

□ 申請記載事項與原船舶無線電臺執照、架設許可或專案核准內容等，是否相符。

附表二