附件五　　計程車無線電臺收發信機規格

一、目的：本規格為配合交通部「計程車專用無線電臺設置使用管理辦法」所需特定功能無線電收發信機及維持其必要品質而訂定。

二、規格：

(一)一般：

1.收發信機採收發異頻、單一頻道方式，車臺設備外部不得有更動頻道之裝置。

2.頻率範圍：

139.20875至139.84625MHz

506.49375至507.11875MHz

522.99375至523.61875MHz

波道間隔：12.5KHz

(二)發射機

1.發射電力

車　臺：10W+10％至 - 30％以內

基地臺：25W+10％至 - 30％以內

2.載波頻率穩定度：對指定頻率下，最大允許偏離度為±0.0003％以內

3.額定系統偏差：±2.5KHz以內

4.混附發射：混附衰減ｄＢ數≧43+10log10(發射電力)

5.聲頻響應：最低標準(參照圖一)以1000Hz為基準，300Hz至3000Hz之聲頻響應與每八音度6dB斜率預強曲線，相差不得超過+1dB或低於-3dB(但下限不適用500Hz至3000Hz之範圍)當超過3000Hz時其聲頻響應衰減量應優於下列曲線：

3000Hz至12000Hz為每八音度24dB斜率去強曲線

12000Hz至30000Hz為八音度6dB斜率預強曲線

6.認可頻寬：

11KHz(100％調變)

8.5KHz(50％調變)

7.相鄰波道處之旁帶頻譜：應衰減60dB以上

8.聲頻諧波失真：10％以內

(三)接收機

1.基本靈敏度：0.5uV以下

2.可接受之頻率偏移：額定系統偏差40％以上

3.混附響應抗拒力：60dB以上

4.相鄰波道選擇性：70dB以上

5.互調變抗拒力：60dB以上

6.本地振盪頻率穩定度：±0.003％以內

7.傳導性混附發射：1000uV(50Ω負載)以內

8.靜音靈敏度：

臨限靜音靈敏度：0.25uV以下

緊靜音靈敏度：20dB以下

9.聲頻靈敏度：額定系統偏差40％以內

圖一