# 用戶建築物屋內外電信設備裝置規則修正案條文對照表

| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一章 總 則 | 章名刪除 |
| 第一條 本規則依電信法第三十八條規定訂定之。 | 第一條 本規則依電信法第三十八條規定訂定之。 | 本條未修正。 |
| 第二條 用戶建築物屋內外電信設備（以下簡稱建築物電信設備）之裝置，應依本規則之規定；本規則未規定者，依其他法令之規定。 | 第二條 用戶建築物屋內外電信設備（以下簡稱建築物電信設備）之裝置，應依本規則之規定；本規則未規定者，依其他法令之規定。 | 本條未修正。 |
| 第三條 本規則用詞定義如下： 一、電信管箱設備：指收容用戶建築物電信線纜之設備，如引進管、垂直幹管、管道間、線纜支架、水平配管、地板管槽、地板線槽、總配線箱、集中總箱、主配線箱（室）、支配線箱、拖線箱及出線匣等。 二、電信配線設備：指使用於用戶建築物之電信光纜、電纜及其固接附屬設備，如引進線纜、配線架、配線線纜、光終端配線箱、端子板、電信用插座、電話用戶迴路遙測介面隔離器及保安器等。 三、電信室：指建築物內專供市內網路業務經營者引接線纜及設置電信設備之專用空間。 四、電信機械設備：指市內網路業務經營者使用於用戶建築物內之電信交換設備、電信傳輸設備、電信終端介面設備及其相關附屬設備之總稱。 五、電信保安接地設備：指用於保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施。 六、集線電信設備：指市內網路業務經營者為匯集不同傳輸路由之線纜，所設置之電信傳輸設備及線纜收容設備等。 七、集線室：指於建築物內除既有電信室外，專供市內網路業務經營者引接線纜及設置集線電信設備之專用空間。 八、引進管：指以架空或地下方式引進至建築物內總配線箱或電信室之電信管道。 九、用戶專用交換設備：指安裝在用戶建築物內，供同一建築基地範圍內之用戶或合用中繼線用戶使用之專用交換機、分機及其附屬設備等。 十、社區型建築物：指同一宗建築基地內之建築物，或為統一管理而設同一管理委員會之建築物。 十一、屋外電信管線設施：指建築物外之架空、地下電信線路及地下管路等管線設備。 | 第三條 本規則用詞定義如下： 一、第一類電信事業：指設置電信機線設備，提供電信服務之事業。 二、電信管箱設備：指收容電信線纜之設備，如引進管、垂直幹管、管道間、線纜支架、水平配管、地板管槽、總配線箱、集中總箱、主配線箱(室)、支配線箱、拖線箱及出線匣等。 三、電信配線設備：指使用於用戶建築物之電信光纜、電纜及其固接附屬設備，如引進線纜、屋內線纜、光終端配線箱、端子板、電信用插座、電話用戶迴路遙測介面隔離器及保安器等。 四、電信室：指建築物內專供引進線纜及設置第一類電信事業電信設備之專用空間。 五、電信機械設備：指使用於用戶建築物內之電信交換設備、電信傳輸設備、電信終端與介面設備及其相關附屬設備之總稱。 六、電信保安接地設備：指用於保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施。 七、屋外電信線路設備：指同一建築基地內，各建築物間構成電信網路之架空、地下線路及地下管路等線路設備。 八、區域網路設備：指構成企業或機關內部數據及多媒體通信服務之網路設備，如傳輸媒體、伺服器、控制器、與公眾電信網路銜接之轉換器、工作站及其週邊設備等。 九、引進管：指以架空或地下方式引進至建築物內總配線箱或電信室之電信管道。 十、電信交換設備：指用以交接、切換電信訊息之設備，如第一類電信事業之交換設備、用戶專用交換設備及其相關附屬設備等。 十一、用戶專用交換設備：指安裝在用戶建築物內，供同一建築基地範圍內之用戶或合用中繼線用戶使用之專用交換機、分機及其附屬設備等。 十二、電信介面設備：指作為電信終端設備與公眾電信網路或專線電路介面之設備。 十三、電信終端設備：指安裝在用戶端，用來連接電信公司網路之用戶前端設備，如電話機、傳真機、數據機、電報或數據終端機、行動或個人通信手機、無線電叫人收信器、整體服務數位網路終端設備等。 十四、無線電通信系統基地臺：指公眾電信網路提供無線電電信終端設備接取無線電通信系統之無線電收發訊設備。 十五、室內低功率無線電通信基地臺：指提供低功率無線電通信服務之低功率無線收發訊設備，以作為無線電通信終端設備送收信之用。 十六、行動通信增波設備：指接收行動通信系統基地臺信號予以放大後，再轉發至建築物室內或地下室，以增強電波信號強度之設備。 | 現行條文第一款於電信法中已有明定，爰予刪除。 現行條文第八款及第十款定義之區域網路設備及電信交換設備，已於現行條文第四條及第六條中檢討刪除，非屬本規則所規定之建築物屋內外電信設備，爰配合刪除之。 現行條文第十二款及第十四款至第十六款因配合現行條文第十五條對於建築物電信設備銜接市內電信網路責任分界點設置之修正，已無定義之必要，爰予刪除。 現行條文第十三款於電信終端設備技術規範及審驗辦法中已有明定，爰予刪除。 現行條文第二款、第三款、第四款、第五款、第六款、第七款、第九款及第十一款分別移列為第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第十一款、第八款及第九款。其中除修正條文第五款、第八款及第九款未修正外，餘為符實務現況並明確定義，爰酌作文字修正。 為配合修正條文第五條及第二十三對於社區型建築物、集線電信設備及集線室之規定，爰增訂第六款、第七款及第十款，以明確定義其內涵。 |
| 第四條 建築物建造時，應預留裝置電信設備之空間，並依本規則相關規定設置屋內外電信設備。但經電信總局公告之建築物，不在此限。 既存用戶建築物之電信設備不足或供裝置電信設備之空間不足，致不敷該建築物之電信服務需求者，應與提供電信服務之市內網路業務經營者協商增設事宜。 依前二項規定設置之空間與電信設備，應按建築物用戶之電信服務需求及電信服務性質，由各市內網路業務經營者無償銜接。 |  | 一、本條新增。 二、為落實建築物通信網路之建構，第一項明定建築物建造時，應預留裝置電信設備之空間，另考量部分建築物例如農舍、倉庫等，並無需預留一定之電信設備空間，爰於本項後段增訂由電信總局公告排除之但書規定。 三、考量既存用戶建築物電信管線設備及空間不足之實務需要，第二項明定應經由協商方式與電信業者商定增設事宜。 四、為維持電信市場之競爭秩序，避免建築物起造人或所有人將電信空間及設備，有償提供予單一之市內網路業務經營者，造成排除其他業者提供電信服務之機會，更影響住戶選擇不同電信服務之權益；且電信資費係採單一訂價原則，建築物電信空間倘有償提供予電信業者連接使用，業者勢將成本轉價於電信資費上，在有償費用不一之情形下，將有消費者實際付出不同卻享有相同之電信服務內容之不合理現象，爰參考建築物電力、瓦斯管線無償提供業者接取之實務，於第三項明定市內網路業務經營者無償連接建築物電信空間及設備，以公平提供電信服務，並保障消費者權益。 |
| 第五條 用戶建築物責任分界點以外之公眾電信固定通信網路設施，由提供電信服務之市內網路業務經營者設置及維護。但新建社區型建築物屋外電信管線設施，得由建築物起造人或所有人設置。 依前項但書規定由建築物起造人或所有人設置之管線設施，由提供電信服務之市內網路業務經營者維護，並依前條第三項規定銜接。 依前條規定設置之電信設備，由建築物起造人或所有人設置及維護。 |  | 一、本條新增。 二、原則上建築物責任分界點以外之公眾電信網路設施應由市內網路業務經營者設置及維護，但因應新興之寬頻網路社區之建築趨勢，爰於第一項但書明定社區型建築物間之管線設施得由建築物起造人或所有人設置。 三、為維護社區型建築物個別所有權人之權益，於第二項明定責任分界以外之管線設施雖得由起造人或所有人設置，仍由市內網路業者維護。 四、第三項明定有關建築物之電信設備，由起造人或所有人設置或維護。 |
| 第六條 用戶建築物電信設備應依下列規定設置： 一、起造人或所有人應設置之電信設備包括： （一）引進管。 （二）電信室（含電表設置位置及電源引接線、總配線架（板）、用戶側端子板及電信保安接地設備等）；無須設置電信室者，應備有總配線箱、用戶側端子板及電信保安接地設備等。 （三）自用戶側端子板後之電信管箱設備、電信配線線纜及電信用插座等設備。 二、市內網路業務經營者應設置之電信設備包括： （一）銜接公眾電信網路之引接線纜及配線等。 （二）經營者端子板。 （三）電信機械設備。 | 第四條 本規則所稱建築物電信設備包括下列設備： 一、電信管箱設備。 二、電信配線設備。 三、電信機械設備。 四、電信保安接地設備。 五、屋外電信線路設備。 六、區域網路設備。 七、其他相關之電信設備。 第七條 建築物興建時，應依規定一併設置下列電信設施： 一、電信室。 二、電信管箱設備。 三、電信保安接地設備。 | 一、修正現行條文第四條及第七條對建築物電信設備設置之規定。 二、明定建築物屋內外電信設備應由建築物起造人與市內網路業務經營者分別設置之電信設備項目，以符合現行實務需要。 |
| 第七條 新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備，供該建築物用戶通信之需要，有下列情形之一者，應設置電信室。但引進電纜總對數或通信容量（埠）為二十對以下者，不在此限： 一、建築物需引進光纜者。 二、地上層五樓以上且設有地下室之建築物。 前項電信室應依附件一電信室面積一覽表設置於建築物適當處所，有關引進電纜總對數或通信容量（埠）應依電信總局所定之相關技術規範計算之。其有地下層兩層以上者，以設於非最底層樓層為原則。 | 第十六條 建築物為收容第一類電信事業之電信設備，供建築物用戶自己通信之需要，有下列情形之一者，應設置電信室： 一、建築物需引進光纜者。 二、建築物引進電纜總對數超過六百對者。 三、建築物引進電纜總對數超過五百對且總樓地板面積大於二五○○平方公尺者。 四、建築物因供線需要，經協商必須配合裝設第一類電信事業之電信交換設備者。 前項第二、三款電信線數依電信總局所定之相關技術規範計算之。 第一項建築物，應於適當處所依附表電信室面積一覽表設置獨立門鎖之電信室。其有地下層兩層以上者，以設於非最底層樓層為原則。 | 條次變更。 考量實務上對既存建築物空間再行規劃設置電信室之困難，爰將現行條文第一項第一行之「建築物」修正為「新建建築物」，以明定本條規範對象僅針對新建建築物，至於既存用戶建築物裝置電信設備之空間不足時，得依修正條文第四條第二項規定，逕與提供電信服務之市內網路業務經營者協商增設事宜。 另為配合資訊化社會寬頻網路之建構，達成家家光纖到戶之目標，以消除「數位落差」，現行條文第一項第二、三、四款對於設置電信室之條件已不符實際之需要，爰檢討修正，規定五樓（含）以上且設有地下室之建築物必須設置電信室，以落實推動國家資訊基礎建設之目標。另為避免對低通信容量建築物課以設置電信室之義務，爰於第一項增訂排除之但書規定，以符實務。 四、現行條文第二項及第三項配合前項之修正予以合併。另鑑於以往因水災或土石流導致電信設備毀損及通信中斷，第二項所定電信室應設置於建築物適當處所，包括易遭此類天然災害之地區，以將電信室設於不易遭受災害之樓層為原則，以保障通信安全。 |
| 第八條 建築物起造人或設計人應於設計時備具「用戶建築物屋內外電信設備網路銜接洽辦單」(以下簡稱洽辦單如附件二)，洽請市內網路業務經營者諮商辦理引進管、電信室或總配線箱、及線纜之位置等事項。 前項諮商應於七工作日內完成；其他未參與諮商之市內網路業務經營者不得對諮商結果提出異議。 | 第六條 建築物有下列事項，應洽當地第一類電信事業辦理： 一、電信室設置事項。 二、建築物引進管之設計及位置指定事項。 三、建築物設計光纜引進事項。 四、建築物設計無線方式供線事項。 五、建築物需設置電信交換設備、無線通信天線及相關附屬設備事項。 六、其他與供線相關之事項。 | 一、條次變更。 二、第一項增訂建築物起造人或設計人與市內網路業者洽商有關建築物電信設備設置事宜時，應填具「用戶建築物屋內外電信設備網路銜接洽辦單」(如附件二)。 三、刪除現行條文列舉之洽辦事項，以保留因實務需求而調整之彈性。 四、另為避免因市內網路業務經者諮商作業時程過於冗長，耽誤建築物起造人或設計人之建築設計作業，爰增訂第二項，明定電信業者諮商辦理期限，並規定其他市內網路業務經營者不得對諮商結果提出異議，以促進電信業者依修正條文第九條第四項之規定成立建設協商小組，共同洽商有關建築物電信設備設置之共構、共用及申設事宜。 |
| 第九條 起造人設置建築物電信設備之設計、監造及簽證，應依建築法及技師法等相關法令之規定辦理。 建築物電信設備設置完成，工程承攬人應依建築法及技師法等相關規定會同專業技師或建築師負責檢查、測試，並經專業技師或建築師於洽辦單確認後，再洽提供相關電信服務之當地市內網路業務經營者辦理網路銜接相關事宜。 市內網路業務經營者應保存洽辦單及其相關資料，並於每季第一週內將前季所受理之洽辦單電子檔依序編號列冊提報電信總局備查；電信總局得不定期查核。 各市內網路業務經營者為辦理前條及第二項所定相關事宜，應成立管線基礎建設協商小組，協調各地受理窗口、網路銜接或共用管線等相關作業事宜。 | 第五條 建築物電信設備專業部分之設計、監造及簽證，應依建築法及相關法令之規定辦理。 前項電信設備設置完成，工程承攬人應依相關規定會同專業技師或建築師負責檢查、測試，並確認後，再洽提供相關電信服務之當地第一類電信事業辦理網路銜接相關事宜。 | 一、條次變更。 二、第一項酌作文字修正。 三、為明確規範用戶建築物工程承攬人於會同專業技師或建築師完成電信設備檢查及測試工作後之確認作業，爰於現行條文第二項增訂相關專業技師或建築師之確認規定，以資明確。 四、為監理市內網路業者確實辦理洽辦事項及妥為保存前項相關洽辦資料，並定期將相關資料以電子檔提送電信總局備查，爰增訂第三項。 五、為利建築物起造人或所有人洽商有關建築物電信設備設置事宜，促進電信管線基礎設施之共構、共用及申設事宜，以有效運用通信網路資源，爰增訂第四項，明定市內網路業者應共同成立管線基礎建設協商小組，俾加速寬頻網路之建設。 |
| 第十條 市內網路業務經營者或其他第三人受託代建築物起造人或所有人設置或維護用戶建築物電信設備，或負擔其費用者，其約定不得違反下列規定： 一、不得妨礙用戶選擇其他市內網路業務經營者提供電信服務之機會。 二、不得妨礙其他市內網路業務經營者爭取用戶之機會。 |  | 一、本條新增。 二、為因應固定通信業務開放後多家市內網路業者競爭之市場環境，及保障消費者自由選擇電信服務之權益，達成推動國家資訊基礎建設之目標，且為避免固網業者透過獨家裝維契約，與建築物起造人或公寓大廈管理委員會取得用戶建築物電信管線、室壟斷專用權限，導致妨礙建築物用戶選擇電信服務之權益及妨礙其他市內網路業者公平爭取用戶之機會，爰增訂本條之規定。 |
| 第十一條 建築物電信設備設置涉及建築物安全、結構安全及消防安全等事項，應依建築法、消防法及其他相關法令規定辦理。 |  | 一、本條新增。 二、明定建築物電信設備之設置仍應依建築法、消防法及其他相關法令規定辦理。 |
| 第十二條 電信室、電信管箱設備、電信配線設備、電信機械設備、電信保安接地設備及屋外電信管線設施之設置，應依電信總局所定之相關技術規範辦理。 屋外電信管線設施之設置，應依建築法令及道路主管機關之規定辦理。 | 第八條 屋外電信線路之設置高度及埋設應依道路主管機關之規定辦理。 第九條 電信室、電信管箱設備、電信配線設備、電信機械設備、電信保安接地設備及屋外電信線路設備之設置，應依電信總局所定之相關技術規範辦理。 | 一、現行條文第九條移列為本條第一項。 二、現行條文第八條移列為本條第二項，以符立法邏輯，並增訂屋外電信管線設施之設置仍應依相關建築法令規定辦理。 |
| 第十三條 建築物所有人所設置之電信設備不符本規則之規定，於建築物所有人改善或增設前，市內網路業務經營者得不予銜接提供服務，以維通信安全。 | 第十條 建築物設置之電信設備不符本規則之規定，經第一類電信事業通知限期改善後，逾期仍未改善者，第一類電信事業得不予連接，以維通信安全。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際，並酌作文字修正。 |
| 第十四條 電信終端設備連接市內網路業務經營者之電信網路設備時，應符合電信總局所定之相關技術規範。 | 第十一條 電信終端設備連接第一類電信事業之電信機線設備時，應符合電信總局所定之技術規範。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際。 |
|  | 第二章 電信機線設備之連接及責任分界 | 章名刪除 |
| 第十五條 電信終端設備連接市內網路業務經營者之電信網路設備，應遴用合格之電信工程人員施工或監督。但經審驗合格之電信終端設備，其用戶屋內配線設有電信用插座或有介面設備足以區分責任者，得由用戶自行安裝。 | 第十二條 電信終端設備連接第一類電信事業之電信機線設備，應遴用合格之電信工程人員施工或監督。但經審驗合格之電信終端設備，其用戶屋內配線設有插座或有介面設備足以區分責任者，得由用戶自行安裝。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際。 三、本條所稱合格之電信工程人員係指依高級電信工程人員及電信工程人員資格取得與管理辦法之規定，取得電信工程人員資格證者。 |
| 第十六條 設置於建築物之電信終端設備應經電信總局審驗合格。 | 第十三條 設置於建築物之電信終端設備應經電信總局審驗合格。 | 條次變更，其餘未修正。 |
| 第十七條 建築物電信設備連接市內網路業務經營者之電信網路設備，應設有明確之責任分界點。 | 第十四條 建築物電信設備連接第一類電信事業之電信機線設備，應有明確之責任分界。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際。 |
| 第十八條 前條之設置及維護責任分界規定如下： 一、建築物設置用戶側端子板設備者，以用戶側端子板之介接端子為責任分界。 二、建築物未設置用戶側端子板設備者，以市內網路業務經營者設置於建築物端子板之介接端子為責任分界，但另有約定者從其約定。 前項責任分界，如附圖一及附圖二。 | 第十五條 建築物自備之電信配線或設備與第一類電信事業電信設備間之設置及維護責任分界規定如下： 一、第一類電信事業於建築物內未設置電信終端設備者，以第一類電信事業之介接端子為責任分界，如附表圖一。 二、第一類電信事業於建築物內已設置電信介面設備者，以第一類電信事業之電信介面設備為責任分界，如附表圖二。 三、第一類電信事業於建築物內已設置行動通信增波設備者，以第一類電信事業之增波設備與用戶自備電信終端設備間之空中無線介面為責任分界，如附表圖三。 四、用戶自備行動通信增波設備者，以建築物與第一類電信事業設置之無線電通信系統基地臺間之空中無線介面為責任分界，如附表圖四。 五、建築物內未設置行動通信增波設備者，以第一類電信事業之無線電通信系統基地臺與用戶自備電信終端設備間之空中無線介面為責任分界，如附表圖五。 六、第一類電信事業於建築物內已設置室內低功率無線電通信基地臺者，以第一類電信事業之基地臺與用戶自備電信終端設備間之空中無線介面為責任分界，如附表圖六。 | 一、條次變更。 二、為明確區分建築物所有人與市內網路業務經營者對於電信設備之設置及維護責任，特依建築物本身是否設置用戶側端子板，分別明定其責任分界。爰將現行條文第一款及第二款文字修正，移列至修正條文第一項第一、二款。 三、另為使責任分界明確，爰增訂第二項。 四、基於無線電通信基地臺或相關增波設備及用戶自備之電信終端設備非屬本裝置規則所定用戶建築物屋內外應設置之電信設備，且有關上述設備之設置於電信法相關法規及技術規範均已有明定，爰刪除現行條文第三款至第六款。 |
|  | 第三章 電信室 | 章名刪除 |
| 第十九條 建築物內部自用電信機械設備，如用戶專用交換機等，應另依實際需求預留空間，並與市內網路業務經營者之電信設備分開設置。但經洽得提供該建築物電信服務之市內網路業務經營者同意者，不在此限。 | 第十七條 建築物內部自用電信機械設備，如用戶專用交換機等，應另依實際需求預留空間，並與第一類電信事業之電信設備分開設置。但經洽得提供該建築物電信服務之第一類電信事業同意者不在此限。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際。 |
| 第二十條 市內網路業務經營者利用設置於電信室之電信設備，提供該建築物以外之用戶電信服務者，應事先徵求該建築物所有人依法同意，其補償由雙方協議之。 | 第十八條 第一類電信事業計劃利用設置於電信室之電信設備，提供該建築物以外之用戶電信服務者，應事先徵求該建築物所有人同意，其補償由雙方協議之。 | 一、條次變更。 二、修正現行條文之「第一類電信事業」等文字為「市內網路業務經營者」，以符實際，並酌作文字修正。 |
| 第二十一條 建築物電信管箱、配線等電信設備設置，建築物起造人應建立並保留其管線竣工圖表等明細資料，移交該建築物管理委員會、管理負責人或所有人負責保管。 | 第十九條 建築物電信管箱、配線等電信設備設置或異動，應建立並保留其管線竣工圖表等明細資料，移交該建築物管理委員會或該建築物所有權人負責保管。 | 一、條次變更。 二、現行條文規定建築物完成建造後，其所裝置之電信設備如有異動時，應由建築物起造人建立並保留相關工程圖說，並進行移交，惟在實務上該等資料業已移交建築物管理委員會、管理負責人或所有人，非屬建築物起造人所有，爰刪除現行條文「或異動」等字，以符實際。 |
|  | 第四章 附 則 | 章名刪除 |
| 第二十二條 建築物電信設備之設計及裝置圖說，應依電信總局所定之相關技術規範繪製。 | 第二十條 建築物電信設備之設計及裝置圖說，應依電信總局所定之相關技術規範繪製。 | 條次變更，其餘未修正。 |
| 第二十三條 市內網路業務經營者為建設其電信網路之需要，得有償使用建築物空間設置集線室及集線電信設備。 |  | 一、本條新增。 二、基於集線室及集線電信設備係市內網路業務經營者為匯集不同傳輸路由之線纜，所設置之電信傳輸設備、線纜及其收容空間，屬電信用戶端接取光纖寬頻網路之關鍵設施，為配合資訊化社會寬頻網路之建構，達成光纖到戶之政策目標，爰參照電信法第三十三條第二項有關電信事業為無線電通信工程之需，得有償設置無線電臺之規定，增訂本條。 |
| 第二十四條 本規則自發布日施行。 | 第二十一條 本規則自發布日施行。 | 條次變更，其餘未修正。 |