行動寬頻業務新無線電基地臺射頻設備技術規範

國家通訊傳播委員會
       中華民國109年4月21日

行動寬頻業務新無線電基地臺射頻設備技術規範

1.法源依據

本規範依電信法第五十條第一項規定訂定之。

2.適用範圍

本規範適用於行動寬頻業務新無線電(New Radio，簡稱NR)頻段之廣域範圍基地臺(Wide Area Base Station)、中程範圍基地臺(Medium Range Base Station)、區域範圍基地臺(Local Area Base Station)射頻設備型式認證。依據其多工屬性可區分為分頻雙工(Frequency Division Duplex， 簡稱FDD)與分時雙工(Time Division Duplex，簡稱TDD)，相關頻段區分如下：

2.1分頻雙工：

FR1頻段(Frequency Range 1)：

700 百萬赫(下稱MHz) 頻段（上行703 MHz～748 MHz；下行758 MHz～803 MHz）、900 MHz 頻段（上行885 MHz～915 MHz；下行930 MHz～960 MHz）、1800 MHz 頻段（上行1710 MHz～1785 MHz；下行1805 MHz～1880 MHz）、2100 MHz 頻段（上行1920 MHz～1980 MHz；下行2110 MHz～2170 MHz）、2500 MHz 與2600 MHz 頻段（上行2500 MHz～2570 MHz；下行2620 MHz～2690MHz）。

2.2分時雙工：

2.2.1 FR1頻段(Frequency Range 1)：

2500 MHz 與2600 MHz 頻段(2500 MHz～2570 MHz、2570 MHz～2620 MHz、2620MHz～2690 MHz)、3500 MHz 頻段（3300 MHz～3570 MHz)。

2.2.2 FR2頻段(Frequency Range 2)：

28000 MHz 頻段（27000 MHz～29500MHz)。

2.3基地臺(Base Station，簡稱 BS)類型：

2.3.1 BS Type 1-C：

操作於FR1頻段之NR基地臺，其組成僅含傳導需求部分，具獨立之天線連接埠。

2.3.2 BS Type 1-H：

操作於FR1頻段之NR基地臺，其組成包含傳導需求部分之個別收發機陣列邊界(Transceiver Array Boundary，簡稱TAB)及空中介面(Over the Air，簡稱OTA)需求部分，應符合輻射介面邊界 (Radiated Interface Boundary，簡稱 RIB)定義。

2.3.3 BS Type 1-O：

操作於FR1頻段之NR基地臺，其組成僅含符合RIB定義之OTA介面。

2.3.4 BS Type 2-O：

操作於FR2頻段之NR基地臺，其組成僅含符合RIB定義之OTA介面。

2.4基地臺級別：

2.4.1廣域範圍基地臺：符合大型基地臺(Macro Cell)使用環境：

2.4.1.1 BS Type 1-C / BS Type 1-H：從基地臺到用戶端的最小耦合損失達70dB。

2.4.1.2 BS Type 1-O / BS Type 2-O：從基地臺到用戶端沿地面的最短距離達35公尺。

2.4.2中程範圍基地臺：符合微型基地臺(Micro Cell)使用環境：

2.4.2.1 BS Type 1-C / BS Type 1-H：從基地臺到用戶端的最小耦合損失達53dB。

2.4.2.2 BS Type 1-O / BS Type 2-O：從基地臺到用戶端沿地面的最短距離達5公尺。

2.4.3區域範圍基地臺：符合皮型基地臺(Pico Cell)使用環境：

2.4.3.1 BS Type 1-C / BS Type 1-H：基地臺與終端設備間之最小耦合損失達45dB。

2.4.3.2 BS Type 1-O / BS Type 2-O：從基地臺到用戶端沿地面的最短距離達2公尺。

3.技術標準

本規範係參考中華民國國家標準 CNS14336-1、CNS13438及其他國際技術標準訂定。

4.名詞定義：

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| NTXU,countedpercell | 單一細胞(Cell)中，主動式傳導發射單元之數量。 |
| Prated,c,AC | 每一天線連接埠之額定載波輸出功率。 |
| Prated,c,TABC | 每一收發機陣列邊界連接埠之額定載波輸出功率。 |
| Prated,c,cell | 最小細胞群中每一收發機陣列邊界連接埠之額定載波輸出功率。 |
| Prated,c,sys | 收發機所有陣列邊界連接埠之單載波輸出功率Prated,c,TABC總合。 |
| Pmax,c,AC | 每一天線連接埠之最大載波輸出功率。 |
| Pmax,c,TABC | 每一收發機陣列邊界之最大載波輸出功率。 |
| Prated,c,TRP | Rated carrier TRP declared per RIB ，指每一收發機輻射介面邊界之額定載波總輻射功率。 |
| OBUE | Operating Band Unwanted Emission之縮寫，指操作頻帶不必要發射。 |

5.測試條件

5.1基地臺射頻設備審驗申請者應宣告其基地臺級別、類型及常態電壓。

5.2溫度與濕度條件

第6.1至6.5節之測試環境條件應符合下表規定：

|  | FR1頻段 | FR2頻段 |
| --- | --- | --- |
| 常態 環境 | 溫度範圍：+15℃ 至+30℃ 濕度範圍：20%至85% | 溫度範圍：+15℃ 至+30℃ 濕度範圍：20% 至85% |

6.測試項目及合格標準

6.1頻率穩定度

6.1.1傳導式測試

6.1.1.1限制值：

6.1.1.1.1基地臺配置每一NR載波之調變載波頻率穩定度應符合附表1之規定，觀察期間應超過1毫秒(ms)。

6.1.1.2測試方法：

6.1.1.2.1 BS Type 1-C基地臺應於天線連接埠發射端依其工作頻段分别做檢測。BS Type 1-H基地臺應於每一TAB天線連接埠發射端依其工作頻段分别做檢測。

6.1.1.2.2應於常態環境常態電壓下，依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採最大支援調變階數，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.1.2輻射式測試

6.1.2.1限制值：

6.1.2.1.1 BS Type 1-O與BS Type 2-O：

基地臺配置每一NR載波之調變載波頻率穩定度應符合附表2之規定，觀察期間應超過1毫秒(ms)。

6.1.2.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，檢測單一載波模式之低、高二個頻道，BS Type 1-O依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔及上限為256QAM 之最大支援調變階數進行檢測；BS Type 2-O依附表38規定，設定頻道頻寬與子載波間隔及上限為64QAM 之最大支援調變階數進行檢測。

6.2功率限制

6.2.1傳導式測試

6.2.1.1限制值：

6.2.1.1.1 BS Type 1-C基地臺之額定載波輸出功率應符合附表3之規定。

6.2.1.1.2 BS Type 1-H基地臺之額定載波輸出功率應符合附表4之規定。

6.2.1.1.3於常態環境常態電壓下，基地臺之最大載波輸出功率 (Pmax,c,AC或Pmax,c,TABC) 與額定載波輸出功率 (Prated,c,AC、Prated,c,TABC或Prated,c,sys) 之差值應符合附表5之規定。

6.2.1.2測試方法：

6.2.1.2.1應於單頻帶之天線連接埠發射端以傳導方式量測發射功率值。

6.2.1.2.2應於常態環境常態電壓下，依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.2.2輻射式測試

6.2.2.1限制值：

6.2.2.1.1 BS Type 1-O與BS Type 2-O：

6.2.2.1.1.1 BS Type 1-O基地臺之總輻射功率(Total Radiated Power，簡稱TRP)限制值應符合附表6規定。

6.2.2.1.1.2 BS Type 2-O基地臺射頻設備審驗申請者應宣告基地臺額定載波輸出功率(Prated,c,TRP)。

6.2.2.1.1.3於常態環境常態電壓下，基地臺之最大載波輸出功率與額定載波輸出功率(Prated,c,TRP)之差值，BS Type 1-O (f≤3GHz)應落在3.4dB內，BS Type 1-O (3GHz<f≤4.2GHz) 應落在3.5dB內，限制值得依附表42放寬；BS Type 2-O應落在5.1dB內，限制值得依附表43放寬。

6.2.2.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。BS Type 1-O與BS Type 2-O之頻道頻寬與子載波間隔，應分別依附表35與附表38規定設定。

6.3相鄰頻道洩漏功率比(Adjacent Channel Leakage Ratio，簡稱ACLR)

6.3.1傳導式測試

6.3.1.1限制值：

6.3.1.1.1 BS Type1-C基地臺於每一天線連接埠之相鄰頻道洩漏功率比應符合附表7或附表8規定，取其較寬鬆者。

6.3.1.1.2 BS Type1-H基地臺於每一TAB天線連接埠之相鄰頻道洩漏功率比應符合附表8之限制值+X (其中X = 10log10（NTXU,countedpercell）)或附表7之限制值，取其較寬鬆者。

6.3.1.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.3.2輻射式測試

6.3.2.1限制值：

6.3.2.1.1 BS Type 1-O基地臺之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比(OTA ACLR)，應符合附表9之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比限制值，或附表10之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值，取其較寬鬆者。

6.3.2.1.2 BS Type 2-O基地臺之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比(OTA ACLR)，應符合附表11之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比限制值，或附表12之空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值，取其較寬鬆者。

6.3.2.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，依附表38規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、高二個頻道。

6.4操作頻帶不必要發射

6.4.1傳導式測試

6.4.1.1限制值：

6.4.1.1.1 BS Type 1-C與BS Type 1-H

6.4.1.1.1.1廣域範圍基地臺：

6.4.1.1.1.1.1操作頻帶低於1GHz者應符合附表13之規定。

6.4.1.1.1.1.2操作頻帶於1GHz至3GHz者應符合附表14之規定。

6.4.1.1.1.1.3操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表15之規定。

6.4.1.1.1.2中程範圍基地臺(31 dBm < Prated,x ≤ 38 dBm)：

6.4.1.1.1.2.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表16之規定。

6.4.1.1.1.2.2操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表17之規定。

6.4.1.1.1.3中程範圍基地臺(Prated,x ≤ 31 dBm)：

6.4.1.1.1.3.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表18之規定。

6.4.1.1.1.3.2操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表19之規定。

6.4.1.1.1.4區域範圍基地臺：

6.4.1.1.1.4.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表20之規定。

6.4.1.1.1.4.2操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表21之規定。

6.4.1.2測試方法：

6.4.1.2.1應於常態環境常態電壓下，設定最高頻道頻寬與最高子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.4.1.2.2測試頻率範圍：(最低操作頻帶 - ΔfOBUE) 至 (最高操作頻帶 + ΔfOBUE)，ΔfOBUE定義如附表22之規定。

6.4.1.2.3 BS Type 1-C：

6.4.1.2.3.1應測試所有實體天線連接埠。

6.4.1.2.3.2Prated,x = Prated,c,AC

6.4.1.2.4 BS Type 1-H：

6.4.1.2.4.1應測試所有TAB連接埠。

6.4.1.2.4.2測試過程中，未使用之TAB連接埠均應接上負載(dummy load)。

6.4.1.2.4.3Prated,x = Prated,c,cell – 10×log10(NTXU,countedpercell)

6.4.2輻射式測試

6.4.2.1 BS Type 1-O：

操作頻帶不必要發射應依基地臺級別及類型檢測，並符合附表23至附表31之規定。

6.4.2.2測試方法：

6.4.2.2.1應於常態環境常態電壓下，設定最高頻道頻寬與最高子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.4.2.2.2應依基地臺級別及類型檢測：

6.4.2.2.2.1廣域範圍基地臺：

6.4.2.2.2.1.1操作頻帶低於1GHz者應符合附表23之規定。

6.4.2.2.2.1.2操作頻帶於1GHz至3GHz者應符合附表24之規定。

6.4.2.2.2.1.3操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表25之規定。

6.4.2.2.2.2中程範圍基地臺(40 dBm < Prated,c,TRP ≤ 47 dBm)：

6.4.2.2.2.2.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表26之規定。

6.4.2.2.2.2.2操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表27之規定。

6.4.2.2.2.3中程範圍基地臺(Prated,c,TRP≤ 40 dBm)：

6.4.2.2.2.3.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表28之規定。

6.4.2.2.2.3.2操作頻帶於3GHz至4.2GHz者應符合附表29之規定。

6.4.2.2.2.4區域範圍基地臺：

6.4.2.2.2.4.1操作頻帶低於3GHz者應符合附表30之規定。

6.4.2.2.2.4.2操作頻帶高於3GHz至4.2GHz者應符合附表31之規定。

6.4.2.3 BS Type 2-O：

6.4.2.3.1操作頻帶不必要發射應符合附表32之規定。

6.4.2.3.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，設定最高頻道頻寬與最高子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、中、高三個頻道。

6.5混附發射區域不必要發射

6.5.1傳導式測試

6.5.1.1限制值：

6.5.1.1.1 BS Type 1-C與BS Type 1-H

6.5.1.1.1.1一般限制值應符合附表33之規定。

6.5.1.1.1.2額外限制值應符合附表34之規定。

6.5.1.2測試方法：

6.5.1.2.1應於常態環境常態電壓下，依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、高二個頻道。

6.5.1.2.2當測試混附發射區域之頻率低於 FDL_low - ΔfOBUE 時，以最低頻道檢測；測試混附發射區域之頻率高於 FDL_high + ΔfOBUE 時，以最高頻道檢測。ΔfOBUE定義如附表22之規定。

6.5.1.2.3 BS Type 1-C：

應測試所有實體天線連接埠。

6.5.1.2.4 BS Type 1-H：

6.5.1.2.4.1應測試所有TAB連接埠。

6.5.1.2.4.2測試過程中，未使用之TAB 連接埠均應接上負載(dummy load)。

6.5.2輻射式測試

6.5.2.1 BS Type 1-O：

6.5.2.1.1不必要發射限制值應符合附表36之規定，量測頻段不包含附表40之下行操作頻帶外最大偏移頻率ΔfOBUE。

6.5.2.1.2測試方法：

6.5.2.1.2.1應於常態環境常態電壓下，依附表35規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、高二個頻道。

6.5.2.1.2.2額外限制值應符合附表37之規定。

6.5.2.2 BS Type 2-O：

6.5.2.2.1不必要發射限制值應符合附表39之規定，量測頻段不包含附表40之下行操作頻帶外最大偏移頻率ΔfOBUE。

6.5.2.2.2測試方法：

應於常態環境常態電壓下，依附表38規定，設定頻道頻寬與子載波間隔，採QPSK調變方式，檢測單一載波模式之低、高二個頻道。

6.6電氣安全：

應符合CNS14336-1標準規範。

6.7電磁相容：

應符合CNS13438標準規範。

7.測試規定

除本規範另有規定，測試程序應依據3GPP TS 38.104、3GPP TS 38.141-1、3GPP TS 38.141-2最新版本之相關規定。

附表1、BS Type 1-C與BS Type 1-H頻率穩定度限制值(參考 3GPP 38.141-1 Table 6.5.2.5-1)

| 基地臺級別 | 頻率穩定度 |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | ±(f × 0.05 ppm + 12 Hz) |
| 中程範圍基地臺 | ±(f × 0.1 ppm + 12 Hz) |
| 區域範圍基地臺 | ±(f × 0.1 ppm + 12 Hz) |
| 註: f為頻道中心頻率。 |

附表2、BS Type 1-O與BS Type 2-O頻率穩定度限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.6.2.5-1)

| 基地臺級別 | 頻率穩定度限制值 |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | ±(f × 0.05 ppm + 12 Hz) |
| 中程範圍基地臺 | ±(f × 0.1 ppm + 12 Hz) |
| 區域範圍基地臺 | ±(f × 0.1 ppm + 12 Hz) |
| 註: f為頻道中心頻率。 |

附表3、BS Type 1-C額定載波輸出功率限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-1及Table C.1-1)

| 基地臺級別 | Prated,c,AC |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | (註1) |
| 中程範圍基地臺 | ≤ 38 dBm(註2) |
| 區域範圍基地臺 | ≤ 24 dBm(註2) |
| 註1：廣域範圍基地臺之Prated,c,AC額定載波輸出功率無上限值。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表4、BS Type 1-H額定載波輸出功率限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-2及Table C.1-1)

| 基地臺級別 | Prated,c,sys (註2) | Prated,c,TABC(註2) |
| --- | --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | (註1) | (註1) |
| 中程範圍基地臺 | ≤ 38 dBm +10log(NTXU,counted) | ≤ 38 dBm |
| 局域範圍基地臺 | ≤ 24 dBm +10log(NTXU,counted) | ≤ 24 dBm |
| 註1：廣域範圍基地臺之Prated,c,sys或Prated,c,TABC無上限值。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表5、基地臺之最大載波輸出功率與額定載波輸出功率之差值規範(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.5-1及Table C.1-1 )

| 基地臺類型 | 常態環境常態電壓 |
| --- | --- |
| BS Type 1-C、 BS Type 1-H | f ≤ 3 GHz: ±2.7 dB(註) |
|  | 3GHz < f ≤ 6 GHz: ±3.0dB(註) |
| 註：限制值得依附表41放寬。 |

附表6、BS Type 1-O額定載波輻射輸出功率限制值(參考3GPP TS 38.104 Table 9.3.1-1及TS 38.141-2 Table C.1-1)

| 基地臺級別 | Prated,c,TRP |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | (註1) |
| 中程範圍基地臺 | ≤ + 47 dBm(註2) |
| 區域範圍基地臺 | ≤ + 33 dBm(註2) |
| 註1：廣域範圍基地臺之Prated,c,TRP無上限值。 註2：限制值得依附表42放寬。 |

附表7、BS Type 1-C與BS Type 1-H基地臺相鄰頻道洩漏功率比(ACLR)限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-1及Table C.1-1)

| 基地臺發射NR載波之最低/最高頻道頻寬 BWChannel (MHz) | 基地臺相鄰頻道中心頻率低於最低或高於最高之載波中心發射之偏移頻率 (MHz) | 設定相鄰頻道載波 (參考用) | 過濾相鄰頻道頻率之相應濾波器頻寬 | 相鄰頻道洩漏功率比(ACLR)限制值(註4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5, 10, 15, 20 | BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 44.2 dB |
|  | 2 × BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 44.2 dB |
|  | BWChannel /2 + 2.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 44.2 dB (註3) |
|  | BWChannel /2 + 7.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 44.2 dB (註3) |
| 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 43.8 dB |
|  | 2 × BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 43.8 dB |
|  | BWChannel /2 + 2.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 43.8 dB (註3) |
|  | BWChannel /2 + 7.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 43.8 dB (註3) |
| 註1：BWChannel與BWConfig為基地臺在指定頻道發射NR載波之最低/最高頻道頻寬及發射頻寬配置。 註2：子載波間隔(SCS)為提供最大之發射頻寬配置(BWConfig)。 註3：使用此頻段之E-UTRA或UTRA亦適用該限制值。 註4：限制值得依附表41放寬。 |

附表8、BS Type 1-C與BS Type 1-H基地臺絕對基本ACLR限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-2及Table C.1-1)

| 基地臺級別 | 絕對基本ACLR限制值 |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | -13 dBm/MHz |
| 中程範圍基地臺 | -25 dBm/MHz |
| 區域範圍基地臺 | -32 dBm/MHz |
| 註：限制值得依附表41放寬。 |

附表9、BS Type 1-O相鄰頻道洩漏功率比限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.1-1及Table C.1-1)

| 基地臺發射NR載波之最低/最高頻寬BWChannel(MHz) | 基地臺相鄰頻道中心頻率低於最低或高於最高之載波中心發射之偏移頻率 (MHz) | 設定相鄰頻道載波（參考用） | 過濾相鄰頻道頻率之相應濾波器頻寬 | 空中傳輸相鄰频道洩漏功率比限制值 (0 – 3 GHz) (註4) | 空中傳輸相鄰频道洩漏功率比限制值 (3 – 6 GHz) (註4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100 | BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 44dB | 43.8dB |
|  | 2 × BWChannel | NR of same BW(註2) | Square (BWConfig) | 44dB | 43.8dB |
|  | BWChannel/2 + 2.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 44dB (註3) | 43.8dB (註3) |
|  | BWChannel/2 + 7.5 MHz | 5 MHz E-UTRA | Square (4.5 MHz) | 44dB (註3) | 43.8dB (註3) |
| 註1：BWChannel與BWConfig為基地臺在指定頻道發射NR載波之最低/最高頻寬及發射頻寬配置。 註2：子載波間隔(SCS)為提供最大之發射頻寬配置(BWConfig)。 註3：使用此頻段之E-UTRA或UTRA亦適用該限制值。 註4：限制值得依附表42放寬。 |

附表10、BS Type 1-O相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.1-3a及Table C.1-1)

| 基地臺級別 | 空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值 (註1、2) |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | -4dBm/MHz |
| 中程範圍基地臺 | -16dBm/MHz |
| 區域範圍基地臺 | -23dBm/MHz |
| 註1：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註2：限制值得依附表42放寬。 |

附表11、BS Type 2-O相鄰頻道洩漏功率比限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-1及Table C.1-2)

| 基地臺發射NR載波之最低/最高頻寬BWChannel (MHz) | 基地臺相鄰頻道中心頻率低於最低或高於最高之載波中心發射之偏移頻率 | 設定相鄰頻道載波 | 過濾相鄰頻道頻率之相應濾波器頻寬 | 空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比(ACLR)限制值(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50, 100, 200, 400 | BWChannel | NR of same BW (註2) | Square (BWConfig) | 25.7 (註3) |
| 註1：BWChannel與BWConfig為基地臺在指定頻道發射NR載波之最低/最高頻寬及發射頻寬配置。 註2：子載波間隔(SCS)為提供最大之發射頻寬配置(BWConfig)。 註3：限制值得依附表43放寬。 |

附表12、BS Type 2-O 相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-2及Table C.1-2)

| 基地臺級別 | 空中傳輸相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值 |
| --- | --- |
| 廣域範圍基地臺 | -10.3dBm/MHz |
| 中程範圍基地臺 | -17.3 dBm/MHz |
| 區域範圍基地臺 | -17.3 dBm/MHz |
| 註1：限制值得依附表43放寬。 |

附表13、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands ≤ 1GHz, BS Type 1-C, BS Type 1-H)(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.2-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率 Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -12.5 dBm | 100 kHz |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -13 dBm(註1) | 100 kHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表14、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (1GHz < NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.2-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率 Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -12.5 dBm | 100 kHz |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -13 dBm (註1) | 1MHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表15、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands >3GHz, BS Type 1-C, BS Type 1-H)(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.2-3及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率 Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -12.2 dBm | 100 kHz |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -13 dBm (註1) | 1MHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表16、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands ≤ 3GHz, Type 1-C, BS Type 1-H) (31 dBm < Prated,x ≤ 38 dBm) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率 Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率 f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | Prated,x - 58.5dB |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | Min(Prated,x - 60dB, -25dBm) (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表17、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands >3GHz, Type 1-C, BS Type 1-H) (31 dBm < Prated,x ≤ 38 dBm)  (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-3及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | Prated,x - 58.2dB |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | Min(Prated,x - 60dB, -25dBm) (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表18、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-C, BS Type 1-H) (Prated,x  ≤ 31 dBm)  (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率 Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -27.5 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -29 dBm (註1) |  |
| 註1: 本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表19、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands >3GHz,BS Type 1-C, BS Type 1-H) (Prated,x ≤31 dBm)(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.4-4及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -27.2 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -29 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表20、區域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值 (NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-C, BS Type 1-H)  (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.5-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -35.5 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -37 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表21、區域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands >3GHz,BS Type 1-C, BS Type 1-H)(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.4.5.5-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -35.2 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤f_offset < f_offsetmax | -37 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：限制值得依附表41放寬。 |

附表22、操作頻帶不必要發射之下行操作頻帶外最大偏移頻率ΔfOBUE (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.1-1)

| 基地臺類型 | 操作頻帶特性 | ΔfOBUE (MHz) |
| --- | --- | --- |
| BS Type 1-C | FDL_high – FDL_low ≤ 200 MHz | 10 |
|  | 200 MHz < FDL_high – FDL_low ≤ 900 MHz | 40 |
| BS Type 1-H | FDL_high – FDL_low < 100 MHz | 10 |
|  | 100 MHz ≤ FDL_high – FDL_low ≤ 900 MHz | 40 |

附表23、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 1GHz,BS Type 1-O) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table  6.7.4.5.1.1-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz | 3.8 dBm - 7/5(f_offset/MHz - 0.05) dB | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -3.2 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -4 dBm (註1) |  |
| 註1: 本限制值不適用於Δfmax < 10 MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表24、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(1GHz < NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.1-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 發射限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz | 3.8 dBm-7/5(f_offset/MHz-0.05)dB | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -3.2 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -4 dBm (註1) | 1MHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表25、廣域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(3 GHz < NR bands ≤ 4.2 GHz, BS Type 1-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.1-3及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 發射限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz | 4 dBm-7/5(f_offset/MHz-0.05)dB | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -3 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.5 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -4 dBm (註1) | 1MHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表26、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O) (40 dBm < Prated,c,TRP ≤  47 dBm)  (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | Prated,c,TRP – 58.2 dB |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | Min(Prated,c,TRP - 60 dB, -16 dBm) (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表27、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(3 GHz < NR bands ≤ 4.2 GHz, BS Type 1-O) (40 dBm < Prated,c,TRP ≤  47 dBm) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | Prated,c,TRP - 58 dB |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | Min(Prated,c,TRP – 60 dB, -16 dBm) (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表28、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O) (Prated,c,TRP ≤ 40 dBm)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-4及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -18.2 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -20 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表29、中程範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(3GHz < NR bands ≤ 4.2GHz, BS Type 1-O) (Prated,c,TRP ≤ 40 dBm) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.4-5及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -18 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -20 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表30、區域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(NR bands ≤ 3GHz, BS Type 1-O) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.5-1及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -26.2 dBm | 100 kHz |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -28 dBm (註1) | 100 kHz |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表31、區域範圍基地臺之操作頻帶不必要發射限制值(3GHz < NR bands ≤ 4.2GHz, BS Type 1-O) (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.1.5-2及Table C.1-1)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值(註2、3) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 5 MHz | 0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz |  | 100 kHz |
| 5 MHz ≤ Δf < min(10 MHz, Δfmax) | 5.05 MHz ≤ f_offset < min(10.05 MHz, f_offsetmax) | -26 dBm |  |
| 10 MHz ≤ Δf ≤ Δfmax | 10.05 MHz ≤ f_offset < f_offsetmax | -28 dBm (註1) |  |
| 註1：本限制值不適用於Δfmax < 10MHz。 註2：測試要求源自基本限制，已納入比例因子(conducted & radiation差值)為9 dB，並適用任何之測試誤差。 註3：限制值得依附表42放寬。 |

附表32、操作頻帶不必要發射限制值(BS Type 2-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.2.2-1及Table C.1-2)

| 量測濾波器-3dB頻率點之偏移頻率Δf | 量測濾波器中心頻率點之偏移頻率f_offset | 限制值 (dBm) (註) | 解析頻寬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 MHz ≤ Δf < 0.1× BWcontiguous | 0.5 MHz ≤ f_offset < 0.1 × BWcontiguous +0.5 MHz | Min( -2.3, Max(Prated,t,TRP - 32.3, -9.3)) | 1MHz |
| 0.1 × BWcontiguous ≤ Δf < Δfmax | 0.1× BWcontiguous +0.5 MHz ≤ f_offset < f_ offsetmax | Min( -13, Max(Prated,t,TRP – 43, -20)) | 1MHz |
| 註：限制值得依附表43放寬。 |

附表33、混附發射區域不必要發射傳導式測試一般限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.1-1及Table C.1-1)

| 混附發射頻率範圍 | 限制值 | 解析頻寬 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 kHz – 150 kHz | -13 dBm | 1 kHz | 註1、註4 |
| 150 kHz – 30 MHz |  | 10 kHz | 註1、註4 |
| 30 MHz – 1 GHz |  | 100 kHz | 註1 |
| 1 GHz – 12.75 GHz |  | 1 MHz | 註1、註2 |
| 12.75 GHz – DL最高工作頻率之5倍諧波，以GHz為單位 |  | 1 MHz | 註1、註2、註3 |
| 註1：解析頻寬參照ITU-R SM.329, s4.1。 註2：上限頻率參照ITU-R SM.329, s2.5 table 1。 註3：僅適用於DL最高工作頻率之5倍諧波超過12.75GHz。 註4：僅適用於BS Type 1-C及BS Type 1-H。 註5：限制值得依附表41放寬。 |

附表34、混附發射區域不必要發射傳導式測試額外限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.3-1及Table C.1-1)

| 共存系統 | 共存需求之頻率範圍 | 限制值 | 解析頻寬 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 | 921 – 960 MHz | -57 dBm | 100 kHz | 不適用n8 基地臺 |
|  | 876 – 915 MHz | -61 dBm | 100 kHz | 不適用n8 基地臺 |
| DCS1800 | 1805 – 1880 MHz | -47 dBm | 100 kHz | 不適用n3 基地臺 |
|  | 1710 – 1785 MHz | -61 dBm | 100 kHz | 不適用n3 基地臺 |
| UTRA FDD Band I 或 E-UTRA Band 1 或 NR Band n1 | 2110 – 2170 MHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用n1 基地臺 |
|  | 1920 – 1980 MHz | -49 dBm | 1 MHz | 不適用n1 基地臺 |
| UTRA FDD Band VII 或 E-UTRA Band 7 或 NR Band n7 | 2620 – 2690 MHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用n7 基地臺 |
|  | 2500 – 2570 MHz | -49 dBm | 1 MHz | 不適用n7 基地臺 |
| E-UTRA Band 28 或NR Band n28 | 758 – 803 MHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用n20或n28 基地臺 |
|  | 703 – 748 MHz | -49 dBm | 1 MHz | 不適用n28 基地臺 |
| UTRA TDD Band d) 或 E-UTRA Band 38 或 NR Band n38 | 2570 – 2620 MHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用n38 基地臺 |
| E-UTRA Band 41 或 NR Band n41 | 2496 – 2690 MHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用n41 基地臺 |
| NR Band n77 | 3.3 – 4.2 GHz | -52 dBm | 1 MHz | 不適用 n48、n77、n78基地臺 |
| 註：限制值得依附表41放寬。 |

附表35、FR1混附發射區域不必要發射測試訊號參數(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 4.7.2-1)

| 操作頻帶參數 | FDL_high – FDL_low <100 MHz | FDL_high – FDL_low ≥ 100 MHz |
| --- | --- | --- |
| 測試訊號參數 | 頻道頻寬 | 5 MHz (註) | 20 MHz (註) |
|  | 子載波間隔 | 最低支援子載波間隔 |
| 註：如頻道頻寬不支援，則採最低支援頻道頻寬。 |

附表36、混附發射區域不必要發射輻射式測試發射限制值 (BS Type 1-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.5.2.5.1-1及Table C.1-1)

| 混附發射頻率區域 | 限制值(註5) | 解析頻寬 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30MHz – 1GHz | -13 + X dBm | 100kHz | 註1、註4 |
| 1GHz – 12.75GHz | -13 + X dBm | 1MHz | 註1、註2、註4 |
| 12.75GHz – DL最高工作頻率之5倍諧波，以GHz為單位 | -13 + X dBm | 1MHz | 註1、註2、註3、註4 |
| 註1：解析頻寬參照ITU-R SM.329, s4.1。 註2：上限頻率參照ITU-R SM.329, s2.5 table 1。 註3：僅適用於DL最高工作頻率之5倍諧波超過12.75GHz。 註4：除不同地區不同規定外，X = 9 dB。 註5：限制值得依附表42放寬。 |

附表37、混附發射區域不必要發射額外限制值 (BS Type 1-O) (參考3GPP TS 38.141-2 Table  6.7.5.4.5-1及Table C.1-1)

| 共存系統 | 共存需求之頻率範圍 | 限制值 | 解析頻寬 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900 | 921 – 960 MHz | -45.4 dBm | 100 kHz | 不適用n8基地臺 |
|  | 876 – 915 MHz | -49.4 dBm | 100 kHz | 不適用n8基地臺 |
| DCS1800 | 1805 – 1880 MHz | -35.4 dBm | 100 kHz | 不適用n3基地臺 |
|  | 1710 – 1785 MHz | -49.4 dBm | 100 kHz | 不適用n3基地臺 |
| UTRA FDD Band I 或E-UTRA Band 1 或 NR Band n1 | 2110 – 2170 MHz | -40.4 dBm | 1 MHz | 不適用n1基地臺 |
|  | 1920 – 1980 MHz | -37.4 dBm | 1 MHz | 不適用n1基地臺 |
| UTRA FDD Band VII 或E-UTRA Band 7 或 NR Band n7 | 2620 – 2690 MHz | -40.4 dBm | 1 MHz | 不適用n7基地臺 |
|  | 2500 – 2570 MHz | -37.4 dBm | 1 MHz | 不適用n7基地臺 |
| E-UTRA Band 28 或 NR Band n28 | 758 – 803 MHz | -40.4 dBm | 1 MHz | 不適用n20或n28基地臺 |
|  | 703 – 748 MHz | -37.4 dBm | 1 MHz | 不適用n28基地臺 |
| UTRA TDD Band d) 或 E-UTRA Band 38 或 NR Band n38 | 2570 – 2620 MHz | -40.4 dBm | 1 MHz | 不適用n38基地臺 |
| E-UTRA Band 41 或 NR Band n41 | 2496 – 2690 MHz | -40.4 dBm | 1 MHz | 不適用n41基地臺 |
| NR Band n77 | 3.3– 4.2 GHz | -40 dBm | 1 MHz | 不適用n77、n78基地臺 |
| 註：限制值得依附表42放寬。 |

附表38、FR2混附發射區域不必要發射輻射式測試訊號參數(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 4.7.2.1-2)

| 操作頻帶參數 | FDL_high – FDL_low ≤ 3250 MHz |
| --- | --- |
| 測試訊號參數 | 頻道頻寬 | 100 MHz (註1、註2) |
|  | 子載波間隔 | 每一操作頻帶宣告之最低支援子載波間隔 |
| 註1：基地臺射頻設備審驗申請者得決定基地臺頻道頻寬為50MHz及宣告每一操作頻帶之最低支援子載波間隔，取代基地臺之100 MHz頻道頻寬進行測試。 註2：如基地臺頻道頻寬不支援，則採每一操作頻帶宣告之最低支援基地臺頻道頻寬。 |

附表39、混附發射區域不必要發射限制值(BS Type 2-O) (參考 3GPP TS 38.104 Table 9.7.5.3.2.2-1及TS 38.141-2 Table C.1-2)

| 混附發射頻率區間 | 限制值(註3) | 解析頻寬 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30MHz – 1GHz | -13dBm | 100kHz | 註1 |
| 1GHz – DL最高工作頻率之2倍諧波 |  | 1MHz | 註1、註2 |
| 註1：解析頻寬參照ITU-R SM.329, s4.1。 註2：上限頻率參照ITU-R SM.329, s2.5 table 1。 註3：限制值得依附表43放寬。 |

附表40、下行操作頻帶外最大偏移頻率ΔfOBUE (參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.1-1)

| 基地臺類型 | 操作頻帶特性 | ΔfOBUE (MHz) |
| --- | --- | --- |
| BS Type 1-O | FDL_high – FDL_low < 100 MHz | 10 |
|  | 100 MHz ≤ FDL_high – FDL_low ≤ 900 MHz | 40 |
| BS Type 2-O | FDL_high – FDL_low ≤ 3250 MHz | 1500 |

附表41、傳導測試項目測試誤差(參考3GPP TS 38.141-1 Table C.1-1)

| 測試項目 | TS 38.104 測試最低要求 | 測試誤差(Test Tolerance, TT) | 測試要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3、BS Type 1-C額定載波輸出功率限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-1及Table C.1-1) 或 附表4、BS Type 1-H額定載波輸出功率限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.1-2及Table C.1-1) 或 附表5、基地臺之最大載波輸出功率與額定載波輸出功率之差值規範(參考3GPP TS 38.141-1 Table 6.2.5-1及Table C.1-1 ) | 如TS 38.104第6.2節 | 常態環境(f為操作頻率)： 0.7 dB, f ≤ 3.0 GHz 1.0 dB, 3.0 GHz < f ≤ 6GHz | 公式: 上限限制值 +TT, 下限限制值 -TT |
| 附表7、BS Type 1-C與BS Type 1-H基地臺相鄰頻道洩漏功率比(ACLR)限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-1及Table C.1-1) 或 附表8、BS Type 1-C與BS Type 1-H基地臺絕對基本ACLR限制值(參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.3.5.2-2及Table C.1-1) | 如TS 38.104第6.6.3節 | ACLR: BW ≤ 20MHz: 0.8dB BW > 20MHz: 1.2 dB 絕對基本ACLR : 0 dB | 公式: (1) ACLR 限制值 - TT (2) 絕對基本ACLR 限制值 +TT |
| 操作頻帶不必要發射(傳導式測試) 附表13、附表14、附表15、附表16、附表17、附表18、附表19、附表20、附表21 | 如TS 38.104第6.6.4節 | 偏移頻率Δf < 10MHz 1.5 dB, f ≤ 3.0GHz 1.8 dB, 3.0GHz < f ≤ 6GHz (註) 偏移頻率Δf ≥ 10MHz 0dB | 公式: 限制值 + TT |
| 附表33、混附發射區域不必要發射傳導式測試一般限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.1-1及Table C.1-1) | 如TS 38.104第 6.6.5.1節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 附表34、混附發射區域不必要發射傳導式測試額外限制值 (BS Type 1-C, BS Type 1-H) (參考 3GPP TS 38.141-1 Table 6.6.5.5.1.3-1及Table C.1-1) | 如TS 38.104第 6.6.5.2.3節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 註：TT 僅適用基地臺操作頻率f 在4.2 GHz < f ≤ 6.0 GHz。 |

附表42、FR1輻射式測試誤差(參考3GPP TS 38.141-2 Table C.1-1)

| 測試項目 | TS 38.104 測試最低要求 | 測試誤差 (TTOTA) | 測試要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表6、BS Type 1-O額定載波輻射輸出功率限制值(參考3GPP TS 38.104 Table 9.3.1-1及TS 38.141-2 Table C.1-1) 或 6.2.2.1.1.3(Type 1-O基地臺之額定載波TRP測試) | 如TS 38.104第9.3節 | 1.4 dB, f ≤ 3.0 GHz 1.5 dB, 3.0 GHz < f ≤ 4.2 GHz 1.5 dB, 4.2 GHz < f ≤ 6.0 GHz | 公式: 上限限制值 + TT, 下限限制值 – TT |
| 附表9、BS Type 1-O相鄰頻道洩漏功率比限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.1-1及Table C.1-1) 或 附表10、BS Type 1-O相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.1-3a及Table C.1-1) | 如TS 38.104第9.7.3節 | ACLR: 1.0 dB, f ≤ 3.0GHz 1.2 dB, 3.0GHz < f ≤ 4.2GHz 1.2 dB, 4.2GHz < f ≤ 6.0GHz 絕對ACLR: 0 dB | 公式: (1) ACLR 限制值 - TT (2) 絕對ACLR 限制值 +TT |
| 操作頻帶不必要發射(輻射式測試) 附表23、附表24、附表25、附表26、附表27、附表28、附表29附表30、附表31 | 如TS 38.104第 9.7.4節 | 偏移頻率Δf < 10MHz 1.8 dB, f ≤ 3.0GHz 2 dB, 3.0GHz < f ≤ 4.2GHz 2 dB, 4.2GHz < f ≤ 6.0GHz 偏移頻率Δf ≥ 10MHz 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 附表36、混附發射區域不必要發射輻射式測試發射限制值 (BS Type 1-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.5.2.5.1-1及Table C.1-1) | 如TS 38.104第 9.7.5.2.2節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |
| 附表37、混附發射區域不必要發射額外限制值 (BS Type 1-O) (參考3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.5.4.5-1及Table C.1-1) | 如TS 38.104第 9.7.5.2.4節 | 2.6 dB, f ≤ 3 GHz 3.0 dB, 3 GHz < f ≤ 4.2 GHz 3.5 dB, 4.2 GHz < f ≤ 6 GHz | 公式: 限制值 + TT |

附表43、FR2輻射式測試誤差(參考3GPP TS 38.141-2 Table C.1-2)

| 測試項目 | TS 38.104 測試最低要求 | 測試誤差 (TTOTA) | 測試要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2.1.1.3(Type 2-O基地臺之額定載波TRP測試) | 如TS 38.104第9.3節 | 2.1 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz | 公式: 上限限制值 + TT, 下限限制值 – TT |
| 附表11、BS Type 2-O相鄰頻道洩漏功率比限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-1及Table C.1-2) 或 附表12、BS Type 2-O 相鄰頻道洩漏功率比絕對限制值(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.3.5.2-2及Table C.1-2) | 如 TS 38.104第 9.7.3節 | ACLR: 2.3 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz 絕對ACLR: 2.7 dB, 24.25GHz < f ≤ 29.5GHz | 公式: (1) ACLR限制值 - TT (2) 絕對ACLR限制值 +TT |
| 附表32、操作頻帶不必要發射限制值(BS Type 2-O)(參考 3GPP TS 38.141-2 Table 6.7.4.5.2.2-1及Table C.1-2) | 如 TS 38.104第9.7.4節 | 0 MHz ≦Δf< 0.1×BWcontiguous 2.7 dB, 24.25GHz < f ≦ 29.5GHz 2.7 dB, 37GHz < f ≦ 40GHz 0.1×BWcontiguous ≦Δf < Δfmax 0 dB | 公式: 限制值+ TT |
| 附表39、混附發射區域不必要發射限制值(BS Type 2-O) (參考 3GPP TS 38.104 Table 9.7.5.3.2.2-1及TS 38.141-2 Table C.1-2) | 如 TS 38.104第9.7.5.3.2節 | 0 dB | 公式: 限制值 + TT |