## Slide 1: 「基礎設施與資源管理法」 促進前瞻頻率分享接取設計之探討
杜欣怡、張時中
國立台灣大學電機系、電信研究中心
2016.06.18

## Slide 2: 大綱
法:前瞻頻率分享接取
  頻譜配置
    接軌國際: WRC-15 頻率規劃趨勢
      我國前瞻頻率供應計畫
    頻譜監理
      國際頻率分享接取趨勢:FCC CBRS(3.55~3.7GHz)為例
      基礎法中前瞻頻率分享接取設計之檢視評估
  結語與建議
2

## Slide 3: 國際趨勢: 高於6GHz WRC-15 IMT 結論
ITU WRC-15 (Nov.2015)
對於高於6GHz的部分
候選頻段: 統整自CEPT, APT, 與CITEL等主要區域性聯盟之提議頻
僅單一聯盟支持之建議頻段未被納入
43.5-45.5 未被WRC-15納入候選
59.3-66 未被`WRC-15納入候選
資料來源: Digital Europe
* WRC：世界無線電通訊大會，​World Radiocommunication Conferences
* IMT：國際行動通訊 International Mobile Telecommunication
Notes: 要做前瞻頻率分享接取，必須要跟國際接軌，不能自己閉門造車，
2015年世界無線電通信大會在高頻部份中，由主要區域聯盟

## Slide 4
對於低於6GHz的部分
協調出三段全球一致之行動通訊頻譜
(IMT band)，合計387 MHz
  L-band (1427-1518 MHz)
    同時兼具容量與涵蓋優點
  C-band下半部 (3.4-3.6 GHz)
    適合因應城市地區的容量需求
  694-790 MHz
    此次Region 1亦認定，2023 年前維持
    目前廣播用途
1. 470-694/698 MHz 2. 1350-1400 MHz 3. 1427-1452 MHz 4. 1452-1492 MHz 5. 1492-1518 MHz 6. 1518-1525 MHz 7. 1695-1710 MHz 8. 2700-2900 MHz 9. 3300-3400 MHz 10. 3400-3600 MHz 11. 3600-3700 MHz 12. 3700-3800 MHz 13. 3800-4200 MHz 14. 4400-4500 MHz 15. 4500-4800 MHz 16. 4800-4990 MHz 17. 5350-5470 MHz 18. 5725-5850 MHz 19. 5925-6425 MHz
橘框：全球一致的新增IMT band
綠框：部分國家或地區的新增IMT band
694-790 MHz
+
藍字：交通部頻率供應計劃研議之頻段
WRC-15 Candidate IMT Bands
 需要因地制宜有效之緊密跟隨
國際趨勢:低於6GHz WRC-15 IMT 結論

## Slide 5
WRC-15公共保護及救災(PPDR)頻段決議(Resolution 646)
  鼓勵各當局在盡量使用已協調的(harmonized)頻段作為PPDR應用
  鼓勵各當局進行國家性PPDR頻譜的規劃時，考慮694-894 MHz範圍內之頻段(在WRC-15後已為全球一致之IMT頻段)
  鼓勵相關當局考慮以下已在區域層級得到協調的頻段作為PPDR應用
    Region 3: 406.1-430 MHz, 440-470 MHz, and 4940-4990 MHz
  鼓勵在國家層級提供更多適當頻譜為以滿足支援增強的數據和多媒體功能
需要考慮我國國情並有效緊密跟隨、結合新科技之彈性、動態統整運用
災防及公共安全所需
* PPDR：公共保護及救災，Public Protection & Disaster Relief

## Slide 6: 緊密跟隨高頻先期研議
2019 WRC-19前關於較高頻頻段配置給IMT系統先期討論工作
  1) 完成24.25-86 GHz高頻段應用於IMT系統之相關研究，包含
    IMT 系統在此頻段運行之技術特性、科技演進與頻譜效率
    IMT-2020系統的佈建情境以及在高密度都會區(dense urban area)及(或)尖峰時間的高資料流量需求情形
    頻譜需求的時間表
  2) 完成對以下頻段的共用與兼容性議題的研究
    現已有配置: 24.25-27.5 GHz, 37-40.5 GHz, 42.5-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHz, 66-76 GHz and 81-86 GHz
    可能額外配置: 31.8-33.4 GHz, 40.5-42.5 GHz and 47-47.2 GHz
需要對創新前瞻友善之法規環境與頻率政策，供作前瞻技術、系統(PoS)、共用與兼容性、服務與商務(PoB)之實驗、測試、評估
* WRC：世界無線電通訊大會，​World Radiocommunication Conferences
* IMT：國際行動通訊 International Mobile Telecommunication

## Slide 7
NCC提出匯流相關法案
(含電信、頻譜資源)
資料來源:100年野村報告
創新前瞻頻譜
配置
創新前瞻頻譜
監理
我國頻譜規劃管理組織與制度
組織: 水平對等
權責: 垂直交錯分工

## Slide 8
交通部頻率供應計畫(2015年)
我國已掌握先進國家導入Spectrum Sharing、TVWS(TV White Space)、SDL(Supplemental Downlink)機制及LTE-U(LTE Advanced in Unlicensed Spectrum)等前瞻頻率共享利用觀念與技術，或開放免執照頻譜使用頻段(如60GHz 頻段等)，並持續觀察及蒐研該等發展情形，探究有益提升國內頻譜資源使用效率之規劃方案，例如:
頻段(MHz) | 規劃內容 | 預計釋出時間 | 預計啓用時間 | 候選頻段※ | 備註
530-596 | 除原使用規劃*外，可研究導入TVWS共享機制 | - | - | 是 | 將評估導入我國之可行性
596-608 | 除原使用規劃外，可研究導入TVWS共享機制 | - | - | 是 | 將評估導入我國之可行性
608-698 | 提供行動寬頻業務使用 | - | - | 是 | 
2300-2400 | 提供行動寬頻業務使用 | 106 | 106 | 是 | 需與既設電臺進行協商
3400-3800 | 提供行動寬頻業務使用 | - | - | 是 | 將視ITU 後續決定再作評估規劃，且需與既設電臺進行協商
*原使用規劃: 數位電視
※候選頻段:係尚未規劃供本計畫所規範業務使用之頻率
免執照設備使用候選頻段 | 
5150-5250、5725-5850 | 供低功率無線資訊傳輸設備於忍受合法通信干擾之條件下使用
5250-5350、5470-5725 | 供低功率無線資訊傳輸設備於忍受合法通信干擾之條件下使用 ，使用本頻段之設備須具備動態頻率選擇功能(DFS)
57000-66000 | 供免執照設備使用

## Slide 9: 創新前瞻頻譜規劃與監理: 頻段共享接取國際案例
NCC提出匯流相關法案
(含電信、頻譜資源)
創新前瞻頻譜
配置
創新前瞻頻譜
監理
資料來源:100年野村報告
頻段共享接取國際案例

## Slide 10: 頻率共享接取基本系統構想
頻譜 資料庫
無線電接取 協調、管理、 最佳化
對原有使用者 的接取保障
分享接取 的和諧運作
分派
接取需求
一般的 授權接取
新商務 模式
政府服務 的提供
頻譜可用資訊
(偵測、規範、定價、 限制、既有的需求)
行動電信
服務
需要創新前瞻之法規環境與頻率政策，引導或回應
新產業生態鏈，建立新秩序
11

## Slide 11: 頻譜活化應用:頻段共享接取
許可共享接取-LSA (Licensed Shared Access):
部分品質保證，簡易次級執照申請
頻率接取系統-SAS (Spectrum Access System):
兼具以上兩特性，兩模式共存特性
10
空閒頻段次級共享使用-License Exempt (TV White Space):
無品質保證，不須執照，須登記並查詢可使用頻段

## Slide 12: FCC公民寬頻無線服務(CBRS, 3.55-3.7GHz)
FCC Final Rulings, 04/28/2016
  以74,000人口普查區為單位(2000~8000人/區)
  區內共用原則：不用則分享(Use It or Share It)
  三階層使用者:分享使用3.55-3.7GHz
Ref.[12]、Ref.[13]、Ref.[14]、Ref.[16]
IA
PAL
GAA
既有主
要業者
Incumbent
Access
優先次要接取者
Priority Access License
一般授權接取者
General Authorized Access
Incumbent Access
Priority Access License
General Authorized Access
3550
3600
3650
3700
MHz
核配
12
短期競標:3年
10MHz/單位
保證量但不指定頻段
登記制
受保護
不干擾IA
不受保護
裝置、設備、服務均須可於3550~3650MHz中彈性運作
頻譜共享使用架構
不受GAA干擾
不受干擾

## Slide 13
SAS運作架構[16]
Ref.[12]、Ref.[13]、Ref.[14]、Ref.[16]
13
頻率接取系統 : SAS
SAS管理者
ESC 環境感應能力資料庫業者

## Slide 14
環境感應能力資料庫業者:Environmental Sensing Capability，ESC
14
動態感測更新保護區段資料
Notes: 干擾管理

## Slide 15: 以CBRS為例探討「基礎法」促進前瞻分享接取之設計
NCC提出匯流相關法案
(含電信、頻譜資源)
創新前瞻頻譜
配置
創新前瞻頻譜
監理
?
15
資料來源:100年野村報告
動態?
*CBRS: 公民無線寬頻服務，Citizens Broadband Radio Service

## Slide 16: 基礎設施與資源管理法:頻率相關條文
頻譜
管理明文化
第20條
「…訂定並定期檢討修正頻率分配表及
頻率供應計畫…」
第22條
「無線電頻率核配…彈性採評審制、公開招標制、拍賣制或其他適當方式釋出頻率」
彈性共享
第20條
免執照共享
第26條
許可執照共享
第27條
頻率出租出借
第28條
頻率使用移轉
第29條
干擾
回收機制
第31條
第32條
Ref.[4]
16
回收、補償機制
廢止核配

## Slide 17: 前瞻頻率分享接取設計檢視:共享原則
SAS
基礎法
共享原則
三階層使用者共用
同一頻段，
use it or share it
考量共用之品質，該項條文建議或以「主管機關得依頻率使用特性，“在可確保和諧共用的前提下”，依職權或申請核配二以上使用同一無線電頻率。」
第26條，不同使用者共用同頻段
管制
管制
17

## Slide 18: 前瞻頻率分享接取設計檢視:頻率使用權
PAL競標非固定之10MHz頻段
SAS
基礎法
頻率使用權
階層使用概念
目前法規及基礎法中沒有PAL此種許可(licensed)頻率指配使用模式
若在基礎法架構下看SAS，頻譜是專屬權還是共同擁有權?
「特定、專屬」使用者
管制
管制
18

## Slide 19: 前瞻頻率分享接取設計檢視:取得頻率模式
SAS
基礎法
取得頻率模式
22條:頻率核配
GAA:登記使用
PAL:短期頻率競標
SAS管理者與系統可經主管機關認證後營運
現行拍賣制為釋出經營特許執照，頻譜是被核配給取得特許執照之業者
特許執照有效期限約15年，PAL競標取得3年頻譜使用權
目前頻率使用無「登記制」，惟基礎法第22條似乎尚有說明之空間
26條:申請頻率共享
27條:頻率出租出借
28條:申請頻率轉讓
IA:頻率核配
20條:免執照共享
主管機關
SAS管理者
19
Notes: 目前我國尚未有短期頻譜競標制度，但在基礎法及現行法規下也沒有明文禁止短期競標
若要高度有效使用頻率資源，建議通傳會可針對短期競標機制進行研究，
研究短期競標之頻譜價金與長期使用頻譜價金之差異、衍伸效益、以及頻率使用效率之提昇程度等
GAAF取得頻率模式類似免執照頻段多增登記手續及頻率管理者的角色，目前基礎法中未明定是否准許此類使用模式，目前頻率使用也沒有所謂的「登記制」，惟基礎法第18條似乎對於GAA使用之登記制尚有說明之空間。

## Slide 20: 前瞻頻率分享接取設計檢視:干擾處理
SAS
基礎法
干擾處理
無法協議及專用由主管機關協調
GAA不受保護、
不得干擾
PAL不可對IA干擾
電波監理業務管理辦法第9條「任何頻率…不得對同等級以上業務之既設合法電臺所提供之業務造成妨害性干擾。」
SAS，共享使用者架設的為合法電臺
基礎法及現行法規只針對「既設」合法電臺，沒有階層概念
IA受保護
第29條:自行協議
主管機關
SAS管理者
20
Notes: 因自行協調，無法提供誘因讓既有業者同意頻譜共享
但有階層的概念，使既有業者持續有優先使用權，提出誘因

## Slide 21: 前瞻頻率分享接取設計檢視:頻率管理機構
PAL、GAA向SAS管理者及資料庫管理者取得可用頻譜
SAS
基礎法
頻率管理機構
聯邦頻率:FCC處理
目前基礎法沒有授權第三方管理頻率，所有權限皆回歸主管機關
如何委託: 攜碼服務全權委託1家 or 開放審查合格之白頻設備業者
立法程續冗長，在此之前是否得以行政程序委託業者執行？
第26條：得委託
管制
管制
21
Notes: 例如可參考目前攜碼服務全權委託一家業者執行還是同美國開放TVWS業務，訂定相關規範，經審核合格後即可作為WSDB業者，只是站在既有業者的角色來看，若既有業者為國防部，其頻率使用資料涉及國家安全議題，若依SAS其「use it or share it」的原則，沒有使用的就拿出來分享，則可以反推回說目前國防部使用哪些頻段，這對我國來說反而不是好事，故在選擇提供共享的頻段時，尚需考量此點特性;
目前我國亦尚未發展此類頻率核配模式
資料庫的管理，通傳會可以自建並維護，也可授權第三方管理單位藉由資料庫之資料，協調不同使用者以避免造成干擾，只是如何委託跟如何做也有需要考量之處
雖基礎法第23條有明文規定得委託，但法規尚需經行政院送立法院審議及需待立法院三讀通過後公告，可預期的事又將經過一段很長的行政程序，在此之前是否得以行政程序委託業者執行？也是通傳會需考量項目之一

## Slide 22
B:基礎設施出租
A:頻率出租服務
AB業者合作
基礎法：
第5、6條 :明確開放同意電信網路得採取自建、整合自建及他人網路，甚或整合他人電信網路靈活組合之彈性方式設置
第21、22條：競標無線電頻率者提出之無線電頻率使用規劃書須符合其想經營之商業模式，也必須達到基礎法第18條規定之賦予的義務
第27、28條：頻率出借、頻率授權
1.競標無線電頻率者可否將標得的頻率出租或轉賣他事業使用，而不自建或設置公眾電信網路？
2.此類服務模式雖未規定可行，但也沒有明文規定禁止。
前瞻頻率分享接取設計檢視:商務模式
23
Notes: 匯流法的架構下，競標無線電頻率者可否將標得的頻率出租或轉賣他事業使用，而不自建或設置公眾電信網路？

## Slide 23: 前瞻頻率分享接取設計檢視:產業引導性
SAS
基礎法
共享原則
產業引導性
欲引導於專用電信方式或免照下分享接取
欲引導產業鏈朝彈性頻譜運用發展
22

## Slide 24: 結語
  彈性分享接取為必然趨勢
  各國電信監理重要課題：促進前瞻頻率分享接取設計
    規劃供多樣態彈性共享之頻譜配置
    以和諧共用方式提升頻譜使用效率
    具體有效掌握前瞻技術、標準與市場發展趨勢
    訂定相關法規，營造靈活導入新技術及商務模式的創新友善環境
    建置新世代配套之監理系統
  FCC訂定SAS之特色與法規配套:
    彈性
      階層共享頻率概念
      免主管機關核配頻譜
      PAL競標短期、無固定使用之頻譜
      GAA登記制
    干擾處理
      SAS管理者
      ESC環境感測能力資料庫
    引導產業創新發展
24

## Slide 25: 建議
  基礎法中促進前瞻頻率分享接取設計之比較評估
    評估建議
      確保和諧共用
      頻譜專屬或共同分享使用
      短期競標機制
      權利及相對應之義務
  監測、干擾管理系統的商務模式
    頻譜使用狀況資料庫
        全權委託1家資料庫業者，如攜碼服務
        依市場機制開放資料庫業者管理，如美TVWS
    干擾管理：官民並進
  頻譜相關拍賣、使用收入依比例提撥經費執行常態性業務
  加入License Exempt 等新興彈性運用模式
25

## Slide 26: 組織、制度問題:制衡有餘、垂直整合不足
      組織權責問題：需整合機關間執行權責調和業務
不足因應快速變遷，作為緊密跟隨者亦恐不可得!
26
NCC提出匯流相關法案
(含電信、頻譜資源)
創新前瞻頻譜
配置
創新前瞻頻譜
監理
資料來源:100年野村報告

## Slide 27: 敬請指正!

## Slide 28: 參考文獻
[1] 行政院(2010)，數位匯流發展方案 (2010-2015年) ，http://www.ey.gov.tw/Upload/RelFile/26/75806/012916565471.pdf
[2] 國家通訊傳播委員會(2015)，通訊傳播匯流相關立法草案間之整體立法架構說明，http://www.ncc.gov.tw/chinese/news_detail.aspx?site_content_sn=3146&is_history=0&pages=0&sn_f=34411
[3] 國家通訊傳播委員會(2016)，電子通訊傳播法草案，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/content.aspx?site_content_sn=3649
[4] 國家通訊傳播委員會(2016)，電信基礎設施與資源管理法草案，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/content.aspx?site_content_sn=3649
[5] 國家通訊傳播委員會(2016)，電信事業法草案，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/content.aspx?site_content_sn=3649
[6] 國家通訊傳播委員會(2016)，有線多頻道平臺服務管理條例草案，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/content.aspx?site_content_sn=3649
[7] 國家通訊傳播委員會(2016)，無線廣播電視事業與頻道事業管理條例草案，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/content.aspx?site_content_sn=3649
[8] 國家通訊傳播委員會(2015)，104年10月份NCC NEWS，http://www.ncc.gov.tw/Chinese/booklist.aspx?site_content_sn=%202456
[9] 國家通訊傳播委員會(2013)，電波監理業務管理辦法，http://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?p=A&t=A1A2E1F1&k1=%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E7%9B%A3%E7%90%86%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95
Notes: 28

## Slide 29
[10]國家通訊傳播委員會(2013)，行動寬頻業務管理規則，http://www.ncc.gov.tw/chinese/print.aspx?table_name=law&site_content_sn=189&sn_f=2015
[11] 國家通訊傳播委員會(2013)，第三代行動通信業務管理規則，http://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?p=A&t=A1A2E1F1&k1=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%BB%A3
[12] The Federal Communications Commission(April 23, 2014)，The Further Notice of Proposed Rulemaking，https://www.fcc.gov/document/proposes-creation-new-citizens-broadband-radio-service-35-ghz
[13] The Federal Communications Commission (April 17, 2015)，Report and Order，https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-150-megahertz-spectrum-available-mobile-broadband
[14]The Federal Communications Commission (April 21, 2015)，Report and Order and Second Further Notice of Proposed Rulemaking (FCC 15-47)，https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-47A1.pdf
[15]CEPT (Feb, 2014)， ECC Report 205: Licensed Shared Access(LSA), http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP205.PDF
[16] Kamran Etemad(Sept. 29, 2015), “Overview of Spectrum Access System (SAS) and Spectrum Sharing Framework in 3.5GHz,” Tutorial, IEEE DySPAN 2015, Stockholm Sweden
[17]iDA (2015) ， ” TV White Space Regulatory Framework”
[18]Japan (2015) ， “Recent Efforts on TV White Space in Japan”
[19] Marja Matinmikko (Nov. 18, 2013) “Finnish Trial Program Activities “
[20] Ofcom (Feb. 12, 2015)， "Implementing TV White Spaces”
參考文獻
Notes: 29